土木工程施工TM211015——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1. 大理石湿作业法安装时,在板后灌浆应分三层进行,其第三层灌浆高度为( )。

A.低于板材上口50mm

B.高于板材上口20mm

C.与板材上口相平

D.视板材吸水率而定

答案：A

2. 吊车梁的吊装必须在基础杯口二次灌浆的混凝土强度不低于设计强度的( )。

A.50%

B.70%

C.90%

D.100%

答案：B

3. 二次升温养护是为了减少( )。

A.混凝土的收缩引起的预应力损失

B.混凝土的徐变引起的预应力损失

C.钢筋的松弛引起的预应力损失

D.温差引起的预应力损失

答案：C

4. 关于梁.板整体浇筑时模板拆除顺序的说法,错误的是( )。

A.梁.楼板模板拆除时,应先拆除梁侧模,待混凝土达到楼板和梁拆模所需强度时,再拆除板底模,最后拆除梁底模;

B.拆除跨度较大的梁下支柱时,应从跨中拆向两端;

C.拆除跨度较大的挑梁下支柱时,应从里向外逐步拆除;

D.拆除跨度较大的板下支柱时,应从跨中拆向两端。

答案：C

5. 钢筋在冷拉时,其冷拉控制应力应( )。

A.大于屈服强度,接近于极限强度

B.等于屈服强度

C.小于屈服强度

D.大于屈服强度,但有较大的安全储备

答案：D

6. 钢筋搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,小于( )。

A.10d

B.500m

C.30d

D.35d

答案：A

7. 砌筑中每块支好的安全网应能承受不小于( )的冲击荷载。

A.1.0KN

B.1.6 KN

C.1.8KN

D.2.0 KN

答案：B

8. 下列基坑支护结构属于重力式支护结构的是( )。

A.混凝土灌注桩

B.地下连续墙

C.钢板桩

D.深层搅拌水泥土桩

答案：D

9. 反铲挖掘机的挖土特点是( )。

A.前进向上,强制切土

B.前进向上,自重切土

C.后退向下,强制切土

D.后退向下,自重切土

答案：C

10. 将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石等是根据( )。

A.颗粒级配

B.塑性指数

C.抗剪强度

D.开挖难易程度

答案：D

11. 屋架的扶直应优先选用( )。

A.反向扶直

B.正向扶直

C.正、反向均可

答案：B

12. 预应力筋的张拉控制应力应( )。

A.大于抗拉强度

B.大于屈服强度

C.小于屈服强度

D.都不对

答案：C

13. 下列关于钢筋绑扎接头,说法错误的是( )。

A.钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;

B.在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm;

C.两根直径不同的钢筋搭接长度以粗钢筋为准;

D.钢筋绑扎一般用20~22号铁丝,要求绑扎位置正确.牢固。

答案：C

14. 厚大体积混凝土,优先选用的水泥是( )。

A.硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.矿渣硅酸盐水泥

D.火山灰质硅酸盐水泥

答案：C

15. 扣件式钢管外墙脚手架中,可提高脚手架横向稳定性的杆件是( )。

A.连墙杆

B.横向水平杆

C.剪刀撑

D.纵向水平扫地杆

答案：A

16. 若施工期间最高气温超过300C,水泥砂浆应在拌成后( )内使用完毕。

A.45分钟

B.2小时

C.3小时

D.4小时

答案：C

17.对于预制桩的起吊点,设计未做规定时,应遵循的原则是( )。

A.吊点均分柱长

B.吊点位于重心处

C.跨中正弯矩最大

D.吊点间跨中正弯矩与吊点处负弯矩相等

答案：D

18.某土的样品重为50kg,经干燥后为45kg,则该土的含水率为( )。

A.10%

B.11%

C.12%

D.9%

答案：B

19.当屋面坡度小于3%时,卷材铺贴方向应( )。

A.垂直屋脊

B.平行屋脊

C.与屋脊斜交

D.任意方向

答案：B

20. 吊装大跨度钢筋混凝土屋架时,屋架的混凝土强度应达到设计强度的( )。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

答案：D

21. 预应力后张法施工中,对孔道灌浆工序的施工不宜采用( ).

A. 压力灌浆

B.先从最下层孔道开始逐层向上的灌浆顺序

C.从孔道的两端向中间灌压力法

D.每个孔道灌浆一次连续完成

答案：C

22. 预应力后张法施工中,对孔道灌浆工序的施工不宜采用( )。

A.压力灌浆

B.先从最下层孔道开始逐层向上的灌浆顺序

C.从孔道的两端向中间灌压力法

D.每个孔道灌浆一次连续完成

答案：C

23. 下列关于钢筋的闪光对焊说法错误的是( )。

A.连续闪光焊适合于直径在25mm以下的直径较小钢筋焊接;

B.预热闪光焊适合于直径25mm以上且端面不平的钢筋焊接;

C.闪光—预热—闪光焊适合于直径25mm以上且端面不平的钢筋焊接;

D.对焊后通电热处理是为了改善接头的金属组织和塑性。

答案：B

24. 当混凝土采用矿渣硅酸盐水泥拌制时,其浇水养护时间不少于( )。

A.7d

B.14d

C.15d

D.28d

答案：B

25. 实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱和满度不得低于( )。

A.60%

B.70%

C.75%

D.80%

答案：D

26. 冬期施工期限以外,当日最低气温低于( )时砌筑工程也应按冬期施工的规定执行。

A.+5℃

B.+3℃

C. 0℃

D.-3℃

答案：D

27. 砖墙每天可砌筑高度不应超过( )。

A.1.1m

B.1.2m

C.1.6m

D.1.8m

答案：D

28.打桩时应采用( ) 。

A.重锤低击

B.重锤高击

C.轻锤低击

D.轻锤高击

答案：A

29. 桩身混凝土强度等级不应低于( )。

A.C10

B.C20

C.C25

D.C30

答案：D

30. 轻型井点的正常的出水规律为( )。

A.先小后大,先浑后清

B.先大后小,先浑后清

C.先小后大,先清后浑

D.先大后小,先清后浑

答案：B

二、多选题

31. 采用双机抬吊时,柱的安装有下列方法( )。

A.滑行法

B.旋转法

C.单吊法

D.斜吊法

E.递送法

答案：AB

32. 后张法制作预应力混凝土构件,孔道留设的方法有( )。

A.钢管抽芯法

B.胶管抽芯法

C.预埋波纹管法

D.钻芯法

E.穿孔法

答案：ABC

33. 下列关于钢筋代换的说法,正确的是( )。

A.当结构构件是按强度控制时,可按“等强度代换”;

B.当结构构件按最小配筋率控制时,可按“等面积代换”;

C.当结构构件按裂缝宽度或挠度控制时,应进行裂缝宽度或挠度验算;

D.钢筋代换后,应尽量满足各种构造要求。

E.代换后的钢筋用量不宜大于原设计用量的5%,亦不宜小于原设计用量的2%。

答案：ABCE

34. 对大体积混凝土结构施工,下列方法可行的是( )。

A.选用水化热较低的水泥,如普通硅酸盐水泥.硅酸盐水泥;

B.掺缓凝剂或缓凝型减水剂,也可掺入适量粉煤灰等外掺料;

C.尽量减少水泥用量和每立方米混凝土的用水量;

D.扩大浇筑面和散热面,减少浇筑层厚度和浇筑速度;

E.多留施工缝进行散热。

答案：BCD

35. 混凝土冬季施工为了防止遭受冻害,需要采取一定的养护措施,下列哪些属于混凝土养护期间加热的方法:( )。

A.暖棚法

B.蓄热法

C.蒸汽养护法

D.负温养护法

E.电热法

答案：ACE

36. 有助于提高混凝土抗冻性能的外加剂包括:( )。

A.防冻剂

B.减水剂

C.引气剂

D.阻锈剂

E.早强剂

答案：ABCE

37. 按照施工安全规定,从事脚手架搭设的人员应佩戴的防护用品包括( ).

A.手套

B. 安全帽

C.安全网

D. 防滑鞋

E.安全带

答案：BDE

38. 泥浆护壁成孔灌注桩成孔时,泥浆的作用包括( )

A.洗渣

B.冷却

C.护壁

D.防止流砂

答案：AC

39. 灌注桩断桩的可能原因有( )。

A.桩的距离大于4倍桩径;

B.桩身混凝土强度弱,承受不了外力影响;

C.软硬土层传递不同的水平力,使桩受剪;

D.地下水位过高;

E.打桩顺序不对,使桩受挤压。

答案：BCE

40. 场地设计标高调整通常考虑的因素有:( )

A.土的可松性

B.工程余土

C.场外弃土

D.当地的最高洪水位

答案：ABCD

41. 起重机的起重量必须大于下列参数之和( )。

A.构件重量

B.索具重量

C.吊钩重量

D.起重臂重量

E.起重机自重

答案：AB

42. 下列哪些预应力钢筋应采用两端张拉( )。

A.曲线型预应力钢筋

B.抽芯成孔的直线预应力筋长度大于24米

C.预埋波纹管的直线预应力筋长度大于27米

D.竖预应力结构

E.预埋波纹管的直线预应力筋长度大于30米

答案：ABDE

43. 为消除分批张拉预应力钢筋造成的预应力损失,可采用的措施有( )。

A.采用同一张拉值,逐根复位补足;

B.采用同一张拉值,在设计中扣除弹性压缩平均值;

C.统一提高张拉力,即在张拉力中增加弹性压缩最大值;

D.对重要构件,采用分阶段建立张拉力;

E.分批在张拉控制应力基础上增加后批张拉时在已张拉钢筋处产生的应力损失值。

答案：ABDE

44. 下列关于柱施工缝的说法,正确的是( )。

A.柱子施工缝宜留在基础的顶面.梁或吊车梁牛腿的下面.吊车梁的上面.无梁楼板柱帽的下面;

B.柱的施工缝应留水平缝;

C.柱的施工缝可能是水平缝或斜缝;

D.在柱施工缝处继续浇筑混凝土时,必须在原混凝土达到1.2Mpa以后;

E.在柱施工缝处继续浇筑混凝土时,可在混凝土终凝后进行。

答案：ABD

45. 验算梁模板的底板及支架的承载力时,荷载组合包括( )。

A.模板及支架自重

B.新浇混凝土自重

C.钢筋自重

D.施工人员及设备重

E.振捣混凝土产生的荷载

答案：ABCE

46. 下列关于现浇楼梯施工缝的说法,正确的是( )。

A.楼梯一般宜自下而上一次浇筑完成,不留施工缝;

B.当楼梯必须留施工缝时,其位置应在楼梯长度中间1/3范围内;

C.当楼梯必须留施工缝时,其位置应在楼梯向上梯段的第三踏步处;

D.楼梯的施工缝应与梯板的纵向受力筋垂直;

E.楼梯施工缝处理和其它构件施工缝的处理方法相同。

答案：ABDE

47. 下列关于砂浆的论述,正确的是( )。

A.一般对于高强度和处于潮湿环境中的砌体,应采用水泥砂浆;

B.一般说来,对于干燥及吸水性强的块体,砂浆稠度宜取较大值,对于潮湿、密实、吸水性差的块体宜采用较小值;

C.砂浆所需强度越小,水泥标号越高,塑性掺合料用量可越多;

D.砂浆的机械搅拌时间不得少于1.5min ,掺有外加剂的搅拌时间为3~5min。

E.砂浆试块是在20±30C,相对湿度90%条件下养护28d后测定其抗压强度来确定其强度等级的。

答案：ABCD

48. 在泥浆护壁成孔施工中,泥浆的作用是( )。

A.保护孔壁

B.润滑钻头

C.降低钻头发热

D.携渣

E.减少钻进阻力

答案：ABCDE

49. 根据基础标高,预制桩打桩顺序的正确的是( )。

A.先浅后深

B.先大后小

C.先长后短

D.先深后浅

E.先小后大

答案：BCD

50.填土压实方法有( )

A.碾压法

B.夯实法

C.振动法

D.运用工具压实

答案：ABCD

51. 履带式起重机的主要技术性能包括以下参数( )。

A.起重量

B.起重半径

C.起重高度

D.起重力矩

E.起重臂长

答案：ABC

52. 先张法预应力筋的放张工作,应缓慢进行,防止冲击,常用的放张方法有( )。

A.千斤顶放张

B. 砂箱放张

C. 楔块放张

D. 预热熔割

E. 钢丝钳切割

答案：ABC

53. 后张法预应力构件孔道灌浆的作用有( )。

A.保护预应力筋

B.提高预应力结构承载力

C.增加预应力筋与混凝土的粘结

D.便于放张

答案：AC

54. 下列可能是产生混凝土构件麻面缺陷的原因有( )。

A.模板表面粗糙

B.模板湿润不足

C.模板漏浆

D.振捣不密实

E.钢筋位移

答案：ABCD

55. 混凝土运输应满足的基本要求有( )。

A.保证混凝土的浇筑量;

B.保证混凝土浇筑的连续性;

C.保证混凝土运输过程中均匀性;

D.保证混凝土的密实性;

E.保证混凝土的强度。

答案：ABC

56. 冷拉钢筋的张拉控制参数有( )。

A.控制应力

B.钢筋屈服强度

C.冷拉率

D.截面压缩率

E.下料长度

答案：AC

57.脚手架使用期间,严禁拆除的杆件包括( )。

A.主节点处的纵向水平杆

B.主节点处的横向水平杆

C.连墙件

D.纵向扫地杆

E.横向扫地杆

答案：ABCDE

58. 有关桩的制作方法,正确的说法是( )。

A.多采用重叠间隔制作

B.重叠层数不超过四层

C.第一层桩与第一批桩拆模后即可制作第二批

D.桩与桩之间应刷隔离剂

E.桩身应连续浇注

答案：ABDE

59. 为防止打桩引起桩区及邻近地区的土体隆起和水平位移,可采取以下措施( )。

A.挖防振沟

B.砂井排水

C.预钻孔取土打桩

D.控制打桩速度

E.配重预压

答案：ABCD

60. 划分土方调配区时,应注意原则有( )。

A.调配区的划分应与房屋或构筑物的平面位置相协调,并考虑其开工顺序、工程的分期施工顺序;

B.调配区的大小应该满足土方施工用主导施工机械的技术要求;

C.调配区的范围可以是由若干个计算工程量方格组成一个调配区;

D.当调配距离较大或场地内土方不平衡时,可就近弃土或借土;

E.土方调配区应使土方总运输量最小。

答案：ABCD

三、复合题

某车间跨度24m,柱顶标高为+18m,屋面板厚0.24m。现用履带式起重机安装屋面板,其停机面为-0.2m,起重臂底铰距地面高E=2.1m。(h2+h3+h4=2m,起重臂距离柱顶最小距离取1m,起重臂铰距离回转中心距离为1.5m)

61.起重机铰点至柱顶的垂直距离h为(  )

A.14.1m

B.15.1m

C.16.1m

D.17.1m

答案：C

62.图中P1,P2点间的水平距离f取(    )

A.12m

B.13m

C.14m

D.15m

答案：B

63.假设h=14m,f=14m,用数解法确定起重机的最小臂长时的倾角a为(  )。

A.30度

B.45度

C.60度

D.90度

答案：B

某混凝土实验室配合比1:2.14:4.35,W/C=0.58,每1 m3混凝土水泥用量为290Kg,实测现场砂含水率WS为5%,石含水率WG为2%,

64.换算得到的施工配合比 C:S:G:W最接近的是(    )

A.290:751.63:1286.73:42.23

B.290:651.63:1286.73:42.23

C.290:651.63:1086.73:42.23

D.290:651.63:1286.73:32.23

答案：B

65.当用J1-400型搅拌机(出料容积0.65)且使用袋装水泥时,搅拌机每拌一次水泥的用量为(   )

A.75.4

B.66.6

C.55.4

D.85.4

答案：A

66.当用J1-400型搅拌机(出料容积0.65)且使用袋装水泥时,搅拌机每拌一次砂的用量为(   )

A.158.525

B.168.525

C.178.525

D.188.525

答案：B

67.当用J1-400型搅拌机(出料容积0.65)且使用袋装水泥时,搅拌机每拌一次石的用量为(   )

A.302.755

B.312.755

C.322.755

D.332.755

答案：C

68.当用J1-400型搅拌机(出料容积0.65)且使用袋装水泥时,搅拌机每拌一次水的用量为(   )

A.13.973

B.12.973

C.11.973

D.10.973

答案：D

某梁设计钢筋为3根II级¢ 20钢筋(fy1=340N/mm2) 主筋,箍筋为¢8@150,现场无此两种钢筋,拟用¢ 24 (fy2=340N/mm2)及¢10代换。

69.按照等强度代换原则进行代换后的主筋配筋为(    )

A.1根

B.2根

C.3根

D.4根

答案：C

70.按照等面积代换原则进行代换后的箍筋配筋为(    )

A.¢10@100

B.¢10@150

C.¢10@200

D.¢10@250

答案：C

某钢筋尺寸如图所示

71.图示钢筋的外包尺寸(   )。

A.4916mm

B.4516mm

C.4168mm

D.4348mm

答案：A

72.图示钢筋的量度差值(   )。

A.30mm

B.20mm

C.40mm

D.10mm

答案：C

73.图示钢筋的下料长度(   )。

A.4676mm

B.5076mm

C.4328mm

D.4508mm

答案：B

某钢筋尺寸如图所示

74.图示钢筋的量度差值(   )。

A.100mm

B.88mm

C.66mm

D.44mm

答案：B

75.图示钢筋的弯钩增长值(   )。

A.100mm

B.210mm

C.110mm

D.220mm

答案：D

76.图示钢筋的下料长度(   )。

A.8392mm

B.7725mm

C.8542mm

D.6690mm

答案：A

某钢筋尺寸如图所示

77.图示钢筋的外包尺寸(   )。

A. 6540mm

B. 7290mm

C. 6840mm

D. 6990mm

答案：D

78.图示钢筋的量度差值(   )。

A.100mm

B.50mm

C.150mm

D.125mm

答案：A

某预应力混凝土屋架,采用机械张拉后张法施工两端采用螺丝端杆锚具,端杆长度为320m,外露长度为120mm,孔道尺寸23.80m,预应力筋为冷拉II级钢筋,直径25mm,冷拉率为4%,弹性回缩率为0.5%,每根钢筋长8m,张拉控制应力,张拉程序为超张拉3%.

79.钢筋的下科长度(   )。

A.22.7087 m

B.23.4568 m

C.33.2568 m

D.28.4672 m

答案：A

80.张拉力为(   )。

A. 55.80KN

B. 68.40KN

C. 34.20KN

D. 56.34KN

答案：B

某基坑底长85m,宽60m,深8m,四边放坡,边坡坡度1:0.5,已知土的KS=l.14,K/S=1.05.

81.土方开挖的工程量为(   )。

A.51000 m3

B.63240 m3

C.45611 m3

D.56432 m3

答案：C

82.若混凝土基础和地下室占体积为21000 m3,则需回填的空间体积为(   )。

A. 24611 m3

B. 42240 m3

C. 30000 m3

D. 35432 m3

答案：A

83.若混凝土基础和地下室占体积为21000 m3,则应预留多少松散土回填(   )。

A.23439 m3

B.26720 m3

C.32571 m3

D.45861 m3

答案：B

84.若混凝土基础和地下室占体积为21000 m3,回填后,余土的剩余量为(   )。

A.22800 m3

B.27742 m3

C.21920 m3

D.25276 m3

答案：D

85.若混凝土基础和地下室占体积为21000 m3,回填后,多余土方用斗容量3.5m3的汽车外运,需运多少车土(   )。

A.6514 m3

B.7926 m3

C.6263 m3

D.7221 m3

答案：D

跨度18m的钢筋混凝土屋架,重45KN,安装到标高+14、50m处的柱顶,停机面标高+0.7m,屋架的绑扎方法如下,索具重0.3t。

86.停机点至柱顶标高 H1=(  )

A.13m

B.13.8m

C.13.9m

D.13.7m

答案：B

87.起重机的起重高度H=(   )

A.23m

B.25m

C.24m

D.20m

答案：C

88.为保证吊装作业以及后续安装,需设置吊装间隙(  )

A.0.3m

B.0.4m

C.0.2m

D.0.5m

答案：A

89.计算起重机的起重重量Q=(  )

A.4.6T

B.5.0T

C.4.5T

D.4.9T

答案：D

90.若将钢筋混凝土屋架换成钢结构屋架,屋架重量19.6KN,起重机的起重重量Q=(  )

A.2T

B.3T

C.2.5T

D.2.3T

答案：D

某梁设计主筋为3根II级¢ 20钢筋(fy1=340N/mm2),

91.现场无II级钢,拟用Ⅰ级¢ 25代换,需用(  )根钢筋

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：B

92.若现场也没有Ⅰ级¢ 25钢筋,采用Ⅰ级¢ 20钢筋代替,需要(  )根钢筋

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：D

93.若现场钢筋规格以及种类齐全,但是要求混凝土减少裂缝,应采用以下哪种钢筋(  )

A.II级¢ 25

B.Ⅰ级¢ 25

C.Ⅰ级¢ 20

答案：C

94.梁主筋(纵向受力钢筋),要求的最小净间距为(  )

A.25mm

B.30mm

C.35mm

D.40mm

答案：A

95.采用Ⅰ级¢ 20钢筋代替,且当梁宽为250mm时,钢筋按(  )排放置。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

某混凝土实验室配合比1:2.12:4.37,W/C=0.62,每m3混凝土水泥用量为290Kg,实测现场砂含水率为3%,石含水率为1%,

96.换算得到的施工配合比 C:S:G最接近的是(    )

A.1:2.12:4.37

B.1:2.18:4.41

C.1:2.06:4.37

D.1:2.12:4.32

答案：B

97.假设采用施工配合比按 C:S:G=1:2.18:4.41取用,若采用0.4m3(出料容积)搅拌,搅拌机每拌一次对水泥的理论最大用量最接近的是(        )

A.100

B.115

C.20

D.125

答案：B

98.假设采用施工配合比按 C:S:G=1:2.18:4.41取用,若采用0.4m3(出料容积)搅拌,搅拌机每拌一次对细骨料砂的理论最大用量最接近的是(        )

A.220

B.230

C.240

D.250

答案：D

99.假设采用施工配合比按 C:S:G=1:2.18:4.41取用,若采用0.4m3(出料容积)搅拌,搅拌机每拌一次对粗骨料石的理论最大用量最接近的是(        )

A.500

B.510

C.520

D.530

答案：B

100.假设采用施工配合比按 C:S:G=1:2.18:4.41取用,若采用用0.4m3(出料容积)搅拌,搅拌机每拌一次对拌和用水的理论最大用量最接近的是(        )

A.50

B.55

C.60

D.65

答案：C