电工学——在线考试复习资料

一、单选题

1.R、L串联的正弦交流电路如下图所示,若uR=5sin(ωt+10°)V,uL=5sin(ωt+100°)V,则总电压u为( )。

A.5sin(ωt+45°)V

B.10sin(ωt+55°)V

C.5sin(ωt+110°)V

D.10sin(ωt+70°)V

2.在纯电感元件电路中,在相位上电流比电压( )。

A.滞后900

B.超前900

C.没有相位差

D.无法确定

3.一个电容串联一个电阻,其串联电路的阻抗角应是( )。

A.等于900

B.小于00而大于-900

C.大于00而小于900

D.不确定

4.在R、L串联的交流电路中,增大原来的电阻后,总电压与电流的相位差将( )。

A.增大

B.减小

C.不变

D.不确定

5.已知在R、L串联的正弦交流电路中,总电压U=30V,L上的电压UL=18V,则R上的电压UR应为( )。

A.12V

B.24V

C.48V

D.48V

6.在R、C串联电路中,电阻两端的电压有效值为3V ,电容两端的电压有效值为4V 。串联电路的总电压有效值是( )。

A.1V

B.5V

C.7V

D.12V

7.已知正弦电流的有效值相量为则此电流的瞬时值表达式是下列式中的(  )。

A.10sin(ωt-45º)A

B.10sin(ωt+45º)A

C.10sin(ωt-45º)A

D.10sin(ωt+45º)A

8.纯电感元件的正弦交流电路如下图所示,已知电源的角频率为,其与的正确关系是( )。

A.

B.

C.

D.

9.正弦电压的波形如图所示,则=( )。

A.-30º

B.0º

C.30º

D.150º

10.任何一个有源二端线性网络的戴维南等效电路是( )。

A.一个理想电流源和一个电阻的并联电路

B.一个理想电流源和一个理想电压源的并联电路

C.一个理想电压源和一个理想电流源的串联电路

D.一个理想电压源和一个电阻的串联电路

11.在列写回路电压方程时,若选择了电路图中电流的参考方向。问:电压、电动势的方向应( )。

A.与电流的参考方向一致

B.电压与电流一致,电动势与电流相反

C.与电流的参考方向相反

12.在直流电路的计算中,若选择了某一方向为电流的参考方向。求解出来的电流或电压是正值。则表示参考方向与实际方向( )。

A.相同

B.相反

C.不一定

D.随时变化

13.图示电路中,A、B端电压U=( )。

A.-2V

B.-1V

C.2V

D.3V

14.电源电动势的实际方向是( )。

A.从低电位指向高电位方向

B.从高电位指向低电位方向

C.从电源正极指向负极的方向

D.不确定

15.电流的真实方向是( )。

A.从电源正极流出来的方向

B.正电荷移动的方向

C.从电源负极流出来的方向

D.负电荷移动的方向

16.在某输出端接有负载的固定偏置放大电路中,当输人一正弦电压时,输出电压波形出现了饱和失真,在不改变输入信号的情况下,若减小负载电阻,输出电压波形将会出现的现象是( )。

A.失真可能消失

B.失真更加严重

C.可能出现截止失真

D.不发生变化

17.放大器的输出电压波形出现正半周失真的主要原因是( )。

A.干扰

B.输入信号过大

C.静态工作点太低

D.静态工作点太高

18.图示放大电路中,电容CE断开后电路的电压放大倍数的大小将( )。

A.减小

B.增大

C.忽大忽小

D.保持不变

19.在共发射极电路中,减小负载电阻RL将使放大器放大倍数( )。

A.降低

B.升高

C.不变

D.不一定

20.下面关于射极输出器说法错误的是( )。

A.射极输出器的输入电阻高

B.射极输出器的输出电阻低

C.射极输出器的输出电压不稳定,带负载能力弱

D.射极输出器的电压放大倍数约等于1

21.交流放大电路中,改变RC的电阻值,将会使放大电路的( )。

A.电压放大倍数改变

B.静态工作点改变,IC减小

C.静态工作点改变,IC增大

D.电压放大倍数改变,同时也改变了静态值UCE

22.在共发射极放大电路中,增大基极电流时,三极管的集电极电流和电位将( )。

A.集电极电流增大,集电极电位升高

B.集电极电流增大,集电极电位降低

C.集电极电流减小,集电极电位升高

D.集电极电流减小,集电极电位降低

23.在共发射极电路中,三极管的β=50 ,集电极电阻RC=1KΩ,电源电压为10V。则使三极管进入饱和时的基极电阻RB应是( )。

A.50KΩ

B.100KΩ

C.150KΩ

D.200KΩ

24.在单管固定偏置共射极放大电路中,若测得三极管的静态管压降UCE近似等于电源电压UCC时,则该管工作状态为( )。

A.饱和

B.截止

C.放大

D.不确定

25.电路如图所示,t<0时已稳定,t=0时S闭合,则uc(0+)=( )。

A.3V

B.2V

C.4V

D.6V

26.电源电压us(t)的波形如图(a)所示,则图(b)电路零状态响应电流ic(t)为( )。

A.10e-tA

B.5e-tA

C.10(1-e-t)A

D.5(1-e-t)A

27.电路的时间常数大,则瞬态过程进行( )。

A.较快

B.较慢

C.不变

D.不确定

28.在下图所示电路中,开关S在t=0瞬间闭合,若uC(0-)=0V,则i(0+)为( )。

A.0.02A

B.0A

C.0.5A

D.1A

29.在含有LC的电路中,当电源的频率和电路的参数符合一定的条件时,电路总电压与总电流的相位相同,整个电路呈( )性,此现象称为( )。

A.电感性,谐振

B.电容性,谐振

C.电阻性,谐振

D.电感性,串联谐振

30.设某负载端电压u = 311sin(wt+900)V,流过的电流i =10 sin(wt+300)A。则该负载的阻抗是( )。

A.31.1∠600Ω

B.31.1Ω

C.22Ω

D.22∠600

31.如图:电流I为多少?

A.3A

B.A

C.-1A

D.2A

32.三相异步电动机极数增加,其转速如何变化?

A.增加

B.不变

C.减小

D.反转

33.在电感性正弦电路中,下列各式正确的为那一项?

A.i=U/ωL

B.I=U/ωL

C.I=Um/ωL

D.i=Um/ωL

34.RLC串联电路在f0时发生谐振,当频率增加到2f0时,电路性质呈以下哪种?

A.电阻性

B.电感性

C.电容性

D.阻容性

35.逻辑函数中的逻辑“与”和它对应的逻辑代数运算关系为()。

A.逻辑加

B.逻辑乘

C.逻辑非

D.逻辑或

36.

A.V

B.V

C.V

D.

37.某正弦电压有效值为380V,频率为50Hz,计时始数值等于380V,其瞬时值表达式为以下那一项?

A.V

B.V

C.V

D.u=220sin(314t+30o)V

38.在电动机的继电器接触器控制电路中,热继电器的功能是实现什么保护?

A.短路保护

B.零压保护

C.过载保护

D.过流保护

39.在图示的380/220V供电系统中,电机M错误地采用了保护接地,已知两接地电阻R1和R2相等,导线和地的电阻可忽略不计。当电机M的C相碰金属外壳时,中线对地电压为多少?

A.0V

B.110V

C.不定值

D.190V

40.在中点不接地的三相三线制低压供电系统中,为了防止触电事故,对电气设备应采取什么措施?

A.保护接地

B.保护接中(零)线

C.保护接中线或保护接地

D.接地线必须用铜线

41.变压器若带感性负载,从轻载到满载,其输出电压将会怎样变化?

A.升高

B.降低

C.不变

D.0V

42.为使电路输入电阻高、输出电阻低,应引入以下哪种负反馈?

A.电压串联负反馈

B.电压并联负反馈

C.电流串联负反馈

D.电流并联负反馈

43.

A.V

B.V

C.V

D.

44.

A.380V

B.0V

C.

D.220V

45.稳压二极管的正常工作状态是以下哪种?

A.导通状态

B.截止状态

C.反向击穿状态

D.任意状态

46.射极输出器是典型的以下哪种放大器?

A.电流串联负反馈

B.电压并联负反馈

C.电压串联负反馈

D.电流并联负反馈

47.

A.

B.

C.

D.R = 10Ω R’=10Ω

48.

A.

B.

C.

D.0

49.在R,L并联的正弦交流电路中,R=40,XL=30,电路的无功功率Q=480var,则视在功率S为?。

A.866VA

B.800VA

C.600VA

D.580VA

50.正弦交流电路的视在功率是表征该电路的?

A.电压有效值与电流有效值乘积

B.平均功率

C.瞬时功率最大值

D.电压最大值与电流有效值乘积

51.在换路瞬间,下列各项中那一项端电压不能跃?

A.电感电压

B.电容电压

C.电容电流

D.电感电流

52.

A.V

B.V

C.V

D.380∠-90oV

53.电路如图所示,RF引入的是什么负反馈?

A.串联电压负反馈

B.串联电流负反馈

C.并联电压负反馈

D.并联电流负反馈

54.电路如图所示,晶体管T的电流放大系数=50,RB=300k,RE=3k,晶体管T处于?

A.放大状态

B.截止状态

C.饱和状态

D.过热损坏状态

55.通常所说的交流220V或380V是指它的?

A.平均值

B.最大值

C.有效值

D.瞬时值

56.用下列三个电压表测量20V的电压,测量结果的相对误差最小是?

A.准确度1.5级,量程30V

B.准确度0.5级,量程150V

C.准确度1.0级,量程50V

D.准确度2.0级,量程25V

57.三相四线制供电线路,已知作星形联接的三相负载中U相为纯电阻,V相为纯电感,W相为纯电容,通过三相负载的电流均为10A,则中线电流为?

A.30A

B.10A

C.7.32A

D.0A

58.在电动机的继电器接触器控制电路中,热继电器的正确连接方法应当是什么?

A.热继电器的发热元件串接在主电路内,而把它的动合触点与接触器的线圈串联接在控制电路内

B.热继电器的发热元件串联接在主电路内,而把它的动断触点与接触器的线圈串联接在控制电路内

C.热继电器的发热元件并接在主电路内,而把它的动断触点与接触器的线圈并联接在控制电路内

D.热继电器的发热元件串接在主电路内,而把它的动合触点与接触器的线圈并联接在控制电路内

59.变压器具有阻抗变换的作用,负载电阻折算到原边时,与原边的内阻是什么关系获得最大功率?

A.相等

B.不等

C.无关

D.相比较小时

60.图示电路在换路前处于稳定状态,在t=0瞬间将开关S闭合,则iC(0)为?

A.0.6A

B.0A

C.-0.6A

D.0.58A

61.某电阻元件的额定数据为“1KΩ、2.5W”,正常使用时允许流过的最大电流为?

A.50mA

B.2.5mA

C.250mA

D.5mA

62.两个交流铁心线圈除了匝数不同(N1=2N2)外,其他参数都相同,若将这两个线圈接在同一交流电源上,它们的电流I1和I2的关系为?

A.

B.

C.

D.不确定

二、多选题

63.组合逻辑电路与时序逻辑电路的主要结构特征包括以下哪几种( )。

A.都有基本逻辑门。

B.组合电路没有触发器,时序电路有

C.时序电路工作时受CP控制。

D.组合和时序电路工作是不一定要CP控制。

64.三相异步电动机的旋转磁场存在以下什么地方( )。

A.定子里

B.转子里

C.定子线圈里

D.转子线圈里

65.数字逻辑关系中基本关系是以下哪几种( )。

A.“与”关系

B.“或”关系

C.“非”关系

D.“异或”关系

66.电工测量中误差分类包括以下哪几种( )。

A.系统误差

B.随机误差

C.人为误差

D.温度误差

67.处于饱和或放大状态的NPN型三极管,其工作状态为以下哪几种( )。

A.射结正偏,集电结反偏

B.射结反偏,集电结反偏

C.射结正偏,集电结正偏

D.射结反偏,集电结正偏

68.自动空气开关的保护电动机时,以下哪种情况可能会有动作( )。

A.重载起动间断工作时

B.频繁起动时

C.轻载起动连续工作时

D.电流在额定值内长时间工作时

69.我国三相交流供电电源彼此相差相位多少( )。

A.60°度

B.120°度

C.弧度

D.弧度

70.集成运算放大器的SR(转换速率)受以下哪些因素的影响( )。

A.输入电阻

B.组件的寄生电容

C.组件的补偿电容

D.反馈电阻

71.电路如图所示,当RF减小时,放大电路的性能不符合以下那一项( )。

A.频带变宽,稳定性降低

B.频带变宽,稳定性提高

C.频带变窄,稳定性降低

D.放大倍数减小,稳定性提高

72.以下哪几种电机属于“控制电机”( )。

A.交流电机

B.直流电机

C.伺服电机

D.步进电机

73.数字逻辑关系中以下哪几种不是基本关系( )。

A.“与非”关系

B.“或”关系

C.“非”关系

D.“异或”关系

74.准确度为1.0级、量程为250mA的电流表,它的最大绝对误差为是多少( )。

A.±250mA

B.mA

C.±25000uV

D.±0.025A

75.处于饱和或放大状态的NPN型三极管,其以下哪几种不满足基本条件( )。

A.射结正偏,集电结反偏

B.射结反偏,集电结反偏

C.射结正偏,集电结正偏

D.射结反偏,集电结正偏

76.自动空气开关的保护电动机时,以下哪种情况一定不会有动作( )。

A.重载起动间断工作时

B.频繁起动时

C.轻载起动连续工作时

D.电流在额定值内长时间工作

77.我国三相交流供电电源彼此相差相位以下哪些是不正确的( )。

A.60°度

B.120°度

C.弧度

D.弧度

78.集成运算放大器的SR(转换速率)不受以下哪些因素的影响( )。

A.输入电阻

B.组件的寄生电容

C.组件的补偿电容

D.反馈电阻

79.电路如图所示,当RF减小时,放大电路的性能符合以下那一项?

A.频带变宽,稳定性降低

B.频带变宽,稳定性提高

C.频带变窄,稳定性降低

D.放大倍数减小,稳定性提高

80.三相异步电动机产生的电磁转矩是由于什么相互作用?

A.定子变化磁场与定子电流的相互作用

B.转子磁场与转子电流的相互作用

C.旋转磁场与转子电流的相互作用

D.转子磁场与定子电流的相互作用

81.电路如图所示,请选择以下正确的名称?

A.反相式电压源

B.同相式电压源

C.电流源

D.威尔逊电流源

82.准确度为1.0级、量程为250V的电压表,它的最大绝对误差为是多少?

A.±2.5V

B.V

C.±2500mV

D.±0.025V

83.处于截止状态的NPN型三极管,其工作状态为以下哪几种?

A.射结正偏,集电结反偏

B.射结反偏,集电结反偏

C.射结正偏,集电结正偏

D.射结反偏,集电结正偏

84.热继电器作电动机的保护时,适用于以下哪种情况?

A.重载起动间断工作时的过载保护

B.频繁起动时的过载保护

C.轻载起动连续工作时的过载保护

D.电流在额定值内长时间工作

85.三相对称绕组在空间位置上应彼此相差多少?

A.60°度

B.120°度

C.弧度

D.弧度

86.集成运算放大器的共模抑制比越大,表示该组件什么提高?

A.差模信号放大倍数越大

B.带负载能力越强

C.抑制零点漂移的能力越强

D.抗共模干扰能力提高

三、判断题

87.EDA就是电子设计自动化的简称,是随着计算机技术和集成电路技术发展的杰出成果。( )

88.模糊自动控制是以模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理为基础的一种智能化控制技术。( )

89.PLC是一种非可编程控制器件。( )

90.民用电应该采用保护接零措施。( )

91.任何线性有源二端网络,都可以用一个理想电压源和电阻的并联的支路来等效。( )

92.正弦信号量值的三要素是频率、周期、幅值。( )

93.我国民用交流电源频率是60HZ。( )

94.BJT三极管和FET场效应三极管的区别,前者是电流控制,后者是电压控制。( )

95.A/D和D/A前者是把数字信号变成模拟信号,后者是把模拟信号变成数字信号。

96.“模糊”是人类感知万物、获取知识、思维推理和决策实施的重要特征。

97.数字逻辑关系中基本逻辑关系是与、或、非。

98.保护接地只适用在三相电源中点不接地的供电系统

99.电容、三极管、运算放大器都是有源器件。

100.电容两端的端电压可以跃变。

101.我国三相交流电的频率是50HZ?

102.集成运算放大器的开环放大倍数是无穷大是指输出电压和输入电压的比值可以超过电路的电源电压吗?

电工学——在线考试复习资料答案

一、单选题

1.B

2.A

3.B

4.B

5.B

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.A

12.A

13.A

14.A

15.B

16.A

17.C

18.A

19.A

20.C

21.D

22.B

23.A

24.B

25.C

26.B

27.B

28.D

29.C

30.A

31.C

32.C

33.B

34.B

35.B

36.A

37.B

38.C

39.B

40.C

41.B

42.A

43.A

44.B

45.C

46.C

47.A

48.A

49.C

50.A

51.B

52.A

53.A

54.A

55.C

56.A

57.C

58.B

59.A

60.C

61.A

62.B

二、多选题

63.BC

64.AC

65.ABC

66.ABC

67.AC

68.AB

69.BD

70.BD

71.AC

72.CD

73.AC

74.AC

75.BD

76.BC

77.AC

78.AD

79.BD

80.AC

81.ABC

82.AC

83.BD

84.ABC

85.BD

86.CD

三、判断题

87.正确

88.正确

89.错误

90.正确

91.错误

92.错误

93.正确

94.正确

95.错误

96.正确

97.正确

98.正确

99.错误

100.错误

101.正确

102.错误