电机及拖动基础——在线考试复习资料

一、单选题

1.一台串励直流电动机运行时励磁绕组突然断开,会出现下列哪种情况?(     )

A.电机转速升到危险的高速

B.险丝熔断

C.电机转速升到危险的高速和险丝熔断都不会发生

2.如需一台并励直流电动机,但手头上只有一台相同功率的并励直流发电机,其额定电压与直流电源电压相同,设电机的效率为,则下列哪一种说法是正确的?(       )

A.绝对不能代用

B.能代用,且轴上输出功率为

C.能代用,且轴上输出功率为

D.能代用,且轴上输出功率为

3.负载转矩不变时,在直流电动机的励磁回路串入电阻,稳定后,转速将(       )。

A.上升

B.下降

C.不变

4.起动直流电动机时,(       )。

A.磁路回路与电枢回路同时接入

B.磁路回路比电枢回路先接入

C.磁路回路比电枢回路后接入

5.一直流电动机拖动一台他励直流发电机,当电动机的外电压,励磁电流不变时,增加发电机的负载,则电动机的电枢电流(       )。

A.增大

B.减少

C.不变

D.不确定

6.三相绕线式感应电动机拖动恒转矩负载运行时,采用转子回路串入电阻调速,运行时在不同转速上时,其转子回路电流的大小与转差率有何关系?(     )

A.与转差率反比

B.与转差率无关

C.与转差率正比

D.与转差率成某种函数关系

7.三相异步电机采用Y/△起动机时,下列描绘中错误的是(     )。

A.正常运行时作△接法

B.起动时作Y接法

C.可以减小起动电流

D.适合要求重载起动的场合

8.对于交流电机的定、转子极对数有何要求?(     )

A.不等

B.相等

C.未规定

9.如果有一台三相感应电动机运行在转差率为s=0.25,关于通过气隙传递的功率如下说法正确的是?(     )

A.25%的转子铜耗

B.75%是转子铜耗

C.75%是输出功率

D.25%是全机械功率

10.三相感应电动机等效电路中的附加电阻  上所消耗的电功率应等于(     )。

A.输出功率

B.输入功率

C.电磁功率

D.总机械功率

11.国产额定转速为的三相感应电动机为(     )极电机。

A.2

B.4

C.6

D.8

12.变压器的其它条件不变,外加电压增加10%,则原边漏抗,副边漏抗和励磁电抗将(     )(分析时假设磁路不饱和)。

A.不变

B.增加10%

C.减少10%

13. 如将额定电压为220/110V的变压器的低压边误接到220V电压,则激磁电流(     )。

A.不变

B.增大一倍

C.增加很多倍

14. 一台变比为K=10的变压器,从低压侧作空载实验,求得副边的励磁阻抗标幺值为16,那么原边的励磁阻抗标幺值是(       )。

A.16

B.160

C.1.6

D.1600

15.直流电机的磁极和电枢的铁心应如何选材?(     )

A.电枢用硅钢片,磁极用整块铸钢

B.电枢用整块铸钢,磁极用钢板冲片叠成

C.电枢用硅钢片,磁极用钢板冲片叠成

D.因是直流无铁损,故两者均可用整块铸钢

16.负载转矩不变时,在直流电动机的励磁回路串入电阻,稳定后,电枢电流(    )。

A.上升

B.下降

C.不变

17.直流电动机在串电阻调速过程中,若负载转矩保持不变,则(    )保持不变。

A.输入功率

B.输出功率

C.电磁功率

D.电机的效率

18. 一台他励直流发电机,额定电压为200伏,六极,额定支路电流为100安培,当电枢为单波绕组时,其额定功率为(    )

A.20W

B.40Kw

C.80Kw

D.120kW

19.直流电动机的额定功率指(    )

A.转轴上吸收的机械功率

B.转轴上输出的机械功率

C.电枢端口吸收的电功率

D.电枢端口输出的电功率

20.一台并励直流电动机,在保持转矩不变时,如果电源电压U降为0.5,忽略电枢反应和磁路饱和的影响,此时电机的转速(    )

A.不变

B.转速降低到原来转速的0.5倍

C.转速下降

D.无法判定

21.频敏变阻器起动控制的优点是什么?

A.起动转矩平稳,电流冲击大

B.起动转矩大,电流冲击大

C.起动转矩平稳,电流冲击小

D.起动转矩小,电流冲击大

22.三相异步电动机Y-降压起动时,其起动转矩是全压起动转矩的多少倍?

A.

B.

C.

D.不能确定

23.三相异步电动机定子绕组中感应电动势有效值,其中为什么?

A.通过每相绕组的磁通最大值

B.旋转磁场磁通最大值

C.按正弦变化的磁通按正弦变化的磁通的平均值

24.适当增加三相绕线式感应电动机转子电阻时,电动机的以下各项参数如何变化?

A.减少,增加,不变,增加

B.增加,增加,不变,增加

C.减少,增加,增大,增加

D.增加,减少,不变,增加

25.一台50三相感应电动机的转速为,该电机的级数和同步转速为多少?

A.4极,

B.6极,

C.8极,

D.10极,

二、判断题

26.铁心饱和程度增加,则感应电机的激磁电抗将增大。(    )

27.一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz,空载运行时转速为735转/分,此时转差率为0.04。(    )

28.感应电机转速变化时,转子磁势相对定子和相对转子的转速均是不变的。(    )

29.只要使变压器的一、二次绕组匝数不同,就可达到变压的目的。(    )

30.变压器的变比可看作是额定线电压之比。(    )

31.变压器中,既和原边绕组交链又和副边绕组交链的磁通为主磁通。(    )

32.变压器空载运行时,电源输入的功率只是无功功率。(    )

33.变压器的副端是通过磁动势平衡和电磁感应作用对原端进行作用的。(    )

34.直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。(    )

35.直流电机的电枢绕组和励磁绕组中都存在着感应电势。(    )

36.直流电动机调速时,在电枢回路中增加调节电阻,可使转速降低。(    )

37.电磁功率与输入功率之差,对于直流发电机包括空载损耗功率。(    )

38.一台并励直流电动机,如果电源电压和励磁电流不变,当加上一恒定转矩的负载后,发现电枢电流超过额定值,有人试在电枢回路中接一电阻来限制电流。串入电阻后,电动机的输入功率和电枢电流将变小。(    )

39.电枢反应对并励电动机转速特性和转矩特性有一定的影响,当电枢电流增加时,转速n将下降。(    )

40.直流电机的电枢绕组的元件中的电动势和电流是直流的。(    )

41.绕线型感应电动机转子回路串电阻调速在空载或轻载时的调速范围很大。( )

42.三相感应电动机的功率因数总是滞后的 。( )

43.采用分布短距的方法,可以削弱交流绕组中的v次谐波电势。( )

44.直流电机的电枢绕组并联支路数等于极数即2a=2p。( )

45.并励直流发电机转速上升0.2倍,则空载时发电机端电压上升0.2倍。( )

46.只要电源电压不变,感应电动机的定子铁耗和转子铁耗基本不变。( )

47.变压器空载和负载时的损耗是一样的。( )

48.一般功率小于或等于7.5kW的电动机轻载起动时可采用直接起动的方法。 ( )

49.三相异步电动机的制动的方法有三种,即反接制动、回馈制动及能耗制动。 ( )

50.感应电动机起动时,起动转矩将很大。( )

51.三相感应电动机运行时,若负载转矩不变而电源电压下降,电机的电磁转矩将不变。( )

52.若感应电动机的漏抗增大,则其起动转矩和最大转矩将减小。( )

53.一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz,空载运行时转速为735转/分,当转差率为0.04时,转子的电势频率为1Hz。( )

54.三相感应电动机,如使起动转矩到达最大,此时。( )

55.如果感应电动机运行时转差率为,则电磁功率、机械功率和转子铜耗之间的比例是。( )

56.如将变压器误接到等电压的直流电源上时,由于E近似等于U,U等于IR,空载电流很大,空载损耗将很小。( )

57.变压器中,仅和一侧绕组交链的磁通为主磁通。( )

58.变压器运行时基本铜耗可视为不变损耗。( )

59.变压器副边的额定电压指原边为额定电压时副边的空载电压。( )

60.变压器原边每匝数增加5%,副边匝数下降5%,激磁电抗将不变。( )

61.直流电动机调速时,在励磁回路中增加调节电阻,可使转速增大。( )

62.回馈制动的特征是n大于,且n和同方向。( )

63.一台并励直流电动机拖动恒定的负载转矩,做额定运行时,如果将电源电压降低了20%,则稳定后电机的电流依然为额定电流(假设磁路不饱和)。( )

64.电枢反应对并励电动机转速特性和转矩特性有一定的影响,当电枢电流增加时,转矩将增大。( )

65.一台并励直流电动机,如果电源电压和励磁电流不变,当加上一恒定转矩的负载后,发现电枢电流超过额定值,可以在电枢回路中接一电阻来限制电流。( )

66.一台频率为 f = 60 Hz的三相感应电动机,用在频率为50 Hz的电源上(电压不变),电动机的最大转矩不变。(    )

67.三相感应电机转速为n,定子旋转磁场的转速为,当时为发电机状态。(    )

68.一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz,空载运行时转速为735转/分,此时转子电势的频率为1Hz。(    )

69.三相感应电动机运行时,若负载转矩不变而电源电压下降,电机的转子转速n将不变。(    )

70.绕线型感应电动机转子串入适当的电阻,会使起动转矩减小。(    )

71.感应电动机起动时,转子电流的值将很小。(    )

72.三相异步电动机的调速方法大致可分为三大类,即变极调速、变频调速以及改变转差率调速。(    )

73.三相异步电动机的机械特性反映了当电动机的电磁转矩变化时转速的变化情况。(    )

74.三相感应电动机的起动电流和起动转矩都与电机所加的电源电压成正比。(    )

75.三相感应电动机转子为任意转数时,定、转子合成基波磁势转速不变。(    )

76.感应电动机空载运行时的功率因数很高。(    )

77. 如将额定电压为220/110V的变压器的低压边误接到220V电压,则变压器将烧毁。(    )

78.变压器运行时基本铁耗可视为不变损耗。(    )

79.一台 50HZ的变压器接到60HZ的电网上,外时电压的大小不变,激磁电流将减小。(    )

80.变压器空载运行时原边加额定电压,由于绕组电阻很小,因此电流很大。(    )

81.不管变压器饱和与否,其参数都是保持不变的。(    )

82.变压器空载运行时,电源输入的功率只是无功功率。(    )

83.变压器的副端是通过磁动势平衡和电磁感应作用对原端进行作用的。(    )

84.转速反向的反接制动是通过在电枢回路串入一较小电阻实现的。(    )

85.直流电动机反接制动时,当电动机转速接近于零时,就应立即切断电源,防止电动机过载。(    )

86.他励直流电动机降低电源电压调速与减小磁通调速都可以做到无级调速。(    )

87.同一台直流电机既可作发电机运行,也可作电动机运行。(    )

88.直流发电机中的电刷间感应电势和导体中的感应电势均为直流电势。(    )

89.直流电机的电枢绕组至少有两条并联支路。(    )

90.电动机的额定功率,既表示输入功率也表示输出功率。(    )

三、复合题

一台单相变压器,额定数据如下：50kVA,7200/480V,60Hz。其空载和短路实验数据如下:

91.短路参数为(    )。

A.

B.

C.

92. 短路参数等于(    )。

A.

B.

C.

93. 短路参数等于(    )。

A.

B.

C.

94.空载时的铜耗为(    )。

A.245W

B.128W

C.69W

95.空载时的铁耗为(    )。

A.245W

B.615W

C.301W

四、复合题

一台他励直流电动机数据:,,,,。已知,如果采用调压和弱磁调速,要求最高理想空载转速,低速区静差率。

96.低速区的静差率叫做(     )。

A.最大静差率

B.最小静差率

C.一般静差率

97.理想空载转速为(     )。

A.

B.

C.

98.额定负载下的最高转速为(     )。

A.

B.

C.

99.额定负载下的最低转速为(     )

A.

B.

C.

100.高速区静差率为(     )

A.10%

B.11.11%

C.13.33%

五、复合题

设一台直流并励电动机,,,,电枢回路电阻为(包括电刷接触电阻),额定励磁电流,运行在时,系统转入能耗制动状态自动停车。

101.该电动机额定电流为多大?

A.12A

B.12.35A

C.11.35A

D.11A

102.额定运行时的电动势为多大?

A.19.4V

B.190.4V

C.188.4V

D.198.4V

103.制动开始时的电动势为多大?

A.159.72V

B.161.36V

C.158.72V

D.156.22V

104.要使起始制动电流时,电枢电流应串入多大制动电阻?(27.5 分)

A.

B.

C.

D.

电机及拖动基础——在线考试复习资料答案

一、单选题

1. C

2. C

3. B

4. B

5. A

6. B

7. D

8. B

9. A

10. D

11. B

12. A

13. C

14. A

15. C

16. A

17. B

18. B

19. B

20. C

21. C

22. A

23. B

24. A

25. C

二、判断题

26. 错误

27. 错误

28. 错误

29. 正确

30. 错误

31. 正确

32. 错误

33. 正确

34. 正确

35. 错误

36. 正确

37. 正确

38. 错误

39. 正确

40. 错误

41. 错误

42. 正确

43. 正确

44. 错误

45. 错误

46. 错误

47. 错误

48. 正确

49. 正确

50. 错误

51. 正确

52. 正确

53. 错误

54. 正确

55. 正确

56. 错误

57. 错误

58. 错误

59. 正确

60. 错误

61. 正确

62. 正确

63. 错误

64. 正确

65. 错误

66. 错误

67. 正确

68. 正确

69. 错误

70. 错误

71. 错误

72. 正确

73. 正确

74. 错误

75. 正确

76. 错误

77. 正确

78. 正确

79. 正确

80. 错误

81. 错误

82. 错误

83. 正确

84. 错误

85. 正确

86. 正确

87. 正确

88. 错误

89. 正确

90. 错误

三、复合题

91. A
92. B
93. C
94. A
95. B
四、复合题

96. A
97. B
98. C
99. A
100. C
五、复合题

101. B
102. D
103. C
104. D