电路分析——在线考试复习资料

一、单选题

1. 求所示电路中A点的电位。

A.1V

B.8/3V

C.4V

D.0V

答案：B

2.求所示电路中A点的电位。

A.1V

B.3V

C.5V

D.8V

答案：D

3.图示电路中B点的电位是(    )

A.1V

B.2V

C.4V

D.6V

答案：D

4.图示电路中B点的电位是(    )。

A.1V

B.3V

C.5V

D.8V

答案：C

5.

A.0.5

B.-0.5

C.1

D.-1

答案：B

6.

A.1.71

B.2

C.0.6

D.-0.6

答案：A

二、多选题

7.下图中可以做源变换的支路有(      )。

A.36V电压源与3Ω电阻串联支路

B. 3A电流源与6Ω电阻并联支路

C.3A电流源与4Ω+2Ω电阻并联支路

D.36V电压源与6Ω电阻并联支路

答案：ABC

8.下图中关于各元件说法正确的是(     )。

A.电压源发出功率

B.电压源吸收功率

C.电流源吸收功率

D.电流源发出功率

答案：BD

9.图中可以做源变换的支路有(     )

A.6V电压源与3Ω电阻串联支路

B.2A电流源与6Ω电阻并联支路

C.4Ω与1Ω电阻串联支路

D.4V电压源与4Ω电阻串联支路

答案：ABD

10.下图中功率性质是吸收功率的元件有(     )

A.电压源

B.电流源

C.电阻

答案：AC

11.

A.2A电流源与1Ω电阻并联支路

B.6V电压源与3Ω电阻串联支路

C.12V电压源与6Ω电阻串联支路

D.2A电流源与1Ω电阻串联支路

答案：ABC

12.

A.R1是吸收功率

B.R2是吸收功率

C.Is是发出功率

D.Us是发出功率

答案：ABD

三、复合题

如图所示,电压源在t<0前没接入电路中,iL(0-)=0,用三要素法求t>0的电流iL(t)。

13.三要素法的通用公式为(     )。

A.

B.

C.

D.

答案：B

14.求得初始值iL(0+)为(     )A。

A. iL(0+)=iL(0-)=0

B. iL(0+)=-iL(0-)=0

C.2

D.1.5

答案：A

15.求得iL稳态值为(     )A。

A.-1

B.1

C.-1.5

D.1.5

答案：B

16.求得时间常数为(     )ms。

A.1

B.2

C.4/15

D.15/4

答案：C

求图中端口ab的戴维南等效电路及电阻RL所获得的最大功率。

17.第一步骤:先求得RL去掉以后的戴维南等效电路的UOC为(     )V。

A. 2

B. 4

C. 5

D. 8

答案：C

18.第二步骤:求得RL去掉以后的戴维南等效电路的Req为(     )Ω。

A. 3

B. 5

C. 2.5

D.5

答案：D

19.第三步骤:获得最大功率的条件是(     )。

A. Req=3RL

B. Req=2RL

C. Req=4RL

D. Req=RL

答案：D

20.第四步骤:最大功率的计算公式是(     )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

列出电路的节点电压方程。

21.u1的结点电压方程为(     )。

A.

B.

C.

D.

答案：A

22.u2的结点电压方程为(     )。

A.

B.

C.

D.

答案：D

23.u3的结点电压方程为(     )。

A. u3=8V

B.

C.

D.

答案：A

列出电路的网孔电流方程。

24.第一个网孔电流方程为(     )。

A.(2+2+2)Im1 - 2Im2 - 2Im3= -8+6

B.(2+2+2)Im1 +2Im2 - 2Im3= -8+6

C.(2+2+2)Im1 - 2Im2 + 2Im3= -8+6

D.(2+2+2)Im1 - 2Im2 - 2Im3= 8+6

答案：A

25.第二个网孔电流方程为(     )。

A.2 Im1+(6+3+2) Im2-6Im3=8

B.-2 Im1+(6+3+2) Im2-6Im3=8

C.-2 Im1+(6+3+2) Im2+6Im3=8

D.2 Im1+(6+3+2) Im2+6Im3=8

答案：B

26.第三个网孔电流方程为(     )。

A. +2Im1-6Im2 +(3+2+6)Im3=0

B. -2Im1+6Im2 +(3+2+6)Im3=0

C.-2Im1-6Im2 +(3+2+6)Im3=0

D.2Im1+6Im2 +(3+2+6)Im3=0

答案：C

27.电流I1为(    )A。

A.0.182

B.0.364

C.5.5

D.11

答案：B

28.电流I1的相位是(    )。

A. 0º

B. 30º

C. 60º

D. 120º

答案：C

29.电流I2为(    )A。

A.0.273

B.0.364

C.0.546

D.0.728

答案：A

30.电流I2的相位是(    )。

A. 0º

B. 120º

C. -120º

D. 90º

答案：B

31.总电流I的大小为(      )A。

A.0.273

B.0.364

C.0.637

D.0.553

答案：D

32.总电流I的相位为(     )。

A. 0º

B. 60º

C. 85.3º

D. 120º

答案：C

用戴维南方法求图中电流I。

33.先去掉2Ω电阻,求端口看进去的戴维南等效电路的UOC为(     )V(上+下-)。

A. 2

B. 6

C. 8

D. 12

答案：B

34.求得2Ω电阻去掉以后的戴维南等效电路的Req为(     )Ω。

A. 1

B. 2

C. 4

D.8

答案：C

35.获得最大功率的条件是(     )。

A. Req=RL

B. Req=2RL

C. Req=3RL

D. Req=4RL

答案：A

36.最大功率的计算公式是(     )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

列出电路的节点电压方程。

37.结点1上的结点电压方程为(     )。

A.

B.

C.

D.

答案：B

38.结点2上的结点电压方程为(     )。

A.

B.

C.

D.

答案：D

39.u3的结点电压方程为(     )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

列出电路的支路电流法方程。

40.A结点上的KCL电流方程为(     )。

A. I1 +I2 - I3= -7

B. I1 +I2 +I3= 7

C. I1 -I2 - I3= 7

D. I1 +I2 - I3= 7

答案：A

41.网孔1的KVL电压方程为(     )。

A. 12I1 +6I2 =42

B. 12I1 -6I2 =42

C. 12I1 -6I2 =-42

D. 12I1 +6I2 =-42

答案：B

42.网孔2的KVL电压方程为(     )。

A.-6I2 +3I3 =0

B.6I2 -3I3 =0

C.6I2 +3I3 =0

D.-6I2 -3I3 =0

答案：C

43.接负载Z上的相电流大小为( )A。

A.

B.

C.

D.

答案：D

44.设,接负载Z上的相电流的辐角为( )。

A.

B.

C.

D.

答案：A

45.接负载Z上的线电流为( )A。

A.

B.

C.

D.

答案：B

46.接负载Z上的相电流为( )A。

A.

B.

C.

D.

答案：A

47.接负载Z上的线电流与相电流的关系为( )A。

A.相差一个负号

B.相差一个

C.相差一个

D.相等

答案：D

48.总电流I为( )A。

A.

B.

C.

D.

答案：C

49.第一步骤:先求得RL去掉以后的戴维宁等效电路的UOC为( )V。

A.

B.

C.

D.

答案：B

50.第二步骤:求得RL去掉以后的戴维宁等效电路的Req为( )Ω。

A.1.5

B.2

C.4

D.8

答案：A

51.第三步骤:获得最大功率的条件是( )。

A.Req=3RL

B.Req=2RL

C.Req=4RL

D.Req=RL

答案：D

52.第四步骤:最大功率的计算公式是( )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

53.结点1的结点电压方程为( )。

A.

B.

C.

D.

答案：A

54.结点2的结点电压方程为( )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

55.结点3的结点电压方程为( )。

A.

B.

C.

D.

答案：D

56.第一个网孔电流方程为( )。

A.(2+1+2)I1+2I2-I3=6-18

B.(2+1+2)I1-2I2+I3=6+18

C.(2+1+2)I1-2I2-I3=6-18

D.(2+1+2)I1-2I2-I3=6+18

答案：C

57.第二个网孔电流方程为( )。

A.(2+3+6)I2+2I1-6I3=18-12

B.(2+3+6)I2-2I1-6I3=18-12

C.(2+3+6)I2+2I1+6I3=18+12

D.(2+3+6)I2+2I1-6I3=18+12

答案：B

58.第三个网孔电流方程为( )。

A.(1+6)I3+I1-6I2=6+3

B.(1+6)I3+I1-6I2=6

C.(1+6)I3+I1+6I2=6

D.I3=3A

答案：D