单片机原理与应用——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.若同一优先级的5个中断源同时发出中断请求,则CPU响应中断时,程序计数器PC里自动装入的地址为( )

A.0003H

B.000BH

C.0013H

D.001BH

答案：A

2.设编译模式为small,将csk定义为片内RAM区的无符号字符型变量的正确写法是

A.char data csk;

B.unsigned char csk;

C.extern signed char data csk;

D.unsigned char xdata csk;

答案：B

3.P1口的位地址为0x90,第0位的位地址是0x90,则以下定义位变量spk正确的是( )

A.bit spk=P1.0;

B.sbit spk=p1^0;

C.bit spk=0x90;

D.sbit spk=0x90^0;

答案：D

4.C51数据类型中的关键词sbit用于定义( )

A.字节变量

B.无符号变量

C.片内RAM中低128字节的位变量

D.特殊功能寄存器中的位变量

答案：D

5.以下为MCS-51单片机能直接运行的文件格式是( )

A.*.asm

B.*.c

C.*.hex

D.*.txt

答案：C

6.MCS-51单片机的汇编语言指令原型中的direct代表的是( )

A.立即数

B.字节地址或SFR名称

C.位地址

D.通用寄存器名称

答案：B

7.下列指令中,能访问片外程序存储器的正确指令是( )

A.MOV A,@DPTR

B.MOVX A,DPTR

C.MOVC A,@A+PC

D.MOVX A,@DPTR

答案：C

8.MCS-51单片机的P0-P3口中,只单纯具备I/O口功能的是( )

A.P0口

B.P1口

C.P2口

D.P3口

答案：B

9.MCS-51单片机中反映程序运行状态或运算结果特征的寄存器是(   )

A. SP

B. PSW

C. DPTR

D.PC

答案：B

10.当CPU响应定时器 T0中断请求后,程序计数器PC自动装入的地址是( )

A. 0003H

B. 000BH

C. 0013H

D. 001BH

答案：B

11.若单片机PSW中的RS1=0,RS0=1,可以确定R7的地址是( )

A.07H

B.0FH

C.17H

D.1FH

答案：B

12.将aa定义为片内RAM区的无符号字符型变量的正确写法是( )

A.unsigned char xdata aa;

B.signed char data aa;

C.unsigned char data aa;

D.signed data char aa;

答案：C

13.使得MCS-51单片机/PSEN产生有效信号的指令码为( )

A.MOV

B.MOVX

C.MOVC

D.MOVE

答案：C

14.P1口的位地址为0x90,第0位的位地址是0x90,则以下定义位变量key错误的是( )

A.sbit key=P1.0;

B.sbit key=P1^0;

C.sbit key=0x90;

D.sbit key=0x90^0;

答案：A

15.MCS-51单片机的/PSEN引脚是的功能是输出( )

A.片外RAM的写有效信号

B.片外RAM的读有效信号

C.片外ROM的写有效信号

D.片外ROM的读有效信号

答案：D

16.C51数据类型中的关键词bit用于定义( )

A.字节变量

B.无符号变量

C.片内RAM中低128字节的位变量

D.特殊功能寄存器中的位变量

答案：C

17.11110000B代表的有符号数是(   )

A.-F0H

B.-10H

C.-0FH

D.10H

答案：B

18.keil开发单片机程序的主要步骤是:建立工程、( )、形成hex文件、运行调试。

A.输入源程序

B.保存为文件

C.指定工作目录

D.下载程序

答案：A

19.二进制数11110000B与00001111B同或的结果是( )

A.00000000B

B.11111111B

C.11110000B

D.00001111B

答案：A

20.MCS-51单片机的汇编语言指令原型中的rel代表的是( )

A.16位地址信息

B.11位地址信息

C.8位地址偏移量

D.8位基地址

答案：C

21.单片机实际上就是一个( )

A.CPU

B.存储器

C.芯片级计算机

D.运算器和控制器

答案：C

22.下列指令中,能访问片外程序存储器的正确指令是( )

A.MOV A,@DPTR

B.MOVX A,DPTR

C.MOVC A,@A+DPTR

D.MOVX A,@A+DPTR

答案：C

23.MCS-51单片机在访问外部存储器时,地址信息的输出情况是(   )。

A.P1口输出高8位地址,P0口输出低8位地址

B.P2口输出高8位地址,P0口输出低8位地址

C.P1口输出低8位地址,P2口输出高8位地址

D.P0口输出高8位地址,P1口输出低8位地址

答案：B

24.MCS-51单片机中有符号数相加减,运算结果是否正确的标志位为( )

A. CY

B. AC

C. OV

D.P

答案：C

25.若单片机PSW中的RS1=1,RS0=0,可以确定R0的地址是( )

A.08H

B.09H

C.10H

D.11H

答案：C

26.当CPU响应定时器 T1中断请求后,程序计数器PC自动装入的地址是( )

A. 0003H

B. 000BH

C. 0013H

D. 001BH

答案：D

27.使得MCS-51单片机/RD产生有效信号的指令码为( )

A.MOV

B.MOVX

C.MOVC

D.MOVE

答案：B

28.将aa定义为片外RAM区的无符号字符型变量的正确写法是( )

A.unsigned char xdata aa;

B.signed char xdata aa;

C.exten unsigned char data aa;

D.exten unsigned char aa;

答案：A

29.MCS-51单片机的/EA引脚的作用是( )

A.锁存地址信息

B.锁存数据信息

C.选择执行片内还是片外RAM中的程序

D.选择执行片内还是片外ROM中的程序

答案：D

30.P1口的地址为0x90,则以下定义位变量P1_0正确的是( )

A.sfr P1_0=0x90;

B.bit P1_0=0x90;

C.sbit P1_0=0x90^0;

D.bit P1_0=0x90^0;

答案：C

31.11110001B代表的无符号数是( )

A.F1H

B.-0FH

C.0FH

D.0EH

答案：B

32.C51数据类型中关键词sfr用于定义( )

A.指针变量

B.字符型变量

C.无符号变量

D.特殊功能寄存器变量

答案：D

33.二进制数11110000B与00001111B异或的结果是( )

A.00000000B

B.11111111B

C.11110000B

D.00001111B

答案：B

34.在编程中适当采用伪指令的目的是指示和引导( )

A.如何进行手工汇编

B.编译程序如何汇编

C.源程序如何进行编辑

D.程序员如何进行编程

答案：B

35.单片机的国际标准缩写是( )

A.CPU

B.MCS

C.MCU

D.SoC

答案：C

36.MCS-51单片机的汇编语言指令格式中唯一不可缺少的部分是( )

A.标号

B.操作码

C.操作数

D.注释

答案：B

37.下列指令中,能访问片外数据存储器的正确指令是( )

A.MOV A,@DPTR

B.MOVX A,DPTR

C.MOVC A,@DPTR

D.MOVX A,@DPTR

答案：D

38.MCS-51单片机外扩存储器时,外部数据总线是( )。

A.P1

B.P3

C.P2

D.P0

答案：D

39.MCS-51单片机中无符号数相加减,运算结果是否正确的标志位为( )

A.CY

B.AC

C. OV

D.P

答案：A

40.若单片机PSW中的RS1=1, RS0=0,可以确定R1的地址是( )。

A.08H

B.09H

C.10H

D.11H

答案：D

41.使得MCS-51单片机/WR产生有效信号的指令码为( )

A.MOV

B.MOVX

C.MOVC

D.MOVE

答案：B

42.MCS-51单片机的ALE引脚是用于锁存( )

A.低八位地址信息

B.高八位地址信息

C.数据信息

D.P3口的状态信息

答案：A

43.11110010B分别代表的有符号数是( )

A.-F2H

B.-0EH

C.0EH

D.0DH

答案：B

44.逻辑异或的表达式是( )

A.A·B=F

B.A+B=F

C.A⊕B=F

D.A⊙B=F

答案：C

45.英特尔公司的MCS-51系列单片机是( )的单片机。

A.1位

B.4位

C.8位

D.16位

答案：C

二、复合题

八位LED数码管动态显示电路如图1所示,数码管为共阴极结构。根据注释要求,补充完成显示子程序,使得数码管按照从左到右显示40H~47H单元中的阿拉伯数字。

START: MOV R0, #40H ;确定显示单元首地址

MOV R1, #11111110B ;选择从左到右扫描

MOV R2, #8 ;共8个八段管

LOOP: MOV MOV P2, ( 1 ) ;关断共阴极LED的所有位

MOV A, @R0

MOV ( 2 ), #TAB

MOVC A,@A+DPTR ;查表取得字形码

MOV P1,A ;输出字形码

MOV ( 3 ),R1 ;输出位选通信号

( 4 ) DELAY ;调用延时程序

MOV A, R1

RL A ;位选通信号移位

MOV R1,A

( 5 ) ;指向下一个显示单元

DJNZ( 6 ),LOOP ;8位显示,未完则继续

RET

TAB:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH ;共阴极0-9字形码

图1

46.“(1)”此处应为()

A.#00000000B

B.#11111111B

C.#11110000B

D.#00001111B

答案：B

47.“(2)”此处应为()

A.R0

B.R1

C.DPTR

D.PC

答案：C

48.“(3)”此处应为()

A.P0

B.P1

C.P2

D.P3

答案：C

49.“(4)”此处应为()

A.JMP

B.LJMP

C.SJMP

D.LCALL

答案：D

50.“(5)”此处应为()

A.INC R0

B.DEC R0

C.INC R1

D.DEC R1

答案：A

51.“(6)”此处应为()

A.R0

B.R1

C.R2

D.R3

答案：C

C51变量定义的格式为:[存储种类] 数据类型 [存储类型] 变量名; 其中存储种类表明变量的( 1 ),存储类型用于指定变量的( 2 ),如果缺省由C51编译器的三种编译模式决定,small、compact、large分别自动默认为( 3 )( 4 )( 5 )。

52.“(1)”此处应为()

A.生存期

B.作用域

C.生存期或作用域

D.存放区域

答案：C

53.“(2)”此处应为()

A.生存期

B.作用域

C.生存期或作用域

D.存放区域

答案：D

54.“(3)”此处应为()

A.data

B.pdata

C.xdata

D.code

答案：A

55.“(4)”此处应为()

A.data

B.pdata

C.xdata

D.code

答案：B

56.“(5)”此处应为()

A.data

B.pdata

C.xdata

D.code

答案：C

MCS-51单片机的串行工作方式0的功能为( 1 ),RXD为( 2 ),TXD为( 3 ),波特率( 4 )。

57.“(1)”此处应为()

A.8位同步移位寄存器方式

B.9位数据异步通信方式

C.10位数据异步通信方式

D.11位数据异步通信方式

答案：A

58.“(2)”此处应为()

A.发送/接收端

B.输出时钟端

C.发送数据端

D.接收数据端

答案：A

59.“(3)”此处应为()

A.发送/接收端

B.输出时钟端

C.发送数据端

D.接收数据端

答案：B

60.“(4)”此处应为()

A.固定为12分频晶振

B.1080bps

C.1200bps

D.1320bps

答案：A

MCS-C51单片机的晶振频率fosc=6MHz,定时/计数器T1工作在方式2,用中断方式进行20μs的定时,其他中断源关闭,纯软件启动。参考注释补充完整以下定时/计数器的初始化程序段。

MOV IE ( 1 )  ;只对T1开放中断
MOV ( 2 ), #00010000B  ;T1定时,工作方式2
MOV TH1 ( 3 ) 
MOV TL1 ( 4 )  ;送T1的初值
SETB TR1   ;启动定时器T1
( 5 )   ;原地踏步

61.“(1)”此处应为()

A. #10001000B

B. #10000100B

C. #10000010B

D. #10000001B

答案：A

62.“(2)”此处应为()

A. #00100000B

B. #00000010B

C. #01100000B

D. #01100010B

答案：A

63.“(3)”此处应为()

A.#0ECH

B.#0D8H

C.#3CH

D.#0F6H

答案：D

64.“(4)”此处应为()

A.#78H

B.#0F0H

C.#0F6H

D.#0B0H

答案：C

65.“(5)”此处应为()

A.END

B.SJMP $

C.RET

D.RETI

答案：B

八位LED数码管动态显示电路如图1所示,数码管为共阳极结构。根据注释要求,补充完成显示子程序,使得数码管按照从左到右显示40H~47H单元中的阿拉伯数字。

START: MOV R0, #40H ;确定显示单元首地址

MOV R1, ( 1 ) ;选择从左到右扫描

MOV R2, #08h ;共8个八段管

LOOP:MOV MOV P2, #00000000B ;关断共阳极LED的所有位

MOV A, ( 2 );取准备显示的数据

MOV DPTR,#TAB

MOVC A,( 3 ) ;查表取得字形码

MOV ( 4 ),A ;输出字形码

MOV ( 5 ),R1 ;输出位选通信号

LCALL DELAY ;延时

MOV A,R1

RL A ;位选通信号移位

MOV R1,A

INC R0 ;指向下一个显示单元

DJNZ R2, ( 6 ) ;8位显示,未完则继续

RET

TAB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;共阳极0-9字形码

图1

66.“(1)”此处应为()

A.#00000001B

B.#10000000B

C.#11111110B

D.#01111111B

答案：A

67.“(2)”此处应为()

A.R0

B.@R0

C.R1

D.@R1

答案：B

68.“(3)”此处应为()

A.@DPTR

B.@A+DPTR

C.@A+PC

D.@R0

答案：B

69.“(4)”此处应为()

A.P0

B.P1

C.P2

D.P3

答案：A

70.“(5)”此处应为()

A.P0

B.P1

C.P2

D.P3

答案：C

71.“(6)”此处应为()

A.$

B.LOOP

C.TAB

D.START

答案：B

和标准C相比,单片机的C51语言新增了( 1 )种数据类型,其中( 2 )型都必须定义为全局变量,且sfr16只适用于定义( 3 )。为了用户处理方便通常在程序开头用#include<reg51.h>包含到C文件里就可以直接使用( 4 )名称,且使用这些名称时( 5 )。

72.“(1)”此处应为()

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：B

73.“(2)”此处应为()

A. sfr或sfr16

B. sfr或sfr16和bit

C. sfr或sfr16和sbit

D. bit和sbit

答案：C

74.“(3)”此处应为()

A.T0

B.T1

C.DTPT

D.PC

答案：C

75.“(4)”此处应为()

A. sfr或sfr16

B. sfr或sfr16和bit

C. sfr或sfr16和sbit

D. bit和sbit

答案：C

76.“(5)”此处应为()

A.必须大写

B.必须小写

C.全部大写或者全部小写

D.大小写可以混用

答案：A

MCS-51单片机双机串行通信工作方式2的功能为( 1 ),TXD为( 2 ),帧格式为( 3 ),若每秒传送120个字符,则波特率为( 4 )。

77.“(1)”此处应为()

A.8位同步移位寄存器方式

B.9位数据异步通信方式

C.10位数据异步通信方式

D.11位数据异步通信方式

答案：D

78.“(2)”此处应为()

A.发送/接收端

B.输出时钟端

C.发送数据端

D.接收数据端

答案：C

79.“(3)”此处应为()

A.1位起始位+8数据位+1位停止位

B.1位起始位+9位字符+1位停止位

C.1位起始位+8位字符+1位奇偶校验位+1位停止位

D.1位起始位+8位字符+1位地址/数据位+1位停止位

答案：C

80.“(4)”此处应为()

A.固定为12分频晶振

B.1080bps

C.1200bps

D.1320bps

答案：D

MCS-C51单片机的晶振频率fosc=6MHz,定时/计数器T0工作在方式1,用中断方式进行20ms定时,其他中断源关闭,纯软件启动。参考注释补充完整以下定时/计数器的初始化程序段。

MOV EI ( 1 ) ;只对T0开放中断

MOV TMOD ( 2 ) ; T0定时,工作方式1

MOV TH0 ( 3 )

MOV TL0 ( 4 ) ;送T0的初值

SETB TR0 ;启动定时器T0

( 5 ) ;原地踏步

81.“(1)”此处应为()

A. #10001000B

B. #10000100B

C. #10000010B

D. #10000001B

答案：C

82.“(2)”此处应为()

A. #00000001B

B. #00010000B

C. #01000001B

D. #01010000B

答案：A

83.“(3)”此处应为()

A.#0ECH

B.#0D8H

C.#3CH

D.#0F5H

答案：B

84.“(4)”此处应为()

A.#78H

B.#0F0H

C.#0F5H

D.#0B0H

答案：B

85.“(5)”此处应为()

A.RET

B.RETI

C.END

D.SJMP $

答案：D

八位LED数码管动态显示电路如图1所示,数码管为共阳极结构。根据注释要求,补充完成显示子程序,使得数码管按照从左到右显示20H~27H单元中的阿拉伯数字。

START: MOV R0, #20H ;确定显示单元首地址
MOV R1, #00000001B ;选择从左到右扫描
MOV ( 1 ), #08h ;共8个八段管
LOOP:MOV MOV P2, #00H ;关断共阳极LED的所有位
MOV A, @R0
MOV DPTR,( 2 ) 
MOVC A,@A+DPTR ;查表取得字形码
MOV ( 3 ),A ;输出字形码
MOV P2, R1 ;输出位选通信号
LCALL DELAY ;延时
MOV A,R1
( 4 ) A ;位选通信号移位
MOV R1,A
( 5 ) ;指向下一个显示单元
DJNZ R2, LOOP ;8位显示,未完则继续
( 6 ) ;子程序返回
TAB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H, 80H,90H;共阳极0-9字形码

图1

86.“(1)”此处应为()

A.R0

B.R1

C.R2

D.R3

答案：C

87.“(2)”此处应为()

A.TAB

B.#TAB

C.LOOP

D.#LOOP

答案：B

88.“(3)”此处应为()

A.P0

B.P1

C.P2

D.P3

答案：A

89.“(4)”此处应为()

A.RR

B.RRC

C.RL

D.RLC

答案：C

90.“(5)”此处应为()

A.INC R0

B.INC R1

C.INC R2

D.INC R3

答案：A

91.“(6)”此处应为()

A.SJMP $

B.EDN

C.RET

D.RETI

答案：C

对MCS-51单片机扩展的外部RAM进行访问，用C51语言往片外RAM绝对地址0x1000写入0x30有的三种方法，补充内容进行正确的定义。

第一种：采用宏定义文件absacc.h定义绝对地址变量

#include<absacc.h>

#define p （  1  ）[0x1000];

p=0x30;

第二种：采用指针访问片外RAM绝对地址

unsigned char （  2  ） *p;

p=（  3  ）;

*p=（  4  ）;

第三种：采用_at_关键字访问片外RAM绝对地址

unsigned char  (  5  );

p=0x30;

92.“(1)”此处应为()

A.BYTE

B.XBYTE

C.CBYTE

D.DBYTE

答案：B

93.“(2)”此处应为()

A.data

B.xdata

C.idata

D.code

答案：B

94.“(3)”此处应为()

A.1000H

B.30H

C.0x1000

D.0x30

答案：C

95.“(4)”此处应为()

A.1000H

B.30H

C.0x1000

D.0x30

答案：D

96.“(5)”此处应为()

A.xdata p_at_ 0x1000

B.xdata 0x1000_at_ p

C.code 1000_at_ p

D.code p_at_0x1000

答案：A

MCS-51单片机的串行工作方式1的功能为( 1 ),RXD为( 2 ),帧格式为( 3 ),若每秒传送120个字符,则波特率为( 4 )。

97.“(1)”此处应为()

A.8位同步移位寄存器方式

B.9位数据异步通信方式

C.10位数据异步通信方式

D.11位数据异步通信方式

答案：C

98.“(2)”此处应为()

A.发送/接收端

B.输出时钟端

C.发送数据端

D.接收数据端

答案：D

99.“(3)”此处应为()

A.1位起始位+8数据位+1位停止位

B.1位起始位+9位字符+1位停止位

C.1位起始位+8位字符+1位奇偶校验位+1位停止位

D.1位起始位+8位字符+1位地址/数据位+1位停止位

答案：A

100.“(4)”此处应为()

A.固定为12分频晶振

B.1080bps

C.1200bps

D.1320bps

答案：C

MCS-C51单片机晶振频率fosc=12MHz,定时/计数器T1工作在方式1,用中断方式进行50ms的定时,其它中断源关闭,纯软件启动。参考注释补充完整以下定时/计数器的初始化程序段。

MOV IE ( 1 ) ;只对T1开放中断

MOV ( 2 ), #00010000B ; T1定时,工作方式1

MOV TH1 ( 3 )

MOV TL1 ( 4 ) ;送T1的初值

SETB TR1 ;启动定时器T1

( 5 ) ;原地踏步

101.“(1)”此处应为()

A. #10001000B

B. #10000100B

C. #10000010B

D. #10000001B

答案：A

102.“(2)”此处应为()

A.TCON

B.TMOD

C.SCON

D.IP

答案：B

103.“(3)”此处应为()

A.#0ECH

B.#0D8H

C.#3CH

D.#0F5H

答案：C

104.“(4)”此处应为()

A.#78H

B.#0F0H

C.#0F5H

D.#0B0H

答案：D

105.“(5)”此处应为()

A.SJMP $

B.RET

C.RETI

D.END

答案：A

三、判断题

106.行列式键盘按键跨接在行线和列线的交叉点上,按键按下时,高电平被拉为低电平( )

答案：正确

107.MCS-51单片机中的SBUF实际上对应两个物理空间,但共用一个字节地址( )

答案：正确

108.单片机的定时/计数器工作于方式2时,中断服务函数中无需再送初值( )

答案：正确

109.MCS-51单片机的定时/计数器工作于定时方式时,每经过一个时钟周期加1( )

答案：错误

110.单片机发生中断时,保护断点的工作由主程序完成( )

答案：错误

111.MCS-51单片机的存储器采用的是普林斯顿结构,通过指令码来区分访问的空间( )

答案：错误

112.程序计数器PC中存放的是下一条将要执行的指令的首地址( )

答案：正确

113.单片机复位时,特殊功能寄存器SP置07H( )

答案：正确

114.MCS-51单片机P0-P3作为通用I/O口使用时,P1口需要接上拉电阻( )

答案：错误

115.MCS-51单片机指令原型中的Ri中的i取值范围为0-7( )

答案：错误

116.C51程序在开始处通过预处理命令#include“reg51.h”完成对所有的SFR的定义(   )

答案：正确

117.若指针变量指向固定的存储类型xdata,则意味着不能再指向data类型( )

答案：正确

118.CPU对外部中断请求做出响应所需要的最短时间为3个机器周期( )

答案：正确

119.中断服务程序和调用的子程序类似,都是服务于主程序,和主程序存在主从关系( )

答案：错误

120.MCS-51单片机的中断服务程序入口地址是指主程序调用时的断点地址( )

答案：错误