电气控制与PLC——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.PLC处于(   )模式时,允许进行自由端口通讯。

A.RUN

B.PROGRAM

C.监控

D.STOP

答案：A

2.PLC机型选择的基本原则是在满足(   )要求的前提下,保证系统可靠、安全、经济及使用维护方便。

A.硬件设计

B.软件设计

C.控制功能

D.输出设备

答案：C

3.梯形图顺序执行的原则是(   )。

A.从左到右,从上到下

B.从右到左,从上到下

C.从左到右,从下到上

D.从右到左,从下到上

答案：A

4.在S7-200 PLC中,若将字节数据123传送到VB4,选用的指令是(   )。

A.INC

B.MOVB

C.MOVW

D.JMP

答案：B

5.下列不属于PLC定时器的定时精度的是(   )。

A.1ms

B.10ms

C.1000ms

D.100ms

答案：C

6.负跳变指令用于检测脉冲的(   )跳变状态。

A.上升沿

B.不变

C.下降沿

D.正弦波

答案：C

7. 在梯形图中用于将并联电路块进行串联连接的栈装载或指令是(   )。

A.ON

B.LDN

C.ALD

D.OLD

答案：C

8.在梯形图中用于或常开触点,即并联一个常开触点的指令是(   )。

A.AN

B.ON

C.A

D.O

答案：D

9.在PLC运行时,该位始终为ON的特殊存储器是(   )。

A.SM0.0

B.SM0.1

C.SM1.0

D.SM1.1

答案：A

10.模拟量输入模块物理点的分配是按(   )个字节来分配地址的。

A.1

B.2

C.4

D.8

答案：B

11.下列寄存器(   )不能使用位寻址方式来存取信息。

A.I

B.Q

C.AC

D.SM

答案：C

12.在顺序控制继电器指令中的操作数n,它所能寻址的寄存器只能是(   )。

A.S

B.M

C.SM

D.T

答案：A

13.并行数据通信是指以(   )数据类型为单位的数据传输方式。

A.位或双字

B.位或字

C.字或双字

D.字节或字

答案：D

14.CPU226型PLC本机I/O点数为(   )。

A.8/6

B.14/10

C.14/16

D.24/16

答案：D

15.对PLC控制系统的抗干扰措施描述错误的是(   )。

A.动力线、控制线及PLC的电源线和I/O线应分别配线

B.隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双绞线链接

C.输入/输出线用同一根电缆

D.输入/输出线要分开

答案：C

16. PLC在输入输出电路中采用了的措施是(   )。

A.电磁屏蔽

B.光电隔离

C.短路保护

D.过压保护

答案：B

17.在梯形图中,为减少程序所占的步数,应将串联触点数多的支路排在(   )。

A.上方

B.下方

C.左边

D.右边

答案：A

18.下列不属于PLC硬件系统组成的是(   )。

A.通讯接口

B.输入输出接口

C.中央处理单元

D.用户程序

答案：D

19.00011001经过RLB LB0,3(循环左移)指令执行后的结果是(   )。

A.11001000

B.10010001

C.00100011

D.11100110

答案：A

20.PLC是在(   )系统基础上发展起来的。

A.单片机

B.继电器控制

C.工业电脑

D.计算机

答案：B

21.顺序控制段转移指令的操作码是(   )。

A.LSCR

B.SCR

C.SCRE

D.SCRT

答案：D

22.美国数字设备公司(DEC)研制的第一台PLC的时间是(   )。

A.1966年

B.1967年

C.1968年

D.1969年

答案：D

23.逻辑入栈指令是(   )。

A.LPP

B.LPS

C.LRD

D.LDS

答案：B

24.利用改变电动机电源相序,使定子绕组产生的旋转磁场与转子惯性旋转方向相反,因而产生制动作用的一种制动方法是(   )。

A.能耗制动

B.发电制动

C.反接制动

D.电磁抱闸制动

答案：C

25.TONR的定时器类型是(   )。

A.通电延时

B.有记忆通电延时

C.断电延时

D.有记忆断电延时

答案：B

26.依靠接触器自身辅助常开触头而使线圈保持通电的控制方式是(   )。

A.电气互锁

B.机械互锁

C.自锁

D.互锁

答案：C

27.LD指令的作用是(   )。

A.用于串联或并联连接

B.常闭触点与起始母线的连接

C.用于驱动线圈

D.常开触点与起始母线的连接

答案：D

28.下列不属于机械设备的电气工程图是(   )。

A.电气原理图

B.电器位置图

C.安装接线图

D.电器结构图

答案：D

29.一个周期为1秒钟,占空比为50%的特殊存储器位是(   )。

A.SM0.0

B.SM0.3

C.SM0.4

D.SM0.5

答案：D

30.在控制线路中,速度继电器所起到的作用是(   )。

A.过载保护

B.过压保护

C.欠压保护

D.速度检测

答案：D

31.指令直接使用存储器或寄存器的元件名称和地址编号,根据这个地址就可以立即找到该数据的寻址方式是(   )。

A.直接寻址

B.立即寻址

C.间接寻址

D.寄存器寻址

答案：A

32.热继电器在电气控制线路中的作用是(   )。

A.过电流保护

B.欠电压保护

C.长期过载保护

D.过电压保护

答案：C

33.AC是(   )存储器的标识符。

A.高速计数器

B.累加器

C.内部标志位存储器

D.特殊标志位存储器

答案：B

34.利用机械部件位移来切换电路的自动电器是(   )。

A.速度继电器

B.接触器

C.热继电器

D.行程开关

答案：D

35.字(W)型数据的长度是(   )。

A.8位

B.16位

C.32位

D.64位

答案：B

36.电磁式交流接触器的铁心端面上必须安装的短路环的材质是(   )。

A.铝制

B.铜制

C.合金

D.铂材料

答案：B

37.CPU224可以扩展的模块数量是(   )。

A.0

B.2

C.4

D.7

答案：D

38.电磁机构中衔铁可靠地被吸住的条件是(   )。

A.电磁吸力等于弹簧反力

B.电磁吸力小于弹簧反力

C.电磁吸力大于弹簧反力

D.电磁吸力大于等于弹簧反力

答案：C

39.不可作为PLC输入设备的是(    )。

A.按钮

B.接触器

C.传感器

D.行程开关

答案：B

40.下列不属于PLC特点的是(   )。

A.通用性好,适应性强

B.可靠性高,抗干扰能力强

C.编程简单、易学

D.设计、调试和维修的工作量大

答案：D

41.在数据传输方向上,采用半双工通信方式的是(   )。

A.广播

B.对讲机

C.手机

D.固定电话

答案：B

42. PLC的CPU逐条执行程序,将执行结果放到(   )。

A.输入映像寄存器

B.输出映像寄存器

C.中间寄存器

D.辅助寄存器

答案：B

43.辅助继电器、定数器、输入和输出继电器的触点可使用的次数是(   )。

A.1

B.2

C.3

D.无限

答案：D

44.PLC的工作方式是(   )。

A.等待

B.中断

C.扫描

D.循环扫描

答案：D

45.在PLC控制程序设计中,当着手进行程序设计前必须进行(   )分析。

A.内存分配

B.画梯形图

C.外围电气系统设计

D.I/O分配

答案：D

46.为避免正、反向接触器同时通电造成电源短路故障而采用的控制形式是(   )。

A.自锁控制

B.顺序控制

C.两地控制

D.互锁控制

答案：D

47.在S7-200 PLC程序设计中,将对应中断事件号与中断子程序进行连接的指令是(   )。

A.CALL

B.ATCH

C.ENI

D.DTCH

答案：B

48.防止电压恢复时电动机自起动的保护叫(   )。

A.失电压保护

B.欠电压保护

C.过电压保护

D.过电流保护

答案：A

49.在梯形图中用于将串联电路块进行并联连接的栈装载或指令是(   )。

A.ON

B.LDN

C.ALD

D.OLD

答案：D

50.电气原理图中关于文字符号的使用,下列说法正确的是(   )。

A.必须使用国家统一规定的文字符号

B.必须使用地方统一规定的文字符号

C.必须使用国际电工组织统一规定的文字符号

D.使用国际、国家或地方统一规定的其中任何一种文字符号

答案：A

51.TOF的定时器类型为(    )。

A.通电延时

B.断电延时

C.有记忆断电延时

D.有记忆通电延时

答案：B

52.热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片(   )。

A.温度效应不同

B.强度不同

C.膨胀系数不同

D.所受压力不同

答案：C

53.在S7-200 PLC中,计数器的设定值最大数据是(   )。

A.1000

B.32767

C.32768

D.65535

答案：B

54.接触器的自锁环节在电气控制线路中的作用是(   )。

A.过电流保护

B.欠电压保护

C.长期过载

D.过电压保护

答案：B

55.AN指令的作用是(   )。

A.用于单个常闭触点与前面的触点串联连接

B.用于单个常闭触点与上面的触点并联连接

C.用于单个常开触点与前面的触点串联连接

D.用于单个常开触点与上面的触点并联连接

答案：A

56.时间继电器通电延时型常开触点的动作特点是(   )。

A.线圈得电后,触点延时断开

B.线圈得电后,触点延时闭合

C.线圈得电后,触点立即断开

D.线圈得电后,触点立即闭合

答案：B

57.指令给出存放操作数地址的存储单元的地址,这种寻址方式是(   )。

A.直接寻址

B.立即寻址

C.间接寻址

D.寄存器寻址

答案：C

58.下面不属于接触器组成部分的是(   )。

A.电磁机构

B.触点系统

C.灭弧装置

D.脱扣机构

答案：D

59.在S7-200 PLC中,VD2占用(   )个字节的存储空间。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：D

60.交流接触器铁心上短路环的作用是(   )。

A.消除铁心振动

B.增大铁心磁通

C.减缓铁心冲击

D.便于散热

答案：A

61.数字量输入/输出模块物理点的分配是按(   )点来分配地址的。

A.l

B.2

C.4

D.8

答案：D

62.用来累计比CPU扫描速率更快的事件的数据区存储器是(   )。

A.高速计数器

B.增计数器

C.减计数器

D.累加器

答案：A

63.SM是(   )存储器的标识符。

A.高速计数器

B.累加器

C.内部标志位存储器

D.特殊标志位存储器

答案：D

64.PLC的继电器输出方式可带负载的种类是(   )。

A.交流

B.直流

C.交、直流

D.指示灯

答案：C

65.PLC用户程序执行的过程不包括(    )阶段。

A.自诊断

B.输入采样

C.程序执行

D.输出刷新

答案：A

66.PLC的性能指标不包括(   )。

A.I/O点数

B.存储容量

C.内部寄存器

D.状态转移图

答案：D

67.梯形图语言与继电器——接触器控制系统的(   )控制线路类似。

A.电气安装接线图

B.系统图

C.电气原理图

D.电气元件布置图

答案：C

68.利用两个接触器的辅助常闭触头相互控制的方式,称为(   )。

A.电气互锁

B.机械互锁

C.自锁

D.互锁

答案：A

69.在机床电气控制电路中采用两地分别控制,其控制按钮连接的规律是(   )。

A.启动按钮串联,停止按钮并联

B.启动按钮并联,停止按钮串联

C.全为并联

D.全为串联

答案：B

70.可逆运行的三相异步电动机是通过改变(   )来实现旋转方向的改变。

A.电压的大小

B.电流的大小

C.转速的大小

D.电源的相序

答案：D

71.位置开关是利用运动部件的行程位置实现控制的电器元件,常用于(   )。

A.正反转

B.远程

C.自动往返

D.点动

答案：C

72.低压断路器(   )。

A.有短路保护,有过载保护

B.有短路保护,无过载保护

C.无短路保护,有过载保护

D.无短路保护,无过载保护

答案：A

73.熔断器在电气控制线路中的作用是(   )。

A.过电流保护

B.欠电压保护

C.短路保护

D.过电压保护

答案：C

74.电磁机构中,吸引线圈的作用是(   )。

A.将电能转化成磁场能量

B.将磁场能量转化成电能

C.接通电路

D.断开电路

答案：A

75.低压电器是指工作在交流电压和直流电压分别小于(   )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品。

A.1500V、1200V

B.1200V、1500V

C.380V、220V

D.220V、380V

答案：B

二、复合题

请根据题目控制要求,试设计一个灯光控制的程序。当按下接在I0.0上的按钮后,接在Q0.0上的灯可发光30s。如果在这段时间内又有人按下按钮,则时间间隔从头开始。这样可确保在最后一次按完按钮后,灯可维持发光30s。

76.下列程序设计正确的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：BC

77.若灯持续发光30s更改为闪烁30s,下列程序设计正确的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：BC

梯形图与语句表程序的转换。

78.网络1中红色方框处对应的语句表程序为(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：A

79.网络2中红色方框处对应的语句表程序为(    )。

A. =        T37,1200

B. TON    T37,1200

C. =        TON     T37,1200

D. TON    T37,100,1200

答案：B

绘制三相笼型异步电动机正反转的主电路及控制电路,要求有必要的保护环节。

80.主电路的设计:在单向连续运行主电路的基础上,正确接入反向接触器的主触点即可。正、反向接触器主触点的连接能实现正反转控制的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

81.控制电路的设计:将2个单向连续运行的控制电路并联,加上适当的联锁及保护环节。若电路只能实现“正→停→反”或“反→停→正”控制,该控制电路包含的联锁环节为(    )。

A.仅电气互锁

B.仅机械互锁

C.既有电气互锁,又有机械互锁

D.仅自锁

答案：A

82.下列控制电路仅能实现“正→停→反”或“反→停→正”控制的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：B

请根据题目控制要求,对锅炉鼓风机和引风机起动停止控制进行程序设计。I/O地址分配如下:启动按钮为I0.0,停止按钮为I0.1;引风机的接触器为Q0.0,鼓风机的接触器为Q0.1。

83.【多项选择题】控制要求:开机时首先启动引风机,10s后自动启动鼓风机;停止时,立即关断鼓风机和引风机。下列程序设计正确的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：ABD

84.【多项选择题】控制要求:开机时首先启动引风机,10s后自动启动鼓风机;停止时,立即关断鼓风机,经20s后自动关断引风机。下列程序设计正确的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：BC

梯形图与语句表程序的转换。

85.【单项选择题】网络2中红色方框处对应的语句表程序为(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：B

86.【单项选择题】网络3中红色方框处对应的语句表程序为(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：B

绘制三相笼型异步电动机单向反接制动的主电路及控制电路,要求有必要的保护环节。

87.【单项选择题】主电路设计正确的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

88.【单项选择题】控制电路按速度原则实现控制,设计正确的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：D

89.【单项选择题】控制线路中,速度继电器触头复位时,转速低于(   )。

A.150r/min

B.130r/min

C.110r/min

D.100r/min

答案：D

请根据题目控制要求,对3台电动机的起停控制进行程序设计。I/O地址分配如下:启动按钮为I0.0,停止按钮为I0.1;电动机M1的接触器KM1为Q0.1,电动机M2的接触器KM2为Q0.2;电动机M3的接触器Q0.3。

90.先控制2台电动机的起停。控制要求:起动时,按下起动按钮,M1先运转,10s后,M2运转;停止时,按下停止按钮,M1和M2同时立即停止。下列程序设计正确的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：BC

91.控制要求:起动时,按下起动按钮,电动机M1先起动,运行10s后,电动机M2起动,运行5s后,电动机M1停止并同时使电动机M3起动,再运行15s后,电动机全部停止。在运行中可用停止按钮将3台电动机同时停机。下列程序设计正确的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：ABC

梯形图与语句表程序的转换。

92.网络1中红色方框处对应的语句表程序为(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：B

93.网络3中红色方框处对应的语句表程序为(    )。

A. = S    Q0.2,4

B. S         Q0.2,4

C. = S    Q0.2

D. S        Q0.2

答案：B

绘制三相笼型异步电动机Y—△降压启动控制的主电路及控制电路,要求有必要的保护环节。

94.主电路设计正确的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

95.控制电路按时间原则实现控制,设计正确的是(    )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

96.采用星-三角降压起动的电动机,正常工作时定子绕组接成(   )。

A.三角形

B.星形

C.星形或三角形

D.定子绕组中间带抽头

答案：A