电子产品制造工艺——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.准备测量单管放大电路的输入输出波形,选用( )仪器最好。

A.逻辑分析仪

B.示波器

C.数字万用表

D.信号发生器

答案：B

2. 用万用表测量5.1k的电阻,挡位应该选择( )。

A.2k

B.10k

C.20k

D.1k

答案：B

3.普通电阻器被替换的原则是尽量保证( )一致。

A.阻值

B.功率

C.形状

D.阻值和功率

答案：D

4.共晶焊料的熔点是( )℃。

A.240

B.183

C.160

D.307

答案：B

5.焊接时造成焊盘脱落的主要原因是( )。

A.焊接温度低

B.电烙铁功率不足

C.焊接时间过长

D.助焊剂不足或失效

答案：C

6.焊锡丝的正确撤离方法是( )。

A.向上撤离

B.水平撤离

C.45度撤离

D.垂直向下撤离

答案：C

7.以下不是助焊剂的作用的是( )。

A.使焊点美观

B.除去氧化膜

C.防止氧化

D.增大表面张力

答案：D

8.常用的焊料是锡和( )的合金。

A.银

B.金

C.铅

D.铜

答案：C

9.焊接8W以上的大电阻一般选用( )W的外热式电烙铁。

A.50

B.75

C.100

D.150

答案：D

10.二极管主要是利用其( )特性,可以在电路中充当电子开关。

A.反向击穿特性

B.单向导电性

C.恒流特性

D.非线性

答案：B

11.标识为2n2的电容器,其容值应该是( )。

A.2.2nF

B.22nF

C.0.22nF

D. 2.2pF

答案：A

12.某色环电感的色环排列是“棕黑金银”,此电感的实际电感量和误差是( )。

A.1 uH±5%

B.10 uH±10%

C.1 uH±10%

D.10 uH±5%

答案：C

13.下面对调试描述错误的是( )。

A.先动态、再静态

B.静态工作点合适后再调试动态参数

C.分单元,再集成

D.先静态、再动态

答案：A

14.标识为2R7的电阻器,其阻值应该是( )。

A.2.7Ω

B.27Ω

C.270Ω

D.2700Ω

答案：A

15.对放大电路进行调试,静态主要测试( )参数。

A.放大倍数

B.静态工作点

C.输入电阻

D.输出电阻

答案：B

16.在高频电路中,一般不允许选用( )电阻。

A.碳膜电阻

B.金属氧化膜电阻

C.金属膜电阻

D.线绕电阻

答案：D

17.用万用表测量1.9k的电阻,挡位应该选择( )。

A.10k

B.5k

C.2k

D.1k

答案：C

18.某贴片电容的实际容量是0.033µF,换成数字标识是( )。

A.331

B.333

C.330

D.332

答案：B

19.下面对锡铅合金焊料描述错误的是( )。

A. 锡铅合金焊料的熔点比纯锡低

B. 锡铅合金焊料的熔点比纯铅低

C. 锡铅合金焊料的机械强度优于纯锡和纯铅

D. 锡铅合金焊料没有纯锡焊料流动性好

答案：D

20.某色环电阻的色环排列是“红红黑棕棕”,此电阻的阻值和误差是( )。

A.220±5%

B.2200±1%

C.220±1%

D.2200±5%

答案：B

21.下面关于焊接说法错误的是( )。

A.焊接时焊锡使用量要合适

B.焊接温度要合适

C.焊接时焊锡尽量多用点

D.焊接时间要合适

答案：C

22.电感器在电路中用字母(   )表示。

A.R

B.C

C.L

D.H

答案：C

23.造成相邻焊点之间出现搭桥连接的原因是( )。

A.焊接时焊锡使用量过多

B.电烙铁功率过大

C.助焊剂不足或失效

D.焊接时焊锡使用量过少

答案：A

24.需要一个标称阻值为51k的电位器,下面哪个选择最好( )。

A.50k

B.100k

C.200k

D.50k电位器串联一个1k的电阻

答案：D

25.对手工焊接的工艺要求描述错误的是( )。

A.焊料和焊剂的用量要适中

B.烙铁正确撤离

C.烙铁温度尽可能设高点

D.保持烙铁头的清洁

答案：C

26.现需要一种大容量且精度要求不高的电容器,应该选用以下的( )。

A.瓷介电容

B.铝电解电容

C.云母电容

D.涤纶电容

答案：B

27.常用的焊料的主要成分是( )。

A.银

B.金

C.锡

D.铅

答案：C

28.大功率电路中的电阻元件优先选用以下的( )。

A.碳膜电阻

B.金属氧化膜电阻

C.金属膜电阻

D.线绕电阻

答案：D

29.焊接电阻、电容等小型元器件一般选用功率( )W的内热式电烙铁。

A.25

B.75

C.50

D.100

答案：A

30.某色环电感的色环排列是“棕黑黑银”,此电感的实际电感量和误差是( )。

A.10 uH±2%

B.10 uH±5%

C.10 uH±10%

D.1 uH ±10%

答案：C

31.数字万用表能直接测量三极管的( )。

A.电流放大倍数

B.输入电阻

C.输出电阻

D.管型

答案：A

32.标识为3R3的电阻器,其阻值应该是( )。

A.3.3Ω

B.33Ω

C.330Ω

D.3300Ω

答案：A

33.一般将( )V的电压作为安全电压。

A.220

B.36

C.110

D.12

答案：B

34.某电阻的色环排列是“绿蓝黑棕棕”,此电阻的实际阻值和误差是( )。

A.5600KΩ±5%

B.5600KΩ±1%

C.5.6KΩ±1%

D.5.6KΩ±5%

答案：C

35.需长时间操作大功率的电烙铁,一般采用( )握持方法较好。

A.反握法

B.正握法

C.握笔法

答案：A

36.电阻器在实际使用中采用的基本单位是( )。

A.kΩ

B.Ω

C.mΩ

D.MΩ

答案：B

37.准备测量数字电路中输入和输出共6路信号,选用( )仪器最好。

A.逻辑分析仪

B.两通道示波器

C.数字万用表

D.四通道示波器

答案：A

38.在使用电阻器时,加在其两端的电压应满足( )额定电压。

A.大于

B.小于

C.等于

D.无限制

答案：B

39.电烙铁的正确撤离方法是( )。

A.向上撤离

B.水平撤离

C.45度撤离

D.垂直向下撤离

答案：C

40.某电容器的实际容量是0.01µF,换成数字标识是( )。

A.102

B.103

C.104

D.105

答案：B

41.以下不符合助焊剂要求的是( )。

A.熔点应低于焊料

B.表面张力小

C.不产生有害气体

D.具有强腐蚀性

答案：D

42.某电阻的阻值是2200欧姆,误差范围是±1%,使用五色环标识时应是( )。

A.红黑黑黑 棕

B.橙橙黑棕 棕

C.红红黑棕 棕

D.橙橙黑黑 金

答案：C

43.无铅焊接用的焊料基体是( )。

A.银

B.金

C.铅

D.锡

答案：D

44.电容器在电路中用字母( )表示。

A.R

B.C

C.L

D.F

答案：B

45.焊料对人体有一定的毒性,主要是焊料中的( )成分对人体有害。

A.银

B.金

C.锡

D.铅

答案：D

46.标识为201的贴片电阻,其阻值应该是( )。

A.201Ω

B.200Ω

C.20Ω

D.2kΩ

答案：B

47.焊接集成电路一般选用功率( )W的内热式电烙铁。

A.20

B.75

C.50

D.35

答案：A

48.现需要一种能通过较大大流的电阻元件,应该选用以下的( )。

A.碳膜电阻

B.金属氧化膜电阻

C.金属膜电阻

D.线绕电阻

答案：D

49.稳压二极管主要是利用其( )特性,可以在电路中稳压。

A.单向导电性

B.恒流特性

C.反向击穿特性

D.非线性

答案：C

50.对于相同类型的电阻元件其功率越大,则体积就( )。

A.越大

B.越小

C.无关

D.关系不能确定

答案：A

51.某三极管的额定功率是1W,使用时当该三极管的功率达到1.1W时( )。

A.立即损坏

B.不会损坏

C.长期使用会损坏

D.长期使用不会损坏

答案：C

52.某色环电感的色环排列是“黄紫金银”,此电感的实际电感量和误差是( )。

A.4.7 uH±2%

B.47 uH±5%

C.4.7 uH±10%

D.47 uH±10%

答案：C

53.电感器在实际使用中采用的基本单位是( )。

A.H

B.uH

C.mH

D.pH

答案：B

54.在使用电容器时,加在其两端的电压应满足( )额定电压。

A.大于

B.小于

C.等于

D.无限制

答案：B

55.某贴片电容的实际容量是0.022µF,换成数字标识是( )。

A.221

B.223

C.222

D.224

答案：B

56.在要求小容量的高频电路中,应尽量选用( )。

A.钽电解电容

B.铝电解电容

C.瓷介电容

D.涤纶电容

答案：C

57.电阻器在电路中用字母( )表示。

A.R

B.C

C.L

D.H

答案：A

58.标识为203的贴片电阻,其阻值应该是( )。

A.200Ω

B.2KΩ

C.20Ω

D.20KΩ

答案：D

59.某电阻的阻值是20欧姆,误差范围是±5%,使用四色环标识时应是( )。

A.红黑黑棕

B.红黑黑金

C.棕红黑金

D.棕红红棕

答案：B

60.设计一种空调控制器电路板,需要多个0.25W,误差±5%的电阻,应该选用以下的( )。

A.碳膜电阻

B.金属氧化膜电阻

C.金属膜电阻

D.线绕电阻

答案：A

二、多选题

61.对于调试过程描述正确的是( )。

A.通电后需要检查电源的正、负极是否接反及有无短路现象

B.通电前需要检查电源的正、负极是否接反及有无短路现象

C.通电前需要检查元器件的型号是否有误、引脚之间有无短路现象

D.通电前需要检查连接导线有无接错、漏接、断线等现象

答案：BCD

62.下面( )满足手工焊接的工艺要求。

A.保持烙铁头的清洁

B.焊料和焊剂的用量要适中

C.采用正确的加热方式

D.烙铁撤离方法正确

答案：ABCD

63.焊接的“三步法”包括以下的( )三个步骤?

A.准备

B.元器件剪脚

C.加热被焊部位并熔化焊料

D.同时移开焊料烙铁

答案：ACD

64.电烙铁的握法主要有下面( )三种。

A.正握法

B.横握法

C.握笔法

D.反握法

答案：ACD

65.对于电子产品中使用的绝缘材料下面说法正确的是( )。

A.应具有良好的导电性能

B.应具有较高的绝缘电阻

C.应具有较高的耐压强度

D.应具有耐热性能好

答案：BCD

66.下面元器件单位换算正确的是( )。

A.1Ω=10-6MΩ

B.1GΩ=1012Ω

C.1H=106uH。

D.1F=1012PF

答案：ACD

67.下面对电阻的特性描述正确的是(   )。

A.对电流通过时呈现阻碍作用的元件称为电阻

B.标称阻值与允许偏差是电阻的重要参数

C.使用电阻时,其加载的功率要小于额定功率

D.对温度敏感的电阻需要考虑其温度系数

答案：ABCD

68.对于元器件的不同标识方式,下列说法正确的是( )

A.对于电阻器上的标注,R10表示其阻值为10Ω

B.对于电阻器上的标注,223表示其阻值为22kΩ

C.对于电容器上的标注,361表示其容量值为360pF

D.对于电感器上的标注,1R8表示其感量为1.8uH

答案：BCD

69.对于色环标识为“红紫黄棕”的电阻器,下列说法正确的是( )。

A.其阻值为27×104Ω

B.其误差为±1%

C.其误差为±5%

D.采用色标法进行标注

答案：ABD

70.某电容器上标识的参数为105J,是指该电容器的( )。

A.容量为105pF

B.误差为±5%

C.误差为±1%

D.容量为10*105pF

答案：BD

71.对于万用表测量元器件描述正确的是( )。

A.万用表可以测量电阻的阻值

B.万用表可以测量二极管的极性

C.万用表可以测量三极管的电流放大倍数

D.万用表可以判断支路的通断

答案：ABCD

72.对于合格焊点下面说法( )是正确的。

A.焊点具有稳定可靠的电气连接

B.焊点具有较高的机械强度

C.焊点整齐光滑

D.焊点越大越好

答案：ABC

73.下面关于助焊剂说法正确的是( )?

A.电子产品中常使用的助焊剂是松香

B.可以使焊点美观

C.能防止氧化

D.允许产生有毒气体

答案：ABC

74.锡焊的基本过程包括( )三个基本过程。

A.润湿阶段

B.扩散阶段

C.焊点的形成

D.拆焊阶段

答案：ABC

75.关于内热式电烙铁和外热式电烙铁下面描述错误的是( )。

A.外热式电烙铁热效率高

B.内热式电烙铁经久耐用

C.内热式电烙铁热效率高

D.外热式电烙铁经久耐用

答案：AB

76.对于二极管的特性下面描述正确的是( )。

A.二极管具有单向导电性

B.在使用时阳极应该接高电平端

C.在使用时阴极应该接高电平端

D.如果二极管电平接反,不能导通

答案：ABD

77.下面元器件单位换算正确的是( )。

A.1H=10mH

B.1pF=106uF

C.1H=106uH

D.1pF=10-12F

答案：CD

78.对于文字符号法标注的元器件,( )是正确的。

A.对于电阻器上的标注,2k2表示其阻值2.2kΩ

B.对于电阻器上的标注,3R9表示其阻值3.9Ω

C.对于电容器上的标注,2n2表示其容量为2.2nF

D.对于电容器上的标注,3μ3表示其容量为3.3μF

答案：ABCD

79.对发光二极管的极性判断方法正确的是( )。

A.采用数字万用表的电阻挡通过测量正反向电阻进行判断

B.对于未剪脚的LED,长脚为阳极,短脚为阴极

C.圆形LED的塑料体靠近阴极附近被截掉一个缺口

D.当发光二极管的引脚接触直流源发光时,与电源正极相连的为阳极

答案：ABCD

80.某电阻器上标识的参数为102J,是指该电阻器( )。

A.阻值为102Ω

B.阻值为1kΩ

C.误差为±5%

D.误差为±1%

答案：BC

81.在调试工作中应该注意( )安全措施。

A.供电安全

B.仪器安全

C.操作安全

D.设备安全

答案：ABCD

82.虚焊产生的原因有( )。

A.焊接时间过短

B.焊接温度不够高

C.焊锡丝未能充分融化

D.焊接质量差

答案：ABCD

83.下面( )是焊接的常见缺陷。

A.虚焊

B.拉尖

C.桥接

D.印制板铜箔起翘

答案：ABCD

84.共晶焊料具有以下哪些特点( )?

A.共晶焊料的主要成分是锡和铅

B.共晶焊料锡和铅的比例为锡61.9%,铅38.1%

C.共晶焊料的熔点是183℃

D.共晶焊料是所有焊料中熔点最高的

答案：ABC

85.对于内热式电烙铁和外热式电烙铁描述正确的是( )。

A.外热式电烙铁热效率高

B.内热式电烙铁经久耐用

C.内热式电烙铁热效率高

D.外热式电烙铁经久耐用

答案：CD

86.对于数码法标注的元器件,( )是正确的。

A.对于电阻器上的标注,222表示其阻值222Ω

B.对于电阻器上的标注,222表示其阻值2.2kΩ

C.对于电容器上的标注,104表示其容量为104μF

D.对于电容器上的标注,104表示其容量为105pF

答案：BD

87.电阻器、电容器、电感器的主要标识方法有( )。

A.直标法

B.文字符号法

C.色标法

D.数码法

答案：ABCD

88.对电解电容描述正确的是( )。

A.长脚为正极

B.电解电容有极性

C.电解电容没有极性

D.电解电容外壳上有“--”标示的脚为负极

答案：ABD

89.在用数码化识别元件参数时,下列说法正确的是( )。

A.电阻基本单位是Ω

B.电感基本单位是μH

C.电容基本单位是pF

D.电容基本单位是F

答案：ABC

90.用不同颜色的色环,按照它们的颜色和排列顺序在电阻器上标志出的主要参数有( )。

A.阻值

B.耐压值

C.误差等级

D.功率

答案：AC

三、判断题

91.为了保护调试人员的人身安全,防止测量仪器设备和被测电路及产品的损坏,除应严格遵守一般安全规程外,还必须注意调试工作中制定的安全措施。( )

答案：正确

92.用数字万用表测量2.2μF的电容,应该选择100μF的挡位。( )

答案：错误

93.计算机的硬件检修常采用元器件替换方式。

答案：错误

94.由于内热式电烙铁的烙铁芯安装在烙铁头的里面,热能的利用率高,烙铁头升温快。( )

答案：正确

95.电烙铁的正确撤离方法是45度撤离。( )

答案：正确

96.1H=1000mH。( )

答案：正确

97.1GΩ=106Ω。( )

答案：错误

98.未剪脚的发光二极管长脚为正极。( )

答案：正确

99.标识为103J的电容器,其允许偏差为±10%。( )

答案：错误

100.电阻器上标有R22表示其阻值是22Ω。( )

答案：错误

101.1H=10mH。( )

答案：错误

102.1pF=106uF。( )

答案：错误

103.电容器上标有102的数字其容量是103pF。( )

答案：正确

104.标识为3M6J的电阻器,其标称阻值为36MΩ。( )

答案：错误

105.标识为680Ω±20%的电阻器,其标称阻值为680Ω,允许偏差为±20%。( )

答案：正确