# 工程测量——在线考试复习资料2021版

### 一、单选题

1.在多层建筑施工中,向上投测轴线的依据是( )

A.角桩

B.中心桩

C.龙门桩

D.轴线控制桩

答案：D

2.关于建筑基线布设的要求的说法,错误的是( )

A.建筑基线应平行或垂直于主要建筑物的轴线

B.建筑基线点应不少于两个,以便检测点位有无变动

C.建筑基线点应相互通视,且不易被破坏

D.建筑基线的测设精度应满足施工放样的要求

答案：B

3.山脊线和山谷线又被称为( )

A.分界线和等高线

B.等高线和集水线

C.分水线和集水线

D.分界线和集水线

答案：C

4.同一地形图上等高线越密的地方,实际地形越( )

A.陡峭

B.平坦

C.高

D.低

答案：A

5.控制测量的一项基本原则是( )

A.高低级任意混合

B.不同测量工作可以采用同样的控制测量

C.从高级控制到低级控制

D.从低级控制到高级控制

答案：C

6.闭合水准路线高差理论值为( )

A.为不等于0的常数

B.总和为0

C.由路线任意两点确定

答案：B

7.下列测量方法中,不能用于建立平面控制网的方法是( )

A.三角测量

B.导线测量

C.卫星测量

D.视距测量

答案：D

8.在一定观测条件下偶然误差的绝对值不超过一定限度,这个限度称为( )

A.允许误差

B.相对误差

C.绝对误差

D.平均中误差

答案：A

9.消除视差的方法是( )

A.转动物镜对光螺旋使十字丝和目标影像清晰

B.转动目镜对光螺旋使十字丝和目标影像清晰

C.反复交替调节目镜及物镜对光螺旋使十字丝和目标影像清晰

D.调整水准尺与仪器之间的距离使十字丝和目标影像清晰

答案：D

10.一钢尺名义长度为30m,与标准长度比较的实际长度为30.015m,用其量得两点间的距离为64.780m,该距离的实际长度是( )

A.64.748m

B.64.812m

C.64.821m

D.64.784m

答案：B

11.测量学中,坐标纵轴方向是指( )

A.真子午线方向

B.磁子午线方向

C.X轴方向

D.Y轴方向

答案：C

12.测量工作中用来表示直线的方向的是( )

A.水平角

B.方位角

C.竖直角

D.转折角

答案：B

13.经纬仪导线外业测量工作的主要内容是( )

A.踏查选点并设立标志,距离测量,角度测量,导线边的定向

B.安置仪器,粗略整平,精平与读数

C.距离测量,高差测量

D.安置仪器,粗略整平,距离测量

答案：A

14.水准仪的正确轴系应满足( )

A.视准轴⊥管水准轴、管水准轴∥竖轴、竖轴∥圆水准轴

B.视准轴∥管水准轴、管水准轴⊥竖轴、竖轴∥圆水准轴

C.视准轴∥管水准轴、管水准轴∥竖轴、竖轴⊥圆水准轴

D.视准轴⊥管水准轴、管水准轴∥竖轴、竖轴⊥圆水准轴

答案：B

15.当经纬仪竖轴与目标点在同一竖面时,不同高度的水平度盘读数( )

A.相等

B.不相等

C.盘左相等,盘右不相等

D.盘右相等,盘左不相等

答案：A

16.水准尺读数时应按( )

A.由小到大方向读数

B.由大到小方向读数

C.随意读数

D.固定读数

答案：A

17.自动安平水准仪的特点是( )

A.用安平补偿器代替照准部使视线水平

B.用安平补偿器代替圆水准器使视线水平

C.用安平补偿器代替脚螺旋使视线水平

D.用安平补偿器代替管水准器使视线水平

答案：D

18.设A为后视点,B为前视点,A点高程为35.712 m,后视读数为0.983 m ,前视读数为1.149 m ,则A、B两点的高差是( )

A.0.066 m

B.0.166 m

C.-0.166 m

D.-0.066m

答案：C

19.从测量平面直角坐标系的规定可知( )

A.象限与数学坐标象限编号顺序方向一致

B.测量X轴为纵坐标轴,Y轴为横坐标轴

C.方位角由横坐标轴逆时针量测

D.东西方向为X轴,南北方向为Y轴

答案：B

20.目前中国采用统一的测量高程系是指( )

A.渤海高程系

B.1956高程系

C.1985国家高程基准

D.黄海高程系

答案：C

21.建筑物的定位依据必须明确,以下不属于建筑物的定位依据的是( )

A.城市规划部门给定的城市测量平面控制点

B.城市规划部门给定的建筑红线或规划路中线

C.原有永久性建(构)筑物

D.场地四周临时围墙

答案：D

22.在施工控制网中,高程控制网一般采用( )

A.水准网

B.GPS网

C.导线网

D.建筑方格网

答案：A

23.某地图的比例尺为1:1000,则图上6.82厘米代表实地距离为( )

A.6.82m

B.68.2m

C.682m

D.6.82cm

答案：B

24.图上等高线注记高程,中心高程大,说明此地貌为( )

A.盆地

B.山地

C.山谷

D.洼地

答案：B

25.直线AB的坐标方位角为190°18′52″,用经纬仪测右角∠ABC的值为308°07′44″,则BC的坐标方位角为( )

A.62°11′08″

B.-117°48′52″

C.242°11′08″

D.-297°11′08″

答案：A

26.直线方位角与该直线的反方位角相差( )

A.90°

B.180°

C.270°

D.360°

答案：B

27.附合导线水平角观测,一般应观测( )

A.内角

B.外角

C.左角

D.右角

答案：C

28.仪器、人本身和外界环境这三个方面是引起测量误差的主要因素,统称为( )

A.相同

B.长的精度低

C.宽的精度低

D.不能比较

答案：A

29.普通水准尺的最小分划为1cm,估读水准尺mm位的误差属于( )

A.偶然误差

B.系统误差

C.可能是偶然误差也可能是系统误差

D.既不是偶然误差也不是系统误差

答案：A

30.罗盘仪用于测定直线的( )

A.真方位角

B.磁方位角

C.坐标方位角

D.象限角

答案：B

31.距离测量时,可以把水准面当作水平面,可不考虑地球曲率对距离的影响的半径范围是( )

A.2Km

B.10Km

C.20Km

D.50Km

答案：B

32.坐标方位角的角值范围是( )

A.0°~90°

B.0°~180°

C.0°~360°

D.0°~-270°

答案：C

33.经纬仪脚螺旋的功能是( )

A.对中、精确整平

B.粗略整平

C.正确对光

D.粗略瞄准

答案：A

34.经纬仪进行水平角观测时,2C误差的消除可采用的方法是( )

A.对中

B.整平

C.调节目镜和物镜焦距的方法

D.采用盘左、盘右的水平角观测方法

答案：D

35.测站上经纬仪对中的目的是使经纬仪中心与( )

A.地面点重合

B.三脚架中孔一致

C.地面点垂线重合

答案：C

36.水准点高程为24.397m,测设高程为25.000m的室内地坪。设水准点上读数为1.445m,则室内地坪处的读数为( )

A.1.042m

B.0.842m

C.0.642m

D.0.602m

答案：B

37.在调节水准仪粗平时,要求气泡移动的方向与左手大拇指转动脚螺旋的方向( )

A. 相反

B.相同

C.固定不动

D.任意方向

答案：B

38.一测站水准测量a<b,则h<0。那么( )

A.后视立尺点比前视立尺点低

B.后视立尺点比前视立尺点高

C.后视立尺点与前视立尺点等高

D.后视立尺=a+b

答案：B

39.测量上使用的平面直角坐标系的坐标轴是( )

A.南北方向的坐标轴为y轴,向北为正;东西方向的为x轴,向东为正

B.南北方向的坐标轴为y轴,向南为正;东西方向的为x轴,向西为正

C.南北方向的坐标轴为x轴,向北为正;东西方向的为y轴,向东为正

D.南北方向的坐标轴为x轴,向南为正;东西方向的为y轴,向西为正

答案：C

40.测量学的任务包括两个部分:测绘和( )

A.测定

B.测量

C.测边

D.测设

答案：D

41.如果施工场地已有建筑方格网或建筑基线时,可直接采用的定位方法是( )

A.直角坐标法

B.极坐标法

C.角度交会法

D.距离交会法

答案：A

42.在建筑物放线中,延长轴线的方法主要有两种,轴线控制桩法和( )

A.平移法

B.交桩法

C.龙门板法

D.顶管法

答案：C

43.地形图的等高线是地面上高程相等的相邻点连成的( )

A.闭合曲线

B.曲线

C.闭合折线

D.折线

答案：A

44.地形图的比例尺是1:500,则地形图上1mm表示地面的实际的距离为( )

A.0.05m

B.0.5m

C.5m

D.50m

答案：B

45.选点﹑测角﹑量边属于导线测量的( )

A.外业工作

B.内业工作

C.准备工作

D.计算工作

答案：A

46.导线坐标增量闭合差调整的方法为( )

A.反符号按边数分配

B.反符号按角度大小分配

C.反符号按边长比例分配

D.反符号按角度数量分配

答案：A

47.导线的布置形式有( )

A.一级导线、二级导线﹑图根导线

B.单向导线﹑往返导线﹑多边形导线

C.闭合导线﹑附和导线﹑支导线

D.主导线、次导线、辅助导线

答案：C

48.同精度观测是指在以下哪项指标相同条件下的观测?( )

A.允许误差

B.系统误差

C.观测条件

D.偶然误差

答案：C

49.衡量一组观测值的精度的指标是( )

A.允许误差

B.系统误差

C.偶然误差

D.中误差

答案：D

50.过地面上某点的真子午线方向与磁子午线方向常不重合,两者之间的夹角,称为( )

A.真磁角

B.真偏角

C.磁偏角

D.子午线偏角

答案：C

51.精密钢尺量距,一般要进行的三项改正是( )

A.比例改正、高差改正、气压改正

B.温度改正、气压改正、高程改正

C.坐标改正、方向改正、角度改正

D.尺长改正、温度改正、倾斜改正

答案：D

52.某直线的方位角为260°,则该直线的象限角为( )

A.NE60°

B.SE30°

C.SE80°

D.SW80°

答案：D

53.用经纬仪照准同一竖直面内不同高度的两个点,在水平度盘上的读数( )

A.相同

B.不同

C.不能确定

D.相差180°

答案：A

54.光学经纬仪基本结构由( )

A.照准部、度盘、辅助部件三大部分构成

B.度盘、辅助部件、基座三大部分构成

C.照准部、度盘、基座三大部分构成

D.照准部、水准器、基座三大部分构成

答案：C

55.水准仪与经纬仪应用脚螺旋的不同是( )

A.经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平,水准仪脚螺旋应用于粗略整平

B.经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平,水准仪脚螺旋应用于粗略整平

C.经纬仪脚螺旋应用于对中,水准仪脚螺旋应用于粗略整平

D.经纬仪脚螺旋应用于粗略整平,水准仪脚螺旋应用于对中

答案：A

56.水准测量中,设后尺A的读数a=2.713m,前尺B的读数b=1.401m,已知A点高程为15.000m,则水准仪视线高程为( )

A.13.688m

B.16.312m

C.16.401m

D.17.713m

答案：C

57.物像与十字丝面未重合,会产生( )

A.2C差

B.视差

C.指标差

D.闭合差

答案：B

58.在水准测量中转点的作用是传递( )

A.方向

B.角度

C.距离

D.高程

答案：D

59.测量中的大地水准面指的是( )

A.近似的、静止的、平均的、处处于重力方向垂直的海平面

B.静止的、平均的、处处于重力方向垂直的海水面

C.近似的、静止的、平均的、处处于重力方向垂直的封闭曲面

D.静止的、平均的、处处于重力方向垂直的封闭曲面

答案：C

60.地面点到高程基准面的垂直距离称为该点的( )

A.相对高程

B.绝对高程

C.高差

D.差距

答案：B

### 二、多选题

61.建筑工程测量中,细部放样可采用( )

A.直角坐标法

B.极坐标法

C.长度交会法

D.方向线法以及角度前方交会法

答案：ABCD

62.地物符号分为( )

A.比例符号

B.半比例符号

C.地物注记

D.非比例符号

答案：ABCD

63.属于地形图图幅的整饰要素的有( )

A.图幅接合表

B.文字说明注记

C.采用的坐标系统

D.四周的图框

答案：ACD

64.单一导线布设的形式有( )

A.闭合导线

B.附合导线

C.支导线

D.根导线

答案：ABC

65.关于误差,下列说法正确的有( )

A.误差总是存在的

B.误差是完全可以消除的

C.系统误差可以通过一些方法加以消除或减弱

D.误差无法完全消除但可以通过方法提高精度

答案：ACD

66.衡量精度高低的标准有( )

A.中误差

B.相对误差

C.极限误差

D.绝对误差

答案：ABC

67.确定直线方向的标准方向有( )

A.坐标纵轴方向

B.真子午线方向

C.指向正北的方向

D.磁子午线方向

答案：ABD

68.下列关于水平度盘和竖直度盘的叙述中,正确的叙述有( )

A.水平度盘的刻划,分顺时针和逆时针方向注记两种,而竖直度盘只有顺时针方向注记一种

B.竖直度盘的刻划,分顺时针注记和逆时针方向注记两种,而水平度盘只有顺时针注记一种

C.水平度盘的刻划,分顺时针和逆时针方向注记两种,而竖直度盘的刻划注记方向则不一定

D.竖直角观测时,竖直度盘随望远镜一起转动

答案：BD

69.水准测量时,包括哪些基本操作( )

A.粗平

B.精平

C.调焦与照准

D.读数

答案：ABCD

70.下列叙述中,正确的说法是( )

A.水准面有无穷个,假定水准面也有无穷个

B.水准面为有限个,假定水准面也为有限个

C.水准面有无穷个,而大地水准面为有限个

D.水准面为有限个,大地水准面也为有限个

答案：AC

71.关于施工测量原则的说法,正确的是( )

A.应使用经过检校的仪器和工具进行测量作业

B.测量人员应仔细复核放样数据,避免出现错误

C.内业计算和外业测量时均应有步步检核

D.测量时应采用精度较高的仪器,力求高精度测量

答案：ABC

72.关于地形图测绘综合取舍的一般原则,说法正确的是( )

A.地物位置要准确

B.保留主要、明显、永久性地物

C.主要地物精确表示,次要的适当移位

D.临时性、次要地物可以舍弃

答案：ABCD

73.下列关于地形图的地物,说法正确的有( )

A.地物位于地表面

B.地物是人工建造和自然形成的物体

C.所有的地物都要表示在地形图上

D.地形图上要全面反映所有地物的位置、形状、大小

答案：AB

74.关于平面控制测量的说法,正确的有( )

A.导线测量是平面控制的一种方法

B.大范围控制测量,宜选择单一导线测量

C.GPS控制网,可以用于场区平面控制测量

D.平面控制测量是指按照一定的精度,确定一系列控制点平面位置的一项工作

答案：ACD

75.对于误差处理方法得当的有( )

A.仪器对中误差,采用测回间重新对中整平的方法来减弱影响

B.钢尺尺长误差,采用尺长改正的方法来消除影响

C.度盘分划误差,采用测回间度盘配置的方法来减弱影响

D.水准尺或仪器下沉误差,采用后前前后的观测顺序来减弱影响

答案：ABCD

76.下列关于相对误差的说法,正确的有( )

A.相对误差是指观测误差与观测值之比,写成分子为1的分数形式

B.衡量量距精度的标准采用相对误差

C.导线全长相对闭合差属于相对误差

D.衡量测角精度采用相对误差

答案：ABC

77.关于直线定线,说法正确的有( )

A.直线定线是确定分段点在直线端点确定的竖直平面内的一项工作

B.分段点偏离正确位置,距离测量结果总是变大

C.精度要求较高时,直线定线应采用经纬仪定线

D.目估定线适用钢尺一般量距

答案：ABCD

78.经纬仪的主要轴线包括( )

A.视准轴

B.横轴

C.水准管轴

D.竖轴

答案：ABCD

79.在水准测量中,采用前后视距相等的方法可以消除或减弱( )

A.水准管轴不平行于视准轴引起的误差

B.水准尺分划不准确引起的误差

C.地球曲率和大气折光引起的误差

D.水准尺零点误差

答案：AC

80.在测量的基础工作中,确定地面点坐标的主要工作是( )

A.测量水平距离

B.测量方位角

C.测量高差

D.测量水平角

答案：ACD

81.建筑工程测量中,平面点位的测设方法有( )

A.直角坐标法

B.极坐标法

C.角度交会法

D.距离交会法

答案：ABCD

82.地形图上等高线的分类为( )

A.计曲线

B.首曲线

C.间曲线

D.助曲线

答案：ABCD

83.关于等高线说法正确的有( )

A.等高线分为首曲线、计曲线、间曲线和助曲线

B.等高线用来描绘地表起伏形态

C.等高线一般不相交、不重合

D.区别山脊和山谷,除了等高线还需要高程注记

答案：ABCD

84.导线测量的优点有( )

A.布设灵活

B.受地形条件限制小

C.点位精度均匀

D.边长直接测定,导线纵向精度均匀

答案：ABD

85.下列关于偶然误差的说法中,属于正确说法的是( )

A.在一定的观测条件下,偶然误差的绝对值不会超过一定的界限

B.绝对值大的误差比绝对值小的误差出现的概率要小

C.绝对值相等的正负误差出现的概率相等

D.偶然误差具有积累性,对测量结果影响很大,它们的符号和大小有一定的规律

答案：ABC

86.下列选项中属于偶然误差的有( )

A.水准管轴不平行于视准轴

B.钢尺的尺长误差

C.水准尺读数误差

D.瞄准误差

答案：CD

87.下列关于钢尺普通量距的说法,正确的有( )

A.钢尺普通量距精度要求应达到1/3000

B.钢尺普通量距时应将钢尺拉紧、拉平、拉稳

C.钢尺普通量距时,钢尺弯曲总是使量距结果大于实际距离

D.倾斜地面钢尺普通量距可采用平量法或斜量法

答案：ABCD

88.下列关于水平角观测的说法,正确的有( )

A.3个方向水平角观测采用方向法时,必须归零

B.水平角观测时,应采用十字丝交点附近的竖丝瞄准目标

C.全站仪可以用于水平角观测

D.方向数超过3个时,应采用方向法观测水平角

答案：BCD

89.高程测量按使用的仪器和方法不同分为( )

A.水准测量

B.三角高程测量

C.测回法测量

D.全圆观测法

答案：AB

90.测量工作的主要任务是( )

A.距离测量

B.角度测量

C.控制测量

D.高程测量

答案：ABD

### 三、判断题

91.无论是闭合导线还是附合导线,坐标增量闭合差的分配方法都是按比例进行分配( )

答案：正确

92.测量上偶然误差不会超过一特定的数值,此数值为极限误差。( )

答案：正确

93.平面图上只表示地物,不表示地貌。( )

答案：正确

94.等高线是闭合曲线,所以等高线在任一图幅内必须闭合。( )

答案：错误

95.平面控制测量中,导线测量受地形条件影响小,是城镇平面控制测量的首选。( )

答案：正确

96.钢尺的长度随温度变化,量距时应测定尺温。( )

答案：正确

97.坐标方位角是测量工作中表示直线方向的主要方法。( )

答案：正确

98.水准测量手簿观测数据的厘米、毫米位数据不得划改,若有错误应整站重测。( )

答案：正确

99. 平面图和地形图的区别是平面图仅表示地物的平面位置,而地形图仅表示地面的高低起伏。( )

答案：错误

100. 地籍控制测量的布网原则是先局部后整体,先碎部后控制。( )

答案：错误

101. 无论是闭合导线还是附合导线,坐标增量闭合差的分配方法都是按比例进行分配( )

答案：正确

102. 闭合导线的角度闭合差等于多边形所有内角之和( )

答案：错误

103. 在经纬仪测角中,不能用盘左、盘右观测值取中数的方法来消除视准轴误差( )

答案：错误

104. 利用正倒镜观测取平均值的方法,可以消除竖盘指标差的影响。( )

答案：正确

105. 水准仪的水准管气泡居中时视准轴一定是水平的。( )

答案：正确