工程力学——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.在横截面积等其他条件均相同的条件下,压杆稳定性要最好,应采用的横截面形状是( )

A.圆形

B.正方形

C.长方形

D.空心正方形

答案：D

2.下图最大拉应力发生在( )

A.横截面的最上边缘

B.横截面的最下边缘

C.横截面的中性轴上

D.横截面的对称轴上

答案：A

3.图为某点的应力单元体(单位:MPa),其最小主应力为( )

A.-20MPa

B.20MPa

C.-40MPa

D.40MPa

答案：C

4.第二强度理论认为引起材料破坏的根本因素是( )

A.最大切应力

B.最大拉应力

C.最大压应力

D.最大伸长线应变

答案：D

5.在下列关于挠度的说法中,正确的是( )

A.挠度就是轴线

B.挠度是横截面的位移

C.挠度是横截面形心在竖直方向上的位移

D.挠度是横截面形心在水平方向上的位移

答案：C

6.弯曲变形的梁,横截面上的正应力( )

A.在中性轴处为0

B.在中性轴处最大

C.均匀分布

D.无规律分布

答案：A

7.弯曲变形的梁,其横截面上的正应力是( )

A.剪力简化的结果

B.弯矩简化的结果

C.剪力和弯矩共同简化的结果

答案：B

8.下图所示梁C横截面上弯矩为( )

A.Fl/4

B.Fl/2

C.Fl

D.0

答案：A

9.弯曲变形的梁上有均布荷载作用时,横截面上的内力随着横截面的位置( )

A.剪力不变、弯矩变化

B.剪力变化、弯矩不变

C.剪力和弯矩均不变

D.剪力和弯矩均变化

答案：D

10.直径为100mm的实心圆轴,已知距离圆心25mm处的点的切应力为50MPa,则横截面上最大切应力为( )

A.50MPa

B.100MPa

C.150MPa

D.200MPa

答案：D

11.受扭圆轴,当横截面上的扭矩T不变,而直径减小一半时,该横截面的最大切应力与原来的最大切应力之比为( )

A.4:1

B.8:1

C.16:1

D.32:1

答案：B

12.图示在拉力P的作用下的螺栓,已知材料的剪切许用应力是拉伸许用应力的0.6倍。螺栓直径d和螺栓头高度h的合理比值是( )

A.1.2:1

B.2.4:1

C.4.8:1

D.9.6:1

答案：B

13.在横截面积等其他条件均相同的条件下,压杆稳定性最好的横截面形状是( )

A.圆

B.正方形

C.工字型

D.矩形

答案：C

14.如图所示,厚度为t的基础上有一方柱,横截面为正方形,在轴向压力F的作用下,基础受到的挤压应力为( )

A.F/(a)

B.F/(a2)

C.F/(a3)

D.2 F/(a3)

答案：B

15.下图属于( )

A.拉弯组合变形

B.压弯组合变形

C.弯扭组合变形

D.压扭组合变形

答案：A

16.如图所示杆件,其最大轴力为( )

A.F

B.2F

C.3F

D.4F

答案：D

17.图为某点的应力单元体(单位:MPa),其最大主应力为( )

A.10MPa

B.20MPa

C.30MPa

D.40MPa

答案：D

18.关于应力的叙述,正确的是( )

A.应力就是内力

B.应力一直存在的

C.应力总是均匀分布的

D.应力的单位为帕斯卡

答案：D

19.第一强度理论认为引起材料破坏的根本因素是( )

A.最大切应力

B.最大拉应力

C.最大压应力

D.最大变形

答案：B

20.铸铁拉伸时沿着横截面断开,是由于( )引起的

A.拉应力

B.压应力

C.切应力

D.内力

答案：A

21.梁弯曲时,梁的中性层( )

A.不会弯曲

B.不弯曲但长度会改变

C.会弯曲但长度不会改变

D.弯曲的同时长度也改变

答案：C

22.图示水平梁在C处受到一集中力P的作用,其大小为32kN,梁的长度为如图所示,则A点的约束力为( )

A.8kN

B.16kN

C.24kN

D.32kN

答案：C

23.弯曲变形的梁,横截面上的切应力是( )

A.剪力简化的结果

B.弯矩简化的结果

C.剪力和弯矩共同简化的结果

D.以上都不对

答案：A

24.关于平面平行力系的说法,正确的是( )

A.所有力的作用线相互平行

B.与作用线平行的轴上,其投影代数和为零

C.与作用线垂直的轴上,其投影代数和不一定为零

D.某些力的作用线可以相交于一点

答案：A

25.横力弯曲梁,其横截面上( )

A.只有正应力

B.只有切应力

C.正应力和切应力都有

D.无正应力和切应力

答案：C

26.在下述公理、规则、原理和定律中,只适用于刚体的是( )

A.力的平移定理

B.力的可传性

C.加减平衡力系原理

D.力的平行四边形规则

答案：D

27.下图所示梁C横截面上剪力为( )

A.ql2/2

B.ql/2

C.ql

D.0

答案：D

28.如图所示的三角拱,自重不计,固定铰支座A处约束力的方向为( )

A.水平方向

B.竖直方向

C.BC连线方向

D.AC连线方向

答案：D

29.弯曲变形的构件,其横截面上与横截面垂直的分布力系的合力偶矩称为( )

A.集中力偶

B.扭矩

C.力矩

D.弯矩

答案：D

30.直径为100mm的实心圆轴,已知其最外缘的切应力为100MPa,则距离圆心25mm处的点的切应力为( )

A.10MPa

B.25MPa

C.50MPa

D.100MPa

答案：B

31.当轴传递的功率一定时,轴的转速越小,则轴受到的外力偶矩越( )

A.大

B.小

C.不变

D.不确定

答案：A

32.铆接头的连接板厚度,则铆钉最大挤压应力( )

A.2P/(πd2)

B.4P/(πd2)

C.P/(πd)

D.P/(2πd)

答案：C

33.挤压应力的大小与下列哪些有关( )

A.挤压力的大小和挤压面的面积

B.挤压面的面积和挤压的材料

C.挤压的材料和挤压力的大小

D.以上均有关

答案：A

34.如图所示杆件,其最大轴力为( )

A.2F

B.4F

C.6F

D.8F

答案：C

35.内力与应力的关系为( )

A.内力是应力的矢量和

B.应力是内力的分布集度

C.应力是内力的平均值

D.内力是应力的代数和

答案：B

36.低碳钢在拉伸过程中出现的45度滑移线,是由于( )引起的

A.正应力

B.切应力

C.内力

D.拉力

答案：B

37.图示水平梁在C处受到一集中力P的作用,其大小为32kN,梁的长度为如图所示,则B点的约束力为( )

A.5kN

B.8kN

C.10kN

D.16kN

答案：B

38.平面力偶系平衡的条件是( )

A.所有力在x轴上投影的代数和为零

B.所有力在y轴上投影的代数和为零

C.合力为零

D.合力偶为零

答案：D

39.在下述公理、规则、原理和定律中,只适用于刚体的是( )

A.力的平行四边形规则

B.二力平衡公理

C.加减平衡力系原理

D.力的可传性

答案：A

40.如图所示的三角拱,自重不计,固定铰支座A处约束力的方向为( )

A.水平方向

B.竖直方向

C.BC连线方向

D.AC连线方向

答案：D

41.关于长度因数μ,正确的说法是( )

A.其他条件相同时μ越大,压杆柔度λ越小

B.其他条件相同时μ越大,压杆的稳定性越好

C.其他条件相同时约束越强μ越大

D.其他条件相同时约束越强μ越小

答案：D

42.下图属于( )

A.拉弯组合变形

B.压弯组合变形

C.弯扭组合变形

D.压扭组合变形

答案：B

43.图为某点的应力单元体(单位:MPa),其最大切应力为( )

A.10MPa

B.20MPa

C.30MPa

D.40MPa

答案：D

44.第三强度理论认为引起材料破坏的根本因素是( )

A.最大切应力

B.最大拉应力

C.最大压应力

D.最大变形

答案：A

45.在下列关于梁转角的说法中,错误的是( )

A.转角是横截面绕中性轴转过的角位移

B.转角是变形前后同一横截面间的夹角

C.转角是横截面绕梁轴线转过的角度

D.转角是挠曲线之切线与轴向坐标轴间的夹角

答案：C

46.弯曲变形的梁,横截面上的正应力( )

A.均为拉应力

B.均为压应力

C.有拉应力也有拉应力

D.不存在

答案：C

47.纯弯曲梁,其横截面上只有( )

A.正应力

B.切应力

C.正应力和切应力都有

D.无正应力和切应力

答案：A

48.下图所示梁C截面弯矩MC=( )

A.ql2/2

B.ql2/3

C.ql2/8

D.ql2/16

答案：C

49.以弯曲变形为主的杆件称为( )

A.轴

B.压杆

C.拉杆

D.梁

答案：D

50.外直径为125mm,内直径为25mm的空心圆轴,已知其最外缘的切应力为100MPa,则最内缘的切应力为( )

A.10MPa

B.20MPa

C.50MPa

D.100MPa

答案：B

51.等直圆轴纯扭转时其横截面有( )

A.拉应力

B.压应力

C.切应力

D.正应力和切应力

答案：C

52.铆接头的连接板厚度t=d,则铆钉切应力为( )

A.2P/(πd2)

B.4P/(πd2)

C.P/(3d2)

D.2P/(3d2)

答案：A

53.切应力与下列哪项无关( )

A.剪力的大小

B.剪切面的大小

C.剪切的方向

D.剪切面的位置

答案：D

54.如图所示杆件,其最大轴力为( )

A.F

B.2F

C.3F

D.4F

答案：B

55.关于内力的叙述,正确的是( )

A.内力是一直存在的

B.内力总是均匀分布的

C.内力就是应力

D.由于外力的作用,内力才会产生

答案：D

56.经过冷作硬化后的塑性材料,它的( )得到提高

A.比例极限

B.延伸率

C.强度极限

D.截面收缩率

答案：A

57.图示水平梁在中点C处受到一集中力P的作用,其大小为10kN,梁的长度如图所示,则B点的约束力为( )

A.5kN

B.10kN

C.15kN

D.20kN

答案：A

58.平面汇交力系平衡的条件是( )

A.所有力在x轴上投影的代数和为零

B.所有力在y轴上投影的代数和为零

C.合力为零

D.合力偶为零

答案：C

59.在下述公理、规则、原理和定律中,对所有物体都完全适用的是( )

A.二力平衡公理

B.力的平行四边形规则

C.加减平衡力系原理

D.力的可传性

答案：B

60.如图所示的三角拱,自重不计,固定铰支座B处约束力的方向为 ( )

A.水平方向

B.竖直方向

C.BC连线方向

D.AC连线方向

答案：C

二、多选题

61.关于拉压与弯曲的组合变形,下列说法错误的有( )

A.偏心压缩时,其横截面上一定没有拉应力

B.偏心拉伸时,其横截面上一定没有压应力

C.偏心压缩时,横截面上有轴力、剪力和弯矩

D.偏心压缩时,横截面上的应力除了正应力,还有切应力

答案：ABCD

62.如图所示,直径为d的圆柱下端固定,上端自由,载荷F 作用在立柱上端面的边界。不考虑立柱自重,则立柱的最大拉应力t,max和最大压应力c,max分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：AC

63.用积分法求下图所示梁的挠曲线方程时,确定积分常数的四个条件,除,外,另外两个条件是( )

A.

B.

C.

D.

答案：CD

64.矩形截面梁受力及尺寸如图所示,h=100mm,b=50mm,梁自重不计,则梁的最大正应力和切应力分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：BD

65.某悬臂梁在自由端受到一集力偶的作用,则下列说法正确的有( )

A.横截面上无剪力有弯矩

B.横截面上有剪力和弯矩

C.所有横截面上的内力相等

D.所有横截面上的内力不等

答案：AC

66.如图所示结构。已知P=20kN,杆和杆的横截面面积分别为100mm2和150 mm2,则杆和杆的轴力和应力分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：AC

67.关于材料的说法错误的有( )

A.所有塑性材料都有屈服阶段

B.脆性材料可用作受拉的杆件

C.在受压的情况下,采用铸铁比低碳钢更经济

D.低碳钢压缩时也可以得到强度极限值

答案：ABD

68.组合梁ABC的支承与受力如图所示。已知F=40kN,M=20kN.m,则支座A和C的约束力分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：AD

69.力偶中的两个力,具有的特点有( )

A.大小相等

B.方向相反

C.作用点在同一个点

D.作用线相互平行

答案：ABD

70.杆件的基本变形形式有( )

A.轴向拉压

B.剪切

C.扭转

D.弯曲

答案：ABCD

71.关于弯曲和扭转的组合变形,下列说法错误的有( )

A.横截面上的内力只有扭矩和弯矩,一般没有剪力。

B.强度校核时,只需校核弯曲的最大正应力和扭转的最大切应力

C.对塑性材料的弯扭组合,一般采用第一或第二强度理论来进行强度校核

D.横截面上有正应力和切应力

答案：ABC

72.如图所示,已知立柱的边长h、b,偏心距e,载荷F,则立柱中的最大拉应力(假设存在)和最大压应力分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：AB

73.图示变截面梁,用二次积分法(不考虑奇异函数)求挠曲线方程时( )

A.应分2段

B.应分3段

C.通常有4个积分常数

D.通常有6个积分常数

答案：BD

74.矩形截面梁受力及尺寸如图所示,h=200mm,b=150mm,梁自重不计,则梁的最大正应力和切应力分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：AD

75.有均布荷载作用的简支梁,其横截面上有( )

A.剪力

B.轴力

C.扭矩

D.弯矩

答案：AD

76.图示结构,已知F= 20 kN,a= 1 m,AD为刚性杆,BC杆的横截面为正方形,其材料许用应力 []= 140 MPa,则BC杆的轴力和面积应为( )

A.

B.

C.

D.

答案：AD

77.关于材料的力学实验,下列说法正确的有( )

A.低碳钢抗拉抗压能力相同

B.铸铁抗压不抗拉

C.铸铁拉伸破坏时,沿着横截面断开

D.低碳钢在屈服阶段就已失效

答案：ABCD

78.组合梁ABC的支承与受力如图所示。已知F=20kN,M=10kN.m,则支座A和C的约束力分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：AC

79.力偶的性质有( )

A.可以在刚体平面内任意移动,不会改变对刚体的效应

B.在任何坐标轴上投影的代数和为零

C.同时改变力和力偶臂的大小不会改变对刚体的效应

D.可以用一个力来保持平衡

答案：AB

80.力对物体的作用效应包括哪些( )

A.内效应

B.外效应

C.平衡效应

D.移动效应

答案：AB

81.关于弯曲和扭转的组合变形,下列说法正确的有( )

A.横截面上的内力有扭矩和弯矩

B.强度校核时,只需计算出弯曲最大正应力和扭转最大切应力,看其是否满足强度条件

C.对塑性材料的弯扭组合,一般采用第一或第二强度理论来进行强度校核

D.对塑性材料的弯扭组合,一般采用第三或第四强度理论来进行强度校核

答案：AD

82.如图所示,已知拉力F,横截面边长b、h,偏心距,则立柱中的最大拉应力和最大压应力分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：AB

83.用积分法求下图所示梁的挠曲线方程时,确定积分常数的四个条件,除,外,另外两个条件是( )

A.

B.

C.

D.

答案：AC

84.矩形截面梁受力及尺寸如图所示,h=200mm,b=100mm,梁自重不计,则梁的最大正应力和切应力分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：AC

85.简单静定梁的基本形式有( )

A.简支梁

B.多跨梁

C.悬臂梁

D.外伸梁

答案：ACD

86.如图所示,两杆均为实心圆截面杆。已知F=80kN,许用应力[σ]=160MPa。则设计两杆的直径分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：AC

87.关于材料的力学实验,下列说法错误的有( )

A.低碳钢抗拉抗压能力相同

B.铸铁抗拉不抗压

C.铸铁压缩破坏时,沿着横截面断开

D.低碳钢在拉断的时候才失效

答案：BCD

88.组合梁ABC的支承与受力如图所示。已知P=30kN,Q=20kN,则支座A和C的约束力分别为( )

A.

B.

C.

D.

答案：BC

89.关于平面汇交力系的叙述,正确的有( )

A.所有力的作用线相交于一点

B.所有力的作用线在同一个平面内

C.若使物体保持平衡,则所有力组成封闭的力多边形

D.若不能保持平衡,将使得物体发生转动

答案：ABC

90.关于材料性质的假定有哪些( )

A.连续性假设

B.均匀性假设

C.各向同性假设

D.小变形假设

答案：ABC