钢筋砼与砌体结构——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.以下哪种情况可以不进行局部受压承载力验算。( )

A.支撑柱或墙的基础面

B.支撑梁或屋架的砌体墙

C.支撑梁或屋架的砌体柱

D.窗间墙下面的砌体墙

答案：D

2.块体和砂浆的强度等级是按( )划分。

A.抗拉强度

B.抗压强度

C.抗剪强度

D.弯曲抗压强度

答案：B

3.受压砌体墙的计算高度H0与下面哪项无关( )。

A.房屋静力计算方案

B.横墙间距

C.构件支承条件

D.墙体采用的砂浆和块体的强度等级

答案：D

4.砌体局部受压强度提高的主要原因是( )。

A.局部砌体处于三向受力状态

B.套箍作用和应力扩散作用

C.受压面积小

D.砌体起拱作用而卸荷

答案：B

5.《砌体结构设计规范》中所列出的砌体弹性模量时依据砌体受压应力—应变曲线上( )确定的。

A.初始弹性模量

B.所设定的特定点的切线模量

C.取应力为0.43fm点的割线模量

D.取弹性模量、切线模量和割线模量三者的平均值

答案：C

6.下面对砂浆强度等级为0的说法中,正确的是( )。

①施工阶段尚未凝结的砂浆;②抗压强度为零的砂浆
③用冻结法施工解冻阶段的砂浆;④抗压强度很小接近零的砂浆

A.①②

B.①③

C.②④

D.②

答案：B

7.在水平荷载作用下,框架柱反弯点位置在( )。

A.偏向刚度小的一端

B.偏向刚度大的一端

C.居于中点

D.不一定

答案：A

8.剪扭构件的承载力计算公式中( )。

A.混凝土部分相关,钢筋不相关

B.混凝土和钢筋均相关

C.混凝土和钢筋均不相关

D.混凝土不相关,钢筋相关

答案：A

9. 防止梁发生斜压破坏最有效的措施是( )。

A.增加箍筋

B.增加弯起钢筋

C.增加腹筋

D.增加截面尺寸

答案：D

10.当大偏压构件截面钢筋As不断增加,可能产生( )。

A.受拉破坏变为受压破坏

B.受压破坏变成受拉破坏

C.保持受拉破坏

D.破坏形态保持不变

答案：A

11.受弯构件斜截面抗剪设计时,限制其最小截面尺寸的目的( )。

A.防止斜拉破坏

B.防止斜压破坏

C.防止发生受弯破坏

D.防止发生剪压破坏

答案：B

12.正截面承载力计算中,不考虑受拉混凝土作用是因为( )。

A.混凝土退出工作

B.混凝土抗拉强度低

C.中和轴以下混凝土全部开裂

D.中和轴附近部分受拉混凝土范围小且产生的力矩小

答案：D

13.《混凝土规范》规定测定混凝土轴心抗压强度的试块标准尺寸为( )。

A.70.7×70.7×70.7mm

B.150×150×300mm

C.150×150×150mm

D.200×200×200mm

答案：B

14.钢筋混凝土受拉区边缘混凝土达到下述哪一种情况时,开始出现裂缝?( )。

A. 达到混凝土实际的轴心抗拉强度

B. 达到混凝土轴心抗拉强度设计值

C. 达到混凝土混凝土弯曲受拉时的极限拉应变值

D. 达到混凝土轴心抗拉强度标准值

答案：C

15.混凝土结构的耐久性应根据混凝土结构的环境类别和设计使用年限进行设计,室内正常环境属于环境类别的( )。

A.一类;

B.二类;

C.三类;

D.四类。

答案：A

16. 某截面尺寸、砂浆、块体强度等.级都相同的墙体,下面哪种说法是正确的?( )

A.承载能力随偏心距的增大而增大

B.承载能力随高厚比增加而减小

C.承载能力随相邻横墙间距增加而增大

D.承载能力不变

答案：B

17. 进行砌体结构设计时,必须满足下面哪些要求?( )

①砌体结构必须满足承载能力极限状态; ②砌体结构必须满足正常使用极限状态; ③一般工业与民用建筑中的砌体构件,可靠指标β≥3.2; ④一般工业与民用建筑中的砌体构件,可靠指标β≥3.7。

A.①②③

B.①②④

C.①④

D.①③

答案：B

18.砌体在轴心受压时,块体的受力状态为( )。

A.压力

B.剪力、压力

C.弯矩、压力

D.弯矩、剪力、压力、拉力

答案：D

19.砌体局部受压可能有三种破坏形式,工程设计中一般应按( )来考虑。

A.先裂后坏

B.一裂即坏

C.未裂先坏

D.以上都行

答案：A

20.砌体沿齿缝截面破坏的抗拉强度,主要是由( )决定的。

A.块体强度

B.砂浆强度

C.砂浆和块体的强度

D.砂浆或块体的强度

答案：B

21.砌体结构的块体和砂浆的强度等级是按( )划分。

A.抗拉强度

B.抗压强度

C.抗剪强度

D.弯曲抗压强度

答案：B

22.作用于框架梁柱节点的弯矩,是按梁柱截面的( )进行分配的。

A.转动刚度比

B.面积比

C.线刚度比

D.作用位置

答案：A

23.对受扭构件中的箍筋,正确的叙述是( )。

A.箍筋可以是开口的,也可以是封闭的

B.箍筋必须封闭且焊接连接,不得搭接

C.箍筋必须封闭,但箍筋的端部应做成135°的弯钩,弯钩末端的直线长度不应小于5d和50mm

D.箍筋必须采用螺旋箍筋

答案：C

24.《混凝土结构设计规范》调幅法设计连续板提出的基本原则中,要求相对受压区高度 应满足的条件( )。

A.0.10.25

B.0.10.35

C.0.10.45

D.0.10.55

答案：B

25.螺旋箍筋柱的核心区混凝土抗压强度高于是因为( )。

A.螺旋箍筋参与受压;

B.螺旋箍筋使核心区混凝土密实;

C.螺旋箍筋约束了核心区混凝土的横向变形;

D.螺旋箍筋使核心区混凝土中不出现内裂缝。

答案：C

26.钢筋混凝土T形截面剪扭构件可划分矩形块计算,此时( )。

A.腹板承受全部的剪力和扭矩

B.翼缘承受全部的剪力和扭矩

C.截面的全部剪力由腹板承受,截面的全部扭矩由腹板和翼缘共同承受

D.截面的全部扭矩由腹板承受,截面的全部剪力由腹板和翼缘共同承受

答案：C

27.受弯构件中,对受拉纵筋达到屈服强度,受压区边缘混凝土也同时达到极限压应变的情况,称为( )。

A.适筋破坏

B.超筋破坏

C.少筋破坏

D.界限破坏

答案：D

28.下面哪个不是影响钢筋混凝土粘结锚固的因素:( )。

A. 混凝土强度、保护层厚度;

B. 钢筋净间距、横向配筋;

C. 侧向压应力、建筑混凝土时钢筋的位置;

D. 纵筋的配筋率与箍筋的配箍率。

答案：D

29.热扎钢筋的级别越高,它的( )。

A.强度越高,塑性越好;

B.强度越低,塑性越好;

C.强度越高,塑性越低;

D.强度越低,塑性越差。

答案：C

30.无明显屈服点的钢筋,其强度设计依据是( )。

A.抗拉强度

B.最大应变对应的应力

C.条件屈服强度

D.0.9倍抗拉强度

答案：C

31.在进行无筋砌体受压构件的承载力计算时,轴向力的偏心距叙述正确的是( )。

A.由荷载标准值产生于构件截面的内力计算求得

B.应由荷载设计值产生于构件截面的内力求得

C.大小不受限制

D.不宜超过0.75y

答案：B

32.施工阶段砂浆尚未硬化的新砌体,砌体强度( )。

A.按零计算

B.按实际计算

C.按75%计算

D.按50%计算

答案：A

33.用水泥砂浆砌筑的砌体,其抗压强度较用水泥石灰砂浆砌筑的砌体抗压强度( )。

A.高

B.低

C.相同

D.不可定

答案：B

34.梁端支承处砌体局部受压承载力应考虑的因素有( )。

A.上部荷载的影响

B.梁端压力设计值产生的支承压力和压应力图形的完善系数

C.局部承压面积

D.以上都是

答案：D

35.砌体轴心抗拉、弯曲抗拉、抗剪强度主要取决于( )。

A.砂浆的强度

B.块体的抗拉强度

C.块体的尺寸和形状

D.砌筑方式

答案：A

36.砂浆的强度的国际是按边长为( )的立方体时间的抗压强度表示。

A.50mm

B.70mm

C.70.7mm

D.150mm

答案：C

37.用反弯点法近似计算水平荷载下框架内力时,其基本假定是( )。

A.节点无水平位移,同层各节点角位移相等

B.节点无水平位移及角位移

C.节点无角位移,同层各节点水平位移相等

D.节点有角位移,无水平位移

答案：C

38.矩形截面抗扭纵筋布置首先是考虑角隅处,然后考虑( )。

A.截面长边中点

B.截面短边中点

C.截面中心点

D.无法确定

答案：A

39.判别大偏心受压破坏的本质条件是( )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

40.提高受弯构件截面刚度最有效的措施是( )。

A. 提高截面高度

B. 提高截面配筋率

C. 提高钢筋级别

D. 提高混凝土强度等级

答案：A

41.关于斜截面破坏,下面说法错误的是:( )。

A. 斜拉破坏是脆性破坏;

B. 斜压破坏是脆性破坏;

C. 剪压破坏是延性破坏;

D. 剪压破坏是脆性破坏。

答案：C

42.受弯构件中,对受拉纵筋达到屈服强度,受压区边缘混凝土也同时达到极限压应变的情况,称为( )。

A.适筋破坏

B.超筋破坏

C.少筋破坏

D.界限破坏

答案：D

43.下列关于梁内箍筋作用的叙述中,其中不对的是( )。

A. 增强构件抗弯能力

B. 增强构件抗剪能力

C. 稳定钢筋骨架

D. 增加构件抗扭能力

答案：A

44.关于混凝土保护层厚度的说法下列错误的是( )。

A.与环境类别有关

B.与构件类型有关

C.与混凝土等级有关;

D.指纵向受力钢筋的表面至混凝土边缘的距离

答案：D

45.荷载效应的基本组合是指( )。

A.永久荷载效应与可变荷载效应、偶然荷载效应的组合

B.永久荷载效应与可变荷载效应的组合

C.永久荷载效应与偶然荷载效应的组合

D.仅考虑永久荷载效应的组合

答案：B

二、判断题

46.砌体结构的施工质量控制分为A、B、C三个等级,三个等级的材料性能分项系数级砌体强度设计值各有区别,《砌体结构设计规范》中所列砌体强度设计值是按A级规定的( )

答案：错误

47.砌体轴心抗压试验表明,其破坏大体经历单砖先裂、裂缝贯穿若干皮砖、形成独立小柱体等三个特征阶段( )

答案：正确

48.多层框架结构的抗震性能远高于砖混结构

答案：正确

49.环形构件,由于混凝土的局部挤压引起的预应力损失属于先张法混凝土预压后的损失。( )

答案：错误

50.钢筋混凝土构件变形和裂缝验算中荷载、材料强度都取设计值。( )

答案：错误

51.矩形截面抗扭纵筋除应布置在梁四角外,其余受扭纵筋宜沿截面任意位置( )

答案：错误

52.受扭承载力计算公式中,对限制在一定的范围是保证既不发生少筋破坏,又不发生超筋破坏。( )

答案：正确

53.求多跨连续双向板某区格板的支座最大负弯矩时,荷载应棋盘式布置。( )

答案：错误

54.根据构件长细比的不同,轴心受压构件可以分成短轴心受压构件和长轴心受压构件两类。对于长轴心受压构件,随着长细比的增加,构件受压承载力不断减小( )

答案：正确

55.大偏心受压构件,当M不变时,N越大越危险。( )

答案：错误

56.无腹筋的钢筋混凝土梁沿斜截面的受剪承载力与剪跨比的关系是:在一定范围内随剪跨比的增加而提高( )

答案：错误

57.一般来讲,提高混凝土梁极限承载力的最经济有效方法是增大梁高( )

答案：正确

58.当构件超过承载能力极限状态时,构件还可以继续承载,只是变形过大。( )

答案：错误

59.对钢筋冷拉可以提高抗拉强度和抗压强度。( )

答案：错误

60.混凝土结构构件中配置一定形式和数量的钢筋,承载能力有很大的提高;受力性能得到显著改善。( )

答案：正确

61.砌体的抗压强度一般高于单块块材的抗压强度。( )

答案：错误

62. 墙梁按支承条件可以分为简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁。( )

答案：正确

63.风荷载和水平地震作用下的框架内力可以用反弯点法和D值法进行简化计算,竖向荷载作用在框架内力采用分层法进行简化计算。( )

答案：正确

64.预应力混凝土轴心受拉构件的消压状态就是外荷载为零时的状态。( )

答案：错误

65.受弯构件裂缝宽度随着受拉纵筋直径的增加而减小。( )

答案：错误

66. 钢筋混凝土弯、剪、扭构件,剪力的增加将使构件的抗扭承载力降低;扭矩的增加将使构件的抗剪承载力提高。( )

答案：错误

67.弯矩的存在对构件的抗扭承载力没有影响。( )

答案：错误

68.塑性铰不能承受弯矩,但能作单向有限的转动。( )

答案：错误

69.对于承受较大水平荷载的钢筋混凝土框架柱,还需要进行斜截面抗剪承载力的计算( )

答案：正确

70.界限破坏时,正截面受弯承载力达到最大值。( )

答案：正确

71. 矩形、T形和I形截面受弯构件的受剪截面应符合:当时,,当时,是为了防止斜拉破坏,剪压破坏属于脆性破坏。( )

答案：错误

72. 正截面承载力的基本假定有平截面假定和不考虑混凝土的抗拉强度。( )

答案：正确

73. 衡量钢筋塑性性能的指标有断面收缩率和冷弯性能。( )

答案：错误

74. 受弯构件正截面承载力计算采用了受压区混凝土等效矩形应力图形,其等效两个关键点

是合力大小不变和合力作用点位置不变。( )

答案：正确

75. 结构完成预定功能的概率称为可靠度,不能完成预定功能的概率称为失效概率。( )

答案：正确

76. 砌体受压构件按高厚比可分为短柱和长柱,其界限值为5。( )

答案：错误

77. 块体的厚度越大、抗压强度越高,砂浆的抗压强度越高,则砌体的抗压强度越高。( )

答案：正确

78.反弯点法近似计算水平荷载下框架内力时,基本假定是节点有角位移,无水平位移。( )

答案：错误

79.钢筋混凝土结构根据扭矩形成的原因可以分为平衡扭转和协调扭转(附加扭转)两种类型。( )

答案：正确

80.工程中常用的单向偏心受压构件,一般在与偏心轴平行的两侧布置受力钢筋。( )

答案：正确

81.腹筋是箍筋和弯起钢筋的总称。( )

答案：正确

82.超筋破坏属于脆性破坏,少筋破坏不属于脆性破坏。( )

答案：错误

83.普通的住宅和办公楼应该按照房屋建筑结构安全等级一级进行设计。( )

答案：错误

84.混凝土结构对钢筋的性能要求包括强度高、塑性好、可焊性好、与混凝土的粘接锚固性能好。( )

答案：正确

85.混凝土具有耐火性和耐久性较好的优点。( )

答案：正确

86.预应力混凝土构件制作后可以取下重复使用的称为锚具。( )

答案：错误

87.受弯构件的裂缝会一直发展,直到构件的破坏。( )

答案：错误

88.纯扭构件的配筋率越高,其开裂扭矩越大。( )

答案：错误

89.大偏心受拉构件的判别标准条件是。( )

答案：错误

90.无论小偏心受压还是大偏心受压,在相同的N值下M愈大愈不安全。( )

答案：正确

三、多选题

91.关于单层厂房排架柱的内力组合,下列说法正确的是( )。

A.每次内力组合时都必须考虑恒载产生的内力

B.同台吊车的,不能同时作用在同一柱上

C.风荷载有左吹风和右吹风,组合时只能二者取一

D.统一跨内组合有时,不一定要有

答案：ABC

92.矩形截面不对称配筋小偏拉构件在破坏时( )。

A.有受压区

B.没有受压区

C.受拉屈服

D.受拉不屈服

答案：BD

93.下列哪些说法是正确的( )。

A.受压构件破坏时,受压钢筋总是受压屈服的

B.大偏心受压构件破坏时,受拉钢筋已经屈服

C.小偏心受压构件破坏时,受拉钢筋可能受压也可能受拉

D.轴心受压构件在受力过程中钢筋和混凝土应力重分布均不存在

答案：BC

94.关于受弯构件承载力计算中验算的目的,下列说法正确的是( )。

A.为了保证构件破坏时受拉钢筋屈服

B.为了保证构件破坏时受压钢筋屈服

C.为了防止构件在受拉钢筋屈服前混凝土先压碎

D.为了防止出现超筋梁

答案：ACD

95.下列条件能用来判断适筋破坏与超筋破坏的界限是( )。

A.

B.

C.

D.

答案：ABD

96.钢筋混凝土受弯构件正截面的三种破坏形态( )。

A.适筋破坏

B.超筋破坏

C.少筋破坏

D.界限破坏

答案：ABC

97.下列描述正确的是( )。

A.大小偏心受压破坏特征根本区别在于破坏时受压区混凝土能否被压坏

B.大小偏心受压破坏特征的区别和受弯构件的适筋与超筋破坏的区别一致

C.当时,属于大偏心受压破坏

D.当时,属于小偏心受压破坏

答案：BC

98.螺旋箍筋柱中箍筋的作用有( )。

A. 防止纵筋压曲

B.改善构件的延性

C. 提高构件抗拉强度

D. 对核心混凝土起约束作用

答案：ABD

99.下列对少筋梁的受力特点描述正确的是。( )

A. 少筋梁的破坏特征是混凝土一开裂就破坏。

B. 少筋梁的强度取决于混凝土的抗压强度。

C. 少筋梁的混凝土受压强度未得到充分发挥,极限弯矩也小。

D.少筋梁破坏类似于素混凝土梁,属于受拉塑性破坏。

答案：AC

100. 塑性铰的转动能力主要取决于那些因素。( )

A.钢筋的种类

B.配筋率

C.截面尺寸

D.混凝土的极限压缩变形

答案：ABD

101.下列对预应力混凝土材料强度要求高的原因描述正确的是。( )

A. 要求混凝土强度高是因为先张法构件要求提高钢筋与混凝土之间的粘结应力。

B.要求混凝土强度高是后张法构件要求具有足够的锚固端的局部受压承载力,混凝土强度过低易压碎。

C. 要求钢筋强度高是因为张拉控制应力较高。

D. 要求钢筋强度高是因为考虑到为减小各构件的预应力损失。

答案：ABCD

102.下面关于受压构件纵向受力钢筋构造要求正确的是( )。

A.直径不应小于12MM,一般取16MM-32MM

B.矩形不小于4根,圆柱不宜少于8根

C.全部纵向钢筋的配筋率不得小于0.5%-0.6%,不超过5%,一般控制在1%-2%

D. 净距不小于50MM不大于300MM

答案：ABCD

103.下面关于受弯构件正截面破坏说法正确的是( )。

A.少筋破坏属于脆性破坏

B.适筋破坏属于脆性破坏

C.超筋破坏属于脆性破坏

D.应避免将受弯构件设置成少筋构件和超筋构件

答案：ACD

104.下面关于受弯构件正截面承载力计算方法说法正确的是( )。

A.矩形截面通常分为单筋矩形截面和双筋矩形截面

B.只在截面的受拉区配有钢筋的矩形截面称为单筋矩形截面

C.不但在截面的受拉区,而且在截面的受压区同时配有纵向受力钢筋的矩形截面称为双筋矩形截面

D.在进行承载力计算式不需要考虑混凝土的抗拉强度

答案：ABCD

105.下面属于受弯构件正截面破坏采用的基本假设( )。

A.截面的平均应变符合平截面假设

B.受弯构件轴力不能忽略不计

C.混凝土与钢筋的应力-应变关系(随着混凝土强度等级的提高,峰值应变值不断增大,而极限压应变却逐渐减小,材料的脆性加大)

D.不考虑混凝土抗拉作用

答案：ACD