高速公路——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.跨线桥(或地道)主体结构至正常道路之间的路段为( )。

A.引道

B.匝道

C.变速车道

D.集散车道

答案：A

2.高速公路线形设计时,平、纵断面组合时应避免的情况如下,其中说法正确的是( )。

A.凹形竖曲线的顶部或凸形竖曲线的底部,应避免插入小半径的曲线

B.凹形竖曲线的顶部或凸形竖曲线的底部,应避免设置反向曲线的拐点

C.应避免使用短的平曲线、竖曲线和直线

D.可以在长的直线段插入较小半径的竖曲线

答案：C

3.高速公路的路拱横坡一般为( )。

A. 1.5~2.0%

B. 2.5~3.0%

C. 3.5~4.0%

D. 4.5~5.0%

答案：A

4.某变坡点处相邻纵坡代数差的绝对值为4%,竖曲线长度为120m,则竖曲线半径为( )。

A.4800m

B.3000m

C.4200m

D.1600m

答案：B

5.停车视距主要由两部分组成:驾驶员反应时间所行驶的距离以及( )距离。

A.会车

B.错车

C.加速

D.制动

答案：D

6.平曲线内侧加宽的条件是( )。

A.弯道半径小于100m

B.弯道半径小于等于250m

C.车道宽度小于3.50m

D.行车视距不满足停车视距

答案：B

7.高速公路形成超高的方式有( )种方法。

A.二

B.三

C.四

D.五

答案：B

8.设竖曲线半径为R,长度为L,则竖曲线中点处的纵距y为( )。

A.

B.

C.

D.

答案：B

9.平曲线最小长度不应小于2倍缓和曲线长，即( )行驶时间的距离。

A.3秒

B.4秒

C.6秒

D.9秒

答案：C

10.按照最小排水要求,超高渐变率不得小于( )。

A.1/325

B.1/330

C.1/350

D.1/250

答案：B

11.道路曲线半径较大,离心力较小时,汽车沿双向路拱外侧行驶的路面摩擦力足以保证汽车行驶安全所采用的最小半径为( )。

A.极限最小半径

B.一般最小半径

C.不设超高的最小半径

D.设超高的最小半径

答案：C

12.S型平曲线中的两个圆曲线半径之比不宜过大,小、大圆半径之比(   )为宜。

A.1~

B.

C.

D.

答案：A

13.缓和曲线一般采用( )。

A.二次抛物线

B.双纽线

C.回旋线

D.双曲线

答案：C

14.同向曲线间最小直线长度不小于行车速度(以km/h计)的( )。

A.2倍

B.4倍

C.6倍

D.8倍

答案：C

15.在直线和半径为R的圆曲线间插入的回旋线参数和长度分别为A和L,若≤L≤R,则( )。

A.≤A≤R

B.R≤A≤9R

C.≤A≤R

D.R≤A≤3R

答案：C

16.缓和曲线一般采用( )。

A.二次抛物线

B.双纽线

C.回旋线

D.双曲线

答案：C

17.关于降低事故率所减少的经济损失,正确的说法是( )。

A.属于高速公路的社会效益

B.属于高速公路的直接经济效益

C.属于高速公路的间接经济效益

D.以上说法都不正确

答案：B

18.高速公路规划方法有四阶段模式法和( )两大体系。

A.总和控制法

B.极值控制法

C.偏差控制法

D.总量控制法

答案：D

19.划分服务水平时,高速公路与一级公路主要以( )为主要指标。

A.车流密度

B.延误率

C.平均运行速度

D.车辆延误

答案：A

20.对车辆在交通流中的运行条件和驾驶员与乘客所感受的行车质量的量度是( )。

A.交通量

B.基本通行能力

C.设计通行能力

D.服务水平

答案：D

21.匝道通行能力不取决于下列的( )最小值。

A.匝道路段的通行能力

B.匝道入口处的通行能力

C.匝道出口处的通行能力

D.匝道出、入口处通行能力之和

答案：D

22.驾驶员能看到在前方公路的平曲线一般不超过( )个。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

23.以下不属于高速公路路肩的功能的说法是( )。

A.保护和支撑路面,并作为侧向余宽的组成部分

B.养护和维修工作人员和应急车辆的临时通行

C.显示行车道外侧边缘,引导视线,增加行车的安全性

D.不可临时停放发生故障或发生事故的车辆

答案：D

24.高速公路当设计车速为120km/h时,一般情况下其设计容许的最大纵坡度为( )。

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

答案：B

25.关于爬坡车道，正确的是( )。

A.爬坡车道的车速通常都比正线高

B.爬坡车道的车速通常都比正线低

C.爬坡车道的车速通常都与正线相等

D.所有选项都不正确

答案：B

26.设竖曲线半径为R,ω为两纵段变坡角(以弧度计),则竖曲线长度L=( )。

A.

B.

C.

D.

答案：A

27.设超高横坡为ih,路线纵坡为iz,则合成坡度ic为( )。

A. ic=

B. ic=

C. ic=

D. ic=

答案：B

28.交通事故的三种主要因素是人的因素、车辆的因素和( )的因素。

A.天气

B.道路条件

C.水

D.速度

答案：B

29.设计速度大于或等于60km/h时,同向曲线间最小直线长度不小于行车速度的( )。

A.2倍

B.4倍

C.6倍

D.8倍

答案：C

30.下列关于缓和曲线作用的说法不正确的是( )。

A.曲率逐渐变化,便于驾驶与路线顺畅

B.离心加速突然变化

C.作为行车道横坡变化及加宽的过渡段,以减少行车振荡

D.是协调平面线形的主要线形要素

答案：B

31.根据驾驶员的操作反应时间t来计算缓和曲线最小长度时,t一般取( )。

A.3秒

B.4秒

C.5秒

D.6秒

答案：A

32.在高速公路立交双向行驶匝道上,需要保证( )。

A.行车视距

B.停车视距

C.会车视距

D.超车视距

答案：C

33.避免在凸型竖曲线顶部插入小半径平曲线,是因为( )。

A.纵横向排水不良

B.易使驾驶员对纵坡的判断失误

C.易使驾驶员产生反向转弯的错觉

D.失去诱导视线的作用

答案：D

34.关于平纵组合,正确的说法( )。

A.在凸形竖曲线顶部可插入小半径平曲线

B.避免在凹形竖曲线底部插入小半径平曲线

C.在凸形竖曲线顶部可设置反向曲线的变曲点

D.在凹形竖曲线底部可设置反向曲线的变曲点

答案：B

35.在天气良好、交通量小、路面干净的条件下，中等技术水平的驾驶员在道路受限制部分能够保持安全而舒适行驶的最大速度称为（　）。

A.最佳车速

B.设计车速

C.运行车速

D.实际车速

答案：B

36.使用回旋线作缓和曲线时,回旋线参数A和连接的圆曲线间保持( )的关系,便可得到视觉上协调而又舒顺的线形。

A. R/9≤A≤R

B.R≤A≤9R

C. R/3≤A≤R

D.R≤A≤3R

答案：C

37.内在利润率是当方案的净现值为( )时的折现率。(三章,P50)A

A.0

B.-1

C.1

D.2

答案：A

38.当净现值为正值时,说明( )。

A.方案的效益大于成本

B.方案的效益小于成本

C.方案的效益等于成本

D.方案的效益等于成本的2倍

答案：A

39.关于高速公路,正确的是( )。

A.混合交通车流内部干扰大

B.对向车辆无分隔行驶

C.侧向干扰大

D.严格控制出入

答案：D

40.无论是满足技术要求还是考虑经济合理性,选择第( )位高峰小时交通量作为设计交通量是合适的。

A.28

B.29

C.30

D.31

答案：C

41.互通式立体交叉的交织区通行能力不能根据以下条件确定的是( )。

A.主线设计速度

B.车道数

C.延误情况

D.交织类型

答案：C

42.高速公路的修建给环境带来了许多不利的影响,这种影响不包括( )。

A.噪声影响

B.废气污染

C.经济增长

D.生态环境破坏

答案：C

43.设计速度为120km/h时,中央分隔带宽度的一般值为( )。

A.1m

B.2m

C.1.5m

D.3m

答案：D

44.设中央分隔带宽度为3m,左路缘带宽度为0.75m,则中间带宽度为( )。

A.3.75m

B.6.75m

C.2.25m

D.4.5m

答案：D

45.爬坡车道设置在正线行车道( )。

A.右侧

B.左侧

C.中间

D.上方

答案：A

46.下列要素中不属于纵断面要素的是( )。

A.直坡段

B.凸性竖曲线

C.凹形竖曲线

D.平曲线

答案：D

47.下列关于纵断面线形组合设计中的一般原则说法错误的是( )。

A.在进行纵断面设计安排各个坡段和设置竖曲线时应前后反复审核和调整,务必使线形适应地形和环境,保证行车安全。

B.在较长的直线路段或大半径曲线路段,应避免在短距离内出现凹凸反复起伏或中间暗凹的线形。

C.在较长的连续上坡路段,宜将较陡的坡段放在底部,接近坡顶的纵坡宜适当放缓一些。

D.两相邻路段纵坡变化小时,竖曲线半径尽可能小些,避免竖曲线长度过长。

答案：D

48.单向单车道主要满足( )。

A.停车视距

B.会车视距

C.超车视距

D.识别视距

答案：A

49.平面线形设计时,反向曲线间最小直线长度(以m计)以不小于设计车速(以km/h)的( )倍为宜。

A.1

B.3

C.2

D.4

答案：C

50.当车道数大于4条的公路可采用的超高过渡方式为( )。

A.绕中间带的中心线旋转

B.绕中央分隔带边缘旋转

C.绕中央分隔带中线旋转

D.绕各自行车道中线旋转

答案：D

51.为避免驾驶员在曲线上驾驶操纵来不及调整,平曲线的设置长度不小于( )行驶时间的距离是适宜的。

A.3s

B.6s

C.12s

D.24s

答案：B

52.设超高横坡为4%,纵坡为3%,则合成坡度为( )。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

答案：C

53.设竖曲线半径R=5000m,竖曲线上某点距离起点的距离为100m,则该点处的纵距为( )。

A.1.00m

B.2.00m

C.5.00m

D.10.00m

答案：A

54.关于平纵组合设计,不正确的是( )。

A.应保持线形在视觉上的连续性

B.“平”包“竖”是最差的组合

C.注意保持平纵线形几何指标大小均衡

D.注意与公路周围环境的配合

答案：B

55.一般情况下,当平曲线半径不大于1000m时,其对应的竖曲线半径采用平曲线半径的( )倍时,便可以称为平、纵线形均衡。

A.0.1~0.2

B.4~~5

C.1~2

D.10~20

答案：D

56.我国高速公路测设中的缓和曲线按传统选用( )。

A.回旋线

B.抛物线

C.双扭线

D.正弦曲线

答案：A

57.在横坡陡或沟谷狭窄地段,为减少工程量及保证边坡稳定,可采用( )的设线方式。

A.往复车道共用统一的设计中线

B.往复车道分离

C.整体式路基

D.纵面分离式路基

答案：B

58.高速公路促进了沿线经济发展,对于地区经济的开发起着巨大作用,这属于高速公路的( )。

A.社会效益

B.环境效益

C.直接经济效益

D.间接经济效益

答案：D

59.下列关于服务水平的说法不正确的是(  )。

A.划分服务水平时,高速公路与一级公路主要以车流密度为主要指标

B.划分服务水平时,二、三级公路以延误率和平均运行速度为主要指标

C.划分服务水平时,交叉口则以车辆延误来描述其服务水平

D.高速公路采用一级服务水平设计

答案：D

60.不属于设计车型的是( )。

A.半挂车

B.小客车

C.载重车

D.摩托

答案：D

二、多选题

61.关于缆式防护栅，不正确的是( )。

A.有利于视线诱导

B.缓冲能力大

C.对行车有压迫感

D.形式美观

答案：AC

62.设S型的大、小回旋线参数分别为A1和A2,大、小圆曲线半径分别R1和R2,则正确的有(   )。

A.以=1~为宜

B. ≤2.0

C.S型的两个反向回旋线以迳相衔接为宜,但由于地形等条件限制必须插入短直线时,其长度不大于(A1+A2)/40

D.S型的两个反向回旋线以迳相衔接为宜,但由于地形等条件限制必须插入短直线时,其长度不大于(A1+A2)

答案：ABC

63.纵断面线形组合设计中说法正确的是( )。

A.在较长的直线路段或大半径曲线路段,应避免在短距离内出现反复凹凸反复起伏或中间暗凹的线形

B.在较长的连续上坡路段,宜将较陡的坡段放在底部,接近坡顶的纵坡宜适当放缓一些

C.两相邻路段纵坡变化小时,竖曲线半径要尽可能大些,避免竖曲线长度过短

D.避免在同向竖曲线间插入短的直线坡段,特别是凹形竖曲线

答案：ABCD

64.设卵型回旋线参数为A,所连接的大、小圆曲线半径分别为R1和R2,则正确的有(  )。

A.参数A的适宜范围为A=~R2

B.参数A的适宜范围为A=~R1

C.两半径之比为=0.2~0.8为宜

D.两半径之比为=0.03~0.08为宜

答案：BC

65.关于平面线形组合的说法正确的是( )。

A.两个回旋线连接两个同向圆曲线的组合称为C形曲线

B.用一个回旋线连接两个反向圆曲线的组合形式称为S形曲线

C.直线-回旋线-圆曲线-回旋线-直线的组合形式称为基本型曲线

D.两个以上同向回旋线间在曲率相等处相互衔接的组合形式称为复合型曲线

答案：CD

66.两个备选方案间的直接效益差额可以分( )计算。

A.货物运输成本降低效益

B.旅客运输成本降低效益

C.货物在途时间节约效益

D.旅客在途时间节约效益及实载率

答案：ABCD

67.交通需求预测的典型分析方法有( )。

A.总量控制法

B.类比分析法

C.四阶段预测法

D.非集聚模型预测法

答案：CD

68.车辆在高速公路上行驶所产生的噪声会影响附近的居民,为避免这种现象,可采用的防治对策有( )。

A.调整路线的平面位置

B.调整纵断面线形以形成路堑或隔声路堤

C.在横断面上种植绿化带林

D.建造屏声障或其他隔声建筑物

答案：ABCD

69.在直线和半径R的圆曲线间插入的回旋线参数分别为A和L,则正确的是(   )。

A.L·A=R2

B.R·L=A2

C.若A=R,则L=R

D.若A=R,则L=3R

答案：BC

70.公路纵断面上凹形竖曲线最小半径,是在考虑了( )这些因素后确定的。

A.缓和冲击

B.夜间行车的停车视距

C.对应的平曲线半径

D.跨线桥下的停车视距

答案：ABD

71.平面定线方法中,曲线法设计模型中最典型的情况是( )。

A.直线与圆弧间的连接

B.直线与回旋线的连接

C.两同向圆弧间的连接

D.两反向圆弧间的连接

答案：ACD

72.高速公路超高的过渡方式( )。

A.绕中间带的中心线旋转

B.绕中央分隔带边缘旋转

C.绕中央分隔带中心线旋转

D.绕各自行车道中线旋转

答案：ABD

73.可行性研究的类型有( )。

A.预可行性研究

B.后可行性研究

C.工程可行性研究

D.预测可行性研究

答案：AC

74.公路工程可行性研究报告的内容一般应包括( )。

A.现状评价及发展预测

B.协作条件

C.施工工艺

D.投资和效益

答案：ABCD

75.关于平纵线形组合,正确的有( )。

A.“平”包“竖”是理想的组合

B.“竖”包“平”是理想的组合

C.应避免在凹型竖曲线底部插入小半径平曲线

D.应避免在凸型竖曲线顶部插入小半径平曲线

答案：AC

76.关于高速公路纵坡和坡长,正确的有( )。

A.对纵坡没有任何限制

B.有最小坡长限制

C.坡长限制在理论上是以汽车上坡的减速行程来换算的

D.当采用平坡或小于0.3%的纵坡时,其边沟应作纵向排水设计

答案：BCD

77.关于爬坡车道,正确的有( )。

A.爬坡车道是在陡坡路段于正线行车道一侧增设的供载重汽车行驶的专用车道

B.纵坡大于7%的公路(高速公路和设计车速超过100km的公路为5%)应根据需要设置爬坡车道

C.六车道公路也应根据需要设置爬坡车道

D.在隧道、长大桥、高架构造物及深挖方等路段,若因设置爬坡车道会使工程费用增加很大时,一般可不设爬坡车道

答案：AD

78.设竖曲线半径、长度、切线长和外距分别为R、L、T和E(均以m计),正确的有(   )。

A.T=L/2

B.E=2T2

C.E=T2/(2R)

D.T=RE

答案：AC

79.平面线形的基本要素( )。

A.直线

B.圆曲线

C.缓和曲线

D.竖曲线

答案：ABC

80.高速公路的可行性研究不包含的类型有( )。

A.预可行研究

B.后可性研究

C.工程可行性研究

D.预测可行性研究

答案：BD

81.下列说法正确的是( )

A.经济评价指标是在净现值的基础上计算的

B.差额效益费用比是两个方案效益差额的现值累计值与支出费用差额的现值累计值的比值

C.差额内部收益率是两个方案净现金流量差额的现值之和等于1时的折现率

D.差额投资回收期是对比方案投资差额与年效益差额之比

答案：BD

82.高速公路的路面排水系统包括( )。

A.中央分隔带排水

B.路表排水

C.结构层内排水

D.路肩排水

答案：ABCD

83.互通式立交设置的条件有( )

A.相交道路的性质

B.相交道路的任务

C.相交道路的交通量

D.地区的人口密度高

答案：ABCD

84.做路基横断面设计时,要求在各桩位的横断面地面线基线上,确定横断面设计线的形状、尺寸和结构,其主要作用是( )。

A.为计算路基土石方提供资料

B.确定线形

C.确定用地范围

D.为路基施工提供依据

答案：ACD

85.影响立体交叉方案设计的主要因素有( )。

A.规划因素

B.道路因素

C.交通因素

D.自然环境因素

答案：ABCD

86.关于喇叭型立交,不正确的说法是( )。

A.是完全互通式立交

B.是部分互通式立交

C.需设多座桥跨,工程量大

D.存在平交冲突点

答案：BCD

87.关于路肩,正确的有( )。

A.路肩是位于行车道外缘至路基边缘的地带

B.路肩是由外侧路缘带、硬路肩和土路肩组成

C.对路面不起保护作用

D.在路肩上可停置临时发生故障、事故的车辆

答案：ABD

88.立体交叉的分类方式有哪几种( )。

A.按相交路线跨越方式划分

B.按交通功能划分

C.按相交道路的条数划分

D.按立体交叉的层数划分

答案：ABCD

89.立交中,变速车道设置的形式有( )。

A.平行式

B.直接式

C.上跨式

D.下穿式

答案：AB

90.中间带的功能( )。

A.分隔对向车流,防止对向车辆碰撞

B.减轻夜间对向车灯的炫光

C.清晰显示内侧边缘,引导驾驶员视线

D.供故障车辆临时停放

答案：ABC

三、判断题

91.高速公路采用一级服务水平设计。( )

答案：错误

92.加筋土挡土墙属于内部支挡系统。( )

答案：正确

93.合成坡度过小会造成排水不良。( )

答案：正确

94.立交中,变速车道设置的形式有上跨式和下穿式。( )

答案：错误

95.降低事故率所减少的经济损失属于高速公路的间接经济效益。( )

答案：错误

96.我国采用的设计车型包含小客车、半挂车和载重车。( )

答案：正确

97.在高速公路用地范围内,不得修建非路用构筑物。( )

答案：正确

98.立交的间距过大,对周边地区的服务作用就小,同时高速公路本身的使用效益也会降低;立交的间距过小,车辆进出高速公路过于频繁,会影响主线上的行车质量和安全。( )

答案：正确

99.驾驶员能看到在前方公路的平曲线一般不宜超过3个,纵面起伏不宜超过4个。( )

答案：错误

100.高速公路线形设计时,在凸形竖曲线的顶部或凹形竖曲线的底部插入小半径的平曲线。( )

答案：错误