高速铁路线路与车站——在线考试复习资料

一、单选题

1.( )不属于改善滑带土性质的措施。

A.锚索工程

B.焙烧法

C.灌浆法

D.孔底爆破灌注混凝土法

2.《铁路特殊土路基设计原则》规定:天然地基的横向位移量不得大于( ),竖向位移不得大于( )。

A.20mm/d,20mm/d

B.15mm/d,20mm/d

C.20mm/d,15mm/d

D.20mm/d,40mm/d

3.( )是以生石灰粉或水泥等粉体材料作为加固料,通过特制的施工机械,用压缩空气将粉体呈雾状喷人土中,使粉体与原软土搅拌形成石灰(或水泥)粘土混合的柱体。

A.粉体喷射搅拌法

B.旋喷桩法

C.深层搅拌桩法

D.生石灰桩

4.在极限平衡理论中,静止土压力E0、主动土压力Ea和被动土压力Ep三者的大小关系为( )。

A.E0ap

B.Ea0p

C.Eap0

D.Ep0a

5.挡土墙基础置于软质岩石地基上时,埋置深度应不小于( )。

A.m

B.1.0m

C.1.5m

D.2.0m

6.下列选项中,( )不属于重力式挡土墙的组成部分。

A.墙身

B.基础

C.墙冒

D.墙底

7.在土的工程分类中,以下哪一个不属于特殊土( )。

A.黄土

B.膨胀土

C.软土

D.砂土

8.测定填土的最大干密度一般采用( )。

A.灌砂法

B.标准贯入试验

C.核子密度仪法

D.击实试验

9.在击实试验中,影响击实效果的最主要因素是( )。

A.含水量,压实方式

B.击实功,填料性质

C.含水量,击实功

D.压实方式,填料性质

10.毕肖普将边坡稳定安全系数定义为( )。

A.Fs=抗滑力/下滑力

B.Fs=抗滑力矩/下滑力矩

C.Fs=抗剪强度/实际剪应力

D.Fs=tanφ/ta nα下滑力矩

11.陡坡是指当填料或基底均为不易风化的岩石时,地面等于或陡于( ),其他情况的地面横坡等于或陡于( )。

A.1:2,1:1.75

B.1:2,1:2.5

C.1:2.5,1:1.75

D.1:2.5,1:5

12.在轨道胀轨跑道的发展过程中,轨道开始出现微小变形发生在( )。

A.持稳阶段

B.胀轨阶段

C.缓冲阶段

D.跑道阶段

13.在温度力图中,温度压力峰与锁定轨温( )。

A.成正比关系

B.成反比关系

C.相等

D.无关

14.当位移在一定数值范围内增大时,道床纵向阻力值( )。

A.增大

B.减小

C.不变

D.与位移无关

15.保持钢轨两端接头处的接头阻力的关键在于( )。

A.螺栓拧紧程度

B.螺栓材质

C.螺栓直径

D.夹板孔数

16.道岔各部分轨距应符合标准规定,如有误差,一律不得超过( )或( )。

A.+3mm,-1mm

B.+1mm,-1mm

C.+3mm,-2mm

D.+2mm,-3mm

17.可动心轨式辙叉的中心轨( ),翼轨( )。

A.可动,可动

B.可动,固定

C.固定,固定

D.固定,可动

18.尖轨放置于( )上,其与它没有扣件联结。

A.滑床板

B.轨撑

C.岔枕

D.夹板

19.曲线半径为400m时,横向力水平系数为( )。

A.2.00

B.1.80

C.1.60

D.1.25

20.轨道结构竖向受力的精力计算中,我国铁道部标准所采用的计算模型为( )。

A.点支承模型

B.连续支承模型

C.摩擦中心模型

D.蠕滑模型

21.凸形纵断面坡顶为缓和坡度差而设置的分坡平段,其长度宜为( )。

A.200m

B.250m

C.300m

D.400m

22.( )不属于改善滑带土性质的措施。

A.锚索工程

B.焙烧法

C.灌浆法

D.孔底爆破灌注混凝土法

23.线路维修中各种作业的公差限界属于轨道不平顺管理标准的( )

A.作业验收标准

B.经常保养标准

C.紧急补修标注

D.安全限度标准

24.在两端固定的钢轨中所产生的温度力,与( )有关。

A.温度变化幅度

B.钢轨长度

C.钢轨材质

D.钢轨断面积

25.复式异侧对称道岔又叫做( )。

A.对称道岔

B.三开道岔

C.复式交分道岔

D.交叉渡线

26.无碴轨道是指( )。

A.混凝土整体道床

B.板式轨道

C.碎石道床

D.混凝土宽枕

27.弹条Ⅲ型扣件是( )。

A.有螺栓无挡肩扣件

B.无螺栓无挡肩扣件

C.有螺栓有挡肩扣件

D.扣板式扣件

28.( )对工程建筑物、尤其是轻型建筑物的危害很大,且不易修复,常被称为工程建设的�癌症�。

A.黄土

B.膨胀土

C.软土

D.冻土

29.一般地,在设计挡土墙时,每隔( )设置一道伸缩缝或沉降缝。

A.10~20m

B.15~30m

C.10~25m

D.15~35m

30.不属于路基地面排水设施的是( )。

A.天沟

B.侧沟

C.缓流井

D.渗井

31.在填料的工程分类中,级配良好的漂石土属于( )。

A.A料

B.B料

C.C料

D.D料

32.在一定的渗透速度下,路堤土内的细小颗粒被流水带走,使土的孔隙加大,渗透流速也随之增大,进而较大的颗粒也被带走,这佯连续扩展,形成—条穿过路堤或基底的管状渗流通道的现象叫做( )。

A.坍塌

B.流土

C.翻浆

D.管涌

33.矫正线路平面位置的工作成为( )。

A.拨道

B.起道

C.改道

D.捣固

34.轨道几何形位动态检测的设备主要是( )。

A.轨头轮廓仪

B.道尺

C.探伤车

D.轨检车

35.轨道框架刚度越大,轨道弯曲变形( )。

A.越大

B.越小

C.与其相等

D.与刚度无关

36.在两端固定的钢轨中所产生的温度力,与( )有关。

A.温度变化幅度

B.钢轨长度

C.钢轨材质

D.钢轨断面积

37.道岔号数越大,辙叉角越( ),有害空间越( )。

A.大,大

B.小,小

C.大,小

D.小,大

38.我国目前大号码道岔采用的标准尖轨型式为( )。

A.切线型

B.半切线型

C.割线型

D.半割线型

39.与μ、τ有关,而且还与轮轨冲角、曲线半径、运行速度以及轮轨之间的蠕滑力等因素有关的系数是( )。

A.脱轨系数

B.轮重减载率

C.刚比系数

D.横向水平力系数

40.标准轨距尺寸为( )。

A.1067mm

B.1435mm

C.1524mm

D.1600mm

41.路基横断面的两种基本形式是( )

A.路堤、不填不挖路基

B.路堤、路堑

C.路堑、不填不挖路基

D.半路堤、半路堑

42.日常维修的曲线整正拨道计算采用的计算方法是( )

A.偏角法

B.绳正法

C.三点法

D.多点法

43.线路大修周期的确定主要取决于( )

A.运营条件

B.气温气候

C.钢轨使用寿命

D.路基状态

44.线路维修中各种作业的公差限界属于轨道不平顺管理标准的( )

A.作业验收标准

B.经常保养标准

C.紧急补修标注

D.安全限度标准

45.在下列各种基床病害中,( )主要因基床填筑密度不够和强度不足所致。

A.翻浆冒泥

B.下沉

C.挤出

D.冻害

46.我国高速铁路建议基床厚度为( )。

A.0.5~0.8m

B.0.6~0.7m

C.0.7~0.9m

D.0.7~0.8m

47.一般情况下,基床表层的厚度建议取( )。

A.0.8m

B.0.7m

C.0.6m

D.0.5m

48.路基荷载包括( )和( )。

A.静荷载,动荷载

B.静荷载,风荷载

C.轨道重力,列车重力

D.轨道重力,动荷载

49.路基地面排水设施的横向排水坡度一般不宜小于( ),纵坡不宜小于( )。

A.4%,2%

B.4%,8%

C.4%,4%

D.2%,4%

50.在以下软土地基处理方法中,( )不属于人工地基加固技术。

A.碎石桩

B.换土

C.挤密砂桩

D.反压护道

51.软土地基沉降的主要部分是( )。

A.形变沉降

B.瞬时沉降

C.固结沉降

D.次固结沉降

52.在折线形重力式挡土墙的墙背的适当高度处,安装一定长度的水平钢筋混凝土板的挡土墙称为( )。

A.加筋土挡土

B.锚定板挡

C.卸荷板式挡墙

D.衡重式挡土墙

53.下列选项中,( )适宜作为加筋土挡土墙的墙后填料。

A.块石类土

B.粘性土

C.盐渍土

D.碎石土

54.工程造价增长预留费属于( )

A.工程费

B.预备费

C.机车车辆购置费

D.其他费用

55.展线系数属于方案技术经济评价指标中的( )

A.技术指标

B.工程指标

C.运营指标

D.经济指标

56.涵洞是位于路堤填土内孔径不大于( )的排洪、灌溉或交通用的建筑物。

A.4m

B.5m

C.6m

D.7m

57.轨道的基本参数中,轨道所有力学参数及相互间关系均反映在( )中。

A.轨道刚度

B.钢轨基础弹性模量

C.刚比系数

D.钢轨支座刚度

58.复式异侧对称道岔又叫做( )

A.对称道岔

B.三开道岔

C.复式交分道岔

D.交叉渡线

59.缓和曲线的长度计算中,计算结果应取( )的整倍数,且长度不短于( )。

A.10m,30m

B.5m,30m

C.10m,20m

D.5m,20m

60.我国《铁路线路维修规则》规定,未被平衡欠超高,一般应不大于( )。

A.90mm

B.75mm

C.65mm

D.50mm

二、多选题

61.列车运行在道岔侧线上,所产生的横向力的不利影响基本参数有( )。

A.动能损失

B.轨道水平位移

C.未被平衡的离心加速度

D.未被平衡的离心加速度增量

62.铁路的基本建设程序包括( )。

A.可行性研究

B.施工图设计

C.竣工验收

D.后评估

63.铁道路基工程主要由( )成。

A.路基本体

B.防护支挡物

C.排水设备

D.轨枕

64.铁道路基工程的特点有( )。

A.铺轨完成后沉降变形全部完成

B.路基主要由松散的土(石)材料所构成

C.完全暴露在大自然之中

D.路基同时受轨道静荷载和列车动荷载的作用

65.蠕滑中心法假设采用了锥形踏面,计入了轮对的( ),引用了锥形踏面,并考虑了蠕滑系数的( )。

A.对称效应

B.偏载效应

C.非线性

D.线性

66.编组站和区段站的均区别在于( )的不同。

A.作业数量

B.作业性质

C.设备种类

D.规模

67.单开道岔侧向通过速度主要由( )和( )两个部位的通过速度来决定。

A.辙叉

B.转辙器

C.岔后连接线路

D.导曲线

68.转辙器由以下哪些部分组成?

A.基本轨

B.尖轨

C.联结零件

D.道岔转换设备

69.按其技术作业和设备不同,车站可分为会让站、越行站、( )、( )、编组站等。

A.到发站

B.中间站

C.区段站

D.终点站

70.属于轨道的基本力学参数的有( )。

A.钢轨抗弯刚度EI

B.钢轨支座刚度D

C.道床系数C

D.钢轨基础弹性模量μ

71.铁路枢纽按其在路网上的地位和作用,分为( )。

A.路网性铁路枢纽

B.区域性铁路枢纽

C.地方性铁路枢纽

D.小型铁路枢纽

72.提高既有线通过能力的措施有( )。

A.行车组织措施

B.改换信联闭装置

C.增设车站或线路所

D.增建第二线

73.影响无缝线路稳定性的因素有( )。

A.轨道长度

B.轨道框架刚度

C.轨枕类型

D.道床横向阻力

74.铁路运输的性质包括( )。

A.垄断性质

B.服务性质

C.企业性质

D.一个独立的物质生产部门

75.对基床的要求包括( )。

A.强度

B.稳定性

C.刚度

D.优良的排水性

76.轨道的静态几何形位包括轨底坡和( )。

A.轨距

B.水平

C.轨向

D.前后高低

77.沿河谷定线应着重解决好哪几个问题?

A.河谷选择

B.侧岸选择

C.线路位置的选择

D.垭口选择

78.软土地基路堤的加固技术大致可分为哪三类?

A.改变路堤的结构形式

B.人工地基

C.排水固结

D.堆载

79.路基横断面的两种基本形式为。

A.路床

B.路堑

C.路拱

D.路堤

80.无缝线路根据处理钢轨内部温度应力方式的不同,分为哪几种?

A.间断温度应力式

B.固定温度应力式

C.温度应力式

D.放散温度应力式

81.在轨道结构竖向受力的静力计算中,基础梁模型按支承方式假设的不同哪几种?

A.点支承模型

B.面支承模型

C.线支承模型

D.连续支承模型

82.普通单开道岔的组成包括以下哪几项?

A.转辙器

B.辙叉及护轨

C.连接部分

D.基础

83.轨枕按其材料分包括以下哪几种?

A.钢枕

B.混凝土枕

C.石枕

D.木枕

84.以下选项中属于基床病害的有哪些?

A.翻浆冒泥

B.下沉

C.挤出

D.冻害

三、判断题

85.我国铁路轨距绝大多数为标准轨距,即1000mm。( )

86.净化轨钢,控制杂物的形态可减缓钢轨接触疲劳伤损。( )

87.铁路能力由列车运行速度和通过能力决定,并受货物列车牵引吨数的影响。( )

88.一般情况下,用标准击实仪进行压实试验求填土的最佳含水量和最大干容重。( )

89.当高路堤.深路堑土石方大、弃土困难时,可设置挡土墙以减少土石方数量。( )

90.尖轨尖端角为导曲线实际起点的半径与垂直线的夹角,又叫始转辙角。( )

91.轨道结构竖向受力的静力计算中,考虑了轨道本身的自重。( )

92.我国铁路正线轨道类型分为重型、次重型、中型和轻型四种。( )

93.列车的运行阻力是机车阻力与车辆阻力之和。( )

94.挡土墙的倾覆稳定系数K0为墙趾的稳定力矩之和与倾覆力之和的比值。( )

95.单开道岔的转辙器由两根基本轨、一根尖轨、各种联结零件及道岔转换设备组成。 ( )

96.轨距是钢轨顶面下10mm范围内两股钢轨作用边之间的最小距离。( )

97.导曲线实际起点的半径与垂直线的夹角,叫始转辙角。( )

98.我国铁路规定,对混凝土枕,每公里最多为1920根,每公里最少为1440根。( )

99.紧坡地段定线时,通常用足最大坡度定线,以便争取高度,不额外展长线路。( )

100.在边坡稳定性计算方法中,瑞典条分法考虑了条间力的作用。( )

101.无缝道岔指所有的钢轨接头都焊接或胶结在一起,且两端也与直股或与直股和侧股的无缝线路长轨条焊接在一起的道岔。( )

102.作用于列车上的力有机车牵引力、列车运行阻力及列车制动力。( )

103.竖曲线是既用足最大坡度,且在导向线与等高线交点处填挖为零的一条折线。( )

104.挡土墙的倾覆稳定系数为墙踵的稳定力矩之和与倾覆力之和的比值。( )

105.在边坡稳定性计算方法中,瑞典条分法考虑了条间力的作用。( )

106.一般地,中间站应采用纵列式图型。( )

107.当轮对的一个车轮轮线紧贴一股钢轨的作用边时,另一个车轮轮缘与另一股钢轨作用边之间所形成的一定的间隙称为轮间。( )

108.路基中心高度是纵断面图上线路中心线所表示的填挖高度。( )

高速铁路线路与车站——在线考试复习资料答案

一、单选题

1.A

2.C

3.A

4.B

5.B

6.D

7.D

8.D

9.C

10.C

11.B

12.B

13.D

14.A

15.A

16.C

17.B

18.A

19.B

20.B

21.A

22.A

23.A

24.A

25.B

26.A

27.B

28.B

29.C

30.D

31.A

32.D

33.A

34.D

35.B

36.A

37.D

38.B

39.A

40.B

41.B

42.B

43.C

44.A

45.B

46.D

47.C

48.A

49.A

50.D

51.C

52.C

53.D

54.A

55.A

56.C

57.C

58.B

59.C

60.B

二、多选题

61.ACD

62.ABCD

63.ABC

64.BCD

65.BC

66.ABCD

67.BD

68.ABCD

69.BC

70.ABCD

71.ABC

72.ABCD

73.BD

74.BCD

75.ACD

76.ABCD

77.ABC

78.ABC

79.BD

80.CD

81.AD

82.ABC

83.BD

84.ABCD

三、判断题

85.错误

86.正确

87.错误

88.正确

89.正确

90.正确

91.错误

92.错误

93.正确

94.正确

95.错误

96.错误

97.正确

98.错误

99.正确

100.错误

101.正确

102.正确

103.错误

104.错误

105.错误

106.正确

107.错误

108.正确