机床电气控制技术——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.接触器的符号为:

A.KG

B.KC

C.KA

D.KM

答案：D

2.在三相异步电动机的Y-△启动控制电路中,定子绕组接成Y型是为了实现 ( )

A.降压

B.升压

C.增大电流

D.减小阻抗

答案：A

3.防止电机电路长期过载需要使用的保护电器是 ( )

A.熔断器

B.电流继电器

C.热继电器

D.电压继电器

答案：C

4.可以对电动机起保护作用的电器是 ( )

A.磁力启动器

B.电流继电器

C.接触器

D.电磁铁

答案：B

5.转子回路串电阻降压启动方法适合于下列哪种电机 ( )

A.直流电动机

B.鼠笼式异步电动机

C.绕线式异步电动机

D.单相异步电动机

答案：C

6.三相异步电动机同步转速为,转子转速为,那么启动后与的关系是( )

A.

B.

C.

D.

答案：B

7.三相异步电动机转子电流来自于下列哪种 ( )

A.发电机

B.电磁感应

C.电池

D.通过电刷及换向器输入

答案：B

8.旋转磁场的同步转速与转子转速存在差值的电动机是( )

A.同步电动机

B.异步电动机

C.直流电动机

D.步进电动机

答案：B

9.直流发电机的作用是 ( )

A.将电能转换成机械能

B.将机械能转换成电能

C.电能和机械能互相转换

D.将机械能转换成化学能

答案：B

10.直流电动机处于理想空载转速时的转矩为 ( )

A.

B.

C.

D.

答案：B

11.家用洗衣机中使用的电机是 ( )

A.单相交流电动机

B.直流电动机

C.直线电动机

D.三相交流电动机

答案：A

12.直流电动机正常运行中中电动势与转矩的作用和性质是 ( )

A.电源电动势、驱动转矩

B.反电动势、驱动转矩

答案：B

13.热继电器在电路中可起到保护作用是 ( )

A.短路

B.过流过热

C.过压

D.失压

答案：B

14.直流电动机运行时,电刷与换向器的作用是使电枢线圈中的 ( )

A.电流方向不变,电磁力方向不变

B.电流方向改变,电磁力方向不变

C.电流方向改变,电磁力方向改变

D.电流方向不变,电磁力方向改变

答案：B

15.在三相电动机的正反转控制电路中,为了避免主电路的电源两相短路采取的措施是( )

A.自锁

B.互锁

C.接触器

D.热继电器

答案：B

16.载转矩与转速的平方成正比的机械是( )

A.恒功率型

B.恒转矩型

C.离心式机械

D.直线型机械

答案：C

17.防止电机电路短路需要使用的保护电器是 ( )

A.熔断器

B.电流继电器

C.热继电器

D.电压继电器

答案：A

18.单轴旋转拖动系统运动方程中的含义是 ( )

A. 角速度

B. 角加速度

C. 转动惯量

D. 转矩

答案：A

19.没有动力机构的非自动电器是 ( )

A.接触器

B.继电器

C.行程开关

D.自动开关

答案：C

20.电动机运行状态如图所示,当时,判断正确的是 ( )

A.匀速

B.减速

C.加速

D.不确定

答案：C

21.衡量异步电动机启动能力的启动系数为 ( )

A.

B.

C.

D.

答案：B

22.位能性恒转矩负载转矩的机械特性曲线是 ( )

A. 在第一、第二象限

B. 在第一、第三象限

C. 在第一、第四象限

D. 只在第一象限

答案：C

23.三相异步电动机同步转速为,转子转速为,那么旋转磁场和同步转速间的相对转速是多少? ( )

A.0

B.

C.

D.

答案：A

24.电动机拖动负载下降时,电动机输出转矩与负载转矩分别为 ( )

A. 是制动转矩、是拖动转矩

B. 是拖动转矩、是拖动转矩

C. 是制动转矩、是制动转矩

D. 是拖动转矩、是制动转矩

答案：A

25.三相异步电动机三相对称绕组一般接成三角形和 ( )

A. 梯形

B. 四边形

C. 星形

D. 六边形

答案：C

26.当机电系统拖动转矩与负载转矩大小相等、方向相反时的状态称为 ( )

A. 稳态

B. 加速状态

C. 减速状态

D. 过渡状态

答案：A

27.交流电动机定子绕组通以三相交流电产生的是 ( )

A. 转矩

B.电磁力

C.旋转磁场

D.热量

答案：C

28.电动机与生产机械的机械特性曲线有交点,此交点只表明 ( )

A.电动机的转矩等于生产机械的转矩

B.电动机的转矩小于生产机械的转矩

C.电动机的转矩大于生产机械的转矩

D.是稳定运行平衡点

答案：A

29.一下属于直流电动机调速方法的有( )

A.变极调速;

B.变频调速;

C.改变转差率调速;

D.改变电枢电压调速。

答案：D

30.反抗性转矩由下列哪种现象作用后产生的 ( )

A. 地球引力

B. 摩擦

C. 电磁感应

D. 热传导

答案：B

31.直流发电机电枢绕组受到电磁力的作用产生的转矩是( )

A. 负载转矩

B. 阻转矩

C. 驱动转矩

D. 位能转矩

答案：B

32.恒功率型负载的负载转矩大小与转速 ( )

A.成正比

B.成反比

C.无关

D.相等

答案：B

33.反馈制动状态的出现是电动机的实际转速超过了( )

A.额定转速

B.启动转速

C.临界转速

D. 理想空载转速

答案：D

34.机电传动的目的是 ( )

A. 将电能转变为机械能

B. 将机械能转变为电能

C. 将光能转变为机械能

D. 将机械能转变为光能

答案：A

35.直流发电机正常运行中电动势与转矩的作用和性质是 ( )

A.电源电动势、驱动转矩

B.反电动势、驱动转矩

C.电源电动势、阻转矩

D.反电动势、阻转矩

答案：C

36.以下不是组成机电系统三大部分的是 ( )

A. 电气控制系统

B. 机械运动部件

C. 发电机

D. 电力拖动

答案：C

37.下列哪个部件是直流电动机转子的组成部件 ( )

A.主磁极

B.换向极

C.电枢铁芯

D.机座

答案：C

38.机电传动系统中拖动生产机械的原动机是 ( )

A.汽油机

B.柴油机

C.水轮机

D.电动机

答案：D

39.行程开关的符号为 ( )

A.SK

B.SB

C.ST

D.SQ

答案：D

40.多轴拖动系统转动部分进行折算时采用功率守恒原则的是( )

A.拖动转矩

B.负载转矩

C.转动惯量

D.飞轮转矩

答案：D

41.直流接触器一般采用的灭弧装置是 ( )

A.电动力灭弧

B.栅片灭弧

C.纵缝灭弧

D.磁吹灭弧

答案：D

42.电动机运行状态如图所示,当时,判断正确的是 ( )

A.匀速

B.减速

C.加速

D.不确定

答案：A

43.不能对电动机起保护作用的电器是 ( )

A.熔断器

B.电流继电器

C.热继电器

D.接触器

答案：D

44.单轴旋转拖动系统运动方程中的含义是 ( )

A.角速度

B.加速度

C.转动惯量

D.转矩

答案：B

45.以下属于交流电动机常用调速方法的是( )

A.变频调速

B.改变磁通调速

C.改变转子电压

D.转子串电阻调速

答案：A

46.反抗性恒转矩负载转矩的机械特性曲线是 ( )

A.在第一、第二象限

B.在第一、第三象限

C.在第一、第四象限

D.只在第一象限

答案：B

47.我国电工工业标准电流频率为 ( )

A.1Hz

B.50Hz

C.220Hz

D.380Hz

答案：B

48.电动机拖动负载上升时,电动机输出转矩与负载转矩分别为 ( )

A.是制动转矩、是拖动转矩

B.是拖动转矩、是拖动转矩

C.是制动转矩、是制动转矩

D.是拖动转矩、是制动转矩

答案：D

49.三相异步电动机同步转速为,转子转速为,那么转差率为 ( )

A.0

B.

C.

D.

答案：D

50.多轴系统折算到单轴系统,可根据动能守恒进行的折算是 ( )

A.负载转矩

B.拖动转矩

C.飞轮转矩

D.摩擦转矩

答案：C

51.三相异步电动机定子结构中没有的是 ( )

A.铁芯

B.绕组

C.机座

D.电刷

答案：D

52.电动机与生产机械的机械特性曲线有交点,此交点只表明 ( )

A.电动机的转速大于生产机械的转速

B.电动机的转速小于生产机械的转速

C.电动机的转速等于生产机械的转速

D.是稳定运行平衡点

答案：C

53.交流电动机的旋转磁场是由 ( )

A.转子转动产生的

B.定子转动产生的

C.转子感应电流产生的

D.定子通电相序产生的

答案：D

54.恒功率精加工时下列叙述正确的是 ( )

A.切削量大,负载阻力小,开低速

B.切削量小,负载阻力小,开高速

C.切削量大,负载阻力大,开高速

D.切削量小,负载阻力小,开低速

答案：B

55.直流电动机能自动改变线圈中电流方向的器件是 ( )

A.电刷

B.换向器

C.定子

D.转子

答案：B

56.恒转矩型生产机械的负载特性是 ( )

A.转速是恒定的

B.功率是恒定的

C.转矩是恒定的

D.方向是恒定的

答案：C

57.直流电动机电枢绕组受到电磁力的作用产生的转矩是( )

A.负载转矩

B.阻转矩

C.电磁转矩

D.拖动转矩

答案：C

58.机电传动中成组拖动是指一台电动机拖动 ( )

A. 多台发电机

B. 多台生产机械

C. 一台生产机械

D. 一台发电机

答案：B

59.直流电动机处于制动状态时机械特性曲线过坐标系原点的是 ( )

A.反馈制动

B.电源反接制动

C.能耗制动

D.倒拉反接制动

答案：C

60.组成机电系统三大部分的是电气控制系统、电力拖动或机电传动和 ( )

A. 机械运动部件

B.发电机

C.汽油机

D.水轮机

答案：A

61.直流发电机运行时,电刷与换向器的作用是使电刷间 ( )

A.感应电动势极性不变,输出电流方向不变

B.感应电动势极性改变,输出电流方向不变

C.感应电动势极性改变,输出电流方向改变

D.感应电动势极性不变,输出电流方向改变

答案：A

62.机电传动系统的五大组成除了有电源、电气控制、传动机构、工作机构,还有的是 ( )

A.继电器

B.接触器

C.电动机

D.机械手

答案：C

63.下列哪个部件不是直流电动机定子的组成部件( )

A.主磁极

B.换向极

C.风扇

D.机座

答案：C

64.单轴旋转拖动系统运动方程中的含义是 ( )

A.角速度

B.角加速度

C.转动惯量

D.转矩

答案：C

65.电动机运行状态如图所示,当时,判断正确的是( )

A.匀速

B.减速

C.加速

D.不确定

答案：B

66.单轴旋转拖动系统运动方程中的含义是 ( )

A. 角速度

B. 角加速度

C. 转动惯量

D. 转矩

答案：B

67.恒转矩负载特性的特点是负载转矩与转速的关系为( )

A.随着转速升高而增大

B.随着转速升高而减小

C.随着转速降低而减小

D.与转速的大小无关

答案：D

68.单轴旋转拖动系统运动方程中与的符号是 ( )

A.可正可负

B.为正、为负

C.为负、为正

D.都为负

答案：A

69.负载转矩根据功率守恒原则进行折算时必须处于 ( )

A.加速状态

B.静态

C.动态

D.减速状态

答案：B

70.反抗性转矩的方向 ( )

A.与运行方向相同

B.与运行方向相反

C.与运动方向无关

D.与电动机方向一致

答案：B

71.恒功率粗加工时下列叙述正确的是 ( )

A.切削量大,负载阻力小,开低速

B.切削量小,负载阻力大,开低速

C.切削量大,负载阻力大,开高速

D.切削量大,负载阻力大,开低速

答案：D

72.一般机电系统正常工作时要求速度是 ( )

A.稳速

B.加速

C.减速

D.零

答案：A

73.机电传动系统的目的是将电能转变为 ( )

A.光能

B.核能

C.热能

D.机械能

答案：D

74.以下不是拖动机电传动系统的原动机是 ( )

A.直流电动机

B.交流电动机

C.汽油机

D.步进电动机

答案：C

75.在机电设备驱动的发展中,成组拖动的含义是( )

A.多台电机拖动一台设备

B.一台电机拖动一台设备

C.多台电机拖动多台设备

D.一台电机拖动多台设备

答案：D

二、判断题

76.RST指令实现的功能是复位。

答案：正确

77.可编程序控制器的工作方式是顺序循环扫描。

答案：正确

78.三相异步电动机的转差率是保证转子旋转的主要因素。

答案：正确

79.三相异步电动机是基于定子旋转磁场和转子电流的相互作用。

答案：正确

80.三相异步电机的最大转矩与频率无关。

答案：正确

81.直流电机能耗制动机械特性在二四象限,且经过原点。

答案：正确

82.增大电枢励磁时,直流电机的理想转速降低。

答案：正确

83.反抗转矩的方向恒与运动方向相反。

答案：正确

84.恒转矩型机械特性的特点是负载转矩为常数。

答案：正确

85.为拖动转矩时,与转速n的转向相同。

答案：正确

86.AND指令表示的是串联与的关系。

答案：正确

87.三相电机的空载转速与定子供电频率成正比。

答案：正确

88.机电时间常数越大,则机电传动系统过渡过成进行的越慢。

答案：正确

89.三相异步电机的机械转矩与电压平方成正比。

答案：正确

90.三相异步电机的转差率与电枢电压无关。

答案：正确

91.直流电机的调压调速为恒转矩调速。

答案：正确

92.降低电枢电压时,直流电机的理想转速降低。

答案：正确

93.为拖动转矩时,与转速n的符号相反。

答案：错误

94.稳定运行时系统应能以一定速度匀速运行。

答案：正确

95.为制动转矩时,与转速n的符号相反。

答案：正确

96.LD指令是放在一段指令的开头。

答案：正确

97.三相电机的空载转速与定子供电频率成正比。

答案：正确

98.三相电机定子旋转磁场的旋转方向与三相电流的相序一致。

答案：正确

99.三相异步电机的定子与转子频率始终相等。

答案：错误

100.三相异步电机旋转磁场产生于定子绕组。

答案：正确

101.改变电枢电压时,直流电机的机械硬度不变。

答案：正确

102.电枢回路串电组时,直流电机的理想转速不变。

答案：正确

103.位能转矩的方向与运动方向无关。

答案：正确

104.稳定运行时电动机机械特性曲线与生产机械特性曲线有交点。

答案：正确

105.为拖动转矩时,与转速n的符号相同。

答案：正确