计算机辅助电路设计——在线考试复习资料

一、单选题

1.印制电路板的( )层只要是作为说明使用。

A.KeepOut Layer

B.Top Overlay

C.MultiLayer

D.Mechanical Layers

2.Protel99可以提供多达( )层的内部电源/接地层。

A.2

B.8

C.16

D.32

3.PCB的布局是指( )。

A.连线排列

B.元器件的排列

C.元器件与连线排列

D.除元器件与连线以外的实体排列

4.执行( )命令,即可弹出PCB系统参数设置对话框。

A.Design/Bord Options

B.Tools/Preferences

C.Options

D.Preferences

5.初始状态的设置有三种途径:�.IC�设置,�.NS�设置和定义元器件属性。在电路仿真中,如有这三种共存时,在分析中优先考虑的是( )。

A.�.IC�设置

B.�.NS�设置

C.定义元器件属性

D.没有必要的

6. Protel99提供的是( )仿真器。

A.混合信号

B.模拟信号

C.数字信号

D.直流信号

7.使用计算机键盘上的( )键可实现原理图图样的缩小。

A.Page Up

B.Home

C.Page Down

D.End

8.在原理图设计图纸上放置的元器件是( )。

A.原理图符号

B.元器件封装符号

C.文字符号

D.任意

9.在印制电路板设计系统中,程序本身提供了一套坐标系,用户也可以通过设定坐标原点来定义自己的坐标系,用户坐标系的原点称为( )。

A.当前原点

B.绝对原点、

C.起始原点

D.坐标原点

10.执行对齐的( )命令操作,元器件按水平中心线对齐。

A.Center

B.Distribute Horizontally

C.Center Horizontal

D.Horizontal

11.在原理图元件库中三极管9013的模型的名称为( )。

A.9013

B. NPN9013

C. PNP9013

D. NPN

12.Protel 99 SE原理图设计工具栏共有( )个。

A.5

B.6

C.7

D.8

13. 印制电路板设计系统主要用于( ),产生最终的PCB文件。

A. 原理图的设计

B. 元器件封装的设计

C. 元器件符号的设计

D. 印制电路板的设计

14. 在放置导线过程中,可以按(   )键来切换布线模式。

A. BackSpace

B. Enter

C. Shift+Space

D. Tab

15. Protel 99是用于( )的设计软件。

A.电气工程

B.电子线路

C.机械工程

D.建筑工程

16.(  )属于元器件的一种,主要用于电路板之间或电路板与其他元件之间的连接。

A.接插件

B.焊盘

C.导线

D.过孔

17.命令状态下对显示画面进行刷新从而消除残留斑点或线条变形,可以按(  )键实现。

A.PageUp

B.PageDown

C.Home

D.End

18.(    )指的是定义在机械层或禁止布线层上的电路板的外形尺寸制板。

A.元器件

B.导线

C.电路板边界

D.焊盘

19.原理图设计最基本的要求是(    )。

A.正确性

B.布局合理

C.美观

D.便于阅读

20.命令状态下对绘图区域进行缩小可以按(  )键实现。

A.PageUp

B.PageDown

C.Home

D.End

21.对选中元件进行左右对调,可以按(  )。

A.Space键

B.X键

C.Y键

D.Z键

22.通过对(    )的枪查,可以检验布线结果是否满足事先设置的布线要求。

A.禁制

B.设计规则

C.布线

D.配置

23.在焊点属性设置对话框中,�Hole Size�设置的是焊点的( )。

A. 形状

B. 旋度

C. 大小

D. 种类

24. PCB板中采用( )导入网络报表。

A. 仿真器

B. 布线器

C. 布局器

D. 同步器

25. 在印制电路板设计系统中,程序本身提供了一套坐标系,其原点称为( )。

A. 当前原点

B. 绝对原点

C. 参考原点

D. 板框原点

26. ( )是PCB设计和原理图设计之间的桥梁。

A. 元器件清单

B. 元件封装

C. 网络报表

D. 仿真模型

27. 在原理图元件库中,电容模型的名称为( )。

A. CAP

B. RES

C. DIODE

D. NPN9013

28. 在使用I/O端口全局有效的层次原理图时,网络识别器的有效范围应设置为( )。

A. Sheet Symbols Port Connectios

B. Net Labels and Port Global

C. Global

D. Port Only Global

29.原理图设计系统主要用于( ),以便为印制电路板的设计打下基础。

A. 电路原理图的设计

B. 网络表的设计

C. 印制电路板的设计

D. 元器件封装的设计

30. Protel 99是( )公司于1999年推出的电子电路设计软件。

A. Altium Designer

B. Microsoft

C. Protel Technologie

D. AutoDesk

31.若想移出某个已经装入的库文件,只要在Selected Files列表框中选择该文件,然后单击( )按钮即可。

A.Add

B.Rename

C.Delete

D.Remove

32.原理图的最基本的要求是( )。

A.易用性

B.正确性、布局合理、美观

C.美观性

D.可靠性

33.元器件封装可以分成( )封装。

A.标准和非标准

B.IPC和自定义

C.直插式和贴片

D.机械和电气

34.菜单命令Tools / Add Component / Name的功能是( )。

A.增加正在编辑元件的名称

B.增加正在编辑封装的名称

C.增加正在编辑文件的名称

D.增加正在编辑PCB的名称

35.在使用网络标号和I/O端口全局有效的层次原理图时,应将网络识别器的有效范围设置为( )。

A.Net Labels

B.Net Labels and Ports Global

C.Ports Global

D.Sheets

36.Protel DXP原理图编辑器为设计者提供了( )两种设计层次电路图的方式。

A.连线和网络表

B.方块图和图纸端口

C.单文件和多文件

D.自上而下和自下而上

37.泪滴的主要作用是在转孔时,避免在导线与焊盘的接触点处出现应力集中而使接触处断裂,启动该命令可以通过快捷键( )来实现。

A.T→G

B.T→S

C.T→E

D.T→N

38.在印制电路板设计系统中,程序本身提供了一套坐标系,其原点称为( )。

A.参考原点

B.参考点

C.绝对原点

D.坐标原点

39.电子电路设计的基础是设计好( ),设计的好坏直接影响到后续工作的进展,如网络表的生成、印刷电路板的设计等

A.电路参数

B.原理图

C.元件符号

D.图纸大小

40.( )直接关系到层次原理图之间的连接状况

A.图纸端口

B.图表符

C.网络标号

D.网络识别器的有效范围

41.( )是PCB设计和原理图设计之间的桥梁。

A.封装

B.网络报表

C.原理图符号

D.设计规则

42.在导入网络报表同步器之前需要导入( )文件。

A.原理图符号库

B.Gerber

C.元件封装库

D.元器件清单

43.Sikscreen 丝印层主要用于绘制元件的( )。

A.轮廓

B.引脚

C.电气特征

D.标识

44.在具体的设计之前首先需要建立一个( ),并在其中建立原理图文件和PCB图文件。

A.封装库

B.PCB工程

C.原理图库

D.仿真工程

45.( )在大多数情况下系统将自动形成,无需设计者手动放置。

A.电源符号

B.接地符号

C.电路节点

D.端口

二、多选题

46.Protel DXP支持各种文件格式,包括原理图文档和( )。

A.PCB文档

B.网络表文件

C.结构文件

D.材料清单报表

47.File菜单主要用于文件的管理,包括文件的( )等操作。

A.新建

B.打开

C.保存

D.关闭

48. PCB板设计规则中与电气有关的设计规则包括( )等规则。

A.Un-Routed Net

B.Un-Connected

C.Clearance

D.max/min width constraint

49.元件采购报表中通常包含元件标号、( )等几种信息。

A.元件描述

B.元件封装信息

C.元件内容

D.元件所在库

50.原理图编辑器为用户提供的导线模式为( )。

A.90�(相对水平方向)

B.45�(相对水平方向)

C.任意角度

D.自动布线

51. 元器件封装方法可以分为(   )两大类。

A.自定制器件封装

B.直插式元器件封装

C.表贴式元器件封装

D.IPC器件封装

52.总原理图通过建立( )来和子原理图及其端口之实现一一对应关系。 (3分)

A.网络标号

B.方框电路

C.端口

D.文字注释

53. View菜单有( )显示比例可以选择。

A. 50%

B. 100%

C. 200%

D. 400%

54.在Protel的项目文件中大致包含( )等几种文件。

A.原理图文件

B.原理图库文件

C. PCB 文件

D.封装库文件

55. Protel 99的PCB元件库里提供了的文件类型为( )。

A. Package library files(*.pkg)

B. Protel Design Files(*.ddb)

C. Project files(*.prj)

D. PCB Library files(*.lib)

56. 一般来说,根据板层的多少印制电路板可以分为( )等几种。

A.单面板

B.双面板

C.三层板

D.多层板

57. 原理图图纸中包含( )和( )两种不同的标题栏。

A.国家标准

B.Standard

C.ANSI

D.欧洲标准

58. 原理图的文字注释有( )方式。

A.单行文字注释

B.区块文字标注

C.网络表标注

D.端口标注

59. Protel DXP原理图编辑器为设计者提供了( )和( )两种设计层次电路图的方式。

A.自上而下

B.自内向外

C.自下而上

D.自外向内

60. Protel 99提供的标准图纸有( )。(3分)

A. 公制

B. 英制

C. Orcad图纸

D. 其它

61. Protel 99菜单栏包含各种命令操作、各种参数设置、各种开关的切换等功能,它主要包含( )等下拉菜单。

A. File

B. View

C. Help

D.Tools

62.Protel的原理上具有电气特性的对象包括( )。

A.元件

B.导线/总线

C.电源符号

D.网络标号

63.Protel99se主要组成部分为( )。

A.原理图设计系统

B.印制电路板设计系统

C.FPGA系统

D.VHDL系统

64.在元件的自动布局选项中提供了( )、( )和( )3中自动布局方式。

A.成组布局方式

B.最优布局方式

C.统计布局方式

D.快速布局方式

65.在绘制原理图时( )都可以建立电气连接。

A.电源符号

B.导线

C.网络标号

D.总线

66.Protel系统能够根据原理图生成( )等几种报表。

A.BOM

B.网络报表

C.交叉参考元件列

D.项目层次关系

67.Protel的原理图图纸中包括( )、( )两种格点

A.区域格点

B.捕获格点

C.电气格点

D.坐标格点

68.有3条Place / IEEE Symobls菜单中的命令在IEEE符号工具栏中没有对应的按钮,它们是( )、( )、( )。

A.或门

B.非门

C.与门

D.或非门

69.Protel的原理图库元件编辑器提供了报表生成及规则检查功能,可以生成

( )报表、( )报表和( )报表。

A.Protel Format格式

B.CSV Format格式

C.Client Spread Sheet格式

D.Kingsoft et格式

三、判断题

70. 利用原理图生成网络表,一方面可以用来进行印制电路板的自动布线及电路模拟,另一方面也可以用来与从最后布好线的印制第六部中导出的网络表进行比较、校对。( )

71. PCB设计规则通常规定双面印制电路板的顶层走垂直平线,底层走水平线。( )

72. 在PCB编辑器中,可以通过导线属性对话框方便地设置元器件宽度。( )

73. 若想一定某个已经装入的库文件,只要在Selected Files列表框中选择该文件,然后单击Remove按钮即可。( )

74. 一种原理图符号只与一种PCB元器件封装。( )

75. 打开原理图管理器浏览器,在工作窗口为原理图编辑器窗口的状态下,单击设计管理器顶部的Add / Remove按钮即可打开原理图管理浏览器窗口。( )

76. 在放置元器件之前,不需要把相应的元件库装入到原理图浏览器中。( )

77. 在放置元器件之前,我们必须知道各个元器件所在的元件库,并把相应的元件库装入到原理图管理浏览器中。( )

78. 对于系统自动放置的红色的错误或警告,我们不可以像对一般图件一样进行删除。( )

79. 如果在交叉点有电路节点,则认为两条导线在电气上是不相连的,否则认为它们在电气上是相连的。( )

80. 执行View->Refresh命令的刷新操作和按Shift+C键进行的清除操作效果相同。( )

81. Portel99 SE为PCB编辑器提供了多达74层设计。( )

82. Protel 99 SE采用设计数据库文件管理方式。( )

83. 印制电路板的丝印层主要用于绘制元器件外形轮廓以及元器件标号等。( )

84. 电路中如果包含不具有仿真属性的元器件,仿真不可能成功。( )

85. 不可以由已经布线的PCB图中导出网络表。( )

86. 单击主工具栏中的放大按钮,则当前画面会放大2倍。( )

87. 利用原理图生成网络表,一方面可以用来进行印制电路板的自动布线及电路模拟,另一方面也可以用来与从最后布好线的印制第六部中导出的网络表进行比较、校对。( )

88. 层次电路图的层数是有限制的。( )

89. 设置元件属性只能对元件的放置效果产生影响,与内部特性无关。( )

90. 若想移动某个已经装入的库文件,只要在Selected Files列表框中选择该文件,然后单击Remove按钮即可。( )

91.选中元件,按Space键可以使元件顺时针旋转90�( )

92. 单击设计窗口中的印制电路板文件名,或双击工作窗口中的印制电路板文件图标即可启动原理图编辑器。( )

93.印制电路板设计系统主要用于电路原理图的设计,为印制电路板的设计打下基础;原理图设计设计系统主要用于印制电路板的设计,产生最终的PCB文件。( )

94.Protel 99 SE标准屏幕分辨率为1024�768像素。( )

95.在打开各种编辑器之前我们必须首先创建一个新的设计文件,或打开一个已经存在的设计文件。( )

96.将一个复杂的原理图画在多张层次不同的图样上,称为PCB布局原理( )

97.导孔也称为过孔。用于连接各层导线之间的通路。( )

98.PCB的泪滴主要作用在钻孔时,避免在导线于焊盘的连接处出现应力集中而断裂。( )

99.印制电路板的阻焊层一般由组焊剂构成,使非焊盘处不粘锡。( )

100.往PCB文件装入网络与元器件之前,必须装载元器件库。( )

101.PCB设计只允许在顶层(Top layer)放置元器件。( )

102.铜膜填充常用于制作PCB插件的接触面。( )

103.ERC表。ERC表是PCB规则检查表,用于检查电路图是否有问题。( )

104.PCB上的导孔可用来焊接元器件引脚。( )

105.对于改变图件的层,Protel 99不能实现将某一目标图件移至某一参考图件的上层或下层。( )

106.在由层次原理图生成网络表文件之前必须设置网络符号的作用范围。( )

107.如果在交叉点有电路节点,则认为两条导线在电气上是不相连的,否则认为它们在电气上是相连的。( )

108.选中元件,按Space键可以使元件顺时针旋转90�( )

计算机辅助电路设计——在线考试复习资料答案

一、单选题

1. B

2. C

3. B

4. B

5. C

6. A

7. C

8. A

9. A

10. B

11. B

12. C

13. D

14. C

15. B

16. A

17. D

18. C

19. A

20. B

21. B

22. B

23. C

24. D

25. B

26. A

27. A

28. D

29. A

30. C

31. D

32. B

33. C

34. A

35. B

36. D

37. C

38. C

39. B

40. D

41. B

42. C

43. A

44. B

45. C

二、多选题

46. ABCD

47. ABCD

48. ABCD

49. ABCD

50. ABCD

51. BC

52. BC

53. ABCD

54. ABCD

55. BD

56. ABD

57. BC

58. AB

59. AC

60. ABCD

61. ABC

62. ABCD

63. ABCD

64. ACD

65. ABCD

66. ABCD

67. BC

68. ACD

69. ABC

三、判断题

70. 正确

71. 错误

72. 正确

73. 正确

74. 错误

75. 错误

76. 错误

77. 正确

78. 错误

79. 错误

80. 正确

81. 正确

82. 正确

83. 正确

84. 正确

85. 错误

86. 错误

87. 正确

88. 错误

89. 错误

90. 正确

91. 错误

92. 错误

93. 错误

94. 正确

95. 正确

96. 错误

97. 正确

98. 正确

99. 正确

100. 正确

101. 错误

102. 正确

103. 错误

104. 错误

105. 错误

106. 正确

107. 错误

108. 错误