计算机组成原理——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.微指令执行的顺序控制问题,实际上是如何确定下一条微指令地址的问题,通常用的一种方法是断定方式,其基本思想是( )。

A.用微程序计数器来产生后续微指令地址

B.在指令中指定一个专门字段来产生后续微指令地址

C.由设计者在微指令代码中指定,或者由设计者指定的判别测试字段控制产生后续微指令地址

D.用微程序计数器自动加1产生

答案：C

2.在微程序控制器中,机器指令与微指令的关系是( )。

A.每一条机器指令由一条微指令来执行

B.每一条机器指令由若干条微指令组成的微程序来解释执行

C.若干条机器指令组成的程序可由一个微程序来执行

D.机器指令与微指令没有关系

答案：B

3.直接寻址的无条件转移指令功能是将指令中的地址码送入( )

A. PC

B.地址寄存器

C.累加器

D.SP

答案：A

4.在取指令操作之后,程序计数器中存放的是( )

A.当前指令的地址

B.程序中指令的数量

C.下一条指令的地址

D.下一个程序中指令的数量

答案：C

5.下列说法中,正确的是(   )。

A.指令周期小于机器周期

B.指令周期等于机器周期

C.指令周期是机器周期的2倍

D.机器周期是指令周期的2倍

答案：B

6.指令周期是( )。

A.CPU执行一条指令的时间

B.CPU从主存取出一条指令的时间

C.CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

D.CPU在主存中存入一条指令的时间

答案：C

7.操作数在指令中的寻址方式称为( )。

A.直接

B.寄存器直接

C.寄存器间接

D.立即数

答案：D

8.在下列寻址方式中( )寻址方式需要先计算,再访问主存。

A.立即

B.变址

C.间接

D.相对

答案：B

9.在微程序控制器中,控制部件向执行部件发出的某个控制信号称为( )。

A.微指令

B.微操作

C.微命令

D.微程序

答案：C

10.正数原码算术移位时,符号位( )。

A.不变

B.取反

C.置1

D.不确定

答案：A

11.在微指令的控制方式中,若微指令命令个数已确定,则( )。

A.直接控制方式和编码控制方式不影响微指令的长度

B.直接控制方式的微指令字长比字段直接编码控制方式的微指令字长短

C.字段直接编码控制方式的微指令字长比直接控制方式的微指令字长短

D.微指令字长与编码控制方式无关

答案：C

12.在补码定点加减运算器中,无论采用单符号位还是双符号位,必须有溢出判断电路,一般用( )实现。

A.与非门

B.或非门

C.异或门

D.与或非门

答案：C

13.计算机的主频周期是指( )。

A.指令周期

B.时钟周期

C.存取周期

D.机器周期

答案：B

14.若一个8位的字符至少需10位来传送,这是( )传送方式。

A.同步

B.异步

C.并联

D.混合

答案：B

15.计算机操作的最小单位时间是( )。

A.时钟周期

B.指令周期

C.CPU周期

D.机器周期

答案：A

16.下面叙述中是正确的是( )。

A.总线一定要和接口相连

B.接口一定要和总线相连

C.通道可以代替接口

D.IO输入不需要接口

答案：B

17.允许中断触发器用于( )。

A.向CPU发中断请求

B.指示正有中断在进行

C.开放或关闭中断系统

D.指示CPU是否进入中断周期

答案：C

18.若主存每个存储单元存放16位二进制代码,则( )。

A.其地址线为16根

B.其地址线数与16无关

C.其地址线为32根

D.其地址线为48根

答案：B

19.中断标志触发器用于( )。

A.向CPU发中断请求

B.指示CPU是否进入中断周期

C.开放中断系统

D.关闭中断系统

答案：B

20.某一RAM芯片,其容量为512×8位,除电源和接地端外,该芯片引出线的最少数目是( )。

A.21

B.20

C.19

D.22

答案：C

21.与指令字长无关的因素是( )。

A.操作码的长度

B.操作数地址的长度

C.操作数地址的个数

D.操作数的类型

答案：D

22.下列选项中,属于显示卡专用的局部总线是( )。

A.USB

B.AGP

C.PCI

D.RS-232

答案：B

23.子程序返回指令的主要功能是( )。

A.改变程序计数器的值

B.改变堆栈指针SP的值

C.从堆栈中恢复程序计数器的值

D.改变堆指针IR的值

答案：C

24.在三种集中式总线控制中,响应时间最快的方式是( )。

A.链式查询

B.计数器定时查询

C.独立请求

D.三线菊花链

答案：C

25.在定点补码运算器中,若采用双符号位,当( )时表示结果溢出。

A.双符号位相同

B.双符号位不同

C.两个正数相加

D.两个负数相加

答案：B

26.数控机床是计算机在( )方面的应用。

A.数据处理

B.人工智能

C.辅助设计

D.实时控制

答案：D

27.设机器字长为8位(含1位符号位),0的原码可表示为( )。

A.11111111

B.10000000

C.01111111

D.11000000

答案：B

28.第三代计算机以( )为主要器件。

A.晶体管

B.电子管

C.集成电路

D.超大规模集成电路

答案：C

29.主机与IO设备传送数据时,采用(   ),CPU的效率最高。

A.程序查询方式

B.中断方式

C.DMA方式

D.程序直接控制方式

答案：C

30.由0、1代码组成的语言,称为( )。

A.汇编语言

B.人工语言

C.机器语言

D.高级语言

答案：C

31.主机与设备传送数据时,采用( ),主机与设备是串行工作的。

A.程序查询方式

B.中断方式

C.DMA方式

D. 通道方式

答案：A

32.计算机系统的软件包括( )。

A.系统软件和应用软件

B.图形处理软件

C.视频处理软件

D.音频处理软件

答案：A

33.下列叙述中正确的是( )。

A.主存可由RAM和ROM组成

B.主存只能由ROM组成

C.主存只能由RAM组成

D.主存是不能更改的

答案：A

34.某计算机字长是16位,它的存储容量是64KB,按字编址,它的寻址范围是( )。

A.0~64KB-1

B. 0~32KB-1

C. 0~32K-1

D. 0~64K-1

答案：C

35.在同步通信中,一个总线周期的传输过程是( )。

A.先传输数据,再传输地址

B.先传输地址,再传输数据

C.只传输数据

D.只传输地址

答案：B

36.总线中地址线的作用是( )。

A.只用于选择存储器单元

B.由设备向主机提供地址

C.用于选择指定存储器单元和I/O设备接口电路的地址

D.只用于选择I/O设备

答案：C

37.通常计算机的更新换代以( )为依据。

A.电子器件

B.电子管

C.半导体

D.延迟线

答案：A

38.第二代计算机是以( )为主要器件。

A.超大规模集成电路

B.集成电路

C.晶体管

D.电子管

答案：C

39.通常称“容量为640KB的存储器”是指( )。

A.640×103字节的存储器

B.640×103位的存储器

C.640×210位的存储器

D.640×210字节的存储器

答案：D

40.1us是( )s。

A.10-6

B.10-3

C.103

D.106

答案：A

41.在采用增量计数器法的微指令中,下一条微指令的地址( )。

A.在当前的微指令中

B.在微指令地址计数器中

C.在程序计数器

D.在机器指令中

答案：B

42.微指令操作控制字段的每一位代表一个控制信号,这种微程序的控制(编码)方式是( )。

A.字段直接编码

B.直接编码

C.混合编码

D.字段间接编码

答案：B

43.异步控制常用于( )。

A.CPU访问外围设备时

B.微程序控制器中

C.微型机的CPU控制中

D.任何时候

答案：A

44.同步控制是( )。

A.只适用于CPU控制的方式

B.由统一时序信号控制的方式

C.所有指令执行时间都相同的方式

D.任何方式都可以使用

答案：B

45.CPU不包括( )。

A.寄存器

B.运算器

C.地址译码器

D.控制器

答案：C

46.指令寄存器的位数取决于( )。

A.存储器的容量

B.指令字长

C.机器字长

D.存储字长

答案：B

47.转移指令的主要操作是( )。

A.改变程序计数器PC的值

B.改变地址寄存器的值

C.改变堆指针寄存器SP的值

D.改变指令寄存器IR的值

答案：A

48.操作数在寄存器中的寻址方式称为( )。

A.直接

B.寄存器直接

C.寄存器间接

D.立即数

答案：B

49.在浮点数中,当数的绝对值太大,以至于超过所能表示的数据时,称为浮点数的( )。

A.正上溢

B.上溢

C.下溢

D.正下溢

答案：B

50.如果采用0舍1入法进行舍入处理,则0.01010110011舍去最后一位后,结果为( )。

A.0.0101011001

B.0.0101011010

C.0.0101011011

D.0.0101011000

答案：B

51.微型机系统中,主机和高速硬盘进行数据交换一般采用(   )方式。

A.程序查询

B.程序中断

C.DMA

D.程序直接控制方式

答案：C

52.在( )的计算机系统中,外部设备可以和主存储器单元统一编址,因此可以不使用IO指令。

A.单总线

B.双总线

C.三总线

D.四总线

答案：A

53.磁盘存储器的等待时间通常是指( )。

A.磁盘旋转一周所需的时间

B.磁盘旋转半周所需的时间

C.磁盘旋转2/3周所需的时间

D.磁盘旋转1/3周所需的时间

答案：B

54.一个16K×32位的存储器,其地址线和数据线的总和是( )。

A.48

B.46

C.36

D.32

答案：B

55.在各种异步通信方式中,速度最快的是( )。

A.全互锁

B.半互锁

C.不互锁

D.不确定

答案：C

56.计算机使用总线结构是为了( )。

A.便于减少外设且减少了信息传输量

B.便于增加外设且提高了信息的传输速度

C.便于增减外设且减少了信息传输线的条数

D.便于减少外设且提高了信息的传输速度

答案：C

57.个人计算机(PC)属于( )类计算机。

A.大型计算机

B.小型机

C.微型计算机

D.超级计算机

答案：C

58.以电子管为主要器件的是( )。

A.第一代计算机

B.第二代计算机

C.第三代计算机

D.第四.第五代计算机

答案：A

59.下列语句中正确的是( )。

A.数据库属于系统软件

B.磁盘驱动器只有输入功能

C.评估计算机的执行速度可以用每秒执行的程序数量为判断依据

D.计算机系统必须有系统软件

答案：D

60.电子计算机的算术/逻辑单元、控制单元及主存储器合称为( )。

A.CPU

B.ALU

C.主机

D.CU

答案：C

二、多选题

61.在总线复用的CPU中,共用一组总线的是( )。

A.地址线

B.数据线

C.控制线

D.状态线

E.内总线

答案：AB

62.CPU内的寄存器包括( )。

A.通用寄存器

B.数据寄存器

C.地址寄存器

D.条件码寄存器

E.控制和状态寄存器

答案：ABCDE

63.数据传送类指令包括( )。

A.寄存器与寄存器之间的传送

B.寄存器与存储单元之间的传送

C.存储单元与存储单元之间的传送

D.寄存器与寄存器之间的逻辑运算

E.寄存器与寄存器之间的算术运算

答案：ABC

64.下列关于定点数和浮点数的说法中,正确的有( )

A.当浮点机和定点机中数的位数相同时,浮点数的表示范围比定点数的大

B.当浮点数为规格化数时,其相对精度远比浮点数高

C.浮点数运算分为阶码部分和尾数部分

D.浮点数运算的结果要求规格化

E.浮点运算的速度比定点运算的速度低

答案：ABCDE

65.下列说法中正确的有( )。

A.运算器中通常都有一个状态标记寄存器,为计算机提供判断条件,以实现程序转移

B.补码乘法器中,被乘数和乘数的符号都不参加运算

C.并行加法器中高位的进位依赖于低位

D.在小数除法中,为了避免溢出,要求被除数的绝对值小于除数的绝对值

E.原码乘法器中,被乘数和乘数的符号都不参加运算

答案：ACDE

66.按照印字原理,打印机可以分为( )。

A.击打式打印机

B.非击打式打印机

C.活字打印机

D.串行打印机

E.宽行打印机

答案：AB

67.按照存取方式,存储器可以分为( )。

A.随机存储器

B.只读存储器

C.顺序存储器

D.直接存储器

E.缓冲存储器

答案：ABCD

68.按照磁头的工作方式,磁盘可以分为( )。

A.固定磁头磁盘

B.移动磁头磁盘

C.可换盘磁盘

D.固定盘磁盘

E.固态磁盘

答案：AB

69.以下关于同步控制方式的说法,正确的有( )。

A.中央控制会与局部控制相结合

B.中央节拍的宽度与局部控制节拍的宽度相同

C.中央节拍的宽度大于局部控制节拍的宽度

D.中央节拍的宽度小于局部控制节拍的宽度

E.只能使用中央控制

答案：AB

70.按数据传送方式不同,总线可分为( )

A.串行传输总线

B.并行传输总线

C.片内总线

D.系统总线

E.控制总线

答案：AB

71.最基本的指令周期包括( )。

A.取指周期

B.执行周期

C.间址周期

D.中断周期

E.时钟周期

答案：AB

72.下列属于输入设备的有( )。

A.画笔与图形板

B.键盘

C.鼠标器

D.打印机

E.显示器

答案：ABC

73.对于一条单地址的算术运算指令,若采用隐含寻址，则下列说法中正确的有( )。

A.指令字中不会明确给出操作数的地址

B.其中一个操作数通常在累加器中

C.其中一个操作数通常在磁盘中

D.其中一个操作数通常在内存中

E.指令字中肯定会给出其中一个操作数

答案：AB

74.关于负数补码算术右移时的规则,下列说法中正确的有( )。

A.符号位不变

B.高位补1

C.符号位变为0

D.高位补0

E.符号位变为1

答案：ABE

75.关于三种机器数的说法,正确的有( )。

A.最高位均为符号位

B.真值为正时,三种机器数的表示形式均相同

C.三种机器数是指原码、反码、补码

D.真值为负时,三种机器数的表示形式均不同

E.反码是原码的“每位求反”

答案：ABCDE

76.I/O与主机交换信息的方式中,需通过程序实现数据传送的有( )。

A.程序查询方式

B.中断方式

C.DMA

D.通道方式

E.直接存储器访问方式

答案：AB

77.一个采用直接映射方式的缓存,其块长为4个16位的字,容量为4096字,主存容量为64K字,则下列说法中正确的有( )。

A.缓存有1024块

B.主存有16K块

C.缓存与主存是一对一的关系

D.缓存有4096块

E.主存有64K块

答案：AB

78.缓存的命中率与( )有关。

A.缓存的块长

B.缓存的容量

C.内存的块长

D.内存的容量

E.缓存的访问速度

答案：AB

79.下列说法中正确的有( )。

A.总线宽度是指数据总线的位数

B.总线带宽是指单位时间内总线上传输数据的位数

C.总线宽度是指数据总线、地址总线、控制总线的总线数总和

D.总线带宽和总线宽度是相同的

E.总线带宽可以使用MBps作为单位

答案：ABE

80.外部设备包括( )。

A.输入设备

B.输出设备

C.外接的辅助存储器

D.内存

E.CPU

答案：ABC

81.以下关于指令周期的说法,正确的有( )。

A.指令周期是CPU从主存取出一条指令并执行该指令的时间

B.指令周期常常用若干个机器周期来表示

C.指令周期是CPU从主存取出一条指令并放到指令寄存器的时间

D.所有指令的指令周期不一定相同

E.指令周期是指执行一条指令的时间

答案：ABD

82.以下关于指令寄存器的说法,正确的有( )。

A.指令寄存器中存放的是当前正在执行的指令

B.指令寄存器的位数取决于指令字长

C.指令寄存器中存放的是当前正在执行的指令的地址

D.指令寄存器的位数取决于指令周期

E.指令寄存器中存放的是下一条要执行的指令的地址

答案：AB

83.在非立即寻址的一地址格式指令中,其中一个操作数可以通过指令的地址字段安排在( )中。

A.寄存器

B.存储器

C.磁盘

D.U盘

E.光盘

答案：AB

84.在负数反码算术左移时,下列说法中正确的有( )。

A.符号位不变

B.低位补1

C.符号位变为0

D.符号位变为1

E.低位补0

答案：AB

85.在整数定点机中,机器数为补码,字长8位(含2位符号位),则下列说法中正确的有( )。

A.能表示的最小十进制数是-64

B.能表示的最大十进制数是63

C.能表示的最小十进制数是-63

D.能表示的最大十进制数是64

E. 能表示的最小十进制数是0

答案：AB

86.I/O的编址方式有( )。

A.统一编址

B.不统一编址

C.位编址

D.字节编址

E.字编址

答案：AB

87.磁表面存储器的记录方式有( )。

A.归零制

B.不归零制

C.调相制

D.调频制

E.改进型调频制

答案：ABCDE

88.主存和缓存的地址映射方法很多,常用的有( )。

A.间接映射

B.直接映射

C.组相联映射

D.全相联映射

E.网络映射

答案：BCD

89.同步通信的特点有( )。

A.总线长度较短

B.通信双方由统一时钟控制数据的传输

C.通信双方没有公共的时钟标准

D.总线上各部件存取时间比较一致

E.采用应答方式通信

答案：ABD

90.完整的计算机系统必须包括( )。

A.硬件系统

B.软件系统

C.音响

D.图像处理软件

E.数据库处理软件

答案：AB

三、判断题

91.执行部件执行微命令时所进行的操作叫做微操作。

答案：正确

92.取指令操作受当前指令的操作码控制。

答案：错误

93.中断向量可提供主程序的断点地址。

答案：错误

94.相对寻址方式对于实现程序浮动提供了较好的支持。

答案：正确

95.若操作码有7位,则该机器最多包含128条指令。

答案：正确

96.取指令操作是控制器固有的功能。

答案：正确

97.计算机的速度与主频无关。

答案：错误

98.地址总线是双向传输总线。

答案：错误

99.使用存储器寻址方式时操作数地址存放在存储器中。

答案：错误

100.浮点乘除运算需进行对阶操作。

答案：错误

101.主存和CPU之间增加高速缓冲存储器的目的是扩大主存容量。

答案：错误

102.产生中断时,只能由软件形成中断向量。

答案：错误

103.逻辑右移时需要在高位添1。

答案：错误

104.采用DMA方式传送数据时,每传送一个数据要占用一个存储周期的时间。

答案：正确

105.计算机中算术逻辑单元负责指令译码。

答案：错误