机械设计基础——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.载荷变化较大时,联轴器宜选用( )。

A.凸缘联轴器

B.弹性柱销联轴器

C.万向联轴器

D.齿轮联轴器

答案：B

2.套筒联轴器的主要特点是( )。

A.结构简单、径向尺寸小

B.可用于高速传动

C.承载能力大,能缓冲

D.装拆时轴无须作轴向移动

答案：A

3.适合于做轴承衬的材料是( )。

A.合金钢

B.铸铁

C.巴氏合金

D.非金属材料

答案：C

4.只能承受径向载荷,而不能承受轴向载荷的滚动轴承是( )。

A.深沟球轴承

B.角接触球轴承

C.圆柱滚子轴承

D.推力球轴承

答案：C

5.滚动轴承的公差等级代号中,可省略不写的是( )。

A.2级代号

B.0级代号

C.6级代号

D.5级代号

答案：B

6.链传动中,链节数取偶数,链轮齿数最好与链节数互质,其原因是( )。

A.链条与链轮轮齿磨损均匀

B.工作平稳

C.避免采用过渡链节

D.具有抗冲击力

答案：A

7.在带传动中,若小带轮为主动轮,则带的最大应力发生在带开始( )。

A.进入从动轮处

B.退出主动轮处

C.退出从动轮处

D.进入主动轮处

答案：D

8.V带传动中,随小带轮直径的增大,传递功率P1、和带的寿命的变化规律是( )。

A.P1增大、带的寿命减小

B.P1增大、带的寿命增大

C.P1减小、带的寿命减小

D.P1减小、带的寿命增大

答案：B

9.对需要较大传动比的中小功率传动,最好选用( )。

A.齿轮传动

B.链传动

C.蜗杆传动

D.带传动

答案：C

10.计算蜗杆传动单位时间内的发热量时,主要的计算依据是( )。

A.润滑油的工作温度和流量

B.润滑油的工作温度和环境温度

C.润滑油的工作温度和箱体散热能力

D.传递功率和传动效率

答案：D

11.采用螺纹联接时,若其中一个被联接件厚度很大且材料较软,需要经常装拆的情况下宜采用( )。

A.螺栓联接

B.双头螺柱联接

C.螺钉联接

D.紧定螺钉联接

答案：B

12.松螺纹联接和紧螺纹联接之间的主要区别是:松螺纹联接时的螺纹部分不存在( )。

A.拉伸作用

B.扭转作用

C.剪切作用

D.弯曲作用

答案：B

13.传动螺纹一般采用梯形螺纹,主要是因为梯形螺纹( )。

A.制造工艺性能好

B.传动效率高

C.有足够的强度和刚度

D.能够自锁

答案：B

14.在键联接设计中,选定普通平键的长度时,主要根据( )。

A.传递转矩的大小

B.轴直径的大小

C.轮毂的长度

D.轮毂装配工艺

答案：C

15.开式齿轮传动常见的失效形式是( )。

A. 齿面疲劳点蚀

B. 齿面磨损

C. 齿面胶合

D. 齿面塑性变形

答案：B

16.圆柱齿轮传动,当齿轮直径不变而适当减少模数时,可以( )。

A.提高轮齿的弯曲强度

B.提高轮齿的接触强度

C.提高轮齿的静强度

D.改善运转平稳性

答案：D

17.当两渐开线齿轮的中心距略有改变时,该对齿轮的( )。

A.传动比和啮合角都不变

B.传动比有变化,但啮合角不变

C.传动比不变,但啮合角有变化

D.传动比和啮合角都有变化

答案：C

18.一对标准直齿圆柱齿轮,若z1=18,z2=72,则这对齿轮的弯曲应力( )。

A.σF1>σF2

B.σF1<σF2

C.σF1=σF2

D.σF1≤σF2

答案：C

19.齿数z1=20,z2=80的圆柱齿轮传动时,齿面接触应力是( )。

A.σH1=0.5σH2

B.σH1=σH2

C.σH1=2σH2

D.σH1=4σH2

答案：B

20.凸轮从动件作等加速等减速运动时,其运动始末( )。

A.有刚性冲击

B.没有冲击

C.既有刚性冲击又有柔性冲击

D.有柔性冲击

答案：D

21.对于滚子从动件盘形凸轮机构,滚子半径rb与理论轮廓曲线最小曲率半径rp的关系是( )。

A.rb大于rp

B.rb小于rp

C.rb等于rp

D.都可以

答案：B

22.在曲柄摇杆机构中,当曲柄为主动件,摇杆为从动件时,可将( )。

A.连续转动变为往复摆动

B.连续转动变为往复移动

C.往复移动变为转动

D.往复摆动变为连续转动

答案：A

23.在双曲柄机构中,已知杆长a=80,b=150,c=120,则d杆长度为( )。

A.d<110

B.110≤d≤190

C.d<190

D.0<d

答案：B

24.某平面机构有5个低副,1个高副,机构自由度为1,则活动构件数为( )。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：C

25.机构具有确定相对运动的条件是( )。

A.机构自由度数等于主动件数

B.机构自由度数大于主动件数

C.机构自由度数小于主动件数

D.机构自由度数大于等于主动件数

答案：A

26.联轴器与离合器的主要作用是( )。

A.缓冲、减震

B.传递运动和扭矩

C.防止机器发生过载

D.补偿两轴的不同心或热膨胀

答案：B

27.将圆形轴的直径增大为原来的2倍,则允许的最大弯矩值将增大为原来的( )。

A.2倍

B.4倍

C.6倍

D.8倍

答案：D

28.在正常条件下,滚动轴承的主要失效形式是( )。

A.滚动体与滚道的工作表面上产生疲劳点蚀

B.滚动体碎裂

C.内圈或外圈断裂

D.滚道磨损

答案：A

29.型号为30312的滚动轴承,其类型名称为( )。

A.调心滚子轴承

B.调心球轴承

C.角接触球轴承

D.圆锥滚子轴承

答案：D

30.6312轴承内圈的直径是( )。

A.12mm

B.312mm

C.6312mm

D.60mm

答案：D

31.有一减速装置由带传动、链传动和齿轮传动组成,其安排顺序合理的是( )。

A.带传动→齿轮传动→链传动

B.链传动→齿轮传动→带传动

C.带传动→链传动→齿轮传动

D.链传动→带传动→齿轮传动

答案：A

32.下列计算公式中,正确的带传动传动比公式是( )。

A.

B.

C.

D.

答案：B

33.滚子链的标记:20A-2 60 GB/T1243-1997中的“60”表示( )。

A.滚子链链号为60

B.滚子链所用链轮的分度圆直径是60mm

C.滚子链的长度是60cm

D.滚子链共有60个链节

答案：D

34.选择蜗轮材料时,主要考虑的影响因素是( )

A.传递功率

B.滑动速度

C.传动比

D.效率

答案：B

35.大尺寸的蜗轮通常采用组合结构,其目的是( )。

A.提高刚度

B.提高传动效率

C.增大使用寿命

D.节省贵重金属

答案：D

36.拧紧螺母时,影响效率的主要因素是( )。

A.升角

B.线数

C.螺距和牙型角

D.导程角和牙型角

答案：D

37.一调节用双头螺纹,螺距为3mm,为使螺母沿轴向移动9mm,螺杆应转( )。

A.3圈

B.4圈

C.5圈

D.1.5圈

答案：D

38.对于滑键和导向键,说法错误的是( )。

A.周向定位好

B.用于动联接

C.用于轴向定位

D.主要用于周向定位

答案：C

39.用铰制孔用螺栓联接两块钢板,当其他条件不变时,螺栓直径增加一倍,挤压应力将减少( )。

A.1/2

B.1/4

C.3/4

D.3/8

答案：A

40.斜齿轮的标准模数是( )。

A.轴面模数

B.端面模数

C.法面模数

D.大端模数

答案：C

41.在圆柱齿轮传动中,常使小齿轮齿宽b1略大于大齿轮齿宽b2,其目的是( )。

A.提高小齿轮齿面接触疲劳强度

B.提高小齿轮齿根弯曲疲劳强度

C.减少小齿轮载荷分布不均

D.补偿安装误差,以保证全齿宽的接触

答案：D

42.导致齿轮产生疲劳点蚀的主要因素是( )。

A.变应力作用

B.材料有缺陷

C.表面有加工刀痕

D.润滑油粘度低

答案：A

43.用范成法切制齿轮时,用同一把滚刀加工的两个齿轮( )。

A.模数相等

B.压力角相等

C.模数和压力角分别相等

D.齿数相等

答案：C

44.一对互相啮合的齿轮,若大小齿轮材质相同,则弯曲疲劳强度是( )。

A.小齿轮大

B.大齿轮大

C.两者相同

D.计算后才知道

答案：B

45.凸轮机构中,基圆半径是指凸轮转动中心至( )半径。

A.理论轮廓线上的最大

B.实际轮廓线上的最大

C.理论轮廓线上的最小

D.实际轮廓线上的最小

答案：C

46.适合凸轮较高转速的从动件运动规律是( )。

A.等速运动

B.摆线运动

C.简谐运动

D.等加、等减速运动

答案：B

47.在平面机构中,每增加一个低副将引入( )。

A.0个约束

B.1个约束

C.2个约束

D.3个约束

答案：C

48.复合铰链的转动副数等于( )。

A.主动件数

B.构件数-1

C.构件数

D.活动构件数-1

答案：B

49. 已知对心曲柄滑块机构的曲柄长LAB=30mm,则该机构的行程s为( )。

A.s=30mm

B.s=60mm

C.s>60mm

D.30mm<s<60mm

答案：B

50.曲柄摇杆机构当摇杆为主动件时,机构的传动角是指( )。

A.连杆与曲柄所夹锐角

B.连杆与曲柄所夹锐角的余角

C.连杆与摇杆所夹锐角

D.连杆与摇杆所夹锐角的余角

答案：A

51.一圆轴用低碳钢材料制作,若抗扭强度不够,则改进措施较合理的是( )。

A.改用合金钢材料

B.改用铸铁

C.增加圆轴直径,且改用空心圆截面

D.减小轴的长度

答案：C

52.使用当量弯矩法计算转轴强度时,采用校正系数α是考虑到( )。

A.扭转剪应力可能不是对称循环应力

B.弯曲应力可能不是对称循环应力

C.轴上有键槽

D.轴上有应力集中

答案：A

53.下列四种轴承中,必须成对使用的是( )。

A.深沟球轴承

B.圆锥滚子轴承

C.推力球轴承

D.圆柱滚子轴承

答案：B

54.一般来说,能承受较大冲击,但不太适合高转速工作的是( )。

A.滚子轴承

B.球轴承

C.向心轴承

D.推力轴承

答案：A

55.当滚动轴承主要承受径向力、轴向力较小而转速较高时,应优先考虑选用( )。

A.深沟球轴承

B.调心球轴承

C.推力球轴承

D.角接触球轴承

答案：A

56.V带传动和平带传动相比较,其主要优点是( )。

A.在传递相同功率时尺寸较小

B.传动效率高

C.带的寿命长

D.带的价格便宜

答案：A

57.链传动的大链轮齿数不宜过多是为了( )

A.减少速度波动

B.避免运动的不均匀性

C.避免传动比过大

D.避免磨损导致过早掉链

答案：D

58.在开口传动中,V带用得比平带多,这是因为( )。

A.V带截面积大,强度大

B.V带与带轮接触面积大

C.V带无接头

D.V带与带轮间的当量摩擦系数大

答案：D

59.对阿基米德蜗杆传动进行几何尺寸计算,计算的参照平面是( )。

A.法面

B.端面

C.中间平面

D.外部平面

答案：C

60.在蜗杆传动中,最常见的蜗杆是( )。

A.阿基米德蜗杆

B.渐开线蜗杆

C.延伸渐开线蜗杆

D.圆弧面蜗杆

答案：A

61.螺母相对螺杆转过一周时,则它相对螺杆沿轴线方向移动的距离是( )。

A.线数*螺距

B.一个螺距

C.线数*导程

D.导程/线数

答案：A

62.重要场合的通孔零件间的联接,工作时联接件受到较大的横向载荷,应选用( )。

A.普通螺栓联接

B.铰制孔用螺栓联接

C.双头螺柱联接

D.螺钉联接联接

答案：B

63.联接螺纹一般采用三角形螺纹是因为其有较好的( )。

A.制造工艺性能

B.传动性能

C.强度和刚度

D.自锁性能

答案：D

64.设计螺栓组联接时,虽然每个螺栓的受力不一定相等,但对该组螺栓仍采用相同的材料、直径和长度,这主要是为了( )。

A.使受力均匀

B.使联接牢固

C.降低制造成本

D.便于加工和安装

答案：D

65.已知某齿轮的转矩T=100Nm,分度圆直径d=200mm,则其圆周力Ft=?( )。

A.1000N

B.1 N

C.500N

D.0.5N

答案：A

66.在以半径rb=100mm为基圆所展开的渐开线上有任意一点K,若K点的压力角α=30°,则渐开线上K点的曲率半径等于( )。

A.50.00mm

B.57.74mm

C.115.47mm

D.173.21mm

答案：B

67.使渐开线齿廓得以广泛应用的主要原因之一是( )。

A.中心距可分性

B.齿轮啮合重合度大于1

C.啮合角为一定值

D.啮合线过两齿轮基圆公切线

答案：A

68.按弯曲疲劳强度设计齿轮时,应带入设计公式计算的是( )。

A.[σF1]与[σF2]中的大者

B.[σF1]/YF1与[σF2]/YF2中的大者

C.YF1与YF2中的大者

D.YF1/[σF1]与YF2/[σF2]中的大者

答案：D

69.渐开线的弯曲程度取决于( )。

A.分度圆的大小

B.基圆的大小

C.齿根圆的大小

D.齿顶圆的大小

答案：B

70.与连杆机构相比,凸轮机构最大的缺点是( )。

A.惯性力难以平衡

B.点线接触,易磨损

C.设计较为复杂

D.不能实现间歇运动

答案：B

71.凸轮转速影响( )。

A.从动杆的升程

B.从动杆处压力角

C.从动杆的位移规律

D.从动杆的速度

答案：D

72.下述几条叙述中,可以说是连杆机构的缺点的叙述是( )。

A.制造和安装精度要求较高

B.远距离传动

C.接触应力大,容易磨损

D.惯性力平衡困难

答案：D

73.下列方法中,消除机构“死点”的不正确的方法是( )。

A.利用飞轮

B.利用质量

C.多组机构错列

D.改变主动件的转动方向

答案：D

74.为保证四杆机构具有良好的机械性能,不应小于最小许用值的参数是( )。

A.压力角

B.传动角

C.极位夹角

D.摆角

答案：B

75. 铰链四杆机构的杆长为a=60,b=80,c=100,d=90。杆c为机架,此四杆机构( )。

A.无整转副,无曲柄

B.有整转副而无曲柄

C.有整转副且有一个曲柄

D.有整转副且有两个曲柄

答案：A

二、判断题

76.只有作加速运动的转子才需要进行平衡。( )

答案：错误

77.动不平衡的转子一定是静不平衡的。( )

答案：错误

78.滚动轴承中,极限转速最高的轴承是调心滚子轴承。( )

答案：错误

79.轴的结构设计时,轴肩圆角半径应小于与之相配零件毂孔的圆角半径。( )

答案：正确

80.设计滚子链时,应避免采用奇数链节数。( )

答案：正确

81.滚子链大链轮的齿数Z2取得过大,链传动磨损后容易脱链。( )

答案：正确

82.蜗杆传动本质上属于齿轮传动,因此其传动比公式也为d2/d1。( )

答案：错误

83.在高转速、有振动的场合,楔键联接没有平键联接好。 ( )

答案：正确

84.联接承受横向力,则螺栓的失效形式是剪切强度不足。 ( )

答案：错误

85.只要是变位齿轮传动,就必须对齿轮进行修顶( )

答案：错误

86. 齿轮传动的标准安装是指分度圆与节圆重合。( )

答案：正确

87.凸轮机构从动杆的运动规律,是由凸轮轮廓曲线所决定的。( )

答案：正确

88.压力角越小或传动角越大机构的传力性能越好。( )

答案：错误

89.曲柄为主动件的偏置曲柄滑块机构,一定具有急回特性。( )

答案：正确

90.行程速比系数取决于极位夹角,极位夹角越大,行程速比系数越小。( )

答案：错误

91.两轴距离较大且要求传动比准确,宜采用轮系传动。( )

答案：正确

92.凸缘联轴器和齿式联轴器都可以补偿两轴的安装误差。( )

答案：错误

93.为防止轴在工作时窜动,滚动轴承内、外圈的轴向位置必须固定。( )

答案：错误

94.实际的轴多做成阶梯形,主要是为了减轻轴的重量,降低制造费用。( )

答案：错误

95.滚子链链轮的齿数Z1取得过小,大大影响链传动的平稳性。( )

答案：正确

96.带轮、链轮、螺母、轴承、齿轮等都是标准件。( )

答案：错误

97.蜗杆传动中,蜗杆的头数z1越多,其传动的效率越低。( )

答案：错误

98.螺旋副中,螺纹的升角愈大,自锁性愈差。( )

答案：正确

99.螺栓联接的被连接件支承面一般不需要加工。( )

答案：错误

100. 在任意圆周上,相邻两轮齿同侧渐开线间的距离,称为该圆上的齿距。( )

答案：正确

101.在分度圆直径不变时,齿轮齿数越大则其齿根弯曲疲劳强度越大。( )

答案：正确

102.凸轮机构出现自锁是由于驱动力小造成的。( )

答案：错误

103.传动角越小则机构的传力性能越差。( )

答案：正确

104.机构中的虚约束也是有用的。( )

答案：正确

105.如果已经知道铰链四杆机构各杆的长度,则一定可以判断出机构的类型。( )

答案：错误

106.能减振的联轴器一定能缓冲,能缓冲的联轴器一定能减振。( )

答案：错误

107.定轴轮系中所有齿轮的几何轴线都是固定的。( )

答案：正确

108.滚动轴承的公称接触角越大,轴承承受轴向载荷的能力越大。( )

答案：错误

109.与等面积实心轴比较,空心轴既可以提高轴的刚度又可以提高轴的强度。( )

答案：正确

110.滚子链链轮的节距p取得愈大,则链传动的动载荷愈大。( )

答案：正确

111.带传动存在弹性滑动的根本原因是松、紧边存在拉力差。( )

答案：错误

112.阿基米德蜗杆传动在中间平面内相当于齿轮和齿条相啮合。( )

答案：正确

113.螺纹联接的自锁性可保证联接在任何情况下都不会松脱。( )

答案：错误

114.普通螺纹的公称直径指的是螺纹的大径。( )

答案：正确

115. 渐开线齿轮上任一点的受力方向线一定与基圆相切。( )

答案：正确

116.范成法加工齿轮时,可用同一齿轮刀具加工同模数、同压力角不同齿数的齿轮。( )

答案：正确

117.凸轮机构中,凸轮最大压力角出现于凸轮轮廓坡度较陡的地方。( )

答案：正确

118.平面低副中,每个转动副和移动副所引入的约束个数相同。( )

答案：正确

119.两构件之间存在相对运动,则它们一定构成运动副。( )

答案：错误

120.对于曲柄摇杆机构,当以曲柄为从动件时,则不存在死点。( )

答案：错误