机械制造装备及工艺——在线考试复习资料

一、单选题

1. 金属切削过程中,工件材料的塑性或韧性越高,切屑越不易折断,使切屑与前刀面间的摩擦增大,故切削力(       )

A.变化不定

B.增大

C.增小

D.不变

2. 金属切削过程中,在温度很高时,接触面间切屑底层金属呈微熔状态,起润滑作用,摩擦系数(      ),积屑瘤不易形成;

A.较大

B.很大

C.无

D.较小

3. 金属切削过程中,切屑即将脱离前刀面时在一定长度内的接触区,称为(    )。

A.变形区

B.粘接区

C.滑动区

D.热温区

4. 金属切削过程中,切屑的类型有(      )类。

A.一

B.二

C.三

D.四

5. 切削层在(      )的面积,称为切削面积

A.法面

B.主剖面

C.基面

D.前刀面

6.刀具工作角度参考系与刀具静止参考系的唯一区别是(      )代替主运动速度。

A.合成切削速度

B.进给速度

C.回转速度

D.车削速度

7. 合成运动是由主运动与(       )运动同时进行时得到的。

A.切削

B.进给

C.回转

D.直线

8. 金属切削过程中,切削温度低时,切屑与前刀面间成(    )接触,摩擦系数μ较小,故不易形成粘结。

A.面

B.点

C.线

D.体

9. 金属切削过程中,形成切屑的变形区,其变形特点是切削层产生(     )变形。

A.热

B.挤压摩擦

C.剪切滑移

D.冲击

10. 曲线主切削刃或主、副切削刃都参加切削者称为(      )。

A.正切削

B.斜切削

C.非自由切削、

D.自由切削

11. 刀具标注角度参考系中,通过切削刃选定点,垂直于切削刃的平面是(      )。

A.法剖面

B.基面

C.前刀面

D.副后刀面

12.机床型号Y3150E中，字母E代表的含义是：

A.第二主参数

B.第五次重大改进

C.厂家代号

D.轴数代号

13. 下面哪种原因可以导致加工表面质量的急剧恶化。

A.减少进给量,

B.振动急剧增加,

C.提高切削速度

14. 金属切削过程中,形成积屑瘤的条件主要决定于(     )。

A.切削速度

B.切削温度

C.材料硬度

D.刀具角度

15. 切削用量三要素中,对刀具寿命影响最大的因素是(   )。

A.切削速度

B.进给量

C.切削深度(背吃刀量)

16. 金属切削过程中,在切削脆性金属时,例如铸铁、黄铜等材料,切削层几乎不经过塑性变形就产生脆性崩裂,得到的切屑呈不规则的细粒状,这类切屑,称为(     )。

A.带状切屑

B.挤裂切屑

C.单元切屑

D.崩碎切屑

17. 金属切削过程中,作用力与切削速度之间的夹角称为(    )。

A.前角

B.剪切角

C.后角

D.作用角

18. 只有直线形主切削刃参加工作,而副切削刃不参加工作称为(      )。

A.正切削

B.斜切削

C.直角切削

D.自由切削

19.研究机床的传动联系,常用一些简明的符号把传动原理和传动路线表示出来,这就是(      )。

A.机床结构图

B.传动原理图

C.传动系统图

D.机构运动简图

20.机床的空行程功率是指为节省零件加工的辅助时间和减轻工人劳动,机床移动部件空行程时(        )移动所需的传动功率。

A.慢速

B.快速

C.爬行

D.都行

21.机床的主要技术参数包括(       )。

A.机床切削力

B.刀具前角

C.电机功率

D.背吃刀量

22.机床进给运动的特点有(     )。

A.必是间歇运动

B.金属不断投入切削的运动

C.消耗功率多

D.受力大

23.CA6140车床的主轴箱,主轴上的滑移齿轮50向左移,运动由轴Ⅲ经齿轮副63/50直接传给主轴,得到(      )转速。

A.高级

B.中级

C.低级

D.无级

24.机床按照万能性程度,机床可分为(      )类。

A.三

B.四

C.五

D.六

25.当工件大而重的、又固定不动,而移动主轴,使其对准加工孔的中心,此时用(     )钻床适合。

A.台式

B.摇臂

C.立式

D.深孔

26.机床主要是按加工方法和所用刀具进行分类,机床共分为(      )大类。

A.9

B.11

C.13

D.15

27.金属切削机床是用刀具切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器,它是制造机器的机器,称为(      )

A.工作母机

B.机床

C.铸造设备

D.焊接设备

28.机床加工零件时,形成发生线的运动,称为(        )运动。

A.表面成形

B.退刀

C.切入

D.分度

29.CA6140型卧式车床的安全离合器的作用是机床过载或发生事故时,为防止机床损坏而自动断开,起(     )作用。

A.超越

B.停止

C.联接

D.保护

30.机械零件的基本形状的表面都可以看成是由(       )根发生线相互运动而形成的。

A.二

B.三

C.四

D.五

31.如果一个独立的成形运动,是由单独的旋转运动或直线运动构成的,则此成形运动称为(      )运动。

A.简单成形

B.复合成形

C.范成

D.螺旋

32.立式车床的工作台的台面是(     )面。

A.水平

B.垂直

C.斜面

D.曲面

33.Y3150E的主参数是最大工件直径(      )mm。

A.50

B.500

C.150

D.315

34.机床型号:MG1432中的G表示(     )。

A.高精度

B.精密

C.结构特性代号。

35.机床按照加工精度,机床可分为(      )类。

A.三

B.四

C.五

D.六

36.卧式车床主要加工轴类和直径不太大的盘,套类零件, 主轴水平安装,刀具在水平面内做纵,横向进给运动。故采用(    )布局。

A.立式

B.倾斜式

C.卧式

D.倒立式

37.刀具标注角度参考系中,通过切削刃选定点,同时垂直于基面和切削平面的平面是( )。

A.法剖面

B.背平面

C.主剖面

D.进给平面

38.刀具上的月牙洼磨损,出现的位置在( )。

A.前刀面上紧靠主切削刃处

B.后刀面上

C.前刀面上离切削刃有一定距离的位置。

39.切削用量三要素中,对加工表面质量影响最大的因素是( )。

A.切削速度

B.进给量

C.切削深度(背吃刀量)

40.金属切削过程中,在( )区,切屑低层材料软化,粘接严重,摩擦系数μ最大,产生的积屑瘤高度值达到很大。

A.低温

B.高温

C.中温

D.低速

41.下列因素中对切削力的影响最大的是( )。

A.切削速度

B.进给量

C.切削深度

42.为分析切削层变形的特殊规律,通常把切削刃作用部位的金属层划分为(   )个变形区。

A.一

B.二

C.三

D.四

43.金属切削过程中,积屑瘤是堆积在前刀面上近切削刃处的一个楔块,经测定它的硬度为金属母体的( )倍。

A.2~3

B.3~4

C.4~5

D.1~2

44.金属切削过程中,对刀具耐用度的影响最小的因素是( )。

A.切削速度

B.进给量

C.温度

D.切削深度

45.为了便于制造,要求刀具材料有较好的可加工性,如切削加工性、锻造性、铸造性、热处理性等,称为刀具材料( )

A.耐磨性

B.良好的工艺性

C.硬度

D.韧性

46.刀具标注角度参考系中通过切削刃上选定点同时垂直于切削速度方向的平面是( )

A.基面

B.背平面

C.主剖面

D.给平面

47.下列切削刀具材料最软的是( )。

A.碳素工具钢

B.金刚石

C.硬质合金钢

D.陶瓷

48.金属切削过程中,切屑与前刀面间的摩擦是由内摩擦和外摩擦组成,通常以内摩擦为主,内摩擦力约占总摩擦力的( )。

A.70℅

B.85℅

C.75℅

D.90℅

49.金属切削过程中,工件材料的硬度或强度越高,材料的剪切屈服强度越高,切削力( )。

A.变化不定

B.越大

C.越小

D.不变

50.金属切削过程中切深抗力( )功率,工艺系统刚性不足时,是造成振动的主要因素。

A.不消耗

B.消耗大部分

C.消耗全部

D.消耗5 %

51.金属切削过程中,当剪切面上的剪应力超过材料的强度极限时产生的剪切破坏,使切屑沿厚度断裂成均匀的颗粒状。切削铅或用很低的速度切削钢时可得到这类切屑,称为( )。

A.带状切屑

B.挤裂切屑

C.单元切屑

D.崩碎切屑

52.刀具标注角度参考系中通过切削刃选定点同时垂直于基面和切削平面的平面是( )

A.法剖面

B.背平面

C.主剖面

D.进给平面

53.刀具标注角度参考系的主剖面和法剖面的角度( )进行换算。

A.不能

B.能

C.看情况

D.只能对车刀

54.由难熔金属化合物(如WC、TiC)和金属粘结剂(CO)经粉末冶金法制成的刀具材料称为( )。

A.硬质合金

B.碳素工具钢

C.高速钢

D.钨钢

二、多选题

55. 机床的主要技术参数包括(       )。

A.机床切削力

B.刀具前角

C.尺寸参数

D.运动参数

56. CA6140车床,进给运动传动链的两个末端件分别是主轴和刀架,其功能是使刀架实现(      )。

A.纵向移动

B.横向移动

C.变速

D.换向

57. 卧式车床主运动传动链的两末端件是主电动机与主轴,它的功用是把动力源的运动及动力传给主轴,使主轴带动工件旋转实现主运动,并满足卧式车床主轴的(   )要求。

A.变速

B.停车

C.起动

D.换向

58. CA6140型卧式车床能车削(      )标准螺纹,

A.米制

B.模数制

C.径节制

D.英制

59. 机械零件的形状含有以下基本形状的表面(     )。

A.圆柱面

B.平面

C.圆锥面

D.成形表面

60. 机床的主运动的特点有(     )。

A.速度低

B.速度最高

C.消耗功率最多

D.一定是回转运动

61. 刀具标注角度参考系由(    )等组成

A.基面

B.切削平面

C.后刀面

D.前刀面

62. 切削用量三要素其中包括有(      )。

A.切削速度

B.材料

C.进给速度

D.刀具前角

63. 金属切削过程包含有(    )等基本规律。

A.切削变形

B.振动

C.刀具运动

D.刀具磨损

64. 影响刀具工作角的因素有(     )。

A.进给运动

B.刀尖安装位置

C.刀杆安装倾斜度

D.主运动

65. 制造业是所有与制造有关的行业,是(     )的基础

A.工业

B.农业

C.国防、

D.科技

66. 主剖面参考系的标注角度包括(       )。

A.前角

B.刃倾角

C.后角

D.安装角

67.加工内孔的方法有(        )。

A.镗削

B.剪切

C.车削

D.电火化

68.加工重型工件时,一般不划分加工阶段,可在一次装夹中完成全部(     )加工。

A.粗

B.精

C.半精

D.热处理

69.可调式定位元件主要用于(      )基准定位。

A.粗

B.精

C.辅助

D.工序

70.机械加工过程中,直接找正定位的装夹是将工件直接放在机床上,工人可用(    )等对被加工表面进行找正,确定工件在机床上相对刀具的正确位置后再夹紧。

A.百分表

B.划线盘

C.直角尺

D.划规

71.卧式车床的传动系统,为完成各种加工工序,车床必须具备下列运动(     )。

A.工件的直线移动

B.工件的旋转

C.刀具的直线移动

D.刀具的旋转

72.插齿机可加工(       )。

A.圆柱内斜齿轮

B.多联齿轮

C.蜗轮

D.圆柱直齿轮

73.加工齿轮方法有(        )。

A.插齿

B.模具

C.铣削

D. 钻削

74.机床的运动联系中,传动链中的换置机构,可根据加工要求变换传动比和传动方向,包含(      )。

A.定比齿轮副

B.挂轮变换机构

C.丝杠螺母副

D.滑移齿轮变速机构

75.立式车床与卧式车床比较其工件的(       )比较方便。

A.找正

B.测量

C.装夹

D.加工

76.CA6140车床,轴I上装有双向多片摩擦离合器M1,其功能是使主轴(     )。

A.正转

B.反转

C.停止

D.起动

77.金属切削机床是用刀具切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器,它是制造机器的机器,称为(      )

A.工作母机。

B.机床。

C.铸造设备

D.焊接设备

78.CA6140型卧式车床可以车削(        )螺纹。

A.大导程

B. 非标准

C.较精密的

D.左旋螺纹

79.机械加工过程中,影响冷作硬化的主要因素有( )。

A.刀具

B.切削用量

C.被加工材料

D.工人技术

80.金属切削过程是机械制造过程的一个重要组成部分,在这一过程中,我们主要研究( )等方面的基本规律。

A.切削变形

B.切削力

C.切削热与切削温度

D.刀具磨损与耐用度

81.刀具切削部分的刀尖是主、副切削刃的过渡刃,形式有( )。

A.实际交点

B.圆弧

C.直线

D.波浪线

82.现代制造技术发展的总趋势其中包括有( )与机械制造科技的交叉、融合。

A.材料科技

B.生命科技

C.环保科技

D.管理科技

83.在切削变形的变化规律中,影响切屑变形的因素主要有:( )。

A.前角

B.切削速度

C.进给量

D.工件材料

84.切削刃垂直于合成切削方向的切削方式称为( )。

A.正切削

B.斜切削

C.直角切削

D.自由切削

85.刀具切削部分的构造要素其中有( )。

A.前刀面

B.基面

C.刀尖

D.主剖面

86.三万年前人类已发明了( )技术。

A.琢磨

B.磨制

C.镗削

D.拉削

87.金属切削过程中,影响切削温度的因素含有( )。

A.前角

B.机床型号

C.切削速度

D.电机功率

88.金属切削过程中,量度第1变形区滑移变形的程度的指标用( )。

A.压力

B.相对滑移

C.变形系数

D.切削速度

89.机械制造业是为用户创造和提供机械产品的行业,其中包括了机械产品的( )过程。

A.厂房设计

B.设计

C.制造生产

D.报废

90.下面哪些因素影响刀具工作角度的变化( )?

A.刀具安装高度的变化

B.进给速度的变化

C.主运动速度变化

D.工件材料

三、判断题

91.C6140型机床是最大工件回转直径为40mm的卧式车床。(    )

92. 滚齿机为了能加工直齿轮,就必须要有主运动传动链,范成运动传动链,轴向进给运动传动链等3条传动链。其中第2条是内联系传动链。

93. 机床的传动原理图上,需要标注齿轮的齿数和各个传动轴的轴号。

94. 在卧式车床的技术性能参数中,描述电动机功率的参数,属于机床的运动参数。

95. 车螺纹时,主轴的转动(B1)和刀架的移动(A2)各是一个独立的成形运动,二者无运动联系,故这时主轴与刀架之间的传动链是外联系性质,起传递运动和扭矩的作用。

96.用卧式车床车削外圆柱面时,一共有2个独立的表面成形运动。

97. 外圆磨床的顶尖是弹性的而卧式车床主轴是刚性的结构。

98. 为了防止运动速度各不相同的部件同时驱动刀架而损坏机床,车床溜板箱内有互锁机构。

99. 机床按万能性可分为:普通精度机床、精密机床、高精度机床三类。

100.当CA6140型车床车削导程为16mm的螺纹时,主轴转速不能取为450。

101.空套齿轮可以相对轴做圆周运动和轴向移动。

102.当我们在车螺纹时就不能横向机动进给了

103.我们不能用摩擦离合器来代替CA6140型车床上的。

104.即使安装了卸荷式皮带轮,当两个皮带轮之间的拉力过大,也可能使这个皮带轮所在的传动轴弯曲。

105.如果用右旋滚刀(螺旋角是β)加工左旋齿轮(螺旋升角是ψ),则滚刀安装角=β+ψ。

106.提高范成运动传动链的变速机构()的值,可以加快齿轮加工的速度.

107.卧式车床上加工公制螺纹和加工模数制螺纹,都是用同一套挂轮。

108.在卧式车床的技术性能参数中,描述车削螺纹尺寸范围的参数,属于机床的运动参数。

109.CM6132型机床是床身上最大工件回转直径为320mm的精密卧室车床。(   )

110.展成法加工齿轮是利用齿轮刀具与被切齿轮保持一对齿轮啮合运动关系而切出齿形的方法。(   )

111.滑移齿轮齿轮可以相对轴做圆周运动。( )

112.滚齿机也能加工人字齿轮。( )

113.如果一个表面的两条发生线——母线和导线,它们的角色可以互相调换,这种表面就称为可逆表面。( )

114.在车削细长轴时,为了减小工件的变形和振动,故采用较大前角的车刀进行切削,以减小径向切削分力。( )

115.如果工艺系统的刚性较差,我们可以改变刀具的几何角度中的主偏角的大小。( )

116.当剪切角增加的时候,加工变形增大。( )

117.零件的表面层金属发生冷硬现象后,其强度和硬度都有所增加。( )

118.在车削细长轴时,为了减小工件的变形和振动,故采用较大主偏角的车刀进行切削,以减小径向切削分力。( )

119.在切削速度、切削力这两者中,对刀具的耐用度影响最大的是后者。( )

120.刀具的刃倾角为负值的时候,切屑流向工件的已加工表面。( )

机械制造装备及工艺——在线考试复习资料答案

一、单选题

1. B

2. D

3. C

4. D

5. C

6. A

7. B

8. B

9. C

10. C

11. A

12. B

13. B

14. B

15. A

16. D

17. D

18. D

19. B

20. B

21. C

22. B

23. A

24. A

25. B

26. B

27. A

28. A

29. D

30. A

31. A

32. A

33. B

34. A

35. A

36. C

37. C

38. C

39. B

40. C

41. C

42. C

43. A

44. D

45. B

46. A

47. A

48. B

49. B

50. A

51. C

52. C

53. B

54. A

二、多选题

55. CD

56. ABCD

57. ABCD

58. ABCD

59. ABCD

60. BC

61. AB

62. AC

63. AD

64. ABCD

65. ABCD

66. ABC

67. ACD

68. ABC

69. AC

70. ABCD

71. BC

72. ABD

73. ABC

74. BD

75. AB

76. ABCD

77. AB

78. ABCD

79. ABC

80. ABCD

81. ABC

82. ABCD

83. ABCD

84. AC

85. AC

86. AB

87. AC

88. BC

89. BC

90. ABC

三、判断题

91. 错误

92. 正确

93. 错误

94. 错误

95. 错误

96. 正确

97. 正确

98. 正确

99. 错误

100. 正确

101. 错误

102. 正确

103. 正确

104. 错误

105. 正确

106. 错误

107. 错误

108. 正确

109. 正确

110. 正确

111. 错误

112. 错误

113. 正确

114. 错误

115. 正确

116. 错误

117. 正确

118. 正确

119. 错误

120. 正确