列车牵引制动——在线考试复习资料

一、单选题

1.解算列车进站制动时列车换算制动率取全值的()。

A.100%

B.50%

C.80%

D.60%

2.下列哪个是机车分配阀( )。

A.F-8阀

B.104阀

C.120阀

D.JZ-7阀

3.闸瓦压力一定,则制动力大小取决于闸瓦()。

A.材质

B.摩擦系数

C.厚度

D.粘着系数

4.制动波速高,说明列车前后部制动作用的()。

A.时间长

B.时间短

C.时间差小

D.时间差大

5.()制动不受钢轮粘着限制,也没有磨耗问题。

A.磁轨制动

B.轨道涡流制动

C.旋转涡流制动

D.再生制动

6.列车牵引力是由动力传动装置引起的与列车运行方向( )的( )。

A.相同;外力

B.相同;内力

C.相反;外力

D.相反;内力

7.120阀用于(),F-8阀用于()。

A.客车;货车

B.货车;客车

C.货车;货车

D.客车;客车

8.空气阻力随列车速度增加而()。

A.不变

B.减小

C.增加

D.不确定

9.自动式空气制动机在列车管减压时制动缸()发生制动。

A.增压

B.排气

C.减压

D.以上都不对

10.内燃机车多机牵引使用重联操作时,各机车牵引力取值()。

A.等于全值

B.小于全值

C.大于全值

D.不能确定

11.动能闯坡的首要条件是列车在坡前要有足够的()。

A.速度

B.加速度

C.质量

D.牵引力

12.机车粘着牵引力与机车功率(),与机车重量()。

A.有关,无关

B.无关,无关

C.有关,有关

D.无关,有关

13.与列车牵引质量计算无关的是()。

A.机车计算重量

B.计算速度

C.限制坡道

D.线路长度

14.机车轮周牵引力()车钩牵引力。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不确定

15.轮对的制动力不得大于轮轨间的()。

A.粘着力

B.滑动摩擦力

C.滚动摩擦力

D.以上都不对

16.列车制动力是由制动装置引起的与列车运行方向相反的()。

A.外力

B.内力

C.坡道阻力

D.空气阻力

17.列车在2�坡道上下坡运行时,则列车的单位坡道附加阻力为()。

A.20N/KN

B.0.2N/KN

C.2N/KN

D.-2N/KN

18.在一定功率下,机车运行速度越高,则机车牵引力()。

A.越大

B.越小

C.不变

D.不能确定

19.相对于直线,机车在曲线上运行时其粘着系数()。

A.升高

B.降低

C.不变

D.不确定

20.机车轮周牵引力就是()。

A.轮周扭矩

B.粘着牵引力

C.机车牵引力

D.机车功率

21.104阀用于(),103阀用于()。

A.客车;货车

B.货车;客车

C.货车;货车

D.客车;客车

22.自动式空气制动机在列车管排气时制动缸发生()。

A.制动

B.缓解

C.减压

D.排气

23.列车动能闯坡的首要条件是列车运行到坡前要有较大的()。

A.动能

B.加速度

C.牵引力

D.质量

24.计算牵引质量的区段中,限制坡道是指()。

A.最长上坡

B.最大坡道

C.最长下坡

D.最困难坡道

25.我国80km/h普通货物列车紧急制动距离的限值为()米。

A.1200m

B.800m

C.1000m

D.900m

26.列车换算制动率的大小,表示列车()的大小。

A.制动阻力

B.牵引能力

C.运行阻力

D.制动能力

27.()与列车运行速度无关。

A.制动阻力

B.加算坡道阻力

C.摩擦阻力

D.基本阻力

28.轮对的制动力不得()轮轨间的粘着力。

A.小于

B.等于

C.大于

D.以上都不对

29.列车制动力是由制动装置引起的与列车运行方向()的()。

A.相同;外力

B.相同;内力

C.相反;外力

D.相反;内力

30.列车在6�坡道上上坡运行时,则列车的单位坡道附加阻力为()。

A.60N/KN

B.0.6N/KN

C.6N/KN

D.-6N/KN

二、多选题

31.F-8分配阀特点说法正确的是( )。

A.具有良好的阶段缓解性能

B.制动缸压强有�限压阀�控制,不易产生滑行擦伤

C.通用性好

D.它的辅助阀具有能使主阀彻底缓解加快的性能

32.104分配阀特点说法正确的是( )。

A.104型空气分配阀具有独立设置的�紧急阀�

B.主阀和紧急阀安装在�中间体�上,三者组成一个整体

C.在主阀的均衡活塞的下面装有二级空重车�截流�式的调整装置

D.主阀设有紧急增压阀部

33.是直接作用的二压力制动机特点有( )。

A.主活塞直接控制着制动缸的制动和缓解

B.副风缸既参与主活塞的平衡,又承担在制动时向制动缸供风的任务

C.制动与否还取决于列车管减压速度

D.具有一次轻易缓解性能,缓解较快,但不能阶段缓解

34.闸瓦压力空重车调整的主要原因说法正确的是( )。

A.空车与重车总质量差别过大

B.制动率按空车算则重车时制动率不足

C.制动率按重车算则空车时制动率过大

D.以上都正确

35.104阀结构原理说法正确的是( )。

A.二压力机构

B.直接作用式

C.三压力机构

D.间接作用式

36.以下属于摩擦制动的是( )。

A.盘形制动

B.闸瓦制动

C.再生制动

D.涡流制动

37.属于104阀的四个作用位置之一的是( )。

A.缓解保压位

B.常用制动位

C.制动中立位

D.紧急制动位

38.列车牵引质量计算常用的是以下哪两种方法( )。

A.等速运行法

B.加速运行法

C.动能闯坡法

D.制动距离法

39.103阀中间体上的空腔是( )。

A.减压室

B.紧急室

C.容积室

D.局减室

40.列车运行时间长短与以下哪些因素有关?( )

A.运行工况

B.线路坡道参数

C.线路长度

D.以上都有关

41.以下用于铁路客车的制动机型为哪些。( )

A.104C

B.F-8

C.120-1

D.103

42.下列关于列车换算制动率说法正确的是( )。

A.紧急制动时列车换算制动率取全值

B.常用制动时列车换算制动率取值与列车管减压量有关

C.列车换算制动率与列车换算闸瓦压力无关

D.以上都不正确

43.103分配阀特点说法正确的是哪些。( )

A.在主阀的均衡活塞的下面装有二级空重车�截流�式的调整装置

B.安装了紧急二段阀

C.主阀的主活塞杆尾部设有减速部

D.设有紧急增压阀部

44.列车制动一般分为哪几种?( )

A.紧急制动

B.临时制动

C.常用制动

D.下坡制动

45.直接三压力制动机有何特点。( )

A.主活搴动作与否决定于三种压力的平衡与否

B.具有阶段缓解的性能,但缓解比较慢

C.制动与否只取决于列车管减压量而与减压速度无关

D.副风缸只承担在制动时向制动缸供风的任务而不参与主活塞的平衡

46.单位加算附加阻力是以下哪几项之和?( )

A.单位坡道附加阻力

B.单位隧道附加空气阻力

C.单位曲线附加阻力

D.单位摩擦阻力

47.闸瓦间隙调整的原因有以下哪些。( )

A.闸瓦磨耗

B.制动传动装置联接部件磨耗

C.闸瓦磨耗后制动力�衰减�

D.更换新闸瓦后制动力过大

48.关于列车运行阻力以下哪些说法是正确的?( )

A.低速时轴承摩擦阻力占比较大

B.随着速度提高,轮轨间滑动阻力增加

C.高速时,基本阻力以空气阻力为主

D.高速时,空气阻力较小

49.为了能实现紧急局减,对三通阀的改进说法正确的是哪些?( )

A.主活塞外侧加了一个递动弹簧

B.在阀下部加了一个紧急部

C.没有改动

D.以上均错误

50.粘着系数有哪些影响因素?( )

A.运行速度

B.环境气候

C.机车构造和轮轨表面状态

D.线路品质

51.F-8阀结构原理说法正确的是( )。

A.二压力机构

B.直接作用式

C.三压力机构

D.间接作用式

52.摩擦制动产生的三要素为( )。

A.速度

B.闸瓦

C.车轮

D.钢轨

53.列车的制动距离是以下哪几项之和。( )

A.制动空走距离

B.制动操作距离

C.制动有效距离

D.制动缓解距离

54.在计算列车单位合力曲线计算表时须给出以下哪些条件?( )

A.机车类型、数量及编挂情况

B.牵引质量及列车编组情况

C.列车制动能力

D.以上都需要

55.以下哪些属于列车运行基本阻力?( )

A.轴承摩擦阻力

B.车轮与钢轨间的滚动阻力

C.车轮与钢轨间的滑动阻力

D.冲击和振动阻力

56.机车产生轮周牵引力的作用条件有哪些?( )

A.机车动轮要有动力传动装置传来的旋转力矩

B.动轮要有压于钢轨上的重量,以产生动轮对钢轨的正压力

C.动轮对钢轨之间存在摩擦作用

D.以上无正确项

57.空气制动机分为( );

A.直通式空气制动机

B.电控式空气制动机

C.三通式空气制动机

D.自动式空气制动机

58.关于104阀和F-8阀的说法正确的是哪些。

A.104阀是间接作用的二压力阀

B.104阀是间接作用的三压力阀

C.F-8阀是间接作用的二压力阀

D.F-8阀是直接作用的三压力阀

59.三通阀主活塞发生动作的条件是什么。

A.列车管开始排风减压

B.足够快的减压速度

C.足够快的操作

D.一定的动作时间

60.自动空气制动机按列车管压强和主活塞动作是否直接控制制动缸的制动与缓解,分 为哪两种。

A.直接作用

B.循环作用

C.独立作用

D.间接作用

61.自动空气制动机按参与主活塞平衡的压力分为哪两种。

A.二压力机构

B.单压力机构

C.多压力机构

D.三压力机构

62.三通阀连接以下哪几个装置。

A.列车管

B.副风缸

C.制动缸

D.主风缸

63.自动式空气自动机比直通式空气制动机多了哪几个设备。

A.三通阀

B.制动缸

C.列车管

D.副风缸

64.列车的制动距离是以下哪两种距离之和。

A.安全

B.停车

C.行驶

D.滑动

65.列车运行时间的长短取决于以下哪两种因素的大小。

A.运行速度

B.计算速度

C.单位合力

D.机械阻力

66.列车制动时间是( )时间和( )时间之和。

A.制动空走

B.制动操作

C.制动有效

D.制动缓解

67.列车单位合力曲线是由哪三种曲线组成。

A.牵引运行

B.惰行运行

C.匀速运行

D.制动运行

68.闸瓦摩擦系数的大小与下列哪些因素有关。

A.制动初速度

B.列车运行速度

C.闸瓦压力

D.闸瓦材质

69.列车运行阻力是( )和( )之和。

A.基本阻力

B.制动阻力

C.附加阻力

D.摩擦阻力

三、判断题

70.自动式空气制动机在列车管和制动缸之间有一个三通阀。( )

71.限制坡道指的是某个区段或区间内坡长最大的上坡道。( )

72.列车计算制动距离与列车运行速度、牵引重量有关。( )

73.一般情况下,多机牵引时列车头部每台机车的制动力都取全值。( )

74.我国普通客车列车管定压一般为800kPa。。( )

75.列车制动时闸瓦压强越大越好。( )

76.直接作用的三压力制动机具有彻底的制动力不衰减性。( )

77.空旷地带的风阻属于列车运行的基本阻力。( )

78.常用安定性是常用制动列车管减压速度的下限。( )

79.内燃机车在高温地区运行时,其牵引力需修正。( )

80.自动式空气制动机能够实现阶段缓解。( )

81.轮对制动力必须大于轮轨间的粘着力。( )

82.�摩擦�和�粘着�是同一个概念。( )

83.限制坡道指的是某个区段或区间内坡度最大的上坡道。( )

84.我国高速列车的紧急制动距离限值是800m。( )

85.对闸瓦摩擦系数的要求是:数值要大;要比较稳定。( )

86.我国普通货车列车管定压一般为800kPa。( )

87.内燃机车在高原地区运行时,其牵引力需修正。( )

88.机车牵引力与其运行速度成正比。( )

89.作用在列车上的合力大于零,则列车将加速运行。( )

90.104主阀和紧急阀安装在�中间体�上。

91.三通阀主活塞发生需要有足够快的减压速度。( )

92.自动式空气制动机适宜编组较长列车使用。( )

93.直通式空气制动机在列车管排气时发生制动。( )

94.在列车低速制动时,不宜施加过大的闸瓦压力。( )

95.列车制动力是由列车中各制动轮对产生的制动力的总和。( )

96.列车制动距离是自列车开始减速到列车完全停车为止,所运行的距离。( )

97.达到标记载重50%的车辆按重车计算。( )

98.列车基本阻力包括空气阻力。( )

99.曲线半径对列车运行阻力有影响。( )

列车牵引制动——在线考试复习资料答案

一、单选题

1.B

2.D

3.B

4.C

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.A

11.A

12.D

13.D

14.A

15.A

16.A

17.D

18.B

19.B

20.C

21.A

22.A

23.A

24.D

25.B

26.D

27.B

28.C

29.C

30.C

二、多选题

31.ABCD

32.ABD

33.ABCD

34.ABCD

35.AD

36.AB

37.BCD

38.AC

39.BCD

40.ABCD

41.AB

42.AB

43.ABC

44.AC

45.ABCD

46.ABC

47.ABCD

48.ABC

49.AB

50.ABCD

51.BC

52.BCD

53.AC

54.ABCD

55.ABCD

56.ABC

57.AD

58.AD

59.ABD

60.AD

61.AD

62.ABC

63.AD

64.AB

65.AC

66.AC

67.ABD

68.ABCD

69.AC

三、判断题

70.正确

71.错误

72.正确

73.正确

74.错误

75.错误

76.正确

77.正确

78.错误

79.正确

80.错误

81.错误

82.错误

83.错误

84.错误

85.正确

86.错误

87.正确

88.错误

89.正确

90.正确

91.正确

92.正确

93.错误

94.正确

95.正确

96.错误

97.正确

98.正确

99.正确