人因工程——在线考试复习资料

一、单选题

1.动作经济与效率法则是由( )首先提出的。

A.泰勒

B.吉尔布雷斯

C.巴恩斯

D.甘特

2.对于圆形仪表,应使数码按( )方向依次增大;对于长条形仪表,应使数码按( )顺序增大。

A.顺时针;向上或向右

B.逆时针;向上或向右

C.顺时针;向下或向左

D.逆时针;向下或向左

3.以下描述正确的是( )。

A.视力=1/临界视角

B.临界视力=1/视力

C.视角=1/临界视角

D.临界视角=1/视角

4.下列人的感知响应过程描述正确的是( )。

A.感觉器官→传出神经→中枢神经系统→传入神经→运动器官

B.运动器官→传入神经→中枢神经系统→传出神经→感觉器官

C.感觉器官→传入神经→中枢神经系统→传出神经→运动器官

D.中枢神经系统→传入神经→感觉器官→传出神经→运动器官

5.�久而不闻其臭�是感觉的哪一种特征?( )

A.适应

B.相互作用

C.对比

D.余觉

6.马斯洛的需要层次理论中最高级的的需求是( )。

A.生理需要

B.安全需要

C.自我实现的需要

D.归属的需要

7.通过检查作业者的血、尿、汗及唾液等体液成分的变化判断疲劳的方法属于( )。

A.生化法

B.工作效绩测定法

C.生理心理测试法

D.疲劳症状调查法

8.我国的体力劳动强度分级标准以( )划分体力劳动强度级别。

A.劳动时间率

B.8h工作日平均能量代谢率

C.体力劳动方式

D.劳动强度指数

9.各种食物氧化时所产生的二氧化碳与所消耗的氧的容积之比称为( )。

A.热价

B.该食物的热价

C.氧的热价

D.呼吸商

10.( )可以表示为安静代谢量与作业时增加的代谢量之和。

A.基础代谢量

B.安静代谢量

C.能量代谢量

D.活动代谢量

11.( )是指为了消除高度恐惧感、空间压抑感等心理因素而加的尺寸修正量。

A.心理修正量

B.功能修正量

C.着装修正量

D.姿势修正量

12.人体正常腰曲弧线是( )时的曲线。

A.松弛状态下侧卧

B.躯干挺直坐姿

C.前弯

D.直立

13.以下哪一项人体尺寸是�座椅座深设计�的主要依据?( )

A.坐深

B.坐姿肘高

C.坐姿眼高

D.小腿加足高

14.若呈现的刺激只有一个,要求人做出的反应也是一个,这时获得的反应时称为( )。

A.简单反应时

B.析取反应时

C.选择反应时

D.辨别反应时

15.只需要一个人体尺寸百分位数作为尺寸下限值依据的是( )的尺寸设计?

A.Ⅰ型产品

B.ⅡA型产品

C.ⅡB型产品

D.Ⅲ型产品

16.( )是表现在人们心理活动和行为方面的典型的、稳定的动力特征。

A.气质

B.性格

C.能力

D.动机

17.人因工程学的研究方法中,( )是一种借助于仪器设备进行实际测量的方法。

A.观察法

B.实测法

C.计算机数值仿真法

D.调查研究法

18.( )是记忆的最初阶段,保持材料的时间极短,一般不超过1s。

A.瞬时记忆

B.短时记忆

C.长时记忆

D.机械记忆

19.第二次世界大战期间到20世纪50年代末,属于科学人因工程学发展阶段。该学科在这一阶段的发展特点是( )。

A.把人-机-环境系统作为一个统一的整体来研究

B.重视工业与工程设计中�人的因素�,使机器适应于人

C.在人-机关系上是以选择和培训操作者为主,使人适应于机器

D.人机系统的优化,人与机器应该互相适应,合理分工

20.差别感觉阈限与差别感受性的关系是( )。

A.成反比

B.成正比

C.不相关

D.不一定

21.生理疲劳以( )为主要形式。

A.肌肉疲劳

B.心理疲劳

C.精神紧张

D.工作单调

22.让人体从空气中吸气,将呼出气体收集起来进行成分分析,进而计算能量消耗的方法属于( )。

A.直接法

B.闭合式测定法

C.开放式测定法

D.估算法

23.( )是指为了消除作业者之间差异因素的相对指标,记为RMR。

A.基础代谢率

B.安静代谢率

C.能量代谢率

D.相对代谢率

24.人体进行作业或运动时所消耗的总能量,叫作( )。

A.基础代谢量

B.安静代谢量

C.能量代谢量

D.活动代谢量

25.以下哪一项人体尺寸是�座椅椅面高度设计�主要的依据?( )

A.坐深

B.坐姿肘高

C.坐姿眼高

D.小腿加足高

26.需要两个人体尺寸百分位数作为尺寸上限值和下限值依据的是( )的尺寸设计?

A.Ⅰ型产品

B.ⅡA型产品

C.ⅡB型产品

D.Ⅲ型产品

27.吉尔布雷斯被公认为( )。

A.�科学管理之父�

B.�动作研究之父�

C.�管理学第一夫人�

D.�工业心理学之父�

28.科学人因工程学阶段一般是指( )。

A.19世纪末20世纪初~二战前

B.二战~20世纪50年代末

C.20世纪60年代~现在

D.人类远古时期

29.照度均匀的标志是:场内最大、最小照度分别与平均照度之差小于等于平均照度的( )。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

30.下图分别表示了三种座高下椅面体压分布曲线,其中c图表示的是( )。

A.座高小于小腿加足高

B.座高大于小腿加足高

C.座高等于小腿加足高

31.以下关于声压级Ldb计算正确的是哪个?(为基准声压)

A.

B.

C.

D.

32.在眼睛周围的6块肌肉的作用下,通过转动眼球使被视对象上不同部位的影像依次落在( )部位,从而看清被视对象上较大的范围。

A.视网膜边缘

B.视网膜中央

C.晶状体

D.虹膜

33.( )是由目标或对象引导、激发和维持个体活动的一种内在心理过程或内部动力。

A.气质

B.性格

C.能力

D.动机

34.( )对信息已进行了一定程度的加工编码,但如不加以复述,大约1min内将消退,且不能再恢复。

A.瞬时记忆

B.短时记忆

C.长时记忆

D.机械记忆

35.刚刚能引起感觉的最小刺激量,称为( )。

A.绝对感觉阈上限

B.绝对感觉阈下限

C.绝对感受性

D.差别感觉阈限

36.通常把融合值和闪光值的平均值叫做( )。

A.闪光融合频率

B.融合

C.闪光

D.反应时间

37.每1g食物完全氧化时所产生的热能称为( )。

A.热价

B.该食物的热价

C.氧的热价

D.呼吸商

38.( )是利用各种热量计,测定在绝热室内流过人体周围的冷却水升温情况,直接测量人体在一定时间内散发的热量的方法。

A.直接法

B.间接法

C.估算法

D.开放式测定法

39.( )是指人体进行作业或活动时,单位时间、单位体表面积的能量消耗。

A.基础代谢率

B.安静代谢率

C.能量代谢率

D.活动代谢率

40.通常,安静代谢量应为基础代谢量的( )。

A.100%

B.120%

C.150%

D.200%

41.产品尺寸所适合的使用人群占总使用人群的百分比叫做( )。

A.百分位

B.百分位数

C.满足度

D.均值

42.( )是指为了消除高度恐惧感、空间压抑感等心理因素而加的尺寸修正量。

A.心理修正量

B.功能修正量

C.着装修正量

D.姿势修正量

43.以下哪一项人体尺寸是�火车卧铺净空高度设计�的主要依据?

A.坐深

B.坐高

C.坐姿大腿厚

D.小腿加足高

二、多选题

44.下列哪些属于高温作业环境改善方法?( )

A.采用热辐射取暖

B.增加气流速度

C.合理使用劳保用品

D.屏蔽热源

45.微气候包括下列哪些参数?( )

A.空气温度

B.空气湿度

C.气流速度

D.热辐射条件

46.控制台的常见形式有( )。

A.桌式控制台

B.直柜式控制台

C.组合式控制台

D.弯折式控制台

47.影响椅面上臀部与大腿体压的主要因素有( )。

A.椅面软硬

B.椅面高度

C.椅面倾角

D.坐姿

48.以下( )是典型的静态施力。

A.用手持续地紧握把手

B.步行

C.骑自行车

D.用手持续地提举着重物

49.下列哪些属于坐姿作业的缺点?( )

A.不易进行精确而细致的工作

B.作业过程中不易改变体位

C.施力受到限制

D.工作范围有局限性

50.下列属于水平作业面设计原则的有( )。

A.按照5%的人满意原则

B.将常使用的控制器、工具、加工件放在正常作业范围之内

C.将不常使用的控制器、工具放在正常范围和最大范围之间

D.将特殊的、易引起危害的装置,布置在正常范围和最大范围之间

51.当作业具备以下特征时,可选择立姿岗位。( )

A.当其作业空间不具备坐姿岗位操作所需的容膝空间时

B.作业者经常需要在其前方的高、低或延伸的可及范围内进行操作

C.需要作业者在不同的作业岗之间经常走动

D.需作业者完成向下方施力的作业

52.下列描述中正确的有( )。

A.C/D比高,系统灵敏度低

B.C/D比低,系统灵敏度高

C.C/D比低,系统灵敏度低

D.C/D比高,系统灵敏度高

53.以下哪些可以作为综合评价微气候环境的方法或指标?( )

A.不舒适指数

B.有效温度

C.三球温度指数(WBGT)

D.卡他度

54.触觉与视觉、听觉相比,有什么样的特征?( )

A.敏感

B.不太敏感

C.适应迅速

D.有立体感

55.人为失误主要包含以下哪些情况?( )

A.未执行分配给他的职能

B.错误地执行了分配给他的职能

C.执行了未赋予他的份外职能

D.执行职能不全面

56.以下哪些是指针活动式仪表的特点?( )

A.指针活动时读数困难

B.能迅速发现指针的变动趋势

C.能迅速读出精确数值

D.指针运动与调节活动具有简单而直接的关系

57.防止和控制出现眩光的措施主要有( )。

A.限制光源亮度

B.合理分布光源

C.避免反射眩光

D.适当提高环境亮度,减少亮度对比

58.以下关于人的视觉特征的描述中正确的有( )。

A.人眼对垂直方向尺寸和比例的估计比对水平方向尺寸和比例的估计更准确

B.视线的变化习惯于从左到右,从上到下和顺时针方向运动

C.人眼对直线轮廓比对曲线轮廓更易于接受

D.白底黑字比黄底黑字更容易辨认

59.低温作业环境对人体的生理影响有( )。

A.影响人体四肢的灵活性

B.影响手的精细运动灵巧度

C.影响双手的协调动作

D.导致水分和盐分大量丧失

60.双耳效应形成的原因有( )。

A.声音到达两耳的时间差

B.声音到达两耳的强度差

C.由于头部对声音阻挡而使声音频谱改变

D.主体声被掩蔽声所掩盖

61.以下符合手握式工具设计原则的有( )。

A.使手腕处于偏曲状态

B.避免掌心受压过大

C.加强手指的反复弯曲扳动操作

D.避免或减少静肌负荷

62.影响遗忘发展进程的因素有( )。

A.识记材料的性质

B.识记材料的数量

C.学习程度

D.主观状态

63.工作椅座高的设计要点有( )。

A.大腿基本水平,小腿垂直放地面,使小腿重量获得支撑

B.腘窝不受压

C.臀部边缘及腘窝后部的大腿在椅面获得弹性支撑

D.臀部边缘及腘窝后部的大腿在椅面承压较大

64.测定疲劳程度的方法有( )。

A.生化法

B.工作效绩测定法

C.生理心理测试法

D.疲劳症状调查法

65.反应时间的长短会受到如下哪些因素的影响?( )

A.刺激信号的强度

B.刺激的持续时间

C.刺激信号的数目

D.人的主体因素

66.人的典型情绪状态可分为哪几种?( )

A.心境

B.激情

C.应激

D.意志

67.以下关于信号灯的描述中正确的有( )。

A.面积小

B.信息负荷有限

C.视距远

D.能显示多媒体的图文动态画面

68.以下哪些是关于视杆细胞的正确描述?( )

A.在低水平照明时起作用

B.能区别颜色

C.对光谱黄色部分最敏感

D.在视网膜远离中心处最多

69.人的能力的影响因素有( )。

A.素质

B.知识

C.实践活动

D.主观努力程度

70.以下哪些属于有意记忆的特点?( )

A.有明确目的

B.有意志参与

C.有计划性

D.记忆内容专一

71.下列哪些是属于疲劳的一般规律?( )

A.疲劳并不只是发生在身体的某一部分,而可能出现在整个身体上

B.疲劳不但使作业能力降低,同时也有作业意志减弱的趋向

C.疲劳是一种积累效应

D.疲劳程度与生理周期有关

72.下列哪些公式是正确的?( )

A.能量代谢率=基础代谢率�RMR+安静代谢率

B.能量代谢率=(RMR+1.2)�基础代谢率

C.能量代谢率=(RMR+1.2)�安静代谢率

D.能量代谢量=(RMR+1.2)�基础代谢量

73.人因工程学研究的主要内容有( )。

A.人体特性的研究

B.人机系统的总体设计

C.工作场所和信息传递装置的设计

D.环境控制与安全保护设计

74.开环人机系统的特征是( )。

A.系统的输出直接作用于系统的控制

B.系统输出不对系统的控制发生作用

C.系统中没有反馈回路

D.所提供的反馈信息不能控制下一步操作

75.听力损伤的类型有( )。

A.听觉疲劳

B.听觉残留

C.噪声性耳聋

D.爆发性耳聋

76.人工照明按灯光照射范围和效果,可分为( )。

A.一般照明

B.局部照明

C.综合照明

D.特殊照明

77.以下摄氏温标和华氏温标换算关系正确的有( )。

A.

B.

C.

D.

78.人体的各种累积损伤与下列哪些因素密切相关?

A.人体某部位的受力

B.人体某部位的重复受力

C.使关节保持非正常位置的姿势

D.没有足够的休息时间

79.坐姿下臀部、大腿体压的适宜等压线分布应为( )。

A.坐骨骨尖下承压较大

B.在臀部外围承压较大

C.在臀部外围和大腿前部只有微小压力

D.大腿前部承压较大

80.动作经济与效率法则可归纳为( )三大类。

A.利用人体的原则

B.布置工作地点的原则

C.设计工具和设备的原则

D.动作经济原则

81.下列哪些属于立姿作业的缺点?

A.不易进行精确而细致的工作

B.不易转换操纵

C.作业过程中不易改变体位

D.容易疲劳

82.以下哪些是数字显示仪表的特点?

A.能迅速读出精确数值

B.不读出数值则难以得知变化的方向和大小

C.不需要读出数值就能迅速发现变动趋势

D.占用面积小,照明面积也小

83.以下符合人体动作轨迹特征的描述有( )。

A.垂直动作比水平动作的速度快

B.圆形轨迹的动作比直线轨迹动作灵活

C.顺时针动作比逆时针动作灵活

D.手向着身体的动作比离开身体的动作灵活

84.以下哪些是关于视锥细胞的正确描述?

A.在低水平照明时起作用

B.能区别颜色

C.对光谱黄色部分最敏感

D.在视网膜远离中心处最多

85.气质类型的体液说将人的气质可分为哪几种?

A.胆汁质

B.多血质

C.粘液质

D.抑郁质

86.以下哪些属于机械记忆的特点?

A.不理解内容的记忆

B.对较熟悉事物

C.方式简单

D.记忆不牢固

三、判断题

87.疲劳程度与生理周期没有关系。( )

88.视锥细胞主要是在低水平照明时起作用。( )

89.人视线的变化习惯于从左到右,从上到下和顺时针方向运动( )

90.如下图所示,测量基准面c称为矢状面。( )

91.人体的动作轨迹特征有:手离开身体的动作比向着身体的动作灵活。( )

92.作业岗位按人作业时的姿势可分为坐姿岗位、立姿岗位和坐立姿交替岗位三类。( )

93.人体动作应尽量应用最高等级是符合动作经济与效率法则的。( )

94.间接法是通过测定人体耗氧量,再乘以食物的热价来计算能量消耗的方法。( )

95.工作椅座高设计时应使臀部边缘及腘窝后部的大腿在椅面承压较大。( )

96.指针活动式仪表的特点是能迅速读出精确数值。( )

97.在设计手握式工具时应避免掌心受压过大。( )

98.几种刺激物先后作用于同一感受器官时产生的对比称为继时对比。( )

99.若辨别某种颜色的能力较弱,称为色盲。( )

100.用视网膜中央部位来观察物体的称为中央视觉。( )

101.光环境指数综合评价法中,各项目评分及光环境质量指数越大,表示光环境存在的问题越小。( )

102.如下图所示,测量基准面b称为冠状面。( )

103.人的脊柱每两节脊椎骨之间的软组织称为椎间盘。( )

104.在人机系统中,按人接受信息的感觉通道不同,可将显示装置分为视觉显示,听觉显示和触觉显示。( )

105.人的听觉能够感受到的最弱的声音的界限值,称为痛阈。( )

106.在刚达到把闪光看成连续光线时的频率,称为闪光频率。( )

107.注意的范围越广,注意的紧张度越低。( )

108.体力、情绪和智力的近月节律强弱变化符合正弦曲线的变化规律,处于中轴线以下的时期为低潮期。( )

109.人眼对垂直方向尺寸和比例的估计比对水平方向尺寸和比例的估计更准确。( )

110.坐姿作业岗位的特点是手和手臂的操纵力较大。( )

111.人体的左右上肢可分为上臂、前臂、手三部分。( )

112.关于产品功能尺寸,有:最小功能尺寸=人体尺寸百分位数+心理修正量( )

113.几种刺激物同时作用于同一感受器官时产生的对比称为继时对比。( )

114.将识记材料刚刚学到能一次正确背诵的程度,即学习程度为100%。( )

115.若人缺乏辨别某种颜色的能力,称为色盲。( )

116.反应时间是指刺激和反应的时间间距,它是由简单反应时和选择反应时两部分组成。( )

117.如下图所示,测量基准面a称为矢状面。( )

118.人的脊柱是由颈椎、胸椎、腰椎、骶骨和尾骨构成。( )

119.人机界面是指系统中的人、机、环境之间相互作用的区域,其中主要是指实现人与机器互相交流的显示器和控制器。( )

120.人的耳朵开始产生疼痛感的高强度声音的界限值,称为听阈。( )

人因工程——在线考试复习资料答案

一、单选题

1. B

2. A

3. A

4. C

5. A

6. C

7. A

8. D

9. D

10. C

11. A

12. A

13. A

14. A

15. C

16. A

17. B

18. A

19. B

20. A

21. A

22. C

23. D

24. C

25. D

26. A

27. B

28. B

29. B

30. B

31. C

32. B

33. D

34. B

35. B

36. A

37. B

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. B

二、多选题

44. BCD

45. ABCD

46. ABCD

47. ABCD

48. AD

49. BCD

50. BC

51. ABCD

52. AB

53. ABCD

54. BCD

55. ABCD

56. ABD

57. ABCD

58. BC

59. ABC

60. ABC

61. BD

62. ABCD

63. ABC

64. ABCD

65. ABCD

66. ABC

67. ABC

68. AD

69. ABCD

70. ABCD

71. ABCD

72. ABD

73. ABCD

74. BCD

75. ACD

76. ABCD

77. AC

78. ABCD

79. AC

80. ABC

81. ABD

82. ABD

83. BCD

84. BC

85. ABCD

86. ACD

三、判断题

87. 错误

88. 错误

89. 正确

90. 正确

91. 错误

92. 正确

93. 错误

94. 错误

95. 错误

96. 错误

97. 正确

98. 正确

99. 错误

100. 正确

101. 错误

102. 错误

103. 正确

104. 正确

105. 错误

106. 错误

107. 正确

108. 正确

109. 错误

110. 错误

111. 正确

112. 错误

113. 错误

114. 正确

115. 正确

116. 错误

117. 错误

118. 正确

119. 正确

120. 错误