数控机床加工工艺与编程——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.数控机床进行加工前要检查的项目是( )

A.伺服电机

B.润滑系统油标

C.滚珠丝杠

D.导轨

答案：B

2.CAXA制造工程师描述零件外表面的操作是( )

A.轨迹生成

B.曲线生成

C.曲面生成

D.特征生成

答案：C

3.CAXA制造工程师采用区域加工时,不加工的部分是( )

A.轮廓

B.区域

C.岛

D.刀位点

答案：C

4.只构造出零件的轮廓,运用CAXA制造工程师进行加工的方法是( )

A.线架造型加工

B.实体造型加工

C.实体/曲面造型加工

D.曲面造型加工

答案：A

5.在G54中设置的数值是( )

A.工件坐标系的原点相对机床坐标系原点偏移量

B.刀具的长度偏差值

C.工件坐标系原点

D.工件坐标系的原点相对对刀点的偏移量

答案：A

6.程序段G01 G90 Z80 F60 的含义是( )

A.直线插补,进给70mm/min,到达工件坐标X轴80mm处

B.直线插补,进给70mm/min,X轴移动80mm

C.直线插补,进给60mm/min,Z轴移动80mm

D.快速定位, 进给60mm/min,到达工件坐标Z轴80mm处

答案：D

7.顺时针整圆编程格式中,圆弧半径应采用( )

A.R负值

B.R 正值

C.P、Q、R

D.I、J、K

答案：D

8.在确定加工路线的原则时,下列说法正确的是( )

A.加工路线最长

B.数值计算复杂

C.保证被加工零件的精度及表面粗糙度

D.编程困难

答案：C

9.在机床、工件一定的条件下,解决振动影响加工质量的方法是( )

A.提高主轴转速

B.提高切削速度

C.合理选择切削用量、刀具的几何参数

D.提高加工参数

答案：C

10.数控机床进行首件试切加工的目的是( )

A.检查程序错误与否

B.检查机床运行正常与否

C.检查加工工艺正确与否

D.检查对刀准确与否

答案：C

11.选择定位基准要遵循的原则是( )

A.粗基准原则

B.基准重合原则

C.互为基准原则

D.精基准原则

答案：B

12.CAXA生成加工曲面上封闭区域刀具轨迹的加工方法是( )

A.平面轮廓加工

B.平面区域加工

C.曲面轮廓加工

D.曲面区域加工

答案：D

13.切断、加工深孔或用高速钢刀具加工时宜选择( )

A.低的进给速度

B.较低的进给速度

C.较高的进给速度

D.高的进给速度

答案：B

14.在CAXA制造工程师平面轮廓加工参数表中,刀次的含义指的是( )

A.加工次数

B.每一行刀位之间的距离

C.加工余量的次数

D.生成刀位的行数

答案：D

15.点位控制的数控机床,安排加工路线的原则是( )

A.提高转速

B.提高切削速度

C.按空程最短来安排

D.按切入位置来安排

答案：C

16.CAXA的放样增料是根据多个截面线轮廓生成一个实体,其截面线是( )

A.不封闭的草图轮廓

B.封闭的草图轮廓

C.封闭的非草图轮廓

D.不封闭的非草图轮廓

答案：B

17.对于加工既有面又有孔的零件,采用划分工序的原则是( )

A.先孔后面

B.先镗孔后铣面

C.先面后孔

D.先主后次

答案：C

18.程序段 G91 G01 X100 F80的含义是( )

A.直线插补,进给80mm/min,到达工件坐标X轴100mm处

B.直线插补,进给80m/min,X轴移动100mm

C.直线插补,进给80mm/min,X轴移动100mm

D.快速定位,进给80mm/min,到达工件坐标X轴100mm处

答案：C

19.铣削曲面时常用球头铣刀,进行的加工方法是( )

A.环切法

B.行切法

C.顺铣法

D.逆铣法

答案：B

20.下列关于G54与G92指令说法中不正确的是( )

A.G54与G92都是用于设定工件坐标系

B.G92是通过程序来设定工件坐标系

C.G92所设定的工件坐标系原点与当前刀具所在的位置无关

D.G54所设定的工件坐标系原点与当前刀具所在的位置无关

答案：C

21.在铣削一个凹槽的拐角时,很容易产生过切通常采取的措施是( )

A.降低进给速度

B.提高主轴转速

C.提高进给速度

D.更换刀具

答案：A

22.大于180度的圆弧编程格式中,圆弧半径应采用( )

A.R正值

B.I、J、K

C.R负值

D.P、Q、R

答案：C

23.选择加工表面的设计基准作为定位基准称为( )

A.基准统一原则

B.基准重合原则

C.互为基准原则

D.自为基准原则

答案：B

24.用行切法加工曲面时,球头铣刀的半径通常与加工曲面的曲率半径的关系是( )

A.小于

B.等于

C.大于等于

D.大于

答案：A

25.以下确定加工路线的原则,不正确的是( )

A.减少重复定位误差

B.使数值计算简单

C.减少空运行时间

D.加工路线最短

答案：A

26.下列提高零件加工生产效率的途径说法中,不正确的是( )

A.缩短基本时间

B.缩短辅助时间

C.缩短工作地服务时间

D.缩短加工工序

答案：D

27.立铣刀其端面不是平面而是带切削刃的球面,这种刀具是( )

A.端面立铣刀

B.球头立铣刀

C.键槽铣刀

D.环行铣刀

答案：B

28.用已加工过的毛坯表面作为定位基准是( )

A.粗基准

B.精基准

C.设计基准

D.工艺基准

答案：B

29.可实现以“车、铣代磨”的刀具是( )

A.高速钢刀具

B.工具钢刀具

C.陶瓷刀具

D.硬质合金刀具

答案：C

30.要延长刀具寿命的话,应采用( )

A.较低的切削速度

B.较高的切削速度

C.较小的吃刀量

D.较大的吃刀量

答案：A

31.数控机床上可使夹紧动作更迅速、准确、省力、具有足够刚性的夹具是( )

A.三爪卡盘

B.气动或液压夹具

C.平口钳

D.多工位夹具

答案：B

32.当工件的质量要求能够得到保证时,为提高生产效率应该选择( )

A.低的进给速度

B.较低的进给速度

C.较高的进给速度

D.高的进给速度

答案：C

33.夹持16mm以下直径铣刀进行铣削加工的刀柄是( )

A.热装夹紧式刀柄

B.侧固式刀柄

C.液压夹紧式刀柄

D.弹簧夹头式刀柄

答案：D

34.正确选择刀具材料和几何参数以及切削用量,提高的是( )

A.加工量

B.生产成本

C.生产效率

D.时间定额

答案：C

35.端面刀齿上的切削刃为主切削刃,圆柱面上的切削刃为副切削刃的立铣刀是( )

A.端面立铣刀

B.球头立铣刀

C.键槽铣刀

D.环行铣刀

答案：C

36.粗加工时选择切削用量的原则是( )

A.以提高生产效率为主

B.以保证加工质量为前提

C.以加工成本为主

D.以经济效益为主

答案：A

37.加工高硬材料时使用的刀具是( )

A.高速钢刀具

B.硬质合金刀具

C.陶瓷刀具

D.工具钢刀具

答案：C

38.箱体类零件采用的统一精基准是( )

A.一面一孔

B.一面两孔

C.两面一孔

D.两面两孔

答案：B

39.为特定的工件或加工内容专门设计制造的的铣刀是( )

A.立铣刀

B.面铣刀

C.三面刃铣刀

D.成型铣刀

答案：D

40.切削用量中对切削温度影响最大的是切削速度,影响最小的是( )

A.进给量

B.切削深度

C.工件材料硬度

D.冷却液

答案：B

41.驱动元件采用步进电机的伺服系统是( )

A.负反馈系统

B.开环系统

C.半闭环系统

D.闭环系统

答案：B

42.用立铣刀铣削平面,如果刀具旋转的方向与工件的进给方向相同,这种方法是( )

A.顺铣法

B.逆铣法

C.周铣法

D.端铣法

答案：A

43.在数控机床中用作测量角度的检测元件是( )

A.磁栅

B.激光干涉仪

C.脉冲编码器

D.光珊

答案：C

44.对夹紧装置的要求是( )

A.夹紧时,不要考虑工件定位时的既定位置

B.夹紧力允许工件在加工过程中小范围位置变化及震动

C.有较好的夹紧效果,无需考虑夹紧力的大小

D.有良好的结构工艺性和使用性

答案：D

45.数控机床功能的强弱主要取决于( )

A.数控系统

B.伺服系统

C.检测系统

D.机床

答案：A

46.采用ER型卡簧,适合于夹持较大直径铣刀进行铣削加工的刀柄是( )

A.液压夹紧式刀柄

B.弹簧夹头式刀柄

C.强力夹头刀柄

D.热装夹紧式刀柄

答案：C

47.不适于在加工中心上进行加工的零件是( )

A.精度较高的零件

B.小批量多品种的零件

C.大批量生产的简单零件

D.异形复杂类零件

答案：C

48.适合于高速切削的刀具是( )

A.高速钢刀具

B.工具钢刀具

C.陶瓷刀具

D.硬质合金刀具

答案：C

49.加工中心与一般数控铣床的主要区别是( )

A.主轴转速高

B.机床速度快

C.有刀库和自动换刀装置

D.机床刚性好

答案：C

50.铣削时即能做轴向进给,也能做径向进给的立铣刀具是( )

A.端面立铣刀

B.球头立铣刀

C.键槽铣刀

D.环行铣刀

答案：B

51.在加工中心的机械组成中不包括( )

A.立柱

B.主轴箱

C.刀库

D.控制系统

答案：D

52.数控机床上最常用的刀柄系列是( )

A.ER25

B.BT40

C.7:14

D.AN48

答案：B

53.用于加工平面、台阶面、沟槽等的铣刀是( )

A.立铣刀

B.面铣刀

C.成型铣刀

D.三面刃铣刀

答案：B

54.数控机床中高精度尺寸、复杂轮廓和曲面的检验,常采用的检量具是( )

A.游标卡尺

B.外径千分尺

C.万能角度尺

D.三坐标测量机

答案：D

55.与步进电机转角成正比的是( )

A.脉冲数目

B.脉冲频率

C.脉冲当量

D.脉冲强度

答案：A

56.数控机床中用作测量位移的检测元件是( )

A.测速发电机

B.脉冲编码器

C.感应同步器

D.旋转变压器

答案：C

57.数控铣床在利用刀具半径补偿功能编程时,依据的原则是( )

A.按刀具中心轨迹编程

B.按工件要求编程

C.按铣床运行轨迹编程

D.按工件实际轮廓尺寸编程

答案：D

58.加工中心最突出的特点是( )

A.工序集中

B.对加工对象适应性强

C.加工精度高

D.加工生产率高

答案：A

59.数控加工中心换刀机构常采用的是( )

A.主轴换刀机构

B.人工换刀机构

C.液压机构

D.检测机构

答案：A

60.数控机床的主要技术参数中不包括( )

A.精度指标

B.速度指标

C.高度指标

D.运动指标

答案：C

61.数控机床进行空运行试验的目的是( )

A.检验加工精度

B.检验功率

C.检验程序是否能正常运行

D.检验程序运行时间

答案：C

62.CAXA制造工程师用于修改加工参数的操作是( )

A.轨迹生成

B.特征生成

C.轨迹仿真

D.轨迹编辑

答案：D

63.CAXA制造工程师检查加工轨迹是否正确的操作是( )

A.轨迹生成

B.轨迹编辑

C.轨迹仿真

D.特征生成

答案：C

64.一系列首尾相接的曲线的集合是( )

A.轮廓

B.区域

C.岛

D.刀位点

答案：A

65.数控机床开机时进行回参考点操作,其目的是( )

A.建立工件坐标系

B.建立机床坐标系

C.建立局部坐标系

D.建立极坐标系

答案：B

66.程序段G01 G91 Z80 F60 的含义是( )

A.直线插补进给70mm/min,到达工件坐标X轴80mm处

B.直线插补,进给70mm/min,X轴移动80mm

C.直线插补,进给60mm/min,Z轴移动80mm

D.快速定位, 进给60mm/min,到达工件坐标Z轴80mm处

答案：A

67.圆弧插补段程序中,用-R表示圆弧半径的情况是( )

A.圆弧圆心角小于或等于180°

B.圆弧圆心角大于或等于180°

C.圆弧圆心角小于180°

D.圆弧圆心角大于180°

答案：B

68.工艺路线优化问题实质上是( )

A.寻找最短路径

B.寻找最长路径

C.寻找关键路径

D.工序排序

答案：A

69.要选用精基准的表面,应该安排的工序是( )

A.起始

B.中间

C.最后

D.任意

答案：A

70.用未加工过的毛坯表面作为定位基准是( )

A.粗基准

B.精基准

C.设计基准

D.工艺基准

答案：A

71.加工工艺设计中不正确的工序划分方法是( )

A.按所用刀具划分

B.按粗细加工划分

C.按批量大小划分

D.按加工部位划分

答案：C

72.编排数控加工工序时,采用一次装夹中完成加工的目的是( )

A.减少换刀时间

B.减少重复定位误差

C.减少空运行时间

D.简化加工程序

答案：B

73.对切削力影响最大的切削用量是( )

A.切削速度

B.进给量

C.主轴转速

D.切削深度

答案：D

74.粗加工选择切削用量时,应选择尽可能大的( )

A.进给速度

B.背吃刀量

C.切削速度

D.主轴转速

答案：C

75.加工箱体类零件的加工顺序是( )

A.先孔后面,基准面先行

B.先孔后面

C.先面后孔,基准面先行

D.先面后孔

答案：C

76.保证加工精度和降低刀具的损耗应正确选择( )

A.刀具几何角度

B.切削用量

C.工艺装备

D.刀具耐用度

答案：B

77.除第一道工序外采用粗基准外,其余工序都应使用( )

A.粗基准

B.精基准

C.设计基准

D.工艺基准

答案：B

78.数控机床实现圆周进给运动而采用的夹具是( )

A.多工位夹具

B.回转工作台

C.平口钳

D.三爪卡盘

答案：B

79.采用ER型卡簧,适合于夹持小直径铣刀进行铣削加工的刀柄是( )

A.液压夹紧式刀柄

B.弹簧夹头式刀柄

C.侧固式刀柄

D.热装夹紧式刀柄

答案：B

80.主切削刃分布在铣刀圆拄面的立铣刀是( )

A.端面立铣刀

B.球头立铣刀

C.键槽铣刀

D.环行铣刀

答案：A

81.不宜沿轴向做进给运动的立铣刀是( )

A.端面立铣刀

B.球头立铣刀

C.键槽铣刀

D.环行铣刀

答案：A

82.刀柄与主轴内的拉紧装置相连接的部件是( )

A.刀柄

B.夹头

C.弹簧

D.拉钉

答案：D

83.主要用于模具曲面加工的立铣刀具是( )

A.端面立铣刀

B.球头立铣刀

C.键槽铣刀

D.环行铣刀

答案：B

84.刀柄与主轴孔的配合锥面是( )

A.7:10

B.7:14

C.7:24

D.7:28

答案：C

85.与步进电机转速成正比的是( )

A.脉冲数目

B.脉冲频率

C.脉冲当量

D.脉冲强度

答案：B

86.不用作数控机床测量位移的检测元件是( )

A.感应同步尺

B.光电码盘

C.磁栅尺

D.光珊尺

答案：B

87.插补运算的任务是确定刀具的( )

A.速度

B.加速度

C.运动轨迹

D.运动距离

答案：C

88.加工中心编程说法中不正确的是( )

A.进行合理的工艺分析

B.自动换刀要有足够的空间

C.尽量采用机内对刀

D.尽量采用工序集中

答案：C

89.机械手换刀途中停止的主要原因是( )

A.气动换向阀损坏

B.主轴定向不准

C.机械手卡死

D.程序错误

答案：B

90.数控编程时定义在工件上的几何基准点是( )

A.机床原点

B.绝对原点

C.工件原点

D.装夹原点

答案：C

二、多选题

91.以下辅助功能代码中不用作冷却泵关闭的有( )

A.M03

B.MO4

C.MO5

D.M07

E.M09

答案：ABCD

92.以下准备代码中可以用作孔类加工的代码有( )

A.G81

B.G82

C.G86

D.G90

E.G92

答案：ABC

93.以下代码中不表示固定循环功能的有( )

A.G02

B.G03

C.G73

D.G76

E.G82

答案：AB

94.数控机床上常用的量仪有( )

A.测长仪

B.测角仪

C.钢直尺

D.激光干涉仪

E.三坐标测量机

答案：ABDE

95.零件加工采用工序集中的原则,其优点有( )

A.易于保证加工面之间的位置精度

B.便于管理

C.可以降低对工人技术水平的要求

D.可以减小工件装夹时间

E.降低机床的磨损

答案：ABD

96.数控机床对床身等大件的基本要求有( )

A.应具有足够的静刚度和较高的刚度-重量比

B.应有较好的热变形特性

C.应有较好的动态性能

D.应有良好的工艺性

E.应有良好的抗振性

答案：ABCDE

97.以下准备代码中可以用作程序原点设置的代码有( )

A.G54

B.G55

C.G76

D.G92

E.G98

答案：ABD

98.下面指令中,不是刀具控制的指令有( )

A.G28

B.G40

C.M08

D.T0101

E.S800

答案：ABCE

99.以下辅助机能代码中不用于主程序结束的代码有( )

A.M02

B.M03

C.M07

D.M30

E.M98

答案：ABCE

100.下列描述数控机床对其主传动系统要求中正确的有( )

A.刚性好

B.精度高

C.调速范围宽

D.功率足够

E.电机种类

答案：ABCD

101.加工工序通常包括( )

A.切削加工工序

B.热处理工序

C.淬火工序

D.辅助工序

E.铸造工序

答案：ABD

102.不适合数控铣削的主要加工对象有( )

A.轴类零件

B.盘类零件

C.曲面类零件

D.平面类零件

E.变斜角类零件

答案：AB

103.不是程序结束的指令有( )

A.M03

B.M04

C.M05

D.M08

E.M30

答案：ABCD

104.不是取消刀具半径补偿的指令有( )

A.G28

B.G40

C.G49

D.G50

E.G80

答案：ACDE

105.不是主轴停止的指令有( )

A.M02

B.M03

C.M04

D.M05

E.M06

答案：ABCE

106.描述数控机床对其进给传动系统要求中正确的有( )

A.快速响应

B.低摩擦

C.高刚性

D.传动精度高

E.电机种类

答案：ABCD

107.数控加工中心的刀库形式有( )

A.转塔式刀库

B.园盘式刀库

C.短刀库

D.链式刀库

E.四方刀架

答案：BD

108.数控机床的导轨形式有( )

A.贴塑导轨

B.液体静压导轨

C.滑动导轨

D.滚动导轨

E.直线导轨

答案：ABCD