数控机床与编程——在线考试复习资料

一、单选题

1.非模态代码指令是指( )。

A.一经在一个程序段中指定,直到出现同组的另一个代码时才失效

B.只在写有该代码的程序段中有效

C.不能独立使用的代码

D.有续效作用的代码

2.S1000表示( )。

A.主轴转速 1000mm/min

B.主轴转速1000r/min

C.进给速度1000r/min

D.进给速度1000mm/min

3.刀具半径补偿的地址用( )。

A.D

B.H

C.R

D.J

4.N001 G01 Z—C4 F0.4程序段包含的加工有( )。

A.倒圆

B.倒角

C.圆锥

D.螺纹

5.如果要用数控机床钻直径5mm深100mm的孔是,钻孔循环指令应选择:( )。

A.G81

B.G83

C.G84

D.G76

6.M08指令表示( )。

A.程序停止

B.程序结束

C.主轴正转

D.切削液开

7.编程员在数控编程过程中,定义在工件上的几何基准点为:( )。

A.机床原点

B.绝对原点

C.工件原点

D.装夹原点

8.数控加工中,为保证两次装夹加工后其相对位置准确性,应采用统一的()。

A.刀具规格

B.粗糙度值

C.公差等级

D.基准定位

9.在数控加工中,影响切削速度的因素很多,其中最主要的是( )。

A.刀具材质

B.工件材料

C.刀具形状

D.冷却液的使用

10.编排数控加工工序时,采用一次装夹完成加工的目的是( )。

A.减少换刀时间

B.减少空运行时间

C.减少重复定位误差

D.简化加工程序

11.选择粗加工切削用量时,首先应选择尽可能大的哪种参数,以减少走刀次数?( )。

A.进给速度

B.背吃刀量

C.切削速度

D.主轴转速

12.刀库中的刀具位置严格按所需加工的零件的加工顺序排列,选刀方式采用 ( )。

A.顺序选刀

B.任意选刀

C.人工选刀

D.模块选刀

13.数控机床的液压系统与气压系统相比较,其( )。

A.工作压力低

B.不污染环境

C.压缩性大

D.工作压力大

14.机床的支承件应具有足够的静刚度和较高的( )。

A.弹性—重量比

B.刚度—重量比

C.刚度—弹性比

D.重量—刚度比

15.测量反馈装置的作用是为了: ( )。

A.提高机床的定位精度、加工精度

B.提高机床的使用寿命

C.提高机床的安全性

D.提高机床的灵活性

16.光栅尺是:( )。

A.一种能准确的直接测量位移的元件

B.一种数控系统的功能模块

C.一种能够间接检测直线位移或角位移的伺服系统反馈元件

D.一种能够间接检测直线位移的伺服系统反馈元件

17.交流伺服电动机轴上装有脉冲发生器,用来测量电动机的( )。

A.线位移

B.角位移

C.线速度

D.角速度

18.插补运算的任务是确定刀具的:( )。

A.速度

B.加速度

C.运动轨迹

D.运动距离

19.计算机数控系统能利用计算机图形显示功能,检查编程的刀具轨迹,纠正编程错误等,这表示CNC系统 ( )。

A.柔性好

B.功能强

C.可靠性高

D.经济性好

20.采用数控机床加工零件的合理生产批量在( )。

A.1~9件

B.10~200件

C.201~1000

D.1001~5000件

21.提高数控系统的可靠性,可大大降低数控机床的( )。

A.故障率

B.生产率

C.使用率

D.产出率

22.一种灵活的、通用的、能够适应产品频繁变化的柔性自动化机床是()。

A.自动机床

B.组合机床

C.专用自动生产线

D.数控机床

23.数控机床与其它自动化机床的一个显著区别在于当加工对象改变时,一般只需更换()。

A.程序

B.刀具

C.夹具

D.工件

24.通常情况下,平行于机床主轴的坐标轴是( )。

A.X轴

B.Y轴

C.Z轴

D.A轴

25.在G54中设置的数值是:( )

A.工件坐标系的原点相对机床坐标系原点偏移量

B.刀具的长度偏差值

C.工件坐标系原点

D.工件坐标系的原点相对对刀点的偏移量

26.数控机床加工时能在一次装夹中加工出很多待加工的部分,因此其( )。C

A.自动化程度高

B.加工的零件一致性好

C.生产效率高

D.便于产品研制

27.用一把立铣刀铣削平面,刀具旋转的方向与工件的进给方向相反,这种方法称( )。

A.顺铣法

B.逆铣法

C.双面铣法

D.端铣法

28.程序编制中,首件试切的作用是:( )

A.检验零件图样的正确性

B.检验零件工艺方案的正确性

C.检验程序单或控制介质的正确性,并检验是否满足加工精度的要求

D.仅检验数控穿孔带的正确性

29.关于加工中心编程时,下面哪种说法是错误的:(   )

A.进行合理的工艺分析

B.自动换刀要有足够的空间

C.尽量采用机内对刀

D.尽量采用工序集中

30.机床有四个工位,其中三个为加工工位,一个为装卸工件工位,此种布局满足的( )。

A.多工位加工

B.多刀加工

C.多座标联动

D.快速换刀

31.机床自激振动所需能量来自切削过程( )

A.外部

B.磨损

C.温度

D.本身

32.为了避免机床发生共振,可以提高机床( )。

A.静刚度

B.动刚度

C.接触刚度

D.刀具刚度

33.机床传动系统中,直齿传动副的最大传动比为()。

A.2

B.4

C.6

D.8

34.磁栅测量装置的结构组成包括读取磁头、检测线路和 ( )

A.光栅标尺

B.感应标尺

C.同步标尺

D.磁性标尺

35.数控机床中常用的测量直线位移的测量元件是:( )

A.光电编码盘

B.旋转变压器

C.光栅

D.测速发电机

36.光栅测量装置的结构组成包括标尺光栅和( )。

A.磁性光栅

B.感应光栅

C.指示光栅

D.同步光栅

37.步进电动机在空载情况下,不失步启动所能允许的最高频率称为()。

A.满载起动频率

B.平均起动频率

C.空载起动频率

D.额定起动频率

38.当步进电动机不改变通电状态,转子不动时,在轴上加一负载转矩,定子与转子有一个角位移,称为()。

A.步距角

B.调整角

C.相位角

D.失调角

39.步进电机的按照U-UV-V-VW-W-WU顺序通电的工作方式是:( )

A.三相三拍

B.三相双三拍

C.三相六拍

D.五相十拍

40.步进电机的转速与什么成正比? ( )

A.脉冲数目

B.脉冲频率

C.脉冲当量

D.电源电压

41.数控机床具有准确定位功能,要求从一点到另一点之间按直线移动并进行切削加工,此系统是( )。

A.点位控制系统

B.点位/直线控制系统

C.连续控制系统

D.直线控制系统

42.数控机床的调速是按照控制指令自动进行的,要求变速机构必须适应 ( )。

A.手动操作

B.自动操作

C.弹性操作

D.刚性操作

43.数控机床的加工中心都配有( )。

A.运输小车

B.刀库系统

C.空气轴承

D.静压轴承

44.数控系统的补偿功能主要用来补偿机械系统带来的( )。

A.误差

B.振动

C.温度

D.磁场

45.对曲率变化较大和精度要求较高的曲面精加工,常用哪种联动进行的行切法加工?( )。

A.两轴半坐标联动

B.三轴坐标联动

C.四轴坐标联动

D.五轴坐标联动

46.数控机床性能的好坏主要取决于:( )。

A.数控系统

B.伺服系统

C.检测系统

D.机床

47.圆弧编程格式中,XYZ表示为:( )。

A.圆弧的起点坐标

B.圆弧的终点坐标

C.圆心坐标

D.圆弧的半径

48.逆时针整圆编程指令是:( )。

A.G81

B.G92

C.G02

D.G03

49.考虑刀具与工件相对运动关系及坐标系方向,编程时采用什么原则? ( )

A.刀具固定不动,工件移动

B.工件固定不动,刀具移动。

C.由机床说明书决定

D.分析机床运动关系后,再根据实际情况确定。

50.指令G40的含义是( )。

A.刀具左补偿

B.刀具右补偿

C.取消刀具补偿

D.刀具长度补偿

51.下列刀具中,哪种刀具的刀位点是刀头底面的中心?( )

A.车刀

B.立铣刀

C.球头铣刀

D.镗刀

52.通常情况下,平行于机床主轴的坐标轴是( )。

A.X轴

B.Y轴

C.Z轴

D.不确定

53.刀具远离工件的运动方向为坐标的什么方向?( )

A.右

B.左

C.正

D.负

54.G01指令表示的插补是( )。

A.顺时针圆弧

B.逆时针圆弧

C.抛物线

D.直线

55.良好的结构性允许数控机床进行大切削用量的强力切削,有效地节省了( )。

A.辅助时间

B.机动时间

C.准备时间

D.周转时间

56.在铣削一个凹槽的拐角时,很容易产生过切。为避免这种现象的产生,通常采取的措施是:( )。

A.降低进给速度

B.提高主轴转速

C.提高进给速度

D.更换直径小的铣刀

57.步进电机工作的根本原因是:( )。

A.通电脉冲

B.错齿

C.三相电源

D.通电脉冲频率

58.直流调速电动机,在恒功率范围的调速方法用( )。

A.调电阻

B.调电压

C.调磁场

D.调水压

59.滚珠丝杠副处于垂直传动时,必须装有( )。

A.弹簧装置

B.准停装置

C.冷却装置

D.制动装置

60.在数控机床上,下列划分工序的方法中错误的是( )。

A.按所用刀具划分工序

B.以加工部位划分工序

C.按粗、精加工划分工序

D.按不同的加工时间划分工序

61.加工箱体类零件平面时,应选择的数控机床是( )。

A.数控车床

B.数控铣床

C.数控钻床

D.数控镗床

62.车床类夹具中,加工盘类零件采用( )。

A.自动定心三爪卡盘

B.拨盘与顶尖

C.自定心中心架

D.自动转塔刀架

63.提高构件的自身刚度的方法中,内部肋板布置形式效果最好的是( )。

A.纵向

B.横向

C.对角

D.交叉

64.移动立柱式卧式加工中心的床身通常采用( )。

A.O形结构

B.H形结构

C.T形结构

D.Y形结构

65.半闭环控制伺服进给系统的检测元件一般安装在:( )。

A.工作台上

B.丝杠一端

C.工件上

D.导轨

66.提高数控系统的可靠性,可大大降低数控机床的( )。

A.故障率

B.生产率

C.使用率

D.产出率

67.标准规定数控机床的刚度应比类似的普通机床高。( )。

A.20%

B.50%

C.100%

D.200%

68.机床导轨按受力情况可分为以下类型导轨( )。

A.开式导轨和闭式导轨

B.主运动和进给运动

C.直线运动和圆周运动

D.静压导轨和动压导轨

69.机床的支承件应具有足够的静刚度和较高的( )。

A.弹性—重量比

B.刚度—重量比

C.刚度—弹性比

D.重量—刚度比

二、多选题

70.滚珠丝杠副的在机床上的支承方式有()。

A.一端装止推轴承

B.两端装向心轴承

C.两端装止推轴承

D.一端装止推轴承,另一端向心装轴承

71.对数控机床机械结构有包含以下要求()。

A.高的刚度

B.高的柔性

C.高抗振性

D.高定位精度

72.齿轮传动副刚性调整法消除间隙的措施有()。

A.双螺母

B.偏心轴套

C.轴向垫片

D.双薄片齿轮

73.数控机床中常用的测量角度位移的测量元件有:()。

A.编码盘

B.圆光栅

C.直线光栅

D.光电编码盘

74.步进电动机的通电工作方式有()。

A.单相单拍

B.三相三拍

C.三相六拍

D.五相五拍

75.影响步进电动机步距角大小的因素有()。

A.相数

B.齿数

C.负载大小

D.通电方式系数

76.数控系统能提供的补偿功能有()。

A.丝杠

B.齿轮

C.热变形

D.刀具长度

77.机械加工自动化能提高()。

A.产品质量

B.生产效率

C.产品利润

D.故障率

78.数控系统的指令功能含有( )。

A.G

B.M

C.F

D.T

79.数控机床对刀具含有以下要求( )。

A.可靠的断屑

B.高的耐用度

C.快速的调整

D.快速的更换

80.机床传动系统图反映了( )。

A.传动件类型

B.转速高低

C.传动关系

D.传动比计算

81.直线式感应同步器结构包括:( )

A.定尺

B.滑尺

C.光栅

D.换向片

82.数控机床中常用的测量直线位移的测量装置有:( )

A.光电编码盘

B.旋转变压器

C.直线光栅

D.直线感应同步器

83.步进电动机电源种类含有( )。

A.单电压驱动

B.双电压驱动

C.斩波驱动

D.细分驱动

84.在数控机床加工零件，当零件定位面不变，形状改变时,可不更换( )。

A.程序

B.工具

C.夹具

D.检具

85.为了提高数控机床的加工精度和动态特性,数控系统能实现以下功能补偿( )。

A.丝杠间隙

B.齿轮间隙

C.刀具长度

D.刀具半径

86.对数控夹具有( )。

A.精度要求

B.定位要求

C.空间要求

D.快速重调要求

87.数控加工,按工艺适应程度将零件分为( )。

A.最适应类

B.较适应类

C.不适应类

D.低适应类

88.数控加工工艺的工艺特点包括( )。

A.工艺内容十分具体

B.工艺的内容十分具体

C.自动化程度高

D.注重加工的适应性

89.数控机床使用的自动换刀装置主要有( )。

A.转塔式

B.刀库式

C.运输式

D.手动式

90.数控机床的主运动广泛采用无级调速,其形式有( )。

A.机械式

B.液压式

C.人工方法

D.电气式

91.滚珠丝杠副消除间隙的方法有( )。

A.双螺母

B.齿差式

C.电动式

D.垫片式

92.测量装置中的增量式光电编码器能够把回转件的什么测出?( )

A.旋转方向

B.旋转角度

C.加速度

D.旋转速度

93.直流伺服电动机的结构主要包括( )。

A.定子

B.转子

C.电刷

D.换向片

三、判断题

94.数控加工中,配置刀具、辅具的原则是:价格第一,质量第二。( )

95.数控车削加工中,广泛采用不重磨机夹可转位车刀。( )

96.提高机床抗振性的方法只有增加构件的阻尼。( )

97.具有自动换刀功能的数控机床,应有主轴的准停装置。( )

98.数控系统的补偿功能,是为了提高数控机床的动、静态刚度。( )

99.G73适合用于钻深孔。( )

100.编排数控机床加工工序时,为了提高加工精度,采用一次装夹多工序集中。( )

101.数控机床的刀库大,其结构就复杂,对机床总体布局有影响。( )

102.直线电动机的工作原理与旋转电动机相比,有本质区别。( )

103.数控机床由机械结构部件、CNC单元、驱动装置和辅助装置组成。()

104.G99 G04 U3表示暂停3s。( )

105.数控加工工艺中,铣削零件底平面时,槽底圆角半径不应过大。( )

106.变速组的级比指数、变速范围及扩大顺序的关系符合一定规律,则该系统主轴的各级转速呈无空缺、无重复的等比数列。 ( )

107.机床导轨的功用是起导向和传动作用。( )

108.数控机床与自动机床在加工对象改变时,都不需对机床作出任何调整。( )

数控机床与编程——在线考试复习资料答案

一、单选题

1. B

2. B

3. A

4. B

5. B

6. D

7. C

8. D

9. A

10. C

11. B

12. A

13. D

14. B

15. A

16. D

17. B

18. C

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. C

25. A

26. C

27. B

28. C

29. C

30. A

31. D

32. A

33. A

34. D

35. C

36. C

37. C

38. D

39. C

40. B

41. D

42. B

43. B

44. A

45. D

46. A

47. B

48. D

49. B

50. C

51. B

52. C

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. C

59. D

60. D

61. B

62. A

63. D

64. C

65. B

66. A

67. B

68. A

69. B

二、多选题

70. ACD

71. ACD

72. BCD

73. ABD

74. BCD

75. ABD

76. ABCD

77. ABC

78. ABCD

79. ABCD

80. ACD

81. AB

82. CD

83. ABCD

84. BCD

85. ABCD

86. ABCD

87. ABC

88. ABD

89. AB

90. ABD

91. ABD

92. ABD

93. ABCD

三、判断题

94. 错误

95. 正确

96. 错误

97. 正确

98. 错误

99. 错误

100. 正确

101. 正确

102. 错误

103. 正确

104. 错误

105. 正确

106. 正确

107. 错误

108. 错误