铁路交通信号控制——在线考试复习资料

一、单选题

1.钢轨阻抗和( )是轨道电路固有的电气参数。

A.道床电阻

B.漏泄导纳

C.钢轨电阻

D.漏泄电导

2.轨道电路的两个作用是( )。

A.监督列车的占用,传递列车信息

B.监督列车的占用,转化道岔位置

C.转化道岔位置,传递列车信息

D.监督列车的占用,实现道岔的锁闭

3.自动闭塞区段应装设( )机车信号。

A.连续式

B.接近连续式

C.断点式

D.接近断点式

4.( )的接地汇集线应单独设置,与环形接地装置单点冗余连接。

A.电源室电源防雷箱处、控制台室

B.控制台室、防雷分线室处

C.电源室电源防雷箱处、防雷分线室处

D.电源室电源防雷箱处、继电器室

5.TDCS工程的实施已带动整个铁路信号系统向( )方向发展,从根本上改变了调度指挥落后的局面。

A.网络化、智能化

B.网络化、多样化

C.多样化、智能化

D.网络化、信息化

6.轮轴传感器类型很多,按工作原理分为变耦合式和( )。

A.变衰耗式

B.压力传感器

C.位移传感器

D.速度传感器

7.以下不需要设贯通地线的情况是( )

A.电气化区段

B.繁忙干线

C.铁路枢纽

D.控制台室

8.以下不属于平面溜放作业类型的是( )。

A.单钩溜放

B.连续溜放

C.多组溜放

D.双钩溜放

9.以下不属于TDCS的信息种类的是( )。

A.地理地图数据

B.静态数据

C.远程数据

D.动态数据

10.调车信号机信号关闭的时机是( )。

A.车列刚一越过

B.第一节机车越过时

C.车列完全进入后

D.人工关闭

11.我国铁路先行管理体制基本上是以( )为核心。

A.站

B.段

C.行车调度

D.车号

12.驼峰进路控制系统是驼峰自动化系统中的一个子系统,驼峰进路包括( )。

A.推送进路、溜放进路、调车进路

B.锁闭进路、溜放进路、调车进路

C.推送进路、锁闭进路、调车进路

D.推送进路、溜放进路、锁闭进路

13.联动道岔是指( )。

A.由多台转辙机牵引的道岔。

B.定位时一起定位,反位时一起反位的道岔。

C.平行作业时必须考虑动作的道岔。

D.防止侧面冲突时必须考虑动作的道岔。

14.铁路信号显示制度通常可分为进路式和速差式。速差制的速度级可概括为( )三级。

A.禁止通行,减速运行,准许按规定车速运行

B.禁止通行,减速运行,允许运行

C.禁止通行,低速运行,准许按规定车速运行

D.允许运行,限速运行,准许按规定车速运行

15.继电器衔铁正常动作的时间为( )秒。

A.0.1S以下

B.0.3S—1.0S以上

C.1.0S左右

D.0.1S-0.3S之间

16.关于城市轨道交通色灯信号机的设置,以下( )情况不可以采用矮型信号机。

A.不办理通过列车的到发线上的出站、发车进路信号机

B.道岔区内的调车信号机及驼峰调车场内的线束调车信号机

C.自动闭塞区段,隧道内的通过信号机

D.车辆段的进段、出段信号机

17.以下关于铁路信号的作用描述不正确的是( )。

A.保障铁路运输安全

B.指引旅客

C.提高运输效率、改善劳动条件、提高服务质量

D.铁路信息化系统基础信息采集

18.以下关于半自动闭塞的作用描述不正确的是( )。

A.发车站要向接车站发车,必须区间空闲并得到接车站同意并办理闭塞手续后,才能开放出站信号机

B.列车从发车站出发后,区间闭塞,两站都不能向该区间发车

C.列车到达接车站,车站值班员确认列车整列到达,办理到达复原后,区间才能解除闭塞

D.信号机的显示随着列车运行位置而自动变换,完全不需要人工参与

19.自动闭塞区段是利用( )来隔离列车的。

A.时间

B.空间

C.车速

D.时间和空间

20.以下转辙机的种类是按照锁闭道岔方式分类的是( )。

A.直流转辙机、交流转辙机

B.普通动作转辙机、快动转辙机

C.内锁闭转辙机、外锁闭转辙机

D.可挤转辙机、不可挤转辙机

21.ZD6型电动转辙机额定电压为( )。

A.220V

B.180V

C.160V

D.100V

22.铁路信号系统的总体结构可以分为三层,以下不属于第二层的是( )。

A.车站联锁

B.列控装置

C.道口安全控制

D.调度中心

23.以下编组类种类不是按车场数量和配置分类的是( )。

A.单向横列式配置

B.单向纵列式配置

C.路网性编组站

D.双向混合式配置

24.以下几项不属于城市轨道交通信号基础设备的是( )。

A.计轴器

B.轨道电路

C.继电器

D.转辙机

25.以下信号机种类不是按发出固定信号的机具分类的是( )。

A.进站信号机

B.机车信号机

C.臂板信号机

D.色灯信号机、

26.根据软件的设计原则和客户机功能,客户机的软件结构从上到下一次为( )三个层次。

A.人机界面、信息处理、服务访问接口

B.信息处理、人机界面、服务访问接口

C.服务访问接口、人机界面、信息处理

D.人机界面、服务访问接口、信息处理

27.关于JWX-2000型信号微机监测系统的网络结构的技术特点以下说法不正确的是( )

A.技术先进

B.支持多种传输方式

C.有较强的适应能力

D.采用模块化设计方法,利于各模块的更换升级

28.以下不属于驼峰溜放速度控制方案的是( )。

A.点式调速方案

B.列式控速方案

C.连续式调速方案

D.点加速连续式调速方案

29.我国规定一般的轨道电路分路灵敏度为( )Ω。

A.0.05

B.0.04

C.0.07

D.0.06

30.在闭塞的概念中,其关键实质指( )。

A.防护车站行车安全

B.保证司机的正常驾驶

C.区间行车组织方法

D.提高平行作业效率

31.以下选项不属于列车运行控制系统的是( )。

A.列车运行超速防护系统

B.机车信号

C.列车运行监控记录装置

D.车站连锁

32.( )可连续接收到地面列控设备的车一地通信信息,是列控技术应用及发展的主流。

A.连续式列控系统

B.点式列控系统

C.点—连式列车运行控制系统

D.列车自动驾驶系统

33.车站必须设在曲线上时,不得设在( )曲线上,其曲线半径不得小于该区段内的最小曲线半径。

A.同向

B.反向

C.C形

D.卵形

34.( )是指两个车站(或线路所)之间的铁路线路。

A.车站线路有效长度

B.进路

C.区间

D.中间站

35.( )是衡量轨道电路分路效应优劣的标准。

A.标准分路灵敏度

B.列车分路电阻

C.分路效应

D.极限分路灵敏度

36.在信号显示中除了采用红、黄、绿三种基本颜色以外,还采用月白色和蓝色。蓝色表示为�禁止调车信号�或�______�。

A.容许信号

B.引导信号

C.准许调车信号

D.停车信号

37.铁路局电务监测中心配置应用服务器、监测终端和维护工作站,其中( )为双机冗余。

A.应用服务器

B.维护工作站

C.监测终端数量

D.应用服务器和维护工作站

38.继电集中连锁的设备可分为室内、外两大部分,室外部分主要有( )。

A.控制台、电源屏

B.区段人工解锁按钮盘、继电器组合

C.组合架、分线盘

D.信号机、转辙机和轨道电路

39.所谓接近区段,对调车进路而言是指( )。

A.进路始端调车信号机外方的一个轨道电路区段或股道

B.进路始端出站信号机(或出站兼调车信号机)外方的股道

C.指进路始端进站信号机外方的闭塞分区

D.从同方向进站信号机开始到该出站信号机为止的线路

40.轨道电路的( )是指当轨道电路区段内有车占用时,接收设备应被分路而停止工作的状态。

A.断轨状态

B.分路状态

C.调整状态

D.停机状态

41.限流器一般可以用电阻器或电抗器构成,它的作用是( )。

A.保护电源设备

B.划分轨道回路

C.分割轨道回路

D.接收轨道信号电流

42.以下几项不属于驼峰进路的是( )

A.推送进路

B.溜放进路

C.区间进路

D.调车进路

43.信号传输线路,可采用电缆、光缆等传输手段。通信传输线路以( )为主。

A.光纤

B.电缆

C.高压线

D.光缆

44.( )是用来记录车站值班员办理事故复原的次数。

A.按钮

B.表示灯

C.电铃

D.计数器

45.在信号系统中( )和行车调度指挥控制是关系铁路现代化最重要、最关键的技术,前者直接控制列车的运行车速,后者直接进行列车调度指挥。

A.列车运行控制

B.现代通讯技术

C.计算机技术

D.数字信号处理技术

46.继电器的返还系数指( )。

A.额定值/释放值

B.释放值/工作值

C.工作值/额定值

D.工作值/释放值

47.钢轨绝缘节的设置不正确的是( )。

A.道岔区段警冲标的内方,不得小于3.5 m,若实在不能满足此要求,则该绝缘节称为侵限绝缘

B.两绝缘节应设在同一坐标处,避免产生死区段,若错开则距离大于2.5m

C.两相邻死区段间隔,不得小于18m

D.信号机处的绝缘节:应与信号机坐标相同,若达不到有:进站、接车进路信号机处的绝缘可以设在信号机前方1m或后方1m范围内

48.防护道岔是指( )。

A.由多台转辙机牵引的道岔

B.定位时一起定位,反位时一起反位的道岔

C.平行作业时必须考虑动作的道岔

D.防止侧面冲突时必须考虑动作的道岔

二、多选题

49.关于转辙机的作用以下描述正确的是( )。

A.转换道岔的位置,根据需要转换至定位或反位

B.道岔转至所需位置而且密贴后,实现锁闭,防止外力转换道岔

C.正确地反映道岔的实际位置,道岔的尖轨密贴于基本轨后,给出相应表示

D.道岔被挤或因故处于�四开�(两侧尖轨均不密贴)位置时,及时断开表示,给出报警

50.以下关于ZD(J)9系列电动转辙机的特点描述真确的是( )。

A.采用滚珠丝杠减速,效率高

B.接点系统采用铍青铜静接点组和铜钨合金动接点环

C.伸出杆件用镀铬防锈,伸出处用聚乙烯堵孔圈和油毛毡防尘圈支撑和防尘

D.转动和滑动面用SF—2复合材料衬套和衬垫,维护工作量小

51.TVM430主要由( )组成。

A.地面设备

B.车载设备

C.地-车传输设备

D.信号机

52.铁路信号的发展趋势有( )

A.功能与作用综合化

B.系统结构网络化

C.信号设备数字化、智能化,

D.通信信号一体化

53.城市轨道交通信号系统的特点有( )

A.具有完善的列车速度监控功能

B.联锁关系比较简单

C.车辆段独立采用连锁设备

D.自动化水平高

54.信号设备雷电防护按照分区、分级、分设备防护原则,采用( )方式。

A.纵向防护

B.横向防护

C.纵横防护

D.竖向防护

55.以下属于行车调度功能的是( )

A.用户登录及交接班登录

B.实时监督信息显示

C.调度命令的下达

D.列车编组和速报的生成

56.信号继电器按动作原理分为( )。

A.电磁继电器

B.电流继电器

C.感应继电器

D.电压继电器

57.信号系统的基础设备包括( )。

A.信号机

B.继电器与继电器电路

C.轨道电路

D.转辙机与道岔控制电路

58.交流电源继电器具有( )特性。

A.电压选择特性

B.电流选择特性

C.相位选择特性

D.频率选择特性

59.进站信号机的作用包括( )。

A.防护车站

B.指示列车的运行条件;

C.防护区间

D.组织方法

60.敌对进路同时行车会危及行车安全的任意两条进路,有以下哪种情况( )。

A.同一到发线上对向的列车进路与列车进路

B.同一到发线上对向的列车进路与调车进路

C.同一到发线上对向的调车进路与调车进路

D.同一咽喉区内对向重叠或顺向重叠的列车进路与调车进路

61.进路建立过程包括哪几个阶段( ).

A.操作阶段。

B.选路阶段。

C.道岔转换阶段。

D.进路封锁阶段。

62.在确定通过信号机的位置时应综合考虑的因素包括( )。

A.应避免设在列车停车后启动时容易断钩的地点

B.应尽量避免设在停车后启动困难的上坡道上

C.尽量避免设在隧道内及大型桥梁上

D.距防护地点不少于50m

63.铁路信号系统的总体结构可以分为三层,其中最底层包括( )。

A.转辙机

B.轨道电路

C.信号机

D.机车信号

64.现代铁路信号与传统铁路信号相比,主要差别有( )。

A.设置综合调度系统,对列车运营指挥实行集中控制方式

B.取消传统的地面信号,采用列车运行控制系统

C.采取计算机网络传输和交换与行车、旅客服务相关的信息

D.缺乏信息化调度指挥

65.ZYJ7型电液转辙机的油路系统为闭式系统可分成( )几个部分。

A.辅助装置

B.动力源

C.操纵控制装置

D.执行机构

66.按机车接收地面信息的时机分,机车信号可以分为( )两种。

A.断点式

B.连续式

C.接近连续式

D.不连续式

67.调车驼峰按其技术装备和作业特点不同可分为( )。

A.机械化驼峰

B.半自动化驼峰

C.自动化驼峰

D.非机械化驼峰

68.根据道岔的作用,可以将道岔分为( )。

A.单动道岔

B.双动道岔

C.多动道岔

D.交叉渡线道岔

69.铁路信号按发出信号的机具能否移动可分为( )。

A.固定信号

B.移动信号

C.手信号

D.机车信号

70.铁路信号包括信号系统和信号设备、器材两个层次。其中信号设备、器材包括( )。

A.继电器

B.信号机

C.轨道电路

D.转辙机

71.转辙机按动作能源和传动方式分类,可分为( )。

A.电动转辙机

B.电动液压转辙机

C.内锁闭转辙机

D.电空转辙机;

72.轨道电路的基本工作状态分为( )。

A.调整状态

B.分路状态

C.断轨状态

D.断电状态

三、判断题

73.防雷变压器的级间电容由三部分构成,即初级和铁芯间的电容C2,次级和铁芯间的电容C1,初级和次级间的电容C12。( )

74.列车运行控制采用三级控制,即控制中心控制、远程控制终端控制和车站工作站控制。( )

75.按地域城市轨道交通信号系统分成四部分车站及轨旁设备、车辆段设备、试车线设备、车载设备。( )

76.铁路线路分为正线、站线、岔线、段管线及特别用途线。( )

77.采集机按工作原理划分为综合采集机、道岔采集机、轨道采集机、开关量采集机、区间采集机和其他专用采集机。( )

78.闭塞分为半自动闭塞、自动站间闭塞和自动闭塞。( )

79.联锁设备分为正线车站联锁设备和车辆段联锁设备。( )

80.雷电有直接雷和间接雷两种。( )

81.列车的禁止信号显示黄灯,调车的禁止信号显示蓝灯。( )

82.安全型继电器接点接触式形式有面接触、线接触、点接触。( )

83.信号设备必须设置安全、屏蔽、防雷天线。( )

84.信号继电器按电流性质分为直流继电器和交流继电器。( )

85.分散自律调度集中系统具备了调车进路远程控制和智能化控制的功能,有效地解决了车站与调度中心频繁交换控制权进行调车控制的问题。( )

86.客户机将通过标准数据库访问接口和应用网络服务通信接口访问服务器。( )

87.驼峰调车时解体车列被推上峰顶后,摘钩的车辆主要依靠本身的重力,向编组线自行溜放。( )

88.移频自动闭塞信息能直接用于机车信号,因此在装设机车信号时无需增加地面设备。( )

89.信号是指示行车和调车运行条件的命令,信号显示应力求简单明了,使行车人员易于辨认。( )

90.继电器的接点数量不能满足电路要求时,应设复示继电器,复示继电器应能及时反应主继电器的动作状态。( )

91.继电器的接点最大允许电流不应大于电路的工作电流,必要时可采用接点并联的方法。( )

92.无极继电器的吸引力直接决定于通过工作气隙的磁通的大小。( )

93.预告信号机距其主体信号机的距离规定不得少于400m,以满足列车制动距离的要求。( )

94.继电器电路的分析法包括动作程序法、时间图解法、指示组织法。( )

95.红色灯光和蓝色灯光的信息显示为进站引导信号显示。( )

96.双线区段的车站股道编号应从正线起,按列车的运行方向分别向内顺序编号。( )

97.在进站信号机外反应距离内进站方向为超过6�下坡道的车站,应在正线或到发线的接车方向末端设置安全线。( )

98.雷电侵入信号设备的主要途径是直流电源线、轨道电路、电缆等。( )

99.计算机联锁是通过计算机技术、控制技术和通信技术来实现车站联锁控制功能的实时控制系统。( )

100.为了调整双方向列车的运行,在线路的两侧都要装设通过信号机,这种自动闭塞称为移频自动闭塞。( )

101.继电器的接点是继电器的执行机构,用来实现接通或断开电路的目的。( )

102.对于铁路信号来说,无极继电器的释放值越低,返还系数越接近1,越安全。( )

103.通过信号机设在自动闭塞区段的闭塞分区分界处,它的作用是指示列车能否进入它所防护的闭塞分区。( )

104.进路是指列车或调车车列在站内运行时所通过的路径。( )

105.进路制是根据需要限制的速度级来规定显示数目和显示方法的制度,含有一定的限制速度的含义。( )

106.锁闭杆的作用是通过安装装置与转辙机动作杆相连,利用其凸台和锁勾缺口带动尖轨。( )

107.连锁图表由信号平面布置图和联锁表两部分组成。( )

108.城市轨道交通的信号系统通常由列车运行自动控制系统和车辆段信号控制系统两大部分组成。( )

铁路交通信号控制——在线考试复习资料答案

一、单选题

1.B

2.A

3.A

4.C

5.A

6.A

7.D

8.D

9.C

10.A

11.C

12.A

13.A

14.A

15.D

16.D

17.B

18.D

19.D

20.C

21.A

22.D

23.C

24.C

25.A

26.A

27.D

28.B

29.D

30.C

31.D

32.A

33.B

34.C

35.A

36.A

37.A

38.D

39.A

40.B

41.A

42.C

43.D

44.D

45.A

46.B

47.B

48.D

二、多选题

49.ABCD

50.ABCD

51.ABC

52.ABCD

53.ABCD

54.ABC

55.ABCD

56.AC

57.ABCD

58.CD

59.AB

60.ABD

61.ABCD

62.ABC

63.ABCD

64.ABC

65.ABCD

66.BC

67.ABCD

68.ABD

69.ABC

70.ABCD

71.ABD

72.ABC

三、判断题

73.错误

74.正确

75.错误

76.正确

77.错误

78.正确

79.正确

80.错误

81.错误

82.正确

83.错误

84.正确

85.正确

86.正确

87.正确

88.正确

89.正确

90.正确

91.错误

92.正确

93.错误

94.错误

95.错误

96.错误

97.错误

98.错误

99.正确

100.错误

101.正确

102.错误

103.正确

104.正确

105.错误

106.正确

107.正确

108.正确