微机接口技术及应用——在线考试复习资料

一、单选题

1.一个8位D/A转换器的分辨率可达到满量程的(      )。

A.1/8

B.1/16

C.1/128

D.1/256

2.如用译码器74LS138的输出信号与8086CPU的/WR信号组合后成为8255A的片选控制信号,应选用下列哪中逻辑电路(      )

A.与门

B.或门

C.与非门

D.或非门

3.作为现行PC机的主要系统总线是(      )

A.ISA总线(AT总线)

B.PCI总线和ISA总线

C.EISA总线

D.PCI总线

4.一般的键盘接口使用(      )

A.并行接口

B.串行接口

C.并行或串行接口

D.直接接在总线上

5.断响应信号INTA2的作用是(      )

A.表示接受到中断

B.选择外设

C.让中断控制器向CPU送中断类型号

D.没有明确的作用

6.定时器8253如作为波特率发生器,应工作下列哪一种工作方式(     )。

A.2

B.3

C.4

D.5

7.使多路模拟信号共有一个A/D转换器时,需使用(    )。

A.采样保持器

B.多路模拟开关

C.传感器

D.滤波电路

8.启动8253的计数器开始计数的方式有(    )

A.软件方式

B.硬件方式

C.软件和硬件方式

D.门控信号

9.8255A工作在方式2(双向选通I/O)时(    )。

A.只能作输入接口

B.只能作输出接口

C.作输入口或作输出口

D.同时可作输入口、输出口

10.8086中断向量表的大小为(    )字节。

A.256

B.1024

C.2k

D.64k

11.8086在执行IN  AL,DX指令时,AL寄存器的内容输出到(    )上。

A.地址总线

B.数据总线

C.存储器

D.寄存器

12.数据的输入输出指的是(    )进行数据交换。

A.CPU与存储器

B.CPU与外设

C.存储器与外设

D.内存与外存

13.下列为引起CPU程序中断的四种情况,哪一种需要由硬件提供中断类型码? (       )

A.INTO

B.NMI

C.INTR

D.INT n

14.在某一存储器系统中,设有只读存储器16KB,随机存储器48KB,用16根地址线来寻址,如只读存储器位于低地址段,则其地址范围是(       )。

A.0000H—2BFFH

B.0000H—0FFFH

C.0000H—3FFFH

D.0000H—4AFFH

15.在PC机中,键盘与主机的接口电路结构形式是(       )

A.固定式

B.半固定式

C.可编程式

D.智能型

16.串口通信的波特率为1200,数据格式为1位起始位、8位数据位、1位停止位,则每秒传送的字节数是(       )个。

A.8

B.15

C.12

D.120

17.在使用8255A时,值位/复位命令应写入(       )

A.A口

B.B口

C.C口

D.命令口

18.8086CPU可以识别的中断源类型总数是(       )

A.128

B.256

C.1024

D.65536

19.8086CPU I/O的编址方式是(       )

A.统一编址

B.独立编址

C.统一和独立编址

D.以上三者都不是

20.设INTR中断号为60H,中断向量为3344H:1122H,则从180H起连续地址单元的内容为(       )

A.33 44 11 22

B.44 33 22 11

C.11 22 33 44

D.22 11 44 33

21.8253工作于方式5时( ):

A.可产生周期性负脉冲

B.多用作方波发生器

C.必须由GATE信号上升沿启动计数

D.由GATE信号上升沿继续计数

22.下列属于接口标准的是( )

A.PCI

B.EISA

C.RS232C

D.ISA

23.欲使地址译码器的输出信号有效,其中的控制信号AEN和IOR#必须分别取值为 ( )

A.0,0

B.0,1

C.1,0

D.1,1

24.根据下面提供的PC机内存中的数据,lNT 11H中断服务程序的人口地址是( )
0000:0040 B3 18 8A CC 4D F8 00 F0--41 F8 00 F0 C5 18 8A CC 0000:0050 39 E7 00 F0 A0 19 8A CC--2E E8 00 F0 D2 EF 00 F0

A.8A19:A0F0

B.F000:F840

C.A019: 8ACC

D.CC8A:19A0

25.某显示器的分辩率为1024*768,表示像素颜色的位宽为16bit,则应配置的显示存储器容量一般为( )

A.4MB

B.2MB

C.1Mb

D.8MB

26.接口电路的核心功能之一是( )

A.返回外设状态

B.设备选择

C.信号转换

D.数据宽度与数据格式转换

27.一个满量程为5V的D/A转换器,要求能分辩的最小电压的5mV,则分辨率为( )

A.8

B.16

C.10

D.32

28.有关8255A状态字的使用,下列叙述正确的是( )

A.状态字由用户任意指定

B.状态字与C口的外部引脚无关

C.查INTR位不如查IBF或OBF位可靠

D.INTE位由I/O操作过程中自动产生

29.有关DMA技术,下列叙述正确的是( )

A.数据传送时同时进行数据检索操作

B.在数据块传送过程中,即使DMA请求变为无效,DMAC也不释放总线

C.DMAC在被动态时,DMA传送完毕后,无需读取DMAC状态

D.DMA系统初始化时,不必对所有通道的工作方式寄存器加载

30.下列端口访问指令错误的是( )

A.IN AL,60H

B.MOV DX,303H OUT DX,AL

C.MOV DX,303HMOV AL,[SI] OUT DX,AL

D.IN AL,303H

31.下列引起CPU程序中断的四种情况,哪一种需要由硬件提供中断类型码?( )

A.INTO

B.NMI

C.INTR

D.INT n

32.在现行PC机中,常用存储器地址线中的低10位作输入/输出口地址线。设某接口芯片内部有16个端口,该接口芯片的片选信号由地址译码器产生,则地址译码器的输入地址线一般应为( )

A.全部10位地址线

B.其中的高8位地址线

C.其中的高6位地址线

D.其中的高4位地址线

33.现行PC机中打印机与主机的接口标准大多采用( )

A.RS-232-C

B.Centronics

C.IDE

D.IEEE-488

34.当并行接口芯片8255A被设定为方式2时,其工作的I/O口( )

A.仅能作输入口使用

B.仅能作输出口使用

C.既能作输入口、也能作输出口使用

D.仅能作不带控制信号的输入口或输出口使用

35.可屏蔽中断的过程应该是( )

(1)中断向量指针(2)中断源(3)中断号(4)中断向量:

A.(3)(4)(1)(2)

B.(2)(3)(1)(4)

C.(3)(1)(4)(2)

D.(1)(3)(2)( 4 )

二、判断题

36.连接微处理器同内存储器以及I/O接口之间的总线是外总线。

37.串行异步通信的实现,必须作到通信双方有同步时钟的传送,以实现同步。

38.定时器8253工作在方式2是可以作为波特率发生器。

39.8086中断向量表的大小为1024字节。

40.8086在执行IN  AL,DX指令时,AL寄存器的内容输出到数据总线上。

41.数据的输入输出指的是存储器与外设进行数据交换。

42.串口通信的波特率为1200,数据格式为1位起始位、8位数据位、1位停止位,则每秒传送的字节数是120个.

43.8086CPU可以识别的中断源类型总数是命令口。

44.在使用8255A时,值位/复位命令应写入A端口。

45.8086CPU I/O的编址方式是独立编址。

46.8253工作于方式5时必须由GATE信号上升沿启动计数。

47.PCI是接口标准的一种。

48.某显示器的分辩率为1024*768,表示像素颜色的位宽为16bit,则应配置的显示存储器容量一般为4MB。

49.数据宽度与数据格式转换是接口电路的核心功能之一。

50.一个满量程为5V的D/A转换器,要求能分辩的最小电压的5mV,则分辨率为10.

51.8255的状态字与C口的外部引脚无关。

52.在数据块传送过程中,即使DMA请求变为无效,DMAC也不释放总线.

53.INTO中断请求由硬件提供中断类型码。

54.当并行接口芯片8255A被设定为方式2时,其工作的I/O口只能作为输入口。

55.现行PC机中打印机与主机的接口标准大多采用RS-232C。

56.CPU响应INTR引脚上来的中断请求的条件是IF=0。

57.8250的最高波特率为38400bps。

58.8253某计数器工作在方式1时,在计数中途OUT为高电平。

59.总线的标准传输率是总线上每秒传输的最大字节量。

60.查询输入/输出方式需要外设提供状态信号,只有其有效时,才能进行数据的输入和输出。

61.8253的某个计数器最大计数初值是0FFFFH

62.采用条件传送方式时,必须要有状态端口。

63.在对8253进行任何操作前,都必须先向8253写入一个状态字,以确定8253的工作方式。

64.地址译码器的输出一般可为接口的片选信号。

65.在中断输入/输出方式下,外设的状态线可用于向CPU发送中断请求信号。

66.全扫描法是用来判断是否有按键按下。

67.A/D转换器的功能就是把模拟量转换为数字量。

68.DMA传输速度低于中断方式。

69.直接存储器访问(DMA)方式下,系统中有一个DMA控制器,它是一个可驱动总线的主控部件。

70.同步传输方式中发送方和接收方的时钟是统一的、字符与字符间的传输是同步无间隔的。

71.8253有多种工作方式供选择。

72.并行传输的主要特点:数据并行传输,传输速度快,距离较远。

73.微机接口是位于主机与外设之间的一些转换电路的总称。

74.8086是8位数据总线,二8088是16位数据总线。

75.一个I/O地址称为一个端口。

三、复合题

如下图所示,采用8251A在两台微机间实现串行接口通信。要求采用查询方式,异步传送,双方实现半双工通信。发送器CPU每查询到 TxRDY有效,则向8251A并行输出一个字节数据;接收端CPU每查询到RxRDY有效,则从8251A并行输入一个字节数据;一直进行到全部数据传送完毕为止。设发送端和接受端8251A的地址都是PORT0、PORT1,通信的字节数是100,发送数据块起址是2000H,接受数据块起址是4000H。请编写相应的初始化程序、发送和接受程序。


发送端初始化程序与发送控制程序如下:

76. STT:MOV   DX,PORT1              
MOV  AL,7FH
OUT   DX,AL
MOV  AL,11H
OUT   DX,AL  
(       )

A.MOV   DI,0100H

B. MOV   DI,4000H

C. MOV   DI,3000H

D. MOV   DI,2000H

77. (       )

A.MOV   DI,0100H

B. MOV   CX,100

C. MOV   DI,3000H

D. MOV   DI,2000H

78.  NEXT:    MOV   DX,PORT1                
IN  AL,DX
 (        )

A.MOV   DI,0100H

B.AND   AL,01H

C.AND   AL,10H

D.XOR   AL,01H

79. (      )

A.JNZ   NEXT

B.JNC   NEXT

C.JZ   NEXT

D.JC   NEXT

80. MOV   DX,PORT0                 
MOV   AL,[DI]
OUT   DX,AL
(         )     
 LOOP   NEXT                      
HLT

A.INC   DI

B.JNC   DI

C.JZ    DI

D.JC    NEXT

81.接受端初始化程序与发送控制程序如下:
SRR:    MOV   DX,PORT1                 
        MOV   AL,7FH
        OUT   DX,AL                     
        MOV   AL,04H
        OUT   DX,AL
 (       )

A.MOV   DI,0100H

B. MOV   DI,4000H

C. MOV   DI,3000H

D. MOV   DI,2000H

82. MOV   CX,100
COMT:MOV   DX,PORT1
 (       )

A. OUT   AL,DX

B. OUT   AX,DX

C. IN   AX,DX

D. IN   AL,DX

83. ROR   AL,1
ROR   AL,1
JNC   COMT                        
MOV   DX,PORT0
 (       )

A. IN   AL,DX

B. OUT   AX,DX

C. IN   AX,DX

D. OUT   AL,DX

84. (      ) 
MOV   [DI],AL
INC   DI

A. IN   AL,DX

B. MOV  [DI],AL

C. MOV   [DI],AX

D. OUT   AL,DX

85. (      )  
    HLT

A. LOOP    COMT

B. LOOP    SRR

8255作为打印机接口,利用查询方式实现数据输出,A端工作于方式0,8255A端口地址为:A端口:00D0H、B端口:00D2H、C端口:00D4H、控制口:00D6H。请写出8255初始化程序以及传送数据程序片,下图为8255与CPU及打印机的连接示意图。

86.程序片段如下: 
PP: MOV   AL,10000001B
OUT    0D6H,AL    
 (        )

A. MOV    AL,00001101B

B. MOV    AX,00001101B

C. MOV    AL,00001100B

D. MOV    AX,00001100B

87. OUT    0D6H,AL    
LPST:IN    AL,0D4H    
    (         )

A. OR     AL,04H

B. MOV    AL,04H

C. XOR    AL,04H

D. AND    AL,04H

88.  JNZ     LPST                        
MOV AL,CL    
 (         )

A. IN    0D0H,AL

B. OUT    0D0H,AX

C. OUT    0D0H,AL

D. IN    AL,0D0H

89.  MOV    AL,00001100B    
    (       )

A. INC    AX

B. INC    AL

C. DEC    AL

D. DEC  AX

90. (       )

A. OUT    0D2H,AL

B. OUT    0D0H,AX

C. OUT    0D6H,AL

D. OUT    0D4H,AL

写出如图所示原理图中,芯片8253选通工作的地址范围,各端口地址各为多少?设置8253计数器0#为BCD码计数方式,工作于方式3(方波发生器),CLK0输入端每来5个计数脉冲,输出端OUT0的高电平与低电平反相一次(对称方波),写出设置控制字的指令序列。

91. 8253各通道的地址范围是(    )

A.80H-83H

B.81H-84H

C.82H-85H

D.80H-85H

92. 8253计数器0#为BCD码计数方式,则8253工作于(    )

A.方式1

B.方式2

C.方式3

D.方式4

93. 8253计数器0#为BCD码计数方式,则8253的方式控制字为(    )

A. 00010110B

B. 00010111B

C. 10010111B

D. 01010111B

94. CLK0输入端每来5个计数脉冲,输出端OUT0的高电平与低电平反相一次(对称方波),即计数初值为(    )

A.20

B.10

C.5

D.15

95. 8253初始化程序:
 (       )    
OUT    83H,AL
MOV    AL,10H
OUT    80H,AL

A. MOV    AL,17H

B. MOV    AX,17H

C. MOV    AL,18H

D. MOV    AL,27H

有一D/A转换系统如下图所示,其中8255A的地址为PORT0~PORT3,请完成下列程序,通过该D/A转换器产生锯齿波。

96.MOV   DX，PORT3

(            )

A.MOV  AL,10000000B

B.MOV AX, 10000000B

C.MOV  AL, 00000001B

D.MOV AX, 00000001B

97.OUT   DX，AL

(            )

A.MOV  DX,PORT0

B.MOV  DX,PORT3

C.MOV  DX,PORT1

D.MOV  DX,PORT2

98.(              )

OUT   DX，AL

MOV   DX，PORT0

A.MOV  AL,00001000B

B.MOV  AL,00010000B

C.MOV  AX,00001000B

D.MOV  AX,00010000B

99.(            )

LL：OUT   DX，AL

NOP

NOP

A.MOV  AX,00H

B.MOV  AL, 00H

C.MOV  AX,0FFH

D.MOV  AL,0FFH

100.(             )

JMP   LL

A.DEC  AX

B.ADD  AL

C.DEC  AL

D.ADD  AX

8255作打印机接口,工作于方式0,请完成初始化及工作程序,8255地址0D0-0D7,偶地址有效。


方式命令

按位置位/复位命令字

PA口地址:0D0H PB口地址:0D2H PC口地址:0D4H控制口地址:0D6H
请完成下列程序:

101.MOV AL，81H

OUT  0D6H，AL

(          )

A.MOV  AX,0BH

B.MOV  AL, 0DH

C.MOV  AL,0BH

D.MOV  AX, 0DH

102.OUT  0D6H, AL

LPST：

IN AL，0D4H；读PC口

(               ) ；打印机忙否（PC2=BUSY=？）

A.AND AL,04D

B.AND AL,04C

C.AND AX,04D

D.AND AX,04C

103.（      ）；PC2=1，打印机忙，等待

A.JZ  LPST

B.JNZ  LPST

C.JC  LPST

D.JNC  LPST

104.MOV AL, CL

OUT 0D0H, AL；CL中的字符送PA口

MOV AL, 0CH

(          ) ；置PC6=0，即=0；00001100=0CH

A.OUT 0D6H, AL

B.T 0D5H, AL

C.T 0D6H, AX

D.T 0D5H, AX

105.INC AL

(           ) ；置PC6=17，即=1，00001101=0DH

A.OUT 0D6H, AX

B.OUT 0D5H, AL

C.OUT 0D5H, AX

D.OUT 0D6H, AL

微机接口技术及应用——在线考试复习资料答案

一、单选题

1.D

2.B

3.D

4.B

5.C

6.B

7.B

8.C

9.D

10.B

11.B

12.B

13.C

14.C

15.D

16.D

17.D

18.B

19.B

20.D

21.C

22.C

23.C

24.A

25.B

26.A

27.C

28.B

29.B

30.D

31.C

32.C

33.B

34.C

35.B

二、判断题

36.错误

37.错误

38.错误

39.正确

40.正确

41.错误

42.正确

43.正确

44.错误

45.正确

46.正确

47.错误

48.正确

49.错误

50.正确

51.正确

52.正确

53.错误

54.错误

55.错误

56.错误

57.错误

58.错误

59.正确

60.正确

61.错误

62.正确

63.错误

64.正确

65.正确

66.正确

67.正确

68.错误

69.正确

70.正确

71.正确

72.错误

73.正确

74.错误

75.正确

三、复合题

76.D
77.B
78.B
79.C
80.A
81.B
82.D
83.A
84.B
85.A

86.A
87.D
88.C
89.B
90.C

91.A
92.C
93.B
94.B
95.A

96.A
97.C
98.B
99.D
100.C

101.B
102.A
103.B
104.A
105.D