现代设计方法——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.N个产品进行可靠性试验,在t~t+t时间内的失效数为Nf(t),t时刻的累积失效数Nf(t),则t时刻的存活频率为( )

A.

B.

C.

D.

答案：A

2.根据强度—应力干涉理论可以判定,当强度均值等于应力均值时,则零件可靠度R的值( )

A.小于0.5

B.大于0.5

C.等于0.5

D.等于1

答案：C

3.N台具有相同可靠度为R的设备组成系统,若系统允许 r 台设备失效仍认为正常工作,则该系统的可靠度函数RS为( )

A.

B.

C.

D.

答案：A

4.要提高可靠性的置信度,不应( )

A.增加强度的样本容量

B.加大强度的标准差

C.减少应力的均值

D.增加应力的样本容量

答案：B

5.某产品的寿命服从指数分布,若知其失效率λ=0.002,则该产品的平均寿命为( )

A.200

B.1000

C.500

D.2000

答案：C

6.下列各单元中,不属于二维单元的是( )

A.梁单元

B.三角形单元

C.四边形单元

D.四面体单元

答案：D

7.弹簧单元、平面杆单元和平面线性三角形单元,他们的单元刚度矩阵分别是( )

A.2阶、4阶、6阶

B.2阶、6阶、8阶

C.2阶、6阶、6阶

D.2阶、4阶、4阶

答案：C

8.以下因素对有限元分析的结果的精度没有影响的是( )

A.单元的尺寸

B.单元的类型

C.计算机的速度

D.计算机位数

答案：C

9.平面问题的弹性矩阵与材料的( )

A.弹性模量有关,泊松比无关

B.弹性模量无关,泊松比有关

C.弹性模量和泊松比都无关

D.弹性模量和泊松比都有关

答案：D

10.对于 n 维正定二次函数,沿一组共轭方向依次作一维搜索,当达到极值点时,最多需要搜索( )

A.n+1 次

B.n次

C.n-1次

D.2n次

答案：B

11.设X=(X1,X2,…,Xn),Rn为维欧氏空间,则下述正确的是( )

A.设计变量是指设计对象中用到的所有变量

B.设计空间是 n 维欧氏空间Rn

C.设计空间是 n 维欧氏空间Rn中落在可行域内的部分

D.设计变量在具体设计问题中的迭代值是唯一的

答案：B

12.对于极小化F(x),而受限于约束gμ(x)≤0(μ= 0,1,2,…,m)的优化问题,其内点罚函数表达式为( )

A.

B.

C.

D.

答案：A

13.下列特性中,梯度法不具有的是( )

A. 用一阶偏导数值构成搜索方向

B.要计算一阶偏导数

C.对初始点的要求不高

D.二次收敛性

答案：D

14.函数F(X)为在区间[10,20]内有极小值的单峰函数,进行一维搜索时,取两点13和16,若F(13)<F(16),则缩小后的区间为( )

A.[13,16]

B.[10,13]

C.[10,16]

D.[16,20]

答案：C

15.在单峰搜索区间[x1, x3](x1<x3)内,取一点x2,用二次插值法计算得x4(在[x1,x3]内,若x2>x4,并且函数F(x4)<F(x2),则取新区间为( )

A. [x1, x4]

B. [x2, x3]

C. [x1, x2]

D. [x4, x3]

答案：C

16.已知变换矩阵,则图形将在( )

A.X方向放大2倍

B.Y方向放大2倍

C.X方向平移2

D.Y方向平移2

答案：B

17.世界坐标系、设备坐标系、规格化坐标系的转换关系是( )

A.WC→DC→NDC

B.NDC→DC→WC

C.WC→NDC→DC

D.DC→WC→NDC

答案：C

18.CAD系统中不是按其描述和存储内容的特征划分的几何模型( )

A.线框几何模型

B.表面几何模型

C.实体几何模型

D.曲面几何模型

答案：D

19.二维图形比例变换矩阵中,可有( )

A. a=0, d=1

B. a=1, d=0

C. a=d=1

D. a=d=0

答案：C

20.若在CAD系统中,固定窗口参数,同时缩小视区高度和宽度,则视图内图形( )

A.比例增大

B.比例缩小

C.左右移动

D.上下移动

答案：B

21.零件的强度和应力均服从正态分布,即N(μr,σr); N(μs,σs),且知μr>μs,当σr增大时,零件的可靠度( )

A.提高

B.降低

C.不变

D.不定

答案：B

22.标准正态分布是定义为( )

A.μ=1,σ=0.5的正态分布

B.μ=1,σ=1的正态分布

C.μ=0,σ=1的正态分布

D.μ=0.5,σ=1的正态分布

答案：C

23.随机变量A和B均服从正态分布,即A=N(μ1,σ1);A=N(μ2,σ2),则随机变量A在(μ1-2σ1)~(μ1-σ1)之间分布的百分数与随机变量B在(μ2+σ2)~(μ2+2σ2)之间分布的百分数( )

A.之比为-σ1/σ2

B.之比为σ1/σ2

C.之比为-σ2/σ1

D.相等

答案：D

24.若知某产品的失效密度f(t),则其平均寿命T可表为( )

A.

B.

C.

D.

答案：D

25.正态分布中的标准差是( )

A.表征随机变量分布的离散程度

B.表征随机变量分布的集中趋势

C.决定正态分布曲线的位置

D.影响正态分布曲线的对称性

答案：A

26.平面梁单元和平面三角形单元( )

A.单元刚度矩阵的阶数不同

B.局部坐标系的维数不同

C.无任何不同

D.节点载荷和位移分量数不同

答案：D

27.已知三角形单元的单元编码是1(e),2(e),3(e),对应的总编码依次是3,6,4,则该单元刚度矩阵中的元素k24,应放在总体刚度矩阵的( )

A.1行2列

B.3行12列

C.6行12列

D.3行6列

答案：C

28.下列哪一步属于有限元后处理的范畴( )

A.对变形结果图像化显示

B.网格的划分

C.对节点进行编码

D.变换单元节点坐标值

答案：A

29.不属于弹性力学三大规律的是( )

A.静力平衡规律

B.变形连续性规律

C.应力应变规律

D.能量传递守恒规律

答案：D

30.如下所示的方程组,易知其一组可行解为,为了得到另一组可行解,则转轴元素应为( )

A.1

B.2

C.3

D.1/4

答案：B

31.下列方法中,只能求解不等式约束的方法是( )

A.内点法

B.外点法

C.拉格朗日法

D.梯度法

答案：A

32.下列方法中,只能求解等式约束的方法是( )

A.可行方向法

B.惩罚函数法

C.拉格朗日法

D.线性规划法

答案：D

33.下列可靠性指标关系式不正确的是( )

A.

B.

C.

D.

答案：C

34.以下优化算法中,不具有二次收敛性的是( )

A.梯度法

B.阻尼牛顿法

C.变尺度法

D.共轭梯度法

答案：A

35.当转换开关的可靠度为1时,非工作冗余系统的可靠度为R1, 工作冗余系统的可靠度为R2,则R1与R2之间的关系为( )

A. R1<R2

B. R1>R2

C. R1= R2

D. R1≤R2

答案：A

36.设F(X)为区间(0,3)上的单峰函数,且F(1)=2、F(2)=1.5,则可将搜索区间(0,3)缩小为( )

A.(0,2)

B.(1,2)

C.(2,3)

D.(1,3)

答案：D

37.由三个相同的元件组成的并联系统,系统正常工作的条件是至少有两个元件处于正常工作状态,每个元件的可靠度为R=0.9,则系统的可靠度为( )

A.0.972

B.0.99

C.0.999

D.0.9997

答案：A

38.梯度法与变尺度法所具有的收敛性分别为( )

A.一次收敛性.一次收敛性

B.二次收敛性.二次收敛性

C.一次收敛性.二次收敛性

D.二次收敛性.一次收敛性

答案：C

39.抽取100只灯泡进行实验,灯泡工作到50小时有12只损坏,工作到70小时有20只损坏,从50小时到70小时这段时间内灯泡的平均失效密度是( )

A.0.006

B.0.004

C.0.01

D.0.12

答案：C

40.CAD系统中,支撑用户进行CAD工作的通用性功能软件是( )

A.系统软件

B.支撑软件

C.专用操作软件

D.专用应用软件

答案：B

41.串联系统的失效模式大多服从( )

A.正态分布

B.对数正态分布

C.指数分布

D.威布尔分布

答案：D

42.三维几何造型是CAD中的一种( )

A.工程分析技术

B.图形处理技术

C.文档处理技术

D.软件设计技术

答案：B

43.如图所示的弹簧系统,总体刚度矩阵K中第2行第2列的元素应为( )

A.

B.

C.

D.

答案：B

44.工程数据处理中,使用线性插值法完成( )

A.一元插值

B.二元插值

C.曲线拟合

D.曲线绘制

答案：A

45.如图所示的平面梁单元组成的结构,则该结构的总体刚度矩阵的大小为( )

A.8    8阶矩阵

B.10    10阶矩阵

C.12    12阶矩阵

D.16    16阶矩阵

答案：A

46.以下二维图形变换矩阵中是基本变换矩阵的是( )

A.

B.

C.

D.

答案：C

47.有限元分析中划分单元时,在应力变化大的区域应该( )

A.单元数应多一些,单元尺寸小一些

B.单元数应少一些,单元尺寸大一些

C.单元数应多一些,单元尺寸大一些

D.单元数应少一些,单元尺寸小一些

答案：A

48.在CAD使用中,为了方便定义图形通常采用不同坐标系,在以下坐标系中,坐标系的定义域是连续且无界的是( )

A.世界坐标系

B.显示器坐标系

C.规格化设备坐标系

D.绘图仪坐标系

答案：A

49.平面梁单元进行坐标变换时,变换矩阵的阶数为( )

A.2

B.3

C.4

D.6

答案：D

50.已知多元函数F(X)在点X*附近偏导数连续,且,海塞矩阵H(X*)负定,则该点为F(X)的( )

A.极大值点

B.极小值点

C.鞍点

D.不连续点

答案：A

51.设计体积500cm3的圆柱形包装盒,按用料最省的原则要确定其高度H和直径D,其设计变量是( )

A.重量

B.直径

C.面积

D.体积

答案：B

52.函数在点处的梯度是( )

A.

B.

C.

D.

答案：C

53.对于一个无约束优化问题,若其一阶、二阶偏导数易计算,且计算变量不多(n≤20),宜选用的优化方法是( )

A.拟牛顿法

B.变尺度法

C.0.618法

D.二次插值法

答案：A

54.内点罚函数法的特点是( )

A.能处理等式约束问题

B.初始点必须在可行域内

C. 初始点可以在可行域外

D.后面产生的迭代点序列可以在可行域外

答案：B

55.一个多元函数F(X)在点x*附近偏导数连续,则该点为极小点的充分条件是( )

A.

B.,H(x*)正定

C.H(x*)=0

D.,H(x*)负定

答案：B

56.三维几何造型是CAD的一种( )

A.图形处理技术

B.工程分析技术

C.文档处理技术

D.软件设计技术

答案：A

57.设图形变换矩阵为,为使变换后的图形被放大,且不产生畸变则( )

A.a=b=1

B.a=b<1

C.a=b>1

D.a≠b

答案：C

58.三维图形变换矩阵,中l表示产生的( )

A.比例变换

B.对称变换

C.错切变换

D.平移变换

答案：D

59.为使窗口—视区变换后的图形在视区中输出而不失真,则( )

A.

B.

C.

D.

答案：C

60.参数化绘图在定义图形时关键是利用了图形的( )

A.相似性

B.多样性

C.个别性

D.特殊性

答案：A

二、多选题

61.常用的产品可靠性指标包括( )。

A.可靠度

B.可靠寿命

C.失效率

D.平均寿命

答案：ABCD

62. 系统的可靠性取决于( )。

A.系统的大小

B.系统的结构

C.可靠性分配

D.可靠性预测

答案：CD

63.结构有限元法可分为( )。

A.壳体有限元法

B.三维有限元法

C.线性有限元法

D.非线性有限元法

答案：CD

64.工程设计的参数一般可分为( )。

A.数值参数

B.几何参数

C.理论参数

D.物理参数

答案：BD

65.下列具有二次收敛性的优化方法有( )。

A.牛顿法

B.变尺度法

C.梯度法

D.黄金分割法

答案：AB

66.黄金分割法中,设搜索区间是[0,1],则插入的两个点分别是( )和( )

A.0.3

B.0.5

C.0.382

D.0.618

答案：CD

67.计算机辅助设计(CAD)是指人们在计算机的( )辅助下,对产品或工程进行设计、绘图、分析计算或编写技术文件以及显示、输出的一种设计方法。

A.操作系统

B.程序

C.软件

D.硬件

答案：CD

68.CAD系统的软件根据其用途可分为( )和专用软件。

A.系统软件

B.图形软件

C.数据软件

D.支撑软件

答案：AD

69.按照模型的表现形式,可分为( )、结构模型和仿真模型。

A.交叉模型

B.链接模型

C.物理模型

D.数学模型

答案：CD

70.设计方法学是以系统论的观点研究( )的科学。

A.设计进程

B.设计方法

C.设计工具

D.设计手段

答案：AB

71.根据冗余零(部)件参与工作的不同情况,将并联系统分为( )。

A.理想开关系统

B.非理想开关系统

C.工作贮备系统

D.非工作贮备系统。

答案：CD

72. 机械可靠性设计是将( )与机械设计理论相结合的一种设计方法。

A.概率统计理论

B.可靠性理论

C.系统理论

D.设计理论

答案：AB

73. 有限元法在工程应用中主要解决问题的是( )。

A.特征值问题

B.极限值问题

C.稳态问题

D.瞬态问题

答案：ACD

74.弹性力学的基本假设除均匀性假设外,还包括( )。

A.各向同性假设

B.连续性假设

C.微小变形假设

D.完全弹性假设

答案：ABCD

75. 约束条件可分为( )。

A.边界约束;

B.性能约束;

C.等式约束

D.不等式约束

答案：AB

76. 最优化问题,按是否包含有约束条件分为( )。

A.一维搜索问题

B.约束优化问题

C.无约束优化问题

D.不等式约束问题

答案：BC

77.机械设计中的数表种类繁多,对其进行数据处理时,常用的处理方法包括( )。

A.数表图像化

B.数表程序化

C.数表文件化

D.数表曲线化

答案：BC

78.常用的数据库模型有( )。

A.网状模型

B.树状模型

C.关系模型

D.层次模型

答案：ACD

79.现代设计中的工艺优良原则主要是指产品对象具有( )和可测试性。

A.可观上性

B.可制造型

C.可装配线

D.可使用性

答案：BC

80.设计的特征,分别是( )、程序性和时代性。

A.供求性

B.需求性

C.改进性

D.创造性

答案：BD

81.机械系统的可靠度取决于( )和( )。

A.系统组成方式

B.零部件的数量

C.各零部件的可靠度

D.各零部件的故障率

答案：AC

82. 决定正态分布曲线形状的参数是( )。

A.样本数

B.均方根

C.均值

D.标准差

答案：CD

83. 有限元法对结构进行离散化处理时,最基本的三维单元是( )。

A.三角形单元

B.四面体单元

C.六面体单元

D.壳单元

答案：BC

84.单元刚度矩阵具有的性质包括( )。

A.对称性

B.奇异性

C.分块性

D.稀疏性

答案：ABC

85.优化设计的三要素是( )。

A.设计变量

B.目标函数

C.约束条件

D.迭代算法

答案：ABC

86.根据迭代过程是否在可行域内进行,惩罚函数法分为( )。

A.内点法

B.边界法

C.外点法

D.混合法

答案：ACD

87. CAD系统通常分为集中式主机系统、分布式工程工作站系统和 ( )。

A.集中式主机系统

B.分布式工程工作站系统

C.微型计算机系统

D.数据库系统

答案：ABC

88.根据消隐对象不同,消隐算法分为( )。

A.线消隐

B.面消隐

C.体消隐

D.点消隐

答案：AB

89.从系统工程的观点看,设计系统是一个由时间维、逻辑维和方法维组成的三维系统,其中逻辑维是指设计过程中要解决相关问题的逻辑步骤,合理的逻辑步骤通常是( )、评价和决策。

A.分析

B.判断

C.综合

D.推理

答案：AC

90.从人类生产的进步历程看,设计的进程大致可划分为直觉设计、经验设计和( )。

A.概念设计

B.半理论半经验设计

C.现代设计

D.理论设计

答案：BC

三、判断题

91.所谓边界条件即是指系统所受的外部载荷。( )

答案：错误

92.弹性体产生的变形可以用6个变量进行描述。( )

答案：正确

93.绘图时消除不可见的线和面,就可以消除图形的二义性。( )

答案：错误

94.由杆单元构成的系统具有N个节点,则总体刚度矩阵是3N方阵。( )

答案：正确

95.载荷和应力具有相同的物理意义。( )

答案：错误

96.具有凸性或只有唯一全域最优值的函数称为凸函数。( )

答案：正确

97.有n个设计变量的优化问题,其目标函数是n维空间上的超曲面。( )

答案：错误

98.通过优化方法所求得的极值点一般为局域极值而非全域极值。( )

答案：正确

99.显示器上用来显示图形的矩形区域就是所定义的窗口。( )

答案：错误

100.对结构体进行有限元分析时,应力越大的部位其变形量越大。( )

答案：错误

101.一般应力大的区域单元尺寸要划分得小一些较为合理。( )

答案：正确

102.由设计变量所确定的空间称为设计空间,设计空间中的点都代表着可行的设计方案。( )

答案：错误

103.对实验所得数据曲线进行插值拟合后,拟合数据不会反映实验误差。( )

答案：错误

104.为了处理曲线图形数据,需要将曲线分割离散为数表,再对数表进行程序化处理。( )

答案：正确

105.数据库是以文件的方式存储数据。( )

答案：正确