测量学TM211001——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.建筑基线布设的常用形式有(    )

A.矩形、十字形、丁字形、L形

B.山字形、十字形、丁字形、交叉形

C.一字形、十字形、丁字形、L形

D.X形、Y形、O形、L形

答案：C

2.关于建筑方格网布设的说法,错误的是(    )

A.主轴线应尽量选在场地的北部

B.纵横主轴线要严格正交成90°

C.一条主轴线不能少于三个主点

D.主点应选在通视良好的位置

答案：A

3.若地形点在图纸上的最大距离不能超过3cm,对于比例尺为1:1000的地形图,相应地形点在实地距离的最大距离为(    )

A.15m

B.20m

C.30m

D.50m

答案：C

4.等高距是相邻等高线之间的(    )

A.高程之差

B.平距

C.间距

D.斜距

答案：A

5.闭合导线指的是(    )

A.起止于同一已知点,形成一多边形,并有一已知方向的单一导线

B.起止于两个已知点,并且起点和终点各有一已知方向的单一导线

C.从一个已知点和已知方向出发,既不附合到另一已知点,也不附合到起始已知点的单一导线

D.有多个已知点和已知方向,形成网状图形的导线

答案：A

6.关于闭合导线角度测量,做法正确的是(    )

A.观测内角

B.左右角任意观测

C.观测左角

D.观测右角

答案：A

7.不属于导线测量优点的是(    )

A.布设灵活

B.受地形条件限制小

C.点位精度均匀

D.边长直接测定,导线纵向精度均匀

答案：C

8.丈量某长方形的长a=20±0.004m,宽为b=15±0.003m,它们的丈量精度(    )

A.相同

B.长的精度低

C.宽的精度低

D.不能比较

答案：A

9.尺长误差和温度误差属(    )

A.偶然误差

B.系统误差

C.中误差

D.容许误差

答案：B

10.建筑工程施工中,基础的抄平通常都是利用(    )

A.水准仪

B.经纬仪

C.钢尺

D.皮数杆

答案：A

11.在两点的直线上或其延长线上标定出一些点的工作,称为(    )

A.定向

B.定线

C.定段

D.定标

答案：B

12.下列测量工作中,不属于施工测量的是(    )

A.测设建筑基线

B.建筑物定位

C.建筑物测绘

D.轴线投测

答案：C

13. 已知直线AB的坐标方位角为186°,则直线BA的坐标方位角为(    )

A.96°

B.276°

C.86°

D.6°

答案：D

14.等高线的平距均匀,表示地面坡度(    )

A.陡

B.缓

C.相等

D.不等

答案：C

15.在测量学中,距离测量的常用方法有钢尺量距、电磁波测距和(    )

A.视距法测距

B.经纬仪法测距

C.水准仪法测距

D.罗盘仪法测距

答案：A

16.下列关于地形图的地貌,说法错误的是(    )

A.地貌是地表面高低起伏的形态

B.地貌可以用等高线和必要的高程注记表示

C.地貌有人为的也有天然的

D.平面图上也要表示地貌

答案：D

17.竖角也称倾角,是指在同一垂直面内倾斜视线与水平线之间的夹角,其角值范围为(    )

A.0°~360°

B.0°~±180°

C.0°~ ±90°

D.0°~ 90°

答案：C

18.导线计算时,坐标增量闭合差分配的原则是(    )

A.与角度成正比

B.与距离成正比

C.平均分配

D.与距离成反比

答案：B

19.竖直指标水准管气泡居中的目的是(    )

A.使竖盘处于铅垂位置

B.使竖盘指标指向90°

C.使度盘指标指向270°

D.使度盘指标指向90°或270°

答案：D

20.导线的坐标增量闭合差调整后,应使纵、横坐标增量改正数之和等于(    )

A.纵、横坐标增值量闭合差,其符号相同

B.导线全长闭合差,其符号相同

C.纵、横坐标增量闭合差,其符号相反

D.导线全长闭合差,其符号相反

答案：C

21.在经纬仪照准部的水准管检校过程中,大致整平后使水准管平行于一对脚螺旋,当气泡居中,把照准部旋转180°后,气泡偏离零点,说明(    )

A.水准管轴不平行于横轴

B.仪器竖轴不垂直于横轴

C.水准管轴不垂直于仪器竖轴

D.水准管轴不平行于视准轴

答案：C

22.导线的布置形式有(    )

A.一级导线、二级导线﹑图根导线

B.单向导线﹑往返导线﹑多边形导线

C.三角导线、图根导线、闭合导线

D.闭合导线﹑附合导线﹑支导线

答案：D

23.在水准测量中设A为后视点,B为前视点,并测得后视点读数为1.124m,前视读数1.428m,则B点比A点(    )

A.高

B.低

C.等高

D.无法判断

答案：B

24.对于误差说法正确的是(    )

A.误差总是存在的

B.误差是完全可以消除的

C.系统误差不具有累积性

D.偶然误差可以通过一些方法加以消除

答案：A

25.水准测量中要求前后视距离相等,其目的是为了消除(    )

A.水准管轴不平行于视准轴的误差影响

B.圆水准轴不平行于竖轴的误差影响

C.十字丝横丝不水平的误差影响

答案：A

26.产生测量误差的原因不包括(    )

A.人的原因

B.仪器原因

C.外界条件原因

D.观测方法

答案：D

27.水准测量中,同一测站,当后尺读数大于前尺读数时说明后尺点(    )

A.高于前尺点

B.低于前尺点

C.高于侧站点

D.与前尺点等高

答案：B

28.视距测量的精度通常是(    )

A.低于钢尺

B.高于钢尺

C.1/2000

D.1/4000

答案：A

29.测量工作中,内业计算所采用的基准面是(    )

A.水平面

B.水准面

C.旋转椭球面

D.竖直面

答案：C

30.坐标纵轴方向是指(    )

A.真子午线方向

B.磁子午线方向

C.中央子午线方向

D.铅垂方向

答案：C

31.静止的海水面向陆地延伸,形成一个封闭的曲面,称为(    )

A.水准面

B.水平面

C.铅垂面

D.圆曲面

答案：A

32.在布设施工平面控制网时,除了根据施工现场的地形条件外,还需要(    )

A.建筑总平面图

B.建筑平面图

C.建筑立面图

D.基础平面图

答案：A

33.丈量一段距离,往、返测为126.78米、126.68米,则相对误差为(    )

A.1/1267

B.1/1200

C.1/1300

D.1/1167

答案：A

34.建筑工程施工测量的基本工作是(    )

A.测图

B.测设

C.用图

D.识图

答案：B

35.用测回法观测水平角,测完上半测回后,发现水准管气泡偏离2格多,在此情况下应(    )

A.继续观测下半测回

B.整平后观测下半测回

C.继续观测或整平后观测下半测回

D.整平后全部重测

答案：D

36. 在1∶1000地形图上,设等高距为1米,现量得某相邻两条等高线上两点A、B之间的图上距离为0.01米,则A、B两点的地面坡度为(    )

A.1%

B.5%

C.10%

D.20%

答案：C

37.经纬仪视准轴检验和校正的目的是(    )

A.使视准轴垂直横轴

B.使横轴垂直于竖轴

C.使视准轴平行于水准管轴

D.使视准轴平行于横轴

答案：A

38.若地形点在图上的最大距离不能超过3cm,对于比例尺为1/500的地形图,相应地形点在实地的最大距离应为(    )

A.15m

B.20m

C.30m

D.10m

答案：A

39.当经纬仪的望远镜上下转动时,竖直度盘(    )

A.与望远镜一起转动

B.与望远镜相对转动

C.不动

D.有时一起转动有时相对转动

答案：A

40.导线的坐标增量闭合差计算时,闭合导线各边纵、横坐标增量的代数和在理论上应等于(    )

A.纵、横坐标增量值

B.导线全长

C.纵、横坐标增量值,其符号相反

D.零

答案：D

41.往返水准路线高差平均值的正负号是以(    )

A.往测高差的符号为准

B.返测高差的符号为准

C.往返测高差的代数和的符号为准

答案：A

42. 已知αAB=150°23′30″,连接角采用左角观测,∠BAC=138°23′29″,则αAC为(    )

A.288°46′59″

B.108°46′59″

C.12°00′01″

D.192°00′01″

答案：A

43.产生视差的原因是(    )

A.仪器校正不完善

B.物像与十字丝面未重合

C.十字丝分划板不正确

D.目镜呈像错误

答案：B

44.导线测量的外业工作是(    )

A.选点﹑测角﹑量边

B.埋石﹑造标﹑绘草图

C.距离丈量﹑水准测量﹑角度测量

D.水准测量﹑角度测量、高程测量

答案：A

45.在水准测量中转点的作用是传递(    )

A.方向

B.角度

C.距离

D.高程

答案：D

46.在等精度观测的条件下,正方形一条边a的观测中误差为m,则正方形的周长(S=4a)中误差为(    )

A.1m

B.2m

C.4m

D.8m

答案：C

47.测量学是研究地球的形状和大小,并将设计图上的工程构造物放样到实地的科学。其任务包括两个部分:测绘和(    )

A.测定

B.测量

C.测边

D.放样

答案：D

48.下列误差中属于偶然误差的是(    )

A.照准误差和估读误差

B.横轴误差和指标差

C.视准轴误差

D.水准管轴误差

答案：A

49.绝对高程的起算面是(    )

A.水平面

B.大地水准面

C.假定水准面

D.大地水平面

答案：B

50.精密钢尺量距,一般要进行的三项改正是:尺长改正、倾斜改正和(    )

A.比例改正

B.高差改正

C.气压改正

D.温度改正

答案：D

51.坐标方位角是以某方向为标准方向,顺时针转到测线的夹角,该方向为(    )

A.真子午线方向

B.磁子午线方向

C.假定纵轴方向

D.坐标纵轴方向

答案：D

52.某段距离的平均值为100mm,其往返较差为+20mm,则其相对误差为(    )

A. 0.02/100

B. 0.002

C. 1/5000

D. 1/10000

答案：C

53.经纬仪安置时,整平的目的是使仪器(    )

A.竖轴位于铅垂位置,水平度盘水平

B.水准管气泡居中

C.竖盘指标处于正确位置

D.水平度盘位于铅垂位置

答案：A

54.采用盘左、盘右的水平角观测方法,可以消除的误差是(    )

A.对中

B.十字丝的竖丝不铅垂

C.整平

D. 2C

答案：D

55.当经纬仪竖轴与目标点在同一竖面时,不同高度的水平度盘读数(    )

A.相等

B.不相等

C.盘左相等,盘右不相等

D.盘右相等,盘左不相等

答案：A

56.高差闭合差的分配原则为(    )

A.与测站数成反比例进行分配

B.与高差的大小成正比例进行分配

C.与距离成反比例进行分配

D.与距离或测站数成正比例进行分配

答案：D

57.水准测量时,为了消除i角误差对一测站高差值的影响,可将水准仪置在(    )

A.靠近前尺

B.两尺中间

C.靠近后尺

D.无所谓

答案：B

58.视线高等于后视点读数+(    )

A.后视点高程

B.转点高程

C.前视点高程

D.仪器点高程

答案：A

59.用来表示地面点的空间位置是(    )

A.地理坐标

B.平面直角坐标

C.坐标和高程

D.假定坐标

答案：C

60.测量工作中野外观测中的基准面是(    )

A.水平面

B.水准面

C.旋转椭球面

D.圆球面

答案：B

二、判断题

61.建筑施工控制测量的主要任务是编制测量方案。( )

答案：错误

62.在地形图上等高线愈密则表示坡度愈缓,等高线愈稀则表示坡度愈陡。( )

答案：错误

63.地面上高程相等的各相邻点所连成的闭合曲线,称为等高线。( )

答案：正确

64.导线测量,受地形条件影响小,是城镇平面控制测量的首选。( )

答案：正确

65.改变导线布设形式可以提高导线测量精度。( )

答案：错误

66.偶然误差具有积累性,对测量结果影响很大,它们的符号和大小有一定的规律。( )

答案：错误

67.测量工作中可以不存在测量误差。( )

答案：错误

68.直线的坐标方位角是按坐标纵轴北端顺时针方式量取的。( )

答案：正确

69.确定直线与标准方向之间的夹角关系的工作称为直线定向。( )

答案：正确

70.多层建筑轴线投测可以采用吊锤球法。( )

答案：正确

71.在经纬仪水平角观测中,若某个角需要观测几个测回,为了减少度盘分划误差的影响,各测回间应根据测回数n,按180°/n. 变换水平度盘位置。( )

答案：正确

72.地形图按比例尺的不同,可分为大中小三种。1:500、1:1000、1:2000和1:5000的地形图,称为小比例尺地形图。( )

答案：错误

73.用经纬仪观测竖直角一测回,指标差越大,则计算得到的竖直角误差越大。( )

答案：错误

74.地形图符号可分为地物符号、地貌符号和注记符号三大类。( )

答案：正确

75.自动安平水准仪的特点是只有圆水准器,没有管水准器,粗平之后,借助圆水准仪的作用,使视准轴水平。( )

答案：错误

76.导线测量的左、右角之和为180度。(  )

答案：错误

77.四等水准测量每一站观测程序为后黑——前黑——前红——后红。( )

答案：正确

78.五边形闭合导线,其内角和理论值应为540°。( )

答案：正确

79.测量工作的基本要素是距离、角度和高程。( )

答案：正确

80.通常取3倍或2倍中误差作为极限误差。( )

答案：正确

81.地面点到大地水准面铅垂距离称为该点的相对高程;地面点到假定水准面铅垂距离称为该点的绝对对高程。( )

答案：错误

82.相同的观测条件下,对同一个量进行n次观测,则这n个观测值中误差相同,即它们具有相同的精度。( )

答案：错误

83.钢尺测距时,钢尺量距精度采用相对较差来表示。( )

答案：正确

84.由坐标纵轴线北端方向顺时针转到测线的水平夹角称为直线的坐标方位角,坐标方位角的取值范围是0°~90°。( )

答案：错误

85.经纬仪测量水平角时,是测量两个方向线在水平面上投影线的夹角。( )

答案：正确

86.视准轴误差产生的原因是:视准轴不严格垂直于横轴。( )

答案：正确

87.建筑物测绘属于施工测量的内容。( )

答案：错误

88.水准仪的操作步骤为安置、粗平、瞄准、精平和读数。( )

答案：正确

89.地形图上,垂直于等高线而指向下坡的短线称示坡线。( )

答案：正确

90.水准路线一般布设为单一水准路线和水准网。( )

答案：正确

91.地面上高程相等的各相邻点所连成的闭合曲线,称为等高线。。( )

答案：正确

92.测量外业采用的基准线为与水准面相垂直的重力线。

答案：正确

93.在测区内布置一条从一已知点出发,经过若干点后终止于另一已知点,并且两端与已知方向连接的导线是支导线。( )

答案：错误

94.测量使用的平面直角坐标是以中央子午线与赤道的交点为坐标原点,中央子午线为x轴北向为负,以赤道为y轴东向为正。( )

答案：错误

95.衡量导线测量精度标准是导线全长闭合差。( )

答案：错误

96.中误差愈小,精度愈低。( )

答案：错误

97.测量误差大于容许误差时,被认为是错误,必须重测。( )

答案：正确

98.钢尺测距时,可通过多测几次取平均值,更换零刻线重复测量,来提高钢尺量距精度。( )

答案：正确

99.磁偏角为磁北方向与真北方向的夹角。( )

答案：正确

100.DJ6级光学经纬仪的竖盘始终随着望远镜绕横轴的旋转而旋转;水平度盘始终随着照准部绕竖轴的旋转而旋转。( )

答案：正确

101.经纬仪测量水平角时,用竖丝照准目标点;测量竖直角时,用横丝照准目标点。( )

答案：正确

102.水准仪的圆水准器是用于水准仪精平的。( )

答案：错误

103.水准路线的布设形式通常有闭合水准路线 、附合水准路线、支水准路线。( )

答案：正确

104.通过平均海水面的水准面称为大地水准面。( )

答案：正确

105.地面点到大地水准面铅垂距离称为该点的相对高程;地面点到假定水准面铅垂距离称为该点的绝对高程。( )

答案：错误