电工电子技术★ZZ211003——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.若下图所示运算放大电路的输出电压U0=3V,则P点必须( )

A.接n点

B.接地

C.悬空

D.接m点

答案：D

2.关于运算放大器说法错误的是( )。

A.开环电压放大倍数无穷大

B.差模输入电阻无穷大

C.开环输出电阻无穷大

D.共模抑制比无穷大

答案：C

3.要使运算放大器工作在线性区,通常引入( )。

A.深度电压负反馈

B.深度电压正反馈

C.电流负反馈

D.不确定

答案：A

4.在输入端的逻辑电平( )的情况下,异或门的输出为1。

A.不相同

B.都为“0”

C.都为“1”

D.无法判断

答案：A

5.一门电路的输入端A、B和输出端F的波形如下图所示,则该门电路为( )

A.与门

B.或门

C.与非门

D.或非门

答案：D

6.如图所示,设触发器的初始状态为0,当时钟脉冲C到来后,触发器的状态将为( )

A.0

B.1

C.高阻

D.时钟脉冲C

答案：B

7.正边沿触发器在( )时,输出端的逻辑状态会发生改变(即触发有效)。

A.输入逻辑电平改变

B.CP脉冲从低电平变成高电平

C.CP脉冲从高电平变成低电平

D.高电平

答案：B

8.下图所示逻辑电路实现的逻辑运算是( )。

A.

B.

C.

D.

答案：C

9.在某输出端接有负载的固定偏置放大电路中,当输人一正弦电压时,输出电压波形出现了饱和失真,在不改变输入信号的情况下,若减小负载电阻,输出电压波形将会出现的现象是( )。

A.失真可能消失

B.失真更加严重

C.可能出现截止失真

D.不发生变化

答案：A

10.闭环放大器的放大倍数与( )参数有关。

A.反馈电流和反馈电压

B.反馈系数和开环放大倍数

C.反馈系数

D.放大倍数

答案：B

11.在共发射极电路中,减小负载电阻RL将使放大器放大倍数( )。

A.降低

B.升高

C.不变

D.不一定

答案：A

12.在共发射极放大电路中,若发射极经一电阻和一电容并联再接地。那么电阻的作用是( )。

A.稳定静态工作点的作用

B.起负反馈作用

C.减小发射极电流的作用

D.不确定

答案：A

13.在共发射极放大电路中,增大基极电流时,三极管的集电极电流和电位将( )。

A.集电极电流增大,集电极电位升高

B.集电极电流增大,集电极电位降低

C.集电极电流减小,集电极电位升高

D.集电极电流减小,集电极电位降低

答案：B

14.在共发射极电路中,三极管的β=100 ,集电极电阻,电源电压为10V。那么使三极管进入饱和时的基极电阻应是( )。

A.50KΩ

B.100KΩ

C.150KΩ

D.200KΩ

答案：B

15.当NPN三极管发射结电压小于0V;集电结电压小于0V时,三极管的工作状态是( )。

A.导通状态

B.放大状态

C.截止状态

D.不确定

答案：C

16.当NPN三极管发射结电压大于0.6V,集电结电压小于0.6V时,三极管处于( )。

A.导通状态

B.放大状态

C.截止状态

D.不确定

答案：B

17.稳压二极管正常工作时,应工作在( )

A.正向导通区

B.截止区

C.反向击穿区

D.死区

答案：C

18.电源电压us(t)的波形如图(a)所示,则图(b)电路零状态响应电流ic(t)为( )

A.10e-tA

B.5e-tA

C.10(1-e-t)A

D.5(1-e-t)A

答案：B

19.集成运放输入级采用差动放大电路的目的是( )。

A.提高电压放大倍数

B.提高输入电阻

C.提高输出电阻

D.抑制零点漂移

答案：D

20.在下图所示电路中,开关S在t=0瞬间闭合,若,则为( )。

A.0A

B.1A

C.1.2A

D.2.4A

答案：C

21.电压比较器是工作在集成运算放大器的( )应用。

A.线性区

B.饱和区

C.截止区

D.不确定

答案：B

22.在电阻、电感元件相串联的电路中,已知R=30Ω,L=127mH,电源电压,那么该电路的阻抗模是( )。

A.50Ω

B.70Ω

C.10Ω

D.22Ω

答案：A

23.集成运算放大器接成同相输入方式时,反相输入端的电位是( )。

A.等于输入信号电压

B.等于同相端的电位

C.等于负电源端电压

D.不确定

答案：B

24.当两阻抗串联时,在什么情况下

A.阻抗角

B.阻抗角

C.阻抗角

D.阻抗角

答案：C

25.若逻辑表达式,则A、B、C、D分别为( )

A.1、0、0、0

B.0、1、0、0

C.0、1、1、0

D.1、0、1、1

答案：D

26.R、L串联的正弦交流电路如下图所示,若,,则总电压u为( )。

A.

B.

C.

D.

答案：B

27.有三输入端的与非门当输出端状态为0时,三个输入端状态应为( )

A.000

B.111

C.010

D.100

答案：B

28.在纯电容元件电路中,在相位上电流比电压( )。

A.滞后900

B.超前900

C.没有相位差

D.无法确定

答案：B

29.当维持阻塞型D触发器CP=1,D=1时,Q端( )。

A.置1

B.置0

C.保持

D.不确定

答案：A

30.在R、L串联的交流电路中,增大原来的电阻后,总电压与电流的相位差将( )。

A.增大

B.减小

C.不变

D.不确定

答案：B

31.当基本RS触发器的R=1,S=0时,Q端处于( )。

A.0状态

B.1状态

C.原状态

D.不确定

答案：B

32.在R、L串联的交流电路中,分别测得电阻、电感两端的电压有效值为8V和6V 。那么,总电压有效值应是( )。

A.2V

B.14V

C.10V

D.0V

答案：C

33.在放大电路中引入负反馈,会使放大倍数( )。

A.降低

B.升高

C.不变

D.不一定

答案：A

34.已知正弦电流的有效值相量为则 此电流的瞬时值表达式是( )

A.10sin(ωt-45º)A

B.10sin(ωt+45º)A

C.10sin(ωt-45º)A

D.10sin(ωt+45º)A

答案：C

35.放大器的输出电压波形出现正半周或负半周失真的主要原因是( )。

A.干扰

B.输入信号过大

C.工作点不在负载线中点

D.所有答案均不是

答案：C

36.正弦电压的波形如图所示,则=( )

A.-30º

B.0º

C.30º

D.150º

答案：C

37.图示放大电路中,电容CE断开后电路的电压放大倍数的大小将( )

A.减小

B.增大

C.忽大忽小

D.保持不变

答案：A

38.求图示电路的诺顿等效电路参数( )

A.1A,

B.,

C.,

D.1A,

答案：C

39.射极输出器的输出电压与输入电压的相位( )。

A.反相

B.同相

C.相位差为900

D.不确定

答案：B

40.在下图所示电路中,, 当开关闭合时,将使( )。

A.烧坏,不会烧坏

B.、均烧坏

C.未烧坏,烧坏

D.、均未烧坏

答案：C

41.交流放大电路中,改变RC的电阻值,将会使放大电路的( )。

A.电压放大倍数改变

B.静态工作点改变,IC减小

C.静态工作点改变,IC增大

D.电压放大倍数改变,同时也改变了静态值UCE

答案：D

42.下面关于理想电压源说法错误的是( )。

A.端电压不随输出电流的大小而改变

B.输出电流的大小由外部负载决定

C.可以用一个内阻为0的电动势来表示

D.输出电流不随端电压的大小而改变

答案：D

43.共射极放大电路直流负载线由( )

A.电流放大系数β确定

B.基极电阻Rb与电源Ucc确定

C.集电极电阻Rc与电源Ucc确定

D.负载电阻RL确定

答案：C

44.在列写回路电压方程时,若选择了电路图中电流的参考方向。问:电压、电动势的方向应( )。

A.与电流的参考方向一致

B.电压与电流一致,电动势与电流相反

C.与电流的参考方向相反

D.都不是

答案：A

45.在单管固定偏置共射极放大电路中,若测得三极管的静态管压降UCE近似等于电源电压UCC时,则该管工作状态为( )

A.饱和

B.截止

C.放大

D.不确定

答案：B

46.某元件两端的电压、电流如下图所示,则此元件的功率为( )。

A.P=6W,吸收电功率

B.P=6W,发出电功率

C.P=-6W,吸收电功率

D.P=-6W,发出电功率

答案：A

47.晶体三极管工作于饱和状态时,则( )。

A.发射结正偏,集电结反偏

B.发射结正偏,集电结正偏

C.发射结反偏,集电结反偏

D.发射结反偏,集电结正偏

答案：B

48.电源电动势的实际方向是( )。

A.从低电位指向高电位

B.从高电位指向低电位方向

C.从电源正极指向负极的方向

D.不确定

答案：A

49.是理想运放的输出电阻,其特征是( )

A.

B.

C.

D.

答案：A

50.已知放大电路中某晶体管三个极的电位分别为UE=6V,UB=5.3V,UC=0V,则该管为( )。

A.PNP型锗管

B.NPN型锗管

C.PNP型硅管

D.NPN型硅管

答案：C

51.引入深度电压负反馈的目的,是为了使集成运算放大器工作在( )。

A.线性区

B.饱和区

C.截止区

D.不确定

答案：A

52.下图所示电路中二极管的导通电压均为0.7V,当时,可以判断出( )

A.

B.

C.

D.

答案：A

53.集成运算放大器接成反相输入方式时,反相输入端的电位( )。

A.等于输入信号电压

B.等于同相端的电位

C.等于负电源端电压

D.不确定

答案：B

54.电源电压us(t)的波形如图(a)所示,则图(b)电路零状态响应电流ic(t)为( )

A.10e-tA

B.5e-tA

C.10(1-e-t)A

D.5(1-e-t)A

答案：B

55.在下列各图中,使输出F=1的电路是( )

A.

B.

C.

D.

答案：A

56.在下图所示电路中,开关S在t=0瞬间闭合,若,则i(0+)为( )。

A.0.02A

B.0A

C.0.5A

D.1A

答案：D

57.设图示触发器当前的状态为,则时钟脉冲到来后,触发器的状态将为( )

A.0

B.1

C.

D.

答案：C

58.设某负载端电压,流过的电流。则该负载的阻抗是( )。

A.31.1∠600Ω

B.31.1Ω

C.22Ω

D.22∠600

答案：A

59.当维持阻塞型D触发器CP=1,D=0时,Q端( )。

A.置1

B.置0

C.保持

D.不确定

答案：B

60.图示电路中,u为正弦交流电压,其角频率为,则此电路中的阻抗|Z|为( )

A.

B.

C.

D.

答案：A

61.当基本RS触发器的R=S=0时,Q端处于( )。

A.0状态

B.1状态

C.原状态

D.不确定

答案：D

62.正弦电压u的波形如下图所示,其正确的解析表达式是( )。

A.

B.

C.

D.

答案：D

63.由NPN型管组成的共射放大电路,输入为正弦波,输出为波形,则该电路产生了( )

A.频率失真

B.交越失真

C.截止失真

D.饱和失真

答案：C

64.一个电容串联一个电阻,其串联电路的阻抗角应是( )。

A.等于900

B.小于00  而大于-900

C.大于00而小于900

D.不确定

答案：B

65.放大器的输出电压波形出现正半周失真的主要原因是( )。

A.干扰

B.输入信号过大

C.静态工作点太低

D.静态工作点太高

答案：C

66.在R、C串联的交流电路中,增大原来的电阻后,总电压与电流的相位差将( )。

A.增大

B.减小

C.不变

D.不确定

答案：B

67.在共发射极电路中,增大负载电阻将使放大器放大倍数( )。

A.降低

B.升高

C.不变

D.无法确定

答案：B

68.在R、C串联电路中,电阻两端的电压有效值为3V ,电容两端的电压有效值为4V 。串联电路的总电压有效值是( )。

A.1V

B.5V

C.7V

D.12V

答案：B

69.下面关于射极输出器说法错误的是( )。

A.射极输出器的输入电阻高

B.射极输出器的输出电阻低

C.射极输出器的输出电压不稳定,带负载能力弱

D.射极输出器的电压放大倍数约等于1

答案：C

70.正弦电压(V),则正弦电压的有效值等于( )

A.

B.

C.

D.

答案：B

71.共发射极放大电路中,减小基极电流时,三极管的集电极电流和电位将( )。

A.集电极电流减小,集电极电位升高

B.集电极电流减小,集电极电位降低

C.集电极电流增大,集电极电位升高

D.集电极电流增大,集电极电位降低

答案：A

72.流入结点的两电流分别是:,,那么,流出该结点的电流有效值应是( )。

A.5A

B.2.75 A

C.2.5A

D.1A

答案：C

73.在共发射极电路中,三极管的,集电极电阻,电源电压为10V。则使三极管进入饱和时的基极电阻应是( )。

A.50

B.100

C.150

D.200

答案：A

74.在下图所示电路中,已知电压表V1的读数为8V,电压表V的读数为10V,则电压表V2的读数为( )。

A.10V

B.8V

C.6V

D.2V

答案：C

75.为使NPN型三极管可靠截止,应使( )。

A.,

B.,

C.,

D.,

答案：A

76.将一个实际电流源等效为一个实际电压源。等效后的电压源其端电压是( )。

A.等于电流源原来的端电压

B.等于原来的电流源电流乘以并联的内阻

C.等于原来的电流源电流乘以串联的内阻

D.全部答案都不是

答案：B

77.当NPN三极管发射结电压大于0.6V;集电结电压也大于0.6V时,三极管的工作状态是( )。

A.导通状态

B.放大状态

C.截止状态

D.不确定

答案：A

78.任何一个有源二端线性网络的戴维南等效电路是( )

A.一个理想电流源和一个电阻的并联电路

B.一个理想电流源和一个理想电压源的并联电路

C.一个理想电压源和一个理想电流源的串联电路

D.一个理想电压源和一个电阻的串联电路

答案：D

79.半导体三极管是一种( )

A.电压控制电压的器件

B.电压控制电流的器件

C.电流控制电流的器件

D.电流控制电压的器件

答案：C

80.在直流电路的计算中,若选择了某一方向为电流的参考方向。求解出来的电流或电压是负值。则表示参考方向与实际方向( )。

A.相反

B.相同

C.不一定

答案：A

81.电路如图所示,t<0时已稳定,t=0时S闭合,则( )

A.3V

B.2V

C.4V

D.6V

答案：C

82.图示电路中,A、B端电压U=( )。

A.-2V

B.-1V

C.2V

D.3V

答案：A

83.电路的时间常数大,则瞬态过程进行( )

A.较快

B.较慢

C.不变

D.不确定

答案：B

84.电压的真实方向是( )。

A.从高电压到低电压方向

B.高电位指向低电位方向

C.从正极指向负极的方向

D.不确定

答案：B

85.实验室中的交流电压表和电流表,其读值是交流电的( )

A.最大值

B.有效值

C.瞬时值

D.最小值

答案：B

86.下图所示正弦交流电路中U=220V,,此电路消耗的有功功率是( )

A.2.2×100W

B.×100W

C.×300W

D.×300W

答案：B

87.下图所示电路中,,,则此电路元件是( )

A.电容元件

B.电阻元件

C.电感元件

D.电阻与电感串联元件

答案：B

88.在纯电感元件电路中,在相位上电流比电压( )。

A.滞后90

B.超前90

C.没有相位差

D.无法确定

答案：A

89.一个电感串联一个电阻,其串联电路的阻抗角应是:

A.等于0

B.等于90

C.大于0而小于90

D.小于0

答案：C

90.已知在R、L串联的正弦交流电路中,总电压U=30V,L上的电压=18V,则R上的电压应为( )

A.12V

B.24V

C.48V

D.

答案：B

91.流入结点的两电流分别是:,,那么,流出该结点的电流有效值应为( )。

A.2.75A

B.

C.5A

D.7A

答案：B

92.纯电感元件的正弦交流电路如下图所示,已知电源的角频率为,其与的正确关系是( )

A.

B.

C.

D.

答案：B

93.求下图所示电路中的电压u=( )

A.1V

B.6V

C.-1V

D.-6V

答案：C

94.在下图所示电路中,当开关s断开时A点的电位是( )。

A.-6V

B.-3V

C.0V

D.3V

答案：A

95.将一个实际的电压源等效为一个实际的电流源以后,电流源的电流方向是( )

A.从原来电压源的正极指向负极

B.从原来电压源的负极指向正极

C.不变

D.所有选项都不是

答案：B

96.下图所示电路中I为( )

A.2A

B.3A

C.5A

D.8A

答案：C

97.在直流电路的计算中,若选择了某一方向为电流的参考方向。求解出来的电流或电压是正值。则表示参考方向与实际方向( )。

A.相同

B.相反

C.不一定

D.不变

答案：A

98.直流电路如图所示,E=15V,=5A,R=5Ω,电压源E的工作状况是( )。

A.吸收功率30W

B.发出功率30W

C.吸收功率75W

D.发出功率75W

答案：A

99.电流的真实方向是( )。

A.从电源正极流出来的方向

B.正电荷移动的方向

C.从电源负极流出来的方向

D.负电荷移动的方向

答案：B

二、复合题

已知下图电路中,已知R1=R2=30KΩ,R3=15KΩ, R4=20KΩ,R5=10KΩ, R6=20KΩ,R7=5KΩ,.

100.第一级为反相器,其输出电压为(    )

A.-0.5V

B.-0.6V

C.-0.7V

D.-0.8V

答案：A

101.第二级为反相输入加法电路,其输出电压为(    )

A.1.5A

B.2.5V

C.3.5V

D.4.5V

答案：B

已知逻辑图如下图所示。

102.其逻辑函数表达式为(    )

A.F=

B.F=A+B+C

C.F=ABC

D.F=AC+BC

答案：A

103.图中为(    )

A.与门

B.或门

C.非门

D.异或

答案：A

已知如图电路中,UCC=12V,RB =470KΩ,RC=3KΩ,RL=5.1KΩ,β=80 。

104.该电路中流过基极的电流为(    )

A.0.0255mA

B.0.0355mA

C.0.04mA

D.0.05mA

答案：A

105.该电路中集电极电压为(    )

A.5V

B.6V

C.7V

D.8V

答案：B

已知电路如下图所示。

106.电压源单独作用时,流过10Ω电阻的电流为(    )

A.0.1A

B.0.2A

C.0.3A

D.0.4A

答案：B

107.电流源单独作用时,流过10Ω电阻的电流为(    )

A.0.5A

B.0.6A

C.0.7A

D.0.8A

答案：D

在下图电路中,输入电压ui=1V。

108.运算放大器的闭环放大倍数为(    )

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：C

109.运算放大器输出电压为(    )

A.1.5A

B.1.6V

C.1.7V

D.1.8V

答案：D

已知逻辑图如下图所示。

110.其逻辑函数表达式为(    )

A.F=AB+BC+AC

B.F=A+B+C

C.F=ABC

D.F=AC+BC

答案：A

111.图中为(    )

A.与门

B.或门

C.非门

D.异或

答案：C

已知电路如下图所示。

112.该电路中流过基极的电流为(    )

A.0.01mA

B.0.03mA

C.0.05mA

D.0.07mA

答案：C

113.电路中集电极电压为(    )

A.5V

B.6V

C.7V

D.8V

答案：B

已知电路如下图所示。

114.电压源单独作用时,流过2Ω电阻的电流为(    )。

A.0.25A

B.0.5A

C.0.75A

D.1A

答案：C

115.电流源单独作用时,流过2Ω电阻的电流为(    )

A.2.25A

B.2.5A

C.2.75A

D.3A

答案：A

在下图电路中,输入电压ui=1V。

116.运放同向输入端电压为(    )

A.0.5V

B.0.6V

C.0.7V

D.0.8V

答案：B

117.运放输出电压为(    )

A.1V

B.2V

C.3V

D.4V

答案：C

已知逻辑图如下图所示。

118.其逻辑函数表达式为(    )

A.F=AB

B.F=A+B

C.F=A-B

D.F=A

答案：A

119.图中为(    )

A.与门

B.或门

C.非门

D.异或

答案：B

已知共发射极放大电路中的三极管,其他参数如下图所示。

120.该电路中流过基极的电流为(    )

A.0.01mA

B.0.02mA

C.0.03mA

D.0.04mA

答案：D

121.该电路中集电极电压为(    )

A.5V

B.6V

C.7V

D.8V

答案：B

已知电路如下图所示

122.a、b两点之间的电压为(    )。

A.6V

B.12V

C.28V

D.36V

答案：C

123.流过电压源的电流为(    )

A.2A

B.6A

C.12A

D.18A

答案：A