工程结构检测与加固TM212026——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.当桥梁有中等缺损,尚能维持正常使用功能的总体技术评定等级为( )。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

答案：C

2.下列关于桥梁构件材质检测内容错误的是( )。

A.混凝土表观缺损

B.混凝土碳化深度

C.混凝土纳离子含量

D.混凝土电阻率

答案：C

3.砌体工程的现场检测方法,检测砌体工作应力、弹性模量可采用( )。

A.点荷法

B.回弹法

C.筒压法

D.扁顶法

答案：D

4.在第二类补强方法中,加大截面尺寸和配筋的加固方法有( )。

A.体外预应力加固法

B.增大构件截面加固法

C.粘贴钢板加固法

D.粘贴玻璃钢加固法

答案：B

5.以下是钢结构构件构造的检测项目的是( )。

A.核算钢结构长细比、宽厚比

B.构件尺寸偏差检测

C.安装偏差检测

D.检测节点承载力

答案：A

6.以下不是钢结构构件连接的检测项目的是( )。

A.超声波检测焊接连接的焊缝

B.检测裂纹、局部变形、锈蚀等钢结构损伤

C.焊钉连接应进行弯曲检测

D.高强螺栓连接应检查材料性能和扭矩系数,同时检查外露丝扣

答案：B

7.钢结构验算主要包括( )

A.耐久性验算

B.刚度验算

C.强度验算

D.变形验算

答案：C

8.钢结构增大截面加固法承载力计算的一般规定负载情况下,原结构的承载力至少有( )%的富余。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：D

9.引起混凝土冻融破坏的主要原因是( )。

A.混凝土强度

B.混凝土耐久性

C.混凝土微孔隙中的水

D.混凝土所处的温度

答案：C

10.下列不属于混凝土裂缝的种类的有( )。

A.温度裂缝

B.砌体裂缝

C.荷载裂缝

D.收缩裂缝

答案：B

11.混凝土强度不足的原因不包括( )。

A.混凝土配合比不合理

B.混凝土类型

C.混凝土养护不到位

D.运输时间过长

答案：B

12.混凝土强度发展与水泥水化速度有关,而温度会影响水泥水化速度,当温度低于( )℃时,水泥水化基本停止。

A.-4

B.-1

C.0

D.4

答案：C

13.受压钢筋的配筋率,对混凝土面层不宜小于( )。

A.0.1%

B.0.2%

C.0.3%

D.0.4%

答案：B

14.当洞口高度大于或等于墙高的( )时,可按独立墙段验算高厚比

A.4/5

B.2/3

C.3/5

D.3/4

答案：A

15. 砂浆回弹法不适用于下列哪种砖砌体( )。

A.烧结普通砖

B.遭受火灾后的砌体

C.岩土砖

D.粘土砖

答案：B

16.目前,现场对砌体强度进行检测时,下列哪种方法不适合( )。

A.回弹法

B.扁式法

C.钻芯法

D.原位轴压法

答案：C

17.混凝土结构构件的安全性按正常使用性能进行评级是,应按位移和裂缝两个检查项目进行评定,取其中( )作为该构件的正常使用等级。

A.较高一级

B.较低一级

C.相同级数

D.两者级数的一半

答案：B

18.现行规范采用的钢筋混凝土结构和砖石结构理论计算理论,其基础是( )。

A.理论分析

B.实验研究的直接结果

C.数值计算

D.工程经验

答案：B

19.标准砖的规格是( )。

A.240mm×115mm×90mm

B.240mm×115mm×180mm

C.240mm×240mm×90mm

D.240mm×115mm×53mm

答案：D

20.建筑结构按承载力极限状态设计是,结构的作用效应应( )结构抗力。

A.大于

B.等于

C.小于

D.不等于

答案：C

21.下列说法不正确的是( )

A.回弹法检测混凝土强度属于表面硬度法

B.拔出法检测混凝土的强度属于半破损法

C.钻芯法检测混凝土强度属于表面硬度法

D.超声波法检测混凝土强度属于无破损法

答案：C

22.下列关于桥梁构件材质检测内容错误的是( )。

A.混凝土表观缺损

B.混凝土碳化深度

C.混凝土纳离子含量

D.混凝土电阻率

答案：C

23.在第二类补强方法中,加大截面尺寸和配筋的加固方法有( )。

A.体外预应力加固法

B.增大构件截面加固法

C.粘贴钢板加固法

D.粘贴玻璃钢加固法

答案：B

24.当桥梁有中等缺损,尚能维持正常使用功能的总体技术评定等级为( )。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

答案：C

25.以下关于荷载调查错误的是( )。

A.屋面板0.18 kN/㎡

B.横梁自重0.15 kN/㎡

C.屋面雪荷载0.3 kN/㎡

D.风荷载0.3 kN/㎡

答案：D

26.以下是钢结构构件构造的检测项目的是( )。

A.核算钢结构长细比、宽厚比

B.构件尺寸偏差检测

C.安装偏差检测

D.检测节点承载力

答案：A

27.钢结构增大截面加固法承载力计算的一般规定负载情况下,原结构的承载力至少有( )%的富余。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：D

28.下列不属于无损检测法的是( )。

A.超声检测

B.射线检测

C.磁粉检测

D.钻芯取样

答案：D

29.引起混凝土冻融破坏的主要原因是( )。

A.混凝土强度

B.混凝土耐久性

C.混凝土微孔隙中的水

D.混凝土所处的温度

答案：C

30.加固用水泥强度等级不应低于( )。

A.30

B.32.5

C.35

D.37.5

答案：B

31.混凝土强度发展与水泥水化速度有关,而温度会影响水泥水化速度,当温度低于( )℃时,水泥水化基本停止。

A.-4

B.-1

C.0

D.4

答案：C

32.下列不属于混凝土裂缝的种类的有( )。

A.温度裂缝

B.砌体裂缝

C.荷载裂缝

D.收缩裂缝

答案：B

33.整体式、装配整体式和装配式无檩体系钢筋混凝土屋盖或钢筋混凝士楼盖刚弹性方案( )。

A.S<20

B.20≤S≤48

C.32≤S≤72

D.S>72

答案：C

34.受压钢筋的配筋率,对砂浆面层不宜小于( )。

A.0.1%

B.0.2%

C.0.3%

D.0.4%

答案：A

35.目前,现场对砌体强度进行检测时,下列哪种方法不适合( )。

A.回弹法

B.扁式法

C.钻芯法

D.原位轴压法

答案：C

36.钢筋混凝土水泥砂浆的厚度宜为( )。

A.20-30mm

B.30-45mm

C.45-55mm

D.55-65mm

答案：B

37.回弹仪测定混凝土构件强度时,测区应尽量选择在构件的( )。

A.靠近钢筋的位置

B.侧面

C.清洁、平整、湿润的部位

D.边缘区域

答案：B

38.以下不是混凝土结构常规增大承载力的加固维修方法( )。

A.加大截面法

B.增加构件法

C.改变受力体系法

D.FRP加固技术

答案：C

39.建筑结构按承载力极限状态设计是,结构的作用效应应( )结构抗力。

A.大于

B.等于

C.小于

D.不等于

答案：C

40.混凝土结构构件的安全性按正常使用性能进行评级是,应按位移和裂缝两个检查项目进行评定,取其中( )作为该构件的正常使用等级。

A.较高一级

B.较低一级

C.相同级数

D.两者级数的一半

答案：B

41.在收缩裂缝中,收缩以干缩为主,占总收缩量( )。

A.8/10-9/10

B.7/10-9/10

C.7/10-8/10

D.9/10-1

答案：A

42.下列关于环境类别划分错误的是( )。

A.Ⅰ类—仅受混凝土碳化影响的环境

B.Ⅱ类—受反复冻融影响的环境

C.Ⅲ类—受海洋环境下氯盐影响的环境

D.Ⅳ类—受混凝土孔隙中硫酸盐结晶膨胀影响的环境

答案：D

43.非结构性裂缝不包括( )

A.收缩裂缝

B.温差裂缝

C.劈裂裂缝

D.钢筋锈胀裂缝

答案：C

44.下列说法不正确的是( )

A.回弹法检测混凝土强度属于表面硬度法

B.拔出法检测混凝土的强度属于半破损法

C.钻芯法检测混凝土强度属于表面硬度法

D.超声波法检测混凝土强度属于无破损法

答案：C

45.以下不是钢结构构件连接的检测项目的是( )。

A.超声波检测焊接连接的焊缝

B.检测裂纹、局部变形、锈蚀等钢结构损伤

C.焊钉连接应进行弯曲检测

D.高强螺栓连接应检查材料性能和扭矩系数,同时检查外露丝扣

答案：B

46.结构工程中以( )次循环时产生疲劳断裂的最大应力作为疲劳极限。

A.一百万

B.两百万

C.三百万

D.四百万

答案：B

47.影响钢结构构件局部失稳的原因不包括( )。

A.施工临时支撑不够

B.构件局部稳定要求未满足

C.局部受力不稳加劲构造措施不合理

D.吊装时吊点位置选择不当

答案：A

48.下列说法正确的是( )

A.构件表面缺陷的检测常用超声检测法

B.目前常用的除锈方法有喷砂、酸洗等

C.磁粉检测分为干法,中性,湿法三种

D.检测钢材厚度的仪器有钢尺和游标卡尺

答案：B

49.在碳钎维布加固法,碳钎维布的搭接长度必须保证不小于( )。

A.120mm

B.130mm

C.140mm

D.150mm

答案：D

50.在混凝土结构加固中,加固用水泥强度等级不应低于( )。

A.30

B.32.5

C.35

D.37.5

答案：B

51.引起混凝土冻融破坏的主要原因是( )。

A.混凝土强度

B.混凝土耐久性

C.混凝土微孔隙中的水

D.混凝土所处的温度

答案：C

52.混凝土回弹仪检定有效期为( )。

A.三个月

B.半年

C.九个月

D.一年

答案：B

53.受压钢筋的配筋率,对混凝土面层不宜小于( )。

A.0.1%

B.0.2%

C.0.3%

D.0.4%

答案：B

54.承墙梁必须装配成连续梁,其上、下间距也不宜大于( )。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

答案：B

55.地基不均匀沉降产生的原因有 ( )。

A.地质不均匀

B.灰缝厚薄不均

C.砌筑砂浆的质量不符合规定

D.砖的砌法不符合规定

答案：A

56.砌体强度的检测方法不包括( )。

A.采用现场切割试件的方法检测

B.采用原位法检测

C.采用双剪法或原位单剪法检测

D.采用砂浆片剪切法

答案：D

57.以下不是工程结构的检测鉴定与加固涉及的内容( )。

A.监测

B.检测

C.鉴定

D.边缘区域

答案：A

58.下列关于损伤调查错误的是( )。

A.混凝土结构:混凝土裂缝的形态,分布;结构的几何尺寸;钢筋的锈蚀;

B.砌体结构:砌体结构的裂缝、块体和砂浆的粉化、腐蚀

C.木结构:木材疵病;裂缝和腐蚀;结构及构件连接点的损伤

D.桥梁结构:混凝土裂缝结构变形与位移;节点损伤调查

答案：D

59.回弹仪测定混凝土构件强度时,测区应尽量选择在构件的( )。

A.靠近钢筋的位置

B.侧面

C.清洁、平整、湿润的部位

D.边缘区域

答案：B

60.现行规范采用的钢筋混凝土结构和砖石结构理论计算理论,其基础是( )。

A.理论分析

B.实验研究的直接结果

C.数值计算

D.工程经验

答案：B

二、多选题

61.下列属于桥梁构件材质检测有( )。

A.混凝土表观缺损

B.混凝土碳化深度

C.混凝土保护层厚度

D.桥梁自振特性测试

答案：ABC

62.下列属于桥梁检测的基本内容有( )。

A.桥梁外观质量检查

B.桥梁构件材质检测

C.桥梁活荷载调查

D.桥梁自振特性测试

答案：ABCD

63.钢结构验算主要有( )。

A.强度验算

B.稳定性验算

C.正常使用极限状态验算

D.强度极限状态验算

答案：ABC

64.下列属于活载有( )。

A.屋面板

B.横梁自重

C.风荷载

D.雪荷载

答案：CD

65.混凝土强度不足的原因( )。

A.原材料质量差

B.混凝土配合比不当

C.缺乏良好的养护

D.低温影响

答案：ABCD

66.外贴钢板补强法有( )。

A.粘结钢板法

B.锚接钢板法

C.加大断面补强法

D.碳纤维布加固法

答案：AB

67.造成砌体承载力不足的施工原因有( )。

A.设计不当

B.随意打洞

C.砂浆强度偏低

D.组砌不合理

答案：BCD

68.砌体强度检测项目有( )。

A.抗压强度

B.抗冻性能

C.砌体抗剪强度

D.砌体抗压强度

答案：CD

69.构件挠度调查的常用的检测方法有( )。

A.激光测距仪

B.水准仪

C.拉线

D.经纬仪

答案：ABC

70.我国工程结构检测鉴定与加固存在的问题有( )。

A.要求偏低

B.现有的检测标准与规范不协调

C.检测仪器落后

D.寿命预测先进

答案：ABC

71.下列属于桥梁混凝土非结构性裂缝有( )。

A.受力裂缝

B.收缩裂缝

C.温差裂缝

D.钢筋锈胀裂缝

答案：BCD

72.下列属于桥梁构件材质检测有( )。

A.混凝土表观缺损

B.混凝土碳化深度

C.混凝土保护层厚度

D.桥梁自振特性测试

答案：ABC

73.钢结构验算主要有( )。

A.强度验算

B.稳定性验算

C.正常使用极限状态验算

D.强度极限状态验算

答案：ABC

74.下列属于恒载有( )。

A.屋面板

B.横梁自重

C.风荷载

D.雪荷载

答案：AB

75.混凝土施工工艺存在的问题( )。

A.混凝土拌制不佳

B.运输条件差

C.模板严重漏浆

D.砂石计量不准

答案：ABC

76.外贴钢板补强法有( )。

A.粘结钢板法

B.锚接钢板法

C.焊接钢筋或钢板法

D.碳纤维布加固法

答案：ABC

77.适用于砌体结构的直接加固方法( )。

A.扩大砌体截面加固

B.钢筋混凝土外加层加固法

C.钢筋水泥砂浆外加层加固法

D.外包钢加固法

答案：ABC

78.砌筑砂浆检测项目有( )。

A.抗压强度

B.抗冻性能

C.氯离子含量

D.砌体抗压强度

答案：ABC

79.我国工程结构检测鉴定与加固存在的问题有( )。

A.要求偏低

B.现有的检测标准与规范不协调

C.检测仪器落后

D.寿命预测先进

答案：ABC

80.基础沉降调查常用的检测方法有( )。

A.激光定位仪

B.水准仪

C.全站仪

D.GPS定位

答案：BCD

81.桥梁检测的基本内容( )。

A.桥梁外观质量检测

B.桥梁构件材质检测

C.桥梁自振特性测试

D.桥梁活荷载调查

答案：ABCD

82.下列属于桥梁混凝土非结构性裂缝有( )。

A.受力裂缝

B.收缩裂缝

C.温差裂缝

D.钢筋锈胀裂缝

答案：BCD

83.影响钢结构构件局部失稳的主要原因( )。

A.构件局部稳定要求未满足

B.施工临时支撑体系不够

C.局部受力不稳加劲构造不合理

D.吊装时吊点位置选择不当

答案：ACD

84.钢结构验算主要有( )。

A.强度验算

B.稳定性验算

C.正常使用极限状态验算

D.强度极限状态验算

答案：ABC

85.混凝土强度不足的原因( )。

A.原材料质量差

B.混凝土配合比不当

C.缺乏良好的养护

D.低温影响

答案：ABCD

86.混凝土裂缝的种类有( )。

A.温度裂缝

B.收缩裂缝

C.荷载裂缝

D.地基变形裂缝

答案：ABCD

87.造成沿墙面变形的原因有( )。

A.由施工不良造成的倾斜

B.由地基不均匀沉降造成的倾斜

C.由墙身刚度不足引起的变形

D.沿墙平面弯曲

答案：ABD

88.造成砌体承载力不足的施工原因有( )。

A.设计不当

B.随意打洞

C.砂浆强度偏低

D.组砌不合理

答案：BCD

89.工程质量逐步提高主要表现在( )。

A.设计理论不断发展及相关规范、规程逐渐完善。

B.第三方监理执行的工程管理水平显著提高。

C.先进施工理论及技术的创新及其应用。

D.新材料的研制及应用。

答案：ABCD

90.构件挠度调查的常用的检测方法有( )。

A.激光测距仪

B.水准仪

C.拉线

D.经纬仪

答案：ABC

三、判断题

91.钢结构的防火性能较好,防腐性能较差。( )

答案：错误

92.混凝土裂缝产生的原因包括材料质量、建筑和构造不良、结构设计失误、地基变形。( )

答案：正确

93.在扩大砌体截面加固时,砖的强度等级常与原砌体相同,砂浆应比原砌体中的砂浆等级降低一级。( )

答案：错误

94.木结构构件的安全性应分别按承载能力、构造、不适于继续承载的位移(或变形)、裂缝、 危险性的腐朽和虫蛀等六个项目进行评定,取其中最低一级作为构件的安全性等级。( )

答案：正确

95.低碳钢没有屈服台阶( )

答案：错误

96.混凝土在初凝前因表面蒸发快,内部水分补充不上,表面出现干缩,生成八字形裂缝。( )

答案：错误

97.木结构构件的安全性应分别按承载能力、构造、不适于继续承载的位移(或变形)、裂缝、 危险性的腐朽和虫蛀等六个项目进行评定,取其中最低一级作为构件的安全性等级。( )

答案：正确

98.对于钢结构构件的安全性评级应按承载能力、构造、不适于继续承载的位移(或变形)等三个检查项目进行评级,取其中最高一级作为该构件安全性等级。( )

答案：错误

99.由外荷载引起的裂缝为非结构性裂缝。( )

答案：错误

100.砌体结构的变形包括沿墙面的变形和出墙面的变形。( )

答案：正确