轨道交通HZ212007——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1. ( )是二十世纪轨道结构进步的标志。

A.有砟轨道

B.无砟轨道

C.无缝线路

D.道岔

答案：C

2.根据线路结构的具体条件,通过轨道强度和稳定性检算确定的轨条零应力状态时的轨温是( )

A.实际锁定轨温

B.施工锁定轨温

C.零应力轨温

D.设计锁定轨温

答案：D

3. 从辙叉咽喉至心轨实际尖端之间,有一段轨线中断的空隙,称为道岔的( )。

A.有缝空间

B.有害空间

C.断线区间

D.薄弱空间

答案：B

4. 下图所示道岔为( )。

A.双开道岔

B.三开道岔

C.交叉渡线

D.复式交分道岔

答案：C

5.根据列车在曲线上停车时的稳定性计算,我国铁路规定最大外轨超高为( )。

A. 100mm

B. 120mm

C. 140mm

D. 150mm

答案：D

6. 曲线外轨超高的设置方法普遍采用( )。

A.外轨抬高法

B.内轨降低法

C.中心线降低法

D.内轨抬高法

答案：A

7. 轨底坡的标准值为( )。

A.1:60

B.1:40

C.1:20

D.1:10

答案：B

8. 我国规范规定的轨距是钢轨轨顶面以下( )范围内两股钢轨作用边之间的最小距离。

A.16mm

B.10mm

C.12mm

D.14mm

答案：A

9. 请判断以下图片为哪种无砟轨道结构( )。

A.CRTSⅠ型板式无砟轨道

B.CRTSⅢ型板式无砟轨道

C.CRTSⅡ型板式无砟轨道结构

D.CRTSⅠ型双块式无砟轨道

答案：C

10. CRTSⅢ型板式无砟轨道的底座板上需要设置( )。

A.凸形挡台

B.方形凹槽

C.门形钢筋

D.纵向连接钢筋

答案：B

11. 我国具有自主知识产权的无砟轨道结构为( )。

A.CRTSⅠ型板式无砟轨道

B.CRTSⅠ型双块式无砟轨道

C.CRTSⅡ型板式无砟轨道

D.CRTSⅢ型板式无砟轨道

答案：D

12. 无砟轨道的优点不包括( ) 。

A.线路平顺性高

B.对下部基础适应性强

C.线路养护维修工作量少

D.轨道稳定性好

答案：B

13. 轨道的刚比系数也被称为( )。

A.轨道系统特性参数

B.钢轨基础弹性模量

C.钢轨支座刚度

D.道床系数

答案：A

14. 有砟道床对Ⅲ型混凝土轨枕的支承方式为( )。

A.中间不支承

B.全支承

C.中间部分支承

D.橡胶支座支承

答案：B

15. 闭塞区间分界处,应该采用哪种钢轨接头?( )

A.伸缩接头

B.绝缘接头

C.导电接头

D.减震接头

答案：B

16. 针对道床板结病害,应实施的维修作业为( )。

A.道床拨道

B.道床起道

C.道床清筛

D.道床捣固

答案：D

17. ( )是世界海拔最高的铁路。

A.青藏铁路

B.京沪高铁

C.贵广高铁

D.成昆铁路

答案：A

18. 钢轨的断面形状为( )。

A.矩形

B.T形

C.工字形

D.H形

答案：C

19. 轨道电路是自动闭塞系统的核心,其作用不包括( )。

A. 为列车运行提供电能;

B. 根据前方闭塞区间的占用情况控制信号灯的显示;

C. 自动检测线路是否被机车车辆占用;

D. 检测钢轨是否断裂。

答案：A

20. 新建高速客运专线的设计速度不小于( )。

A. 200km/h

B. 250km/h

C. 300km/h

D. 350km/h

答案：B

21. 无缝线路长轨条实际工作时,零应力状态的轨温为( )。

A.设计锁定轨温

B.施工锁定轨温

C.实际锁定轨温

D.工作轨温

答案：C

22. 中间扣件阻力应大于道床阻力,否则,应安装( )。

A.防爬器

B.轨撑

C.轨距拉杆

D.限位器

答案：A

23. 在单开道岔上,以直股基本轨作用边为横坐标轴,导曲线外轨工作边上各点距此轴的垂直距离称为( )。

A.查照间隔

B.尖轨尖端轨距

C.尖轨跟端轨距

D.导曲线支距

答案：D

24. 通过拉动道岔转辙机械,扳动( ),将列车引入正线或侧线方向。

A.尖轨

B.心轨

C.翼轨

D.基本轨

答案：A

25.为便于施工,新建线的实设超高值应取为( )的整数倍。

A.2mm

B. 4mm

C. 10mm

D. 5mm

答案：D

26. 有砟轨道轨向不平顺,通常采用( )作业进行维修。

A.起道

B.拨道

C.道床捣固

D.钢轨整直

答案：B

27. 我国列车车轮踏面倾斜度为( )。

A.1:60

B.1:40

C.1:20

D.1:10

答案：C

28. 我国直线轨道的标准轨距为( )。

A.1067mm

B.1435 mm

C.1456mm

D.1672mm

答案：B

29. CRTSⅢ型板式无砟轨道的轨道板下方预制安装了( )。

A. 门形钢筋

B. 凸形挡台

C. 方形凹槽

D. 纵向连接钢筋

答案：A

30. CRTSⅢ型板式无砟轨道的轨道板精调定位采用了( )技术。

A.CPⅠ测量技术

B.CPⅡ测量技术

C.CPⅢ测量技术

D.CPⅣ测量技术

答案：C

31. 无砟轨道对扣件的特殊要求是( )。

A.扣件阻力大.弹性好

B.扣件阻力大.调整量大

C.调整量大.弹性好

D.扣压力大.调整量大

答案：C

32. CRTSⅠ型板式无砟轨道的轨道板和混凝土底座之间应灌注( )。

A.水泥砂浆

B.CA砂浆

C.沥青砂浆

D.自密实混凝土

答案：B

33. 有砟轨道的轨排一般在( )完成组装。

A.轨料存放场

B.施工现场

C.铺轨基地

D.轨排储备场

答案：C

34. 下列哪项工作是在轨排铺设后进行的?( )

A.铺设道碴

B.轨排组装

C.线路复测

D.道碴回填

答案：D

35. 道床顶面以下第一区域高196mm,第二区域高839mm,道床厚度为450mm,路基面位于哪个区域( )。

A.第一区域

B.第二区域

C.第三区域

D.第四区域

答案：B

36. 钢轨容许应力检算时,不需要考虑哪项应力( )。

A.残余应力

B.动弯应力

C.附加应力

D.温度应力

答案：A

37. 普通接头的组成部分不包括( )。

A.接头夹板(六孔鱼尾板)

B.轨缝

C.接头螺栓

D.螺母及垫圈

答案：B

38. 有砟轨道结构组成不包括( )。

A.轨道板

B.道床

C.轨枕

D.钢轨

答案：A

39. ( )是悬挂在轨道上方,沿轨道架设的、和铁路轨顶保持一定距离的,供列车受电弓取得电能的高压输电线路。

A.轨道电路

B.第三轨

C.接触网

D.牵引供电系统

答案：C

40. 下列不属于轨道交通运输方式的有( )。

A.铁路

B.公路

C.空轨

D.地铁

答案：B

41. 温度力图通常不包含下列哪项信息?( )

A.长钢轨各断面温度力大小

B.固定区基本温度力

C.伸缩区及固定区长度

D.钢轨型号

答案：D

42. 无缝线路保持稳定的条件是( )

A.线路纵向阻力不大于钢轨温度力

B.线路纵向阻力不小于钢轨温度力

C.线路纵向阻力等于钢轨温度力

D.接头阻力大于钢轨温度力

答案：B

43. ( )安装在基本轨轨腰处,功能是限制尖轨的移动距离,保持尖轨与基本轨的正确距离。

A.轨撑

B.拉杆

C.限位器

D.顶铁

答案：D

44. 道岔号码为辙叉角的( )取整数。

A.余弦值

B.余切值

C.余割值

D.正弦值

答案：B

45. 当轮对的一个车轮轮缘紧贴在一股钢轨的作用边上时,另一个车轮轮缘与另一股钢轨作用边之间形成的一定间隙,称为( )。

A.水平差

B.高低

C.轮轨游间

D.标准轨距

答案：C

46. 无缝线路地段的轨向不平顺,在高温季节表现为( )

A.胀轨跑道

B.钢轨断裂

C.道床下沉

D.接头损坏

答案：A

47. (  )是由路基下沉.道床捣固不实等原因导致的钢轨沿纵向产生不均匀下沉引起的。

A.轨向不平顺

B.轨距不平顺

C.水平误差

D.高低不平顺

答案：D

48. 车轮与钢轨的接触面叫( )

A.内侧面

B.踏面

C.轮缘

D.外侧面

答案：B

49. 关于CRTSⅠ型双块式无砟轨道,说法不正确的是( )

A.双块式轨枕为预制件

B.水硬性支承层和道床板均为现浇施工

C.通过振动方式将轨枕“振入”到新鲜道床混凝土

D.新老混凝土结合面易产生裂缝

答案：C

50. 请判断以下图片为哪种无砟轨道结构( )

A.CRTSⅠ型板式无砟轨道

B.CRTSⅢ型板式无砟轨道

C.CRTSⅡ型板式无砟轨道结构

D.CRTSⅠ型双块式无砟轨道

答案：A

51. 关于CRTSⅢ型板式无砟轨道,下列说法不正确的是:( )

A.轨道板下预埋门型钢筋

B.轨道板与底座板之间的填充层为自密实混凝土

C.轨道板为纵向连接的连续板

D.在自密实混凝土与底座板之间设置土工布隔离层

答案：C

52. 适合采用无砟轨道的区段不包括( )

A.高速铁路

B.城市轨道地下区段

C.地质灾害多发区客货共线铁路

D.铁路高墩桥梁

答案：C

53. 钢轨所受的应力中,温度应力属于( )。

A.基本应力

B.局部应力

C.附加应力

D.残余应力

答案：A

54. (    )是钢轨底部外缘弯曲应力与中心应力的比值。

A.速度系数

B.横向水平力系数

C.偏载系数

D.刚比系数

答案：B

55. 以下轨道静力分析模型为( )

A.文克尔模型

B.点支承梁模型

C.连续支承梁模型

D.弹性力学模型

答案：B

56. 有砟道床的特点不包括( )

A.对下部基础的适应力弱

B.典型的散粒体结构

C.边工作边维修

D.弹性较好

答案：A

57. 整体式混凝土轨枕的横截面为( )

A.矩形

B. T形

C. 梯形

D. 工字形

答案：C

58. (   )是轨道结构的重要组成部分,为车轮的滚动提供连续且阻力最小的接触面,用于引导列车运行,直接承受列车荷载,并将所承受的荷载分布传递于轨枕。

A.道岔

B.道床

C.轨枕

D.钢轨

答案：D

59. 第三轨又叫供电轨,一般安装在城市轨道(地铁.轻轨等)线路( )。

A. 旁边

B. 上面

C. 下面

D. 右边

答案：A

60. 根据铁路的地位.作用.性质和年客货运量等,可将客货共线铁路分为( )级。

A.二

B.三

C.四

D.五

答案：C

二、多选题

61.两端固定的钢轨中所产生的温度力与( )有关。

A.钢轨屈服强度

B.轨温变化幅度

C.钢轨断面面积

D.钢轨长度

答案：BC

62. 以下哪些设备属于道岔转辙器的组成部分？( )

A.尖轨

B.道岔拉杆

C.心轨

D.翼轨

答案：AB

63.轨向不平顺的原因主要有( )。

A.路基不均匀沉降

B.轨道测量定位不精确

C.钢轨头部内侧面磨耗

D.扣件失效

答案：BCD

64. 设置轨底坡的目的是( )。

A.延长钢轨使用寿命

B.使得车轮压力集中于钢轨中轴线

C.避免高低不平顺

D.减少轨头偏心磨耗

答案：ABD

65. 采用单元轨道板的无砟轨道主要由有( )。

A.CRTSⅠ型板式无砟轨道

B.CRTSⅡ型板式无砟轨道

C.CRTSⅢ型板式无砟轨道

D.CRTSⅠ型双块式无砟轨道

答案：AC

66. 关于CRTSⅡ型板式无砟轨道,下列说法正确的是:( )

A.底座板端部设置凸形挡台

B.轨道板与底座板之间的填充层为高模量CA砂浆

C.轨道板为纵向连接的连续板

D.曲线地段在轨道板上设置超高

答案：BC

67.关于连续支承梁模型的基本假设,以下说法正确的是( )

A.轨道.车辆均处于良好状态;

B.结构及荷载对称于轨道中心线;

C.钢轨是支承在弹性基础上的无限长梁;

D.忽略轨道自重。

答案：ABCD

68.轨道加强设备主要包括( )

A.道岔

B.轨距拉杆

C.防爬撑

D.防爬器

答案：BCD

69.混凝土轨枕的优点是( )

A. 寿命长

B. 承载力强

C. 加工方便

D. 弹性好

答案：ABC

70.根据铁路的主要运输功能,可将铁路分为( )三类。

A.高速铁路

B.货运专线

C.客运专线

D.客货共线铁路

答案：BCD

71.无缝线路纵向阻力主要由( )构成。

A.钢轨接头阻力

B.扣件阻力和阻矩

C.轨排惯性阻力

D.道床纵向阻力

答案：ABD

72.关于道岔的可动辙叉,说法错误的是( )。

A.可动辙叉的个别部件可以移动

B.存在有害空间

C.应设置护轨

D.列车行驶轨线连续,平稳性好

答案：BC

73. 轨道静态几何形位检查设备主要有( )

A.高速探伤车

B.万能道尺

C.轨检小车

D.车载检测设备

答案：BC

74. ( )会导致车辆蛇行运动。

A.轨向不平顺

B.轨距不平顺

C.水平不平顺

D.高低不平顺

答案：AB

75. 无砟轨道的优点为( ) 。

A.线路平顺性高

B.下部基础损坏后,容易修复

C.线路养护维修工作量少

D.轨道稳定性好

答案：ACD

76. CRTSⅢ型板式无砟轨道的创新点表现在( )

A.轨道板为不纵连的单元板

B.板下填充层采用较厚的.内设钢筋网片的自密实混凝土

C.采用轨道板下预埋的U形筋浇筑在自密实混凝土里,自密实混凝土下方的凸起方块嵌在底座凹槽的限位方式。

D.底座板采用现浇工艺施工

答案：BC

77.轨道结构力学分析过程中,考虑的动力增值系数为( )。

A.速度系数

B.偏载系数

C.振动冲击系数

D.横向力系数

答案：ABD

78.目前,轨道结构静力分析模型主要有( )。

A.文克尔模型

B.点支承梁模型

C.连续支承梁模型

D.弹性力学模型

答案：BC

79.有砟扣件的作用有哪些( )

A.阻止钢轨的纵横向移动

B.连接相邻两根钢轨使其连续

C.为轨道提供弹性

D.保持钢轨与轨枕的可靠联结

答案：ACD

80.高速客运专线的设计车速可为( )。

A.300Km/h

B.250Km/h

C.200Km/h

D.160 Km/h

答案：ABC

81.无缝线路钢轨自由端伸长量与( )有关。

A.钢轨强度

B.轨温变化幅度

C.钢轨断面面积

D.钢轨长度

答案：BD

82. 关于道岔的滑床板,正确的说法是( )

A.设置在整个尖轨长度范围内的岔枕面上

B.其作用为承托尖轨和基本轨,为尖轨提供摩阻力小的滑动面。

C.尖轨放置于滑床板上,与滑床板间采用扣件联结。

D.滑床板上可涂润滑油以减小摩擦。

答案：ABD

83. 轨道横断面上的基本几何要素主要有( )

A.轨距

B.水平

C.轨向

D.轨底坡

答案：ABD

84. 钢轨头部内侧面磨耗可能导致( )

A.轨向不平顺

B.轨距不平顺

C.水平不平顺

D.高低不平顺

答案：AB

85. ( )轨道结构减震降噪效果较好。

A.有砟轨道

B.CRTSⅠ型双块式无砟轨道

C.弹性支承块式无砟轨道

D.浮置板式无砟轨道

答案：CD

86. CRTSⅠ型板式无砟轨道的凸形挡台的主要功能是( ) 。

A.限制轨道板的纵.横向位移

B.半圆形凸形挡台可以排水

C.增强轨道板与底座板的连结

D.可为轨道板铺设提供测量基准

答案：ABD

87.作用在轨道上的力主要有( )

A.竖向力

B.纵向力

C.横向力

D.向心力

答案：ABC

88.表征道床横断面主要特征包括( )。

A.底面宽度

B.道床厚度

C.顶面宽度

D.边坡坡度

答案：BCD

89. 按照每延米的质量来划分,我国标准钢轨类型主要有( )。

A.50

B.77.5

C.60

D.75

答案：ACD

90.接触网主要由( )组成。

A. 接触悬挂

B. 支持装置

C. 定位装置

D. 支柱与基础

答案：ABCD

三、判断题

91.单开道岔的直尖轨紧贴曲基本轨时,曲向开通。( )

答案：错误

92.无砟轨道弹性较差,振动噪音大,但可通过增加扣件弹性弥补。( )

答案：正确

93. 在同一时间里每一闭塞分区只能允许一列列车占用,从而起到避免列车正面冲突和追尾事故发生的目的。( )

答案：正确

94.由于温度变化,钢轨伸缩受到限制而转化为温度力。温度力是作用在钢轨横向上的力。( )

答案：错误

95. 翼轨作用边开始弯折处称为辙叉咽喉,是两翼轨作用边之间的距离最窄处。( )

答案：正确

96.对于既有铁路,计算超高大于实设超高时,轨道存在欠超高。( )

答案：正确

97.轨底坡是指钢轨底部相对于水平面的倾斜度,也称为内倾度,其值为1:20。( )

答案：错误

98.有砟轨道的外轨超高在碎石道床上设置。( )

答案：正确

99.CRTSⅡ型板式无砟轨道应设置横向缝隙,缝宽5mm,深20cm。( )

答案：错误

100.CRTSⅠ型板式无砟轨道为有挡肩的单元板。( )

答案：错误

101. 轨道电路可检测钢轨是否断裂。( )

答案：正确

102.钢轨从伸长转入缩短或从缩短转入伸长状态要克服两倍接头阻力。( )

答案：正确

103.CRTSⅢ型板式无砟轨道的轨道板与底座板之间的填充层为自密实混凝土。( )

答案：正确

104.如果客运专线采用有砟轨道,道床材料应选用一级道砟。( )

答案：错误

105. 三显示自动闭塞用红、黄、绿三种颜色的灯光来指示列车运行的不同条件。绿色代表按规定速度运行,前方至少有两个闭塞分区空闲。(  )

答案：正确