钢筋混凝土结构设计TM212022——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.采用反弯点法计算多层框架内力时,对于一般层柱,其反弯点近似取( )

A.柱高的中点

B.距柱底1/3柱高处

C.距柱底2/3柱高处

D.柱顶处

答案：A

2.反弯点法的适用范围是( )

A.梁柱线刚度之比不小于3

B.梁柱线刚度之比不小于5

C.梁柱线刚度之比小于3

D.不受梁柱线刚度之比限制

答案：A

3.框架梁是受弯为主,因此确定截面尺寸主要依据( )

A.剪压比

B.厚跨比

C.轴压比

D.高跨比

答案：D

4.关于框架结构梁柱纵筋在节点区的锚固,下列说法中不正确的是( )

A.梁上部纵筋应贯穿中间节点

B.梁下部纵筋应贯穿中间节点

C.柱的纵筋不应在节点中切断

D.顶层柱的纵筋应在梁中锚固

答案：B

5.框架结构的优点不包括下列哪个( )?

A.结构轻巧,便于布置

B.整体性较好

C.可形成较大的使用空间

D.刚度大,可修建较高高度

答案：D

6.框架结构的节点应大部分为( )。

A.刚性连接

B.柔性连接

C.弹性连接

D.混合连接

答案：A

7. 厂房中,排架与排架、排架与山墙之间的相互作用,称为厂房的( )

A.影响效应

B.排架效应

C.整体空间作用

D.独立效应

答案：C

8.在单层厂房排架计算中,吊车横向水平荷载作用在柱上的位置为( )

A.牛腿顶面水平处

B.吊车轨道顶面水平处

C.吊车梁顶面水平处

D.上柱柱顶水平处

答案：C

9.单层厂房钢筋混凝土柱的截面高度大于( )时,宜采用平腹杆或斜腹杆双肢柱

A.500mm

B.600mm

C.1200mm

D.1400mm

答案：D

10. 单层厂房下弦横向水平支撑一般布置于伸缩缝区段的( )

A.中央

B.任一位置

C.距两端的第二个柱距内

D.第一或第二柱间

答案：D

11.单层厂房中的横向排架是主要承重结构,而屋架、基础和( )是主要承重构件

A.吊车梁

B.柱间支撑

C.连系梁

D.排架柱

答案：D

12.连续板内力计算时,一般取可将计算弯矩减小20%,其原因是( )。

A.板的内拱作用

B.考虑荷载的分布

C.节约材料

D.考虑塑性分布

答案：A

13.弹塑性材料超静定结构实现塑性内力重分布的关键是( )

A.内力调整的大小

B.转角的大小

C.材料强度

D.塑性铰

答案：D

14.弯矩调幅系数β一般≤20%,主要是由于( )的原因。

A.力的平衡

B.施工方便

C.正常使用要求

D.经济因素

答案：C

15.下列关于塑性铰的描述,错误的是( )

A.预计会出现塑性铰的部位允许发生剪切破坏

B.塑性铰区域可承受一定的弯矩

C.塑性铰的转动能力取决于塑性铰区域构件截面的受压区高度

D.塑性铰出现的部位和先后次序可人为控制

答案：A

16.结构各截面的最大内力值的连线,称为( )

A.内力图

B.内力设计图

C.最不利荷载图

D.内力包络图

答案：D

17.作用在梁板结构上的荷载分为永久荷载和( )

A.可变荷载

B.施工荷载

C.屋面积灰荷载

D.屋面雪荷载

答案：A

18. 混凝土梁板结构按塑性理论的设计方法中,应用较多的是

A.系数法

B.经验法

C.弯矩调幅法

D.最不利荷载布置法

答案：C

19.四边简支的板,两边之比≤2,为 ( )

A.单向板

B.双向板

C.多向板

D.多边板

答案：B

20.钢筋混凝土结构连续梁,宜采用 ( )的分析方法。

A.弹性

B.线弹性

C.材料力学

D.考虑塑性内力重分布

答案：D

21.按D值法队框架进行近似计算时,各柱侧移刚度的变化规律是( )

A.当柱的线刚度不变时,随框架梁刚度的增加而减小

B.当柱、梁的线刚度不变时,随层高的增加而增加

C.当柱的线刚度不变时,随框架梁线刚度的增加而增加

D.与框架梁的线刚度无关

答案：C

22.在分层法计算框架内力时( )

A.除底层外,其他各层柱的线刚度应折减

B.除底层外,其他各层柱的线刚度应增加

C.除底层外,其他各层柱的线刚度应不变

D.各层柱的线刚度均不变

答案：A

23.水平荷载作用下的多层框架结构,当某层其他条件不变,仅其柱上端梁刚度降低,该层柱的反弯点位置( )

A.向上移动

B.向下移动至2/5层高处

C.不变

D.向下移动至1/3层高处

答案：A

24.水平荷载作用下的多层框架结构,在其它条件不变时,某层的( )

A.上层层高加大,则该层柱的反弯点上移

B.上层层高减小,则该层柱的反弯点上移

C.下层层高加大,则该层柱的反弯点上移

D.本层层高减小,则该层柱的反弯点下移

答案：A

25.在框架结构中,当其中某层的层高h特别小,则发生( )的可能性较大

A.该层的侧移相对较大,不易满足层间位移角的限制要求

B.柱剪跨比小,可能发生剪切破坏

C.该层柱的柱端剪力相对较小,可能首先发生偏压破坏

D.该层柱的柱端弯矩相对较大,可能首先发生大偏心受压破坏

答案：B

26.用反弯点法计算框架结构内力时,每根柱子所承担的剪力是按( )来分配的。

A.柱子的截面惯性矩

B.柱子的抗侧刚度

C.柱子的截面面积

D.梁柱线刚度比

答案：B

27. 单层厂房计算模型中,屋架一般简化为( )

A.一般的梁

B.桁架

C.轴向刚度很大的刚性连杆

D.排架

答案：C

28.单层厂房一般采用的基础形式为( )

A.墙下条形基础

B.筏板基础

C.柱下独立基础

D.混合基础

答案：C

29.单层厂房钢筋混凝土柱的截面高度为( )时,可采用工字形截面

A.200-500mm

B.300-600mm

C.1400mm以上

D.600-1400mm

答案：D

30.单层厂房上弦横向水平支撑一般布置于伸缩缝区段的( )

A.中央

B.第一或第二柱间

C.距两端的第二个柱距内

D.任意一端

答案：B

31.单层厂房中的横向排架是主要承重结构,而屋架、排架柱和( )是主要承重构件

A.吊车梁

B.柱间支撑

C.连系梁

D.基础

答案：D

32.单向板计算时,一般取( )宽的板带作为计算单元。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

答案：A

33.下列方法不属于双向板按塑性理论的分析方法( )

A.机动法

B.极限平衡法

C.条带法

D.分层法

答案：D

34.弯矩调幅系数β一般≤20%,,主要是由于( )的原因。

A.力的平衡

B.施工方便

C.正常使用要求

D.经济因素

答案：C

35.下列关于塑性铰的描述,错误的是( )

A.预计会出现塑性铰的部位不允许发生剪切破坏

B.塑性铰区域不可承受一定的弯矩

C.塑性铰的转动能力取决于塑性铰区域构件截面的受压区高度

D.塑性铰出现的部位和先后次序可人为控制

答案：B

36.对于两跨连续梁,以下说法正确的是( )

A.活荷载两跨满布时,各跨跨中正弯矩最大

B.活荷载两跨满布时,各跨跨中负弯矩最大

C.活荷载单跨布置时,中间支座处负弯矩最大

D.活荷载单跨布置时,该跨跨中正弯矩最大

答案：D

37.以下宜采用考虑塑性内力重分布分析方法的结构是( )

A.钢筋混凝土连续单向板

B.钢筋混凝土水池

C.单层厂房吊车梁

D.钢筋混凝土地框梁

答案：A

38. 混凝土梁板结构按塑性理论的设计方法中,应用较多的是( )

A.系数法

B.经验法

C.弯矩调幅法

D.最不利荷载布置法

答案：C

39.两边简支的板为 ( )

A.单向板

B.双向板

C.多向板

D.多边板

答案：A

40.混凝土结构开裂以后,内力随截面刚度变化发生改变,称为 ( )

A.内力突变

B.弹性阶段

C.塑性阶段

D.内力重分布

答案：D

41.按D值法队框架进行近似计算时,各柱侧移刚度的变化规律是( )

A.当柱的线刚度不变时,随框架梁刚度的增加而减小

B.当柱、梁的线刚度不变时,随层高的增加而增加

C.当柱的线刚度不变时,随框架梁线刚度的增加而增加

D.与框架梁的线刚度无关

答案：C

42. 在分层法计算框架内力时( )

A. 除底层外,其他各层柱的线刚度应折减

B. 除底层外,其他各层柱的线刚度应增加

C. 除底层外,其他各层柱的线刚度应不变

D. 各层柱的线刚度均不变

答案：A

43.关于多层框架的分层法,下面说法不正确的是( )

A.假定框架无侧移

B.忽略本层梁上荷载对上、下柱的影响

C.以若干开口框架作为计算单元

D.除底层柱外,其它各层柱的线刚度均应乘以0.9的折减系数

答案：B

44. 有关框架结构的计算简图,下列说法中不正确的是( )

A.框架梁的跨度应取相邻两根柱子轴线之间的距离

B.底层柱的长度应取基础顶面第一层楼板顶面之间的距离

C.框架各跨跨度相差不大于10%时,可简化为等跨框架计算

D.不等跨框架简化为等跨框架后,计算跨度应取原框架中的最小跨度值

答案：D

45.多层框架底层柱的计算长度( )

A.应取基础顶面到二层横梁底面之间的距离

B.应取基础顶面到二层楼板顶面之间的距离

C.应取室外地面到二层楼板顶面之间的距离

D.应取基础顶面到二层楼板底面之间的距离

答案：B

46.关于框架结构的伸缩缝间距,下列说法中不正确的是( )

A.装配式结构大于现浇式结构

B.室内现浇式结构小于露天现浇式结构

C.当设置后浇带时,伸缩缝间距可适当加大

D.当屋面无保温或隔热措施时,伸缩缝间距宜适当减小

答案：B

47. 牛腿截面尺寸是根据( )来确定的

A.受弯承载力

B.受剪承载力

C.斜裂缝控制条件及构造要求

D.受冲切承载力

答案：C

48.在单层厂房排架计算中,吊车横向水平荷载作用在柱上的位置为( )

A.牛腿顶面水平处

B.吊车轨道顶面水平处

C.吊车梁顶面水平处

D.上柱柱顶水平处

答案：C

49.单层厂房钢筋混凝土柱的截面高度大于( )时,宜采用平腹杆或斜腹杆双肢柱

A.500mm

B.600mm

C.1200mm

D.1400mm

答案：D

50.单层厂房下柱柱间支撑一般布置于伸缩缝区段的( )

A.中央

B.两端

C.距两端的第二个柱距内

D.任意一端

答案：B

51.单层厂房中的横向排架是主要承重结构,而( )、排架柱和基础是主要承重构件

A.吊车梁

B.柱间支撑

C.连系梁

D.屋架

答案：D

52.雨棚板计算时,一般取( )宽的板带作为计算单元。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

答案：A

53.下列方法不属于双向板按塑性理论的分析方法是( )

A.机动法

B.极限平衡法

C.条带法

D.分层法

答案：D

54.弯矩调幅值必须加以限制,主要考虑到( )

A.力的平衡

B.施工方便

C.使用要求

D.经济因素

答案：C

55.下列关于塑性铰的描述,错误的是( )

A.预计会出现塑性铰的部位不允许发生剪切破坏

B.塑性铰区域可承受一定的弯矩

C.塑性铰的转动能力取决于塑性铰区域构件截面的高度

D.塑性铰出现的部位和先后次序可人为控制

答案：C

56.对于两跨连续梁,以下说法正确的是( )

A.活荷载两跨满布时,各跨跨中正弯矩最大

B.活荷载两跨满布时,各跨跨中负弯矩最大

C.活荷载单跨布置时,中间支座处负弯矩最大

D.活荷载单跨布置时,该跨跨中正弯矩最大

答案：D

57.以下宜采用考虑塑性内力重分布分析方法的结构是( )

A.钢筋混凝土连续单向板

B.钢筋混凝土水池

C.单层厂房吊车梁

D.钢筋混凝土地框梁

答案：A

58. 次梁采用弯矩调幅法时,要求ξ≥0.1,以保证( )

A.正常使用

B.足够的承载力

C.塑性铰的转动能力

D.发生适筋破坏

答案：C

59.荷载由短向板带承受的四边支撑板称为 ( )

A.单向板

B.双向板

C.多向板

D.多边板

答案：A

60.结构选型的基本原则不包括 ( )

A.满足使用要求

B.受力性能好

C.施工方便

D.成本高

答案：D

二、判断题

61. 框架梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向钢筋,直径不应小于12mm。( )

答案：正确

62. 框架结构的变形是剪切型变形,因此底层的层间变形最大。( )

答案：正确

63.关于框架梁端截面配筋计算时采用的设计内力,梁端弯矩和剪力均应取柱边缘截面处的值( )

答案：正确

64. 高度大于10层的住宅建筑,称为高层建筑。( )

答案：正确

65. 框架结构布置时,不需要考虑使用要求。( )

答案：错误

66. 横向平面排架是厂房的主要承重结构.( )

答案：正确

67. 吊车梁最大支座反力等于最大轮压.( )

答案：错误

68. 单层厂房中,只需考虑吊车竖向荷载,不用考虑横向荷载. ( )

答案：错误

69. 排架柱在吊装阶段受力与使用阶段不一样. ( )

答案：正确

70. 钢筋混凝土排架结构中,柱与基础刚接,柱顶与屋架铰接. ( )

答案：正确

71. 板式楼梯的斜板厚度一般取水平跨度的1/30~1/25.( )

答案：正确

72. 无梁楼盖的柱帽主要作用是提高受冲切承载力.( )

答案：正确

73. 无梁楼盖的配形式可为弯起式或分离式。( )

答案：正确

74. 求多跨连续双向板某区格的跨中最大正弯矩时,板上活荷载应按满布考虑。( )

答案：错误

75. 钢筋混凝土梁截面的相对受压区高度ξ值愈大,则其塑性铰的转动能力就愈大。( )

答案：错误

76. 框架的重力二阶效应及结构稳定取决于其刚重比。( )

答案：正确

77. 框架结构的填充墙宜采用轻质墙体。( )

答案：正确

78.关于框架梁端截面配筋计算时采用的设计内力,梁端弯矩和剪力均应取柱边缘截面处的值( )

答案：正确

79. 框架梁的控制截面一般取在跨中和支座。( )

答案：正确

80. 框架结构的层间位移上大下小,其位移曲线是弯曲型。( )

答案：错误

81. 排架柱的控制截面包括上柱底、下柱牛腿面和柱底.( )

答案：正确

82. 吊车梁最大支座反力等于最大轮压.( )

答案：错误

83. 抗风柱一般与基础刚接,与屋架上弦或下弦铰接. ( )

答案：正确

84. 排架柱在吊装阶段受力与使用阶段不一样. ( )

答案：正确

85. 牛腿计算模型一般为三角桁架. ( )

答案：正确

86. 板式楼梯的斜板厚度一般取水平跨度的1/30~1/25.( )

答案：正确

87. 无梁楼盖的柱帽主要作用是提高受冲切承载力.( )

答案：正确

88. 无梁楼盖的配形式可为弯起式或分离式。( )

答案：正确

89. 求多跨连续双向板某区格的跨中最大正弯矩时,板上活荷载应按满布考虑。( )

答案：错误

90. 钢筋混凝土梁截面的相对受压区高度ξ值愈大,则其塑性铰的转动能力就愈大。( )

答案：错误

91. D值法中 ,α 为反映梁柱线刚度比值对柱侧移刚度的影响系数。( )

答案：正确

92. 反弯点法中假定各层柱的反弯点位置在各层柱的中点。( )

答案：错误

93. 关于竖向荷载作用下的多层多跨规则框架的内力分布规律:同一层的柱子,中柱轴力一般大于边柱。( )

答案：正确

94. 框架结构计算简图中,底层柱的计算高度为底层层高。( )

答案：错误

95.框架梁的坡度i≤1/8时,可近似按水平梁计算。( )

答案：正确

96. 排架柱的控制截面包括上柱底、下柱牛腿面和柱底.( )

答案：正确

97. 吊车梁最大支座反力等于最大轮压.( )

答案：错误

98. 抗风柱一般与基础刚接,与屋架上弦或下弦铰接. ( )

答案：正确

99. 厂房屋盖体系分为有檩和无檩两种. ( )

答案：正确

100. 单层工业厂房结构体系有排架结构和刚架结构两种. ( )

答案：正确

101. 构件截面上的塑性应力重分布现象,不仅在钢筋砼超静定结构中存在,在静定结构中也存在.( )

答案：错误

102. 塑性铰是单向铰,只能转动一定的角度,且塑性铰是一个局部的区域。( )

答案：正确

103.由于单向板上的荷载主要沿一个方向传递,所以仅需在板中该方向配置钢筋即可。( )

答案：错误

104.次梁传递荷载给主梁属于间接荷载,该处应设附加箍筋或吊筋。( )

答案：正确

105.当l2/l1≤2时,应按单向板设计。( )

答案：错误