公路勘测设计*★HZ212002——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.( )指沿分水岭一侧山坡爬上山脊,在适当地点穿过垭口,再沿另一侧山坡下降的路线。

A.越岭线

B.沿溪线

C.山脊线

D.匀坡线

答案：A

2.重丘区的地形特征是地面自然坡度一般在( )以上,有连续起伏的山丘,且有深谷和较高的分水岭。

A.30°

B.20°

C.15°

D.25°

答案：B

3.关于沿溪线,正确的是( )。

A.沿溪线距城镇居民点较远,不利发挥公路的效益

B.和山区其他线型相比,沿溪线的平、纵线形是最好的,常成为山区选线中优先考虑的方案

C.沿溪线筑路材料缺乏

D.沿溪线不便于施工、养护

答案：B

4.关于平原区路线布设,正确的说法是( )。

A.路线原则上宜穿过城镇内部,为地方交通服务

B.路线以弯曲为主

C.路线不必考虑近期和远期相结合问题

D.线形尽可能采用较高标准

答案：D

5.下面关于横断面上“经济点”的说法不正确的是( )。

A.当地面横坡度不大时,挖方和填方基本平衡的标高控制点

B.当地面横坡度较陡时,路基多挖少填的标高控制点

C.当地面横坡度很陡时,路基全挖或深挖的标高控制点

D.纵坡面上沿线各种标高控制点的统称

答案：D

6.路基填方用土取“调”或“借”的界限距离称为( )。

A.免费运距

B.平均运距

C.超运运距

D.经济运距

答案：D

7.( )为平均运距与土石方调配数量的乘积。

A.经济运距

B.土石方运量

C.平均运距

D.计价土石方

答案：B

8.( )是指在陡坡路段正线行车道外侧增设的供载重车辆行驶的专用车道。

A.行车道

B.错车道

C.变速车道

D.爬坡车道

答案：D

9.竖曲线线形通常表示成( )形式。

A.抛物线

B.圆曲线

C.缓和曲线

D.回旋线

答案：A

10.缓和坡段的纵坡不应大于( ),且坡长不得小于最小坡长的规定值。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

答案：A

11.应避免在凹型竖曲线底部设置反向曲线的变曲点,是因为( )。

A.视线失去诱导

B.纵横向排水不良

C.易导致减速行驶

D.易导致突然变换方向盘

答案：B

12.( )设置在直线与圆曲线之间或半径相差较大、转向相同的两圆曲线间的一种曲率连续变化的曲线。

A.复曲线

B.C曲线

C.竖曲线

D.缓和曲线

答案：D

13.在转向相同的两相邻曲线间夹直线段处,其直线长度一般不小于( )设计车速。

A. 6倍

B. 8倍

C. 4倍

D. 2倍

答案：A

14.《规范》规定圆曲线的最大半径不宜超过( )m。

A.8000

B.100000

C.80000

D.10000

答案：D

15.车辆以一定速度行驶中,驾驶员自看到前方障碍物时起,至到达障碍物前安全停车止所需要的最短行驶距离称为( )。

A.错车视距

B.超车视距

C.会车视距

D.停车视距

答案：D

16.关于汽车行驶的驱动条件,正确的说法是( )。

A.驱动条件是汽车行驶的充分条件

B.驱动条件是指汽车的牵引力必须大于各行驶阻力之和

C.驱动条件是指汽车的牵引力必须小于各行驶阻力之和

D.驱动条件是指汽车的牵引力必须等于各行驶阻力之和

答案：D

17.关于汽车行驶的横向稳定性,正确的说法是( )。

A.发生横向倾覆现象之前先发生横向滑移现象

B.发生横向滑移现象之前先发生横向倾覆现象

C.横向倾覆现象和横向滑移现象同时发生

D.横向倾覆现象和横向滑移现象发生的次序无法确定

答案：A

18.《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定交通量换算采用( )为标准车型。

A.小客车

B.载重汽车

C.鞍式列车

D.大型客车

答案：A

19.高速公路为专供汽车分方向、分车道行驶,( )的多车道公路。

A.不需要控制出入

B.选择性控制出入

C.部分控制出入

D.全部控制

答案：D

20.设计速度是决定公路( )的基本要素。

A.平面线形

B.纵面线形

C.横面线形

D.几何线形

答案：A

21.沿溪线低线位的优点,其中有( )。

A.平纵面比较顺直平缓,路线线形可采用较高的技术标准

B.路基防护工程少

C.在狭窄河谷地段,路基废方处理容易

D.路基防护工程多

答案：A

22.平原区布线应合理考虑路线与城镇的关系,一般是( )。

A.穿过城镇

B.离开城镇

C.靠近城镇

D.远离城镇

答案：C

23.越岭线中,垭口越低,( )。

A.里程越短

B.里程越长

C.平均坡度越小

D.填方通过垭口

答案：A

24.路线方案选择与比较是在室内进行筛选,然后对较好的而且优劣难以辨别的有限个方案进行( )。

A.详细测量

B.纸上定线

C.实地视察和踏勘测量

D.实地放线

答案：C

25.绘制横断面图的比例尺一般为( )。

A.1:100

B.1:200

C.1:500

D.1:1000

答案：B

26.( )是为保证道路上各种车辆、人群的正常通行与安全,在一定的高度和宽度范围内不允许有任何障碍物侵入的空间界限。

A.建筑限界

B.建筑红线

C.用地范围

D.建筑净高

答案：A

27.当调运距离小于( )时,采取纵向调运是经济的;反之,则可考虑就近借土。

A.经济运距

B.超运运距

C.免费运距

D.平均运距

答案：A

28.竖曲线最小长度相当于各级道路设计速度的( )行程。

A.3s

B.4s

C.5s

D.6s

答案：A

29.二、三、四级公路越岭路线的平均坡度,一般使以接近5%和5.5%为宜,并注意任何相连3km路段的平均纵坡不宜大于( )。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

答案：C

30.某转坡点处坡度角ω为8%,竖曲线半径R为3000m,则竖曲线的外距E为( )。

A.2.4m

B.2m

C.4.8m

D.3.8m

答案：A

31.平、纵线形组合设计时,以下组合中( )是正确的设计思路。

A.反向平曲线的拐点设变坡点

B.小半径的平曲线中部应设置变坡点

C.长直线段上应设置短的竖曲线

D.平、竖曲线半径大小要均衡

答案：D

32.以下关于关于山脊线的描述,不正确的有( )。

A.水源和建筑材料充足

B.山脊线是一种大体沿山脊布设的路线

C.桥涵构造物一般较少

D.水文地质条件一般较好

答案：A

33.在需要临时占用对向车道完成超车的公路上,后车超越前车过程中,自开始驶离原车道起,至可见对向来车并能超车后安全驶回原车道所需的最短行驶距离称为( )

A.超车视距

B.停车视距

C.会车视距

D.错车视距

答案：A

34.( )是将纸上定好的路线敷设到地面上,供详细测量和施工之用。

A.定线

B.纸上定线

C.实地定线

D.选线

答案：C

35.两个转向相反的相邻曲线间以直线衔接形成的平面线形称为( )曲线。

A.反向曲线

B.同向曲线

C.S型曲线

D.C型曲线

答案：A

36.( )是指道路沿河谷方向布设的路线。

A.越岭线

B.沿溪线

C.山脊线

D.匀坡线

答案：B

37.设计车速为120km/h的高速公路的缓和曲线最小长度为( )。

A.200

B.100m

C.50m

D.150m

答案：B

38.越岭线展线的形式中,利用回头曲线延展路线克服高差的布线方式,称为( )。

A.自然展线

B.回头展线

C.螺旋展线

D.匀坡线

答案：B

39.关于二、三、四级公路超车视距的规定,正确的是( )。

A.只需要在路线起点有一定长度保证超车视距的要求

B.只需要在路线中部有一定长度保证超车视距的要求

C.只需要在路线终点有一定长度保证超车视距的要求

D.全线应有一定比例的路段保证超车视距的要求

答案：D

40.护坡道的作用是( )。

A.减缓路堤边坡保证路基稳定

B.路基排水的重要设施

C.属于路基防护工程范畴

D.设置弃土堆的理想位置

答案：A

41.关于汽车的稳定行驶,正确的是( )。

A.在每一排挡,当汽车行驶速度大于该排挡的临界速度时,为稳定行驶

B.在每一排挡,当汽车行驶速度小于该排挡的临界速度时,为稳定行驶

C.在每一排挡,只有当汽车行驶速度等于该排挡的最大速度时,才为稳定行驶

D.在每一排挡,只有当汽车行驶速度等于该排挡的最小速度时,才为稳定行驶

答案：A

42.土石方调配后应进行复核检查,有关土石方的以下说法不正确的是( )。

A.挖方+借方 =填方+弃方

B.横向调运+纵向调运+弃方=挖方

C.横向调运+纵向调运+借方=填方

D.横向调运+纵向调运+借方=挖方

答案：D

43.公路设计应采用运行速度进行检验。相邻路段运行速度之差应小于( )km/h 。

A. 15km/h

B. 20km/h

C. 25km/h

D. 5km/h

答案：B

44.为防止零星土石碎落物落入边沟,通常在路堑边坡坡脚与边沟外侧边缘之间,设置( )。

A.护坡道

B.碎落台

C.弃土堆

D.排水沟

答案：B

45.“十三五”期间将构建高品质的快速交通网,完善高速公路网络。加快推进由7条首都放射线、11条北南纵线、( )以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设。

A. 15条东西横线

B. 18条东西横线

C. 14条东西横线

D. 16条东西横线

答案：B

46.( )是指在一定长度的路段内,路线纵向所克服的高差值与该路段的距离之比。

A.最大纵坡

B.缓和破度

C.合成纵坡

D.平均纵坡

答案：D

47.一条车道在理想的条件下,单位时间内(h)可以通过的最大车辆数,叫( )。

A.基本通行能力

B.可能通行能力

C.设计通行能力

D.服务交通量

答案：A

48.某转坡点处坡度角ω为6%,竖曲线半径为2000m,变坡点桩号为K1+200,则该竖曲线起点桩号为( )。

A.K1+180

B.K1+160

C.K1+120

D.K1+140

答案：D

49.高速公路远景设计年限为( )。

A.10年

B.20年

C.30年

D.40年

答案：B

50.关于平纵组合,不正确的是( )。

A.平曲线和竖曲线的大小不必保持均衡

B.避免在凸形竖曲线的顶部插入小半径的平曲线

C.避免在凹形竖曲线的底部插入小半径的平曲线

D.一个平曲线内,必须避免纵面线形的反复凸凹

答案：A

51.在长路堑、低填以及其他横向排水不畅的路段,为了保证排水,防止水分渗入路基,最小纵坡i应满足的条件是( )。

A.i≥0.05%

B.i≥0.1%

C.i≥0.2%

D.i≥0.3%

答案：D

52.在转向相反的两相邻曲线间夹直线段处,其直线长度一般不小于( )设计车速。

A.6倍

B.8倍

C.4倍

D.2倍

答案：D

53.两个转向相同的相邻曲线间以直线衔接形成的平面线形称为( )。

A.反向曲线

B.同向曲线

C.S型曲线

D.C型曲线

答案：B

54.在直线与半径为200m的圆曲线之间设置长度为50m的回旋曲线,则该回旋曲线参数为( )。

A.250m

B.200m

C.150m

D.100m

答案：D

55.高速公路和一级公路应保证的行车视距为( )。

A.超车视距

B.停车视距

C.会车视距

D.错车视距

答案：B

56.设为轮胎与路面间的附着系数,G为传到制动轮上的车重力,则作用在汽车上的最大制动力为(   )。

A.G/

B.G

C.

D.

答案：B

57.汽车上坡时,产生纵向倾覆的临界状态是( )。

A.汽车前轮法向反作用力等于车重

B.汽车前轮法向反作用力等于车重的2倍

C.汽车前轮法向反作用力等于零

D.汽车前轮法向反作用力等于汽车后轮法向反作用力

答案：C

58.二、三级公路的设计交通量应该按( )预测。

A.10年

B.15年

C.20年

D.25年

答案：B

59.一条较长的公路可适当分段采用不同的技术等级和标准,但分段不宜过于频繁,一般情况下,高速公路的分段长度( )。

A.不小于10km

B.不小于15km

C.不小于20km

D.不小于25km

答案：B

60. 高速公路、一级公路的设计交通量宜在( ) 小客车/日以上。

A.10000辆

B.15000辆

C.9000辆

D.8000辆

答案：B

二、多选题

61.越岭线自然展线的优点有( )。

A.方向符合路线基本走向

B.路线短

C.线形简单

D.技术指标一般较高

答案：ABCD

62.在地形、地物条件受限制时,圆曲线半径的确定一般可由( )控制。

A.外距

B.切线长

C.曲线上任意点

D.纵坡

答案：ABCD

63.以下属于公路横断面设计内容的是( )。

A.确定路幅横断面尺寸

B.路基横断面形状设计:如梯形(直线式边坡)、折线式边坡、台阶形边坡

C.边坡坡度确定:路堤及路堑边坡,土质与岩石边坡

D.横断面面积计算及土石方数量计算与调配

答案：ABCD

64.以下有关路基填挖的断面积描述正确的是( )。

A.路基填挖的断面积是指横断面图中原地面线与路基设计线所围面积

B.设计线高于地面线为填方

C.设计线低于地面线为填方

D.填挖面积应分别计算

答案：ABD

65.在具体设计每个横断面之前,先确定路基的标准横断面。标准横断面一般要包括( )挡土墙路基、砌石路基等。

A.路堤

B.路堑

C.半填半挖

D.护肩路基

答案：ABCD

66.确定最大纵坡的因素有( )

A.汽车的动力性能

B.道路等级

C.自然因素

D.排水

答案：ABC

67.凸形竖曲线最小长度和最小半径的确定,主要根据( )来选取其中较大值。

A.行程时间

B.离心力

C.视距

D.离心加速度

答案：ABC

68.在S型曲线中,设R1、R2分别为大小圆半径,A1、A2分别为大小圆的缓和曲线参数,以下说法中正确的有( )。

A.两圆曲线半径之比不宜过大,以R2/R1=1/6~1/5为宜

B.两圆曲线半径之比不宜过大,以R2/R1=1~1/2为宜

C.A1和A2之比应小于2.0,有条件时以小于1.5为宜

D.S型的两个反向回旋线以径相连接为宜

答案：BCD

69.设置缓和曲线的作用是( )。

A.曲率连续变化,便于车辆行驶

B.离心加速度逐渐变化,旅客感觉舒适

C.超高横坡度及加宽逐渐变化,行车更加平稳,满足汽车行车轨迹要求

D.与圆曲线配合,增加线形美观

答案：ABCD

70.现代交运输系统由( )、管道等多种运输方式组成。

A.铁路

B.公路

C.水运

D.航空

答案：ABCD

71.山岭区选线的线形有( )。

A.沿河(溪)线

B.越岭线

C.山脊线

D.螺旋线

答案：ABC

72.越岭线的展线方式主要有( )三种。

A.自然展线

B.螺旋展线

C.回头展线

D.回旋展线

答案：ABC

73.路基横断面设计时需要( )等设计资料。

A.平曲线资料:半径、缓和曲线、偏角、曲线位置(交点桩号)等

B.每个中桩的填挖高度

C.路基宽度,路面宽度(分别确定左右侧宽度)

D.各中桩的超高值

答案：ABCD

74.土石方调配的目的是( )。

A. 确定填方用土的来源

B. 确定挖方弃土的去向

C. 确定计价土石方的数量

D. 确定计价土石方的运量

答案：ABCD

75.二、三、四级公路的路基横断面由( )组成。

A.行车道

B.路肩

C.错车道

D.中间带

答案：ABC

76.关于竖曲线,正确的有( )。

A.各级公路在纵坡变更处均应设置竖曲线

B.四级公路在纵坡变更处可不设置竖曲线

C.竖曲线的形式只能采用抛物线

D.竖曲线的形式可采用抛物线或圆曲线

答案：AD

77.设竖曲线半径、长度和切线长分别为R、L和T,转坡点处坡度角为ω,则竖曲要素计算公式正确的有( )。

A.L=R/ω

B.L=Rω

C.L=R+ω

D.T= L/2

答案：BD

78.确定缓和曲线最小长度需从( )方面考虑。

A.旅客感觉舒适。

B.行驶时间不宜过短

C.超高渐变率适中

D.视觉条件

答案：ABCD

79.圆曲线的特点是( )

A.测设和计算简单

B.比直线更能适应地形的变化

C.视距条件较差

D.汽车在圆曲线上比在直线上行驶多占用道路宽度

答案：ABCD

80.汽车的种类很多,按使用的目的、结构或发动机的不同分成各种类型,以下作为道路设计依据的汽车有( )。

A.小客车

B.载重汽车

C.大型客车

D.铰接列车

答案：ABCD

81.路线基本走向与分水岭及溪流方向一致的有(   )。

A.山脊线

B.沿溪线

C.越岭线

D.螺旋线

答案：AB

82.越岭线选线主要应解决的问题是( )。

A.垭口选择

B.过岭标高选择

C.垭口两侧路线展线的拟定

D.线位的高度

答案：ABC

83.以下属于公路建筑限界净宽范围的是( )

A.行车道

B.爬坡车道

C.紧急停车道

D.边沟

答案：ABC

84.计价土石方数量的是以下哪两项之和( ) 。

A.挖方数量

B.借方数量

C.填方数量

D.弃方数量

答案：AB

85.高速公路和一级公路的路基横断面由( )以及爬坡车道、变速车道等组成。

A.行车道

B.路肩

C.紧急停车带

D.中间带

答案：ABCD

86.竖曲线的作用有( )

A.缓冲作用

B.保证纵向的行车视距

C.有利于路面排水

D.改善行车的视线诱导和舒适感

答案：ABCD

87.在纵断面上进行竖曲线设计时,理解正确的是( )。

A.确定凸形竖曲线和凹形竖曲线最小半径的影响因素是相同的

B.凸形竖曲线和凹形竖曲线的最小半径的指标是不同的

C.公路和城市道路的竖曲线指标是不同的

D.凸形和凹形竖曲线最小长度的规定是一致的

答案：AB

88.《公路工程技术标准》规定,公路上的圆曲线最小半径可分为( )。

A.极限最小半径

B.一般最小半径

C.不设超高最小半径

D.不设缓和曲线最小半径

答案：ABC

89.公路平面线形的三要素是指( )。

A.直线

B.圆曲线

C.缓和曲线

D.S曲线

答案：ABC

90.《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定,公路工程基本建设项目可以采用( )。

A.两阶段设计

B.三阶段设计

C.一阶段设计

D.四阶段设计

答案：ABC