基础工程*★TM212024——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1. 计算地基附加应力采用的外荷载为( )

A.基底压力

B.基底附加压力

C.地基压力

D.地基净反力

答案：B

2. 各种型式的刚性基础的共同点在于( )。

A.均为墙下条形基础

B.均为柱下独立基础

C.均由砖、毛石砌筑而成

D.均由脆性材料组成

答案：D

3. 在用换填法处理地基时,垫层厚度确定的依据是( )。

A.垫层土的承载力

B.垫层底面处土的自重压力

C.下卧土层的承载力

D.垫层底面处土的附加压力

答案：C

4. 群桩基础中的单桩称为( )。

A.单桩基础

B.桩基

C.复合桩基

D.基桩

答案：D

5.下列属挤土桩的是(    )。

A.人工挖孔桩

B.预应力钢筋混凝土预制管桩

C.H型钢桩

D.沉管灌注桩

答案：D

6.关于膨胀土说法错误的是( )。

A.黏粒含量越少,吸水能力越强,胀缩变形越大

B.矿物成分主要是蒙脱石和伊利石

C.黏粒含量越大,吸水能力越强,胀缩变形越大

D.裂隙发育是膨胀土的一个重要特征

答案：A

7.当周围环境对施工噪音要求较高时,应选用的桩型是( )。

A.钻孔灌注桩

B.钢筋混凝土预制桩

C.预应力管桩

D.沉管灌注桩

答案：A

8.下列对承台构造要求叙述错误的是( )。

A.承台的最小厚度不应小于300mm

B.大直径桩桩顶嵌入承台的长度不宜小于50mm

C.承台的底面埋深不应小于0.6m,承台顶面应低于室外设计底面,且不小于0.1m

D.混凝土桩的桩顶纵向主筋应锚入承台内,其锚入长度不宜小于35倍主筋直径

答案：B

9.下列哪类摩擦型桩基的竖向承载力特征值要考虑承台效应( )。

A.桩数少于4根的摩擦型桩

B.动力作用下的桩基

C.上部结构整体刚度较好,体型简单的建筑物

D.出现负摩阻力的桩基

答案：C

10.柱下独立基础的构造要求中,下述说法不正确的是( )。

A.锥形基础边缘高度不宜小于200mm,且两个方向的坡度不宜大于1:3

B.阶梯形基础每阶高度宜为300~500mm

C.受力钢筋最小配筋率不应小于0.20%,间距不大于200mm,混凝土强度等级不应低于C20

D.钢筋保护层厚度有垫层时不宜小于40mm,无垫层时不宜小于70mm

答案：C

11.柱下桩基承台由于配筋不足将发生( )。

A.冲切破坏

B.剪切破坏

C.局部压坏

D.弯曲破坏

答案：D

12.产生负摩阻力的条件是下列哪项( )。

A.桩周土体相对于桩身有向下位移时

B.桩周土体相对于桩身有向上位移时

C.桩周土层产生的沉降与桩沉降相等

D.桩穿越较厚的砂石土层

答案：A

13.对于四层框架结构,地基表层土存在4m厚的“硬壳层”,其下卧层上的承载力明显低于“硬壳层”承载力。下列基础形式中较为合适的是哪一个( )。

A.素混凝土柱下独立基础

B.钢筋混凝土柱下独立基础

C.灰士基础

D.砖基础

答案：B

14.在偏心荷载作用下,进行基底压力简化计算,当偏心距e<l/6时,则基底压力分布形式为( )。

A.均匀分布

B.梯形分布

C.三角形分布

D.钟形分布

答案：B

15.某毛石混凝土基础的台阶允许宽高比为1:1.25,墙体宽度为240mm,基础底面宽度为1.2m时,则下列该基础高度中,符合要求的是(    )。

A.300mm

B.400mm

C.500mm

D.600mm

答案：D

16.计算基础结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的作用效应应按下列哪种组合( )。

A.正常使用极限状态下荷载效应的标准组合

B.正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合

C.承载能力极限状态下荷载效应的基本组合值,采用相应的分项系数

D.承载能力极限状态下荷载效应的基本组合值,分项系数均为1.0

答案：C

17.将软弱下卧层的承载力特征值进行修正时,下列哪种说法正确的是( )。

A.仅当基础宽度大 3m 时方需作宽度修正

B.需作宽度和深度修正

C.仅需作深度修正

D.仅需作宽度修正

答案：C

18.当新建筑物基础深于旧建筑物基础时,新、旧建筑物相邻基础之间应保持的距离不宜小于两相邻基础地面高差的多少倍( )。

A.0.5~1倍

B.1~4倍

C.1~2倍

D.3~4倍

答案：C

19.单层排架结构的地基变形应由下列哪项控制( )。

A.沉降量

B.沉降差

C.局部倾斜

D.倾斜

答案：A

20.承受上部结构荷载的地层叫做(    )。

A.地基

B.基础

C.垫层

D.基层

答案：A

21. 下列地基中,不适用于深层搅拌法处理的是( )

A. 淤土、淤泥质土

B. 松散的砂土

C. 粉土

D. 含孤石但地基承载力标准值不大于120kPa的粘性土

答案：D

22.桩侧负摩阻力的产生,使桩身中性点处摩阻力( )。

A.为零

B. 减小

C. 先增大后减小

D. 先减小再增大

答案：A

23. 除岩石地基外,浅基础的埋深不宜小于()

A. 0.1m

B. 0.3m

C. 0.4m

D. 0.5m

答案：D

24. 三合土基础适用于()

A. 5层和5层以下的民用建筑

B. 4层和4层以下的民用

C. 6层和6层以下的民用建筑

D. 7层和7层以下的民用建筑

答案：B

25.混凝土预制桩的混凝土强度等级不宜低于(   )

A.C30

B.C20

C.C40

D.C15

答案：A

26.下列选项不属于膨胀土特性的是( )。

A.土中黏粒成分主要由亲水矿物构成

B.吸水膨胀

C.具有腐蚀性

D.失水收缩

答案：C

27.当小直径端承桩或嵌岩桩穿越深厚的淤泥质土层时,其破坏模式为(    )。

A.整体剪切破坏

B.刺入破坏

C.屈曲破坏

D.桩身破坏

答案：C

28.柱对承台的冲切计算,冲切椎体计算截面应取下列哪项至相应桩顶内边缘连线( )。

A.柱边或承台变阶处

B.柱中心点

C.承台顶面中心点

D.承台底面边缘

答案：A

29.在下列哪种情况下应按摩擦桩设计( )。

A.L/d较小,桩端进入密实砂层

B.L/d不太大,桩端进入较密实粘土层

C.桩端清孔不净,留有较厚虚土的灌注桩

D.桩端进入基岩足够深度

答案：C

30.下列属非挤土桩的是( )。

A.钢筋混凝土预制桩

B.预应力钢筋混凝土预制桩

C.钻孔灌注桩

D.沉管灌注桩

答案：C

31.柱下独立桩基承台的最小厚度为( )。

A.300mm

B.400mm

C.500mm

D.600mm

答案：A

32.桩侧负摩阻力的产生,使桩身中性点处轴力( )。

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

答案：A

33.软土地基上,高层建筑为了减小地基的变形,下列何种基础形式较为有效( )。

A.无筋扩展基础

B.墙下条形基础

C.柱下独立基础

D.箱形基础

答案：D

34.可不做地基变形计算的建筑物是( )。

A.甲级建筑物

B.乙级建筑物

C.部分丙级建筑物

D.丙级建筑物

答案：C

35.关于建筑物基础埋置深度选择的叙述正确的是( )。

A.当地基中存在承压水时,可不考虑其对基础埋置深度的影响

B.靠近原有建筑物基础修建的新建筑物,其基础埋置深度宜小于原有建筑物基础埋深

C.当存在地下水时,基础应尽量埋在水位以下

D.如果在基础影响范围内有管道或坑沟等地下设施时,基础应放在它们的上面

答案：B

36.以下地基承载力特征值无需进行基础宽度和深度修正的是( )。

A.土的抗剪强度指标以理论公式计算值

B.地基载荷试验实测值

C.规范承载力表格法

D.以上均需要修正

答案：B

37.沉降缝与伸缩缝的根本区别在于( )。

A.伸缩缝比沉降缝宽

B.伸缩缝不能填实

C.沉降缝必须从基础处断开

D.伸缩缝的宽度小

答案：C

38.计算框架结构的地基变形应由下列哪项控制( )。

A.沉降量

B.沉降差

C.局部倾斜

D.倾斜

答案：B

39.柱下条形基础的底面尺寸与下列哪项因素无关( )。

A.柱网布置

B.基础底板厚度

C.地基承载力

D.边跨跨距

答案：B

40.地基与基础底面直接接触的那部分土层叫做( )。

A.下卧层

B.持力层

C.受力层

D.承重层

答案：B

41.桩基础可能承受较大水平力的情况是（    ）。

A.拱桥的桩基础

B.高耸结构的桩基础

C.框架教学楼的桩基础

D.高层剪力墙结构的桩基础

答案：A

42. 振动沉管灌注桩按成桩方法分类应为( )。

A.非挤土桩

B.挤土桩

C.部分挤土桩

D.摩擦桩

答案：B

43. 基底压力的实际分布为 ( )

A. 曲线分布

B. 三角形分布

C. 梯形分布

D. 均匀分布

答案：A

44. 常以局部倾斜为变形特征值的结构是 ( )

A. 框架结构

B. 排架结构

C. 高耸结构

D. 砖石结构

答案：D

45.浅基础地基承载力特征值fa与fak标准值满足(   )

A.fa>fak

B.fafak

C.fa<fak

D.fafak

答案：B

46.下列选项不属于特殊土地基的是( )。

A.湿陷性土

B.粉土

C.膨胀土

D.冻土

答案：B

47.灌注桩的混凝土预制桩的混凝土强度等级不宜低于(    )。

A.C15

B.C20

C.C30

D.C40

答案：B

48.桩侧负摩阻力的产生,使桩的竖向承载力( )。

A.增大

B.减小

C.不变

D.有时增大,有时减小

答案：B

49.下列关于端承型群桩基础的论述中正确的是( )。

A.端承型群桩基础无群桩效应

B.群桩效应系数大于1.0

C.端承型群桩基础各基桩工作性状与单桩不同

D.端承型群桩基础考虑承台效应

答案：A

50.设置于深厚的软弱土层中,无较硬的土层作为桩端持力层,或桩端持力层虽然较坚硬但桩的长径比很大的桩,可视为( )。

A.端承桩

B.摩擦桩

C.摩擦端承桩

D.端承摩擦桩

答案：B

51.沉管灌注桩按成桩方法分类应为( )。

A.非挤土桩

B.挤土桩

C.部分挤土桩

D.摩擦桩

答案：B

52.桩基承台发生冲切破坏的原因是下列哪项( )。

A.底板配筋不足

B.承台的有效高度不足

C.钢筋保护层不足

D.承台平面尺寸过大

答案：B

53.以下不受宽高比限制的基础型式是( )。

A.墙下混凝土条形基础

B.墙下条形砖石基础

C.墙下钢筋混凝土条形基础

D.墙下三合土基础

答案：C

54.在进行扩展基础结构计算,确定基础配筋时,上部结构传来的荷载效应组合应该采用下列哪项( )。

A.基本组合

B.标准组合

C.准永久组合

D.偶然组合

答案：A

55.计算砌体承重结构的地基变形,应由下列哪项控制( )。

A.沉降量

B.沉降差

C.局部倾斜

D.倾斜

答案：C

56.在计算下列哪项时采用基底净反力( )。

A.基础底面尺寸

B.验算地基承载力

C.基础底板配筋

D.地基变形

答案：C

57.以下破坏现象中,由于冲切而破坏的现象是( )。

A.基础底板被拉裂

B.基础台阶处出现竖向裂缝

C.柱子周边沿45度斜面拉裂

D.柱子与基础接触面被压坏

答案：C

58.具有补偿作用的基础是( )。

A.单独基础

B.条形基础

C.十字交叉基础

D.箱型基础

答案：D

59.某柱传给基础的竖向荷载标准值为Fk=200kN,基础埋深为1.5m,修正后地基承载力特征值为fa=160kPa, 则该柱下基础的最小底面积为( )。

A.1.54m2

B.1.65m2

C.1.78m2

D.1.44m2

答案：A

60.下列选项中,不属于基础的是(   )。

A.十字交叉基础

B.人工挖孔桩

C.碎石桩

D.单独基础

答案：C

二、多选题

61. 根据建筑物的重要性、规模、功能要求和工程特征以及土中水分变化可能造成建筑物破坏影响正常使用的程度,将地基基础分为( )

A. 甲级

B. 乙级

C. 丙级

D. 丁级

答案：ABC

62. 垫层的设计需要满足( )

A. 建筑物对地基变形的要求

B. 建筑物的稳定性要求

C. 经济性要求

D. 地基承载力要求

答案：ABCD

63. 换填垫层法的作用是( )

A. 提高浅层地基承载力

B. 减少沉降量

C. 加速软弱土层的排水固结

D. 防止冻胀

答案：ABCD

64. 地基处理的目的是( )

A. 改善剪切特性

B. 改善压缩特性

C. 改善透水特性

D. 改善动力特性

答案：ABCD

65. 膨胀土的特征为( )

A. 遇水膨胀

B. 失水膨胀

C. 遇水收缩

D. 失水收缩

答案：AD

66. 桩的平面布置除应满足最小桩距等构造要求,布桩时还应注意( )

A. 宜使竖向永久荷载合力作用点与桩的承载力合力点重合

B. 当作用于桩基的弯矩较大时,宜尽量将桩布置在离承台形心较远处

C. 按变刚度调平设计,以减小差异沉降

D. 主裙楼连体时,弱化裙楼布桩

答案：ABCD

67. 减少地基不均匀沉降危害的措施包括( )

A.设置圈梁

B.控制建筑物的长高比

C.设置沉降缝

D.使相邻建筑物保持一定距离

答案：ABCD

68. 下列说法正确的是( )

A. 确定桩数和布桩时,应采用传至承台底面的荷载效应标准组合

B. 计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合

C. 验算坡地、岸边建筑桩基的整体稳定性时,应采用荷载效应基本组合

D. 在计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时,应采用传至承台顶面的荷载效应基本组合

答案：ABD

69. 桩顶在竖向荷载作用下的传递规律为( )。

A. 桩侧摩阻力先于桩端摩阻力发挥作用

B. 桩端摩阻力先于桩侧摩阻力发挥作用

C. 桩侧摩阻力有其极限值

D. 桩侧摩阻力随深度一直线性增大

答案：AC

70. 基底压力的分布与下列哪些因素有关( )

A. 基础的大小及刚度

B. 作用在基础上的荷载大小和分布

C. 地基土的物理力学性质

D. 地基的均匀程度

答案：ABCD

71. 对于桩端全断面进入持力层的深度,说法正确的是( )

A. 粘性土、粉土不宜小于2d

B. 砂土不宜小于1.5d

C. 碎石类土不宜小于1d

D. 当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于2d

答案：ABC

72. 下列哪几种情况宜考虑承台效应?( )

A. 上部结构整体刚度较好的建筑物

B. 体型简单的建筑物

C. 排架结构

D. 减沉复合疏桩

答案：ABCD

73. 下列哪几种措施可以减小桩侧负摩阻力?( )

A. 处理承台底的欠固结土

B. 套管保护桩法

C. 预钻孔法

D. 桩身表明涂层法

答案：ABCD

74. 湿陷性黄土地基处理常用的方法有( )

A. 强夯法

B. 挤密法

C. 垫层法

D. 预浸水法

答案：ABCD

75.桩按承载性状分为( )。

A. 摩擦型桩

B. 端承型桩

C. 预制桩

D. 灌注桩

答案：AB

76. 采用砂垫层处理软弱土地基的主要作用在于( )。

A. 提高基础下地基持力层的承载力

B. 减少沉降量

C. 加速软弱土层的排水固结

D. 避免泥土污染上部结构

答案：ABC

77. 确定刚性基础台阶宽高比允许值的依据是( )。

A. 地基土的工程性质

B. 基础材料类型及质量

C. 地基沉降量的大小

D. 基础底面处的平均压力

答案：BD

78. 桩基按成桩过程中的挤土效应分为( )

A.挤土桩

B.端承桩

C.摩擦桩

D.部分排土桩

E.非挤土桩

答案：ADE

79.下列关于无筋扩展基础论述正确的是(   )

A.施工技术简单

B.自重较大

C.适用于6层和6层以下的民用建筑

D.持力层为深厚软土时，可作为较适宜的浅基础

答案：ABC

80. 基础的主要作用在于( )。

A. 传递荷载

B. 扩散荷载

C. 承受荷载

D. 调整变形

答案：ABD

81. 桩的质量检验方法有( )。

A. 开挖检查

B. 抽芯法

C. 声波检测法

D. 动测法

答案：ABCD

82. 无需进行内力分析和截面强度计算的基础有( )

A.砖基础

B.混凝土基础

C.桩基础

D.箱型基础

答案：AB

83. 下列哪几种方法可以确定单桩竖向极限承载力?( )

A. 单桩竖向抗压静载试验

B. 静力触探法

C. 动力触探法

D. 经验参数法

答案：ABD

84. 负摩阻力的存在对桩基础是极为不利的,对可能出现负摩阻力的桩基,宜按下列原则设计,其中正确的叙述是( )

A. 对于填土建筑场地,先填土并保证填土的密实度,待填土地面沉降基本稳定后成桩

B. 对于地面大面积堆载的建筑物,采取预压等处理措施,减少堆载引起的地面沉降

C. 对位于中性点以下的桩身进行处理,以减少负摩阻力

D. 对于自重湿陷性黄土地基,采取强夯、挤密土桩等先行处理,消除上部或全部土层的湿陷性

答案：ABCD

85. 一般建筑物在施工过程中就开始沉降,下列有关在施工期间完成的沉降量大小的正确叙述是( )

A. 对砂土可认为已完成最终沉降量的80%

B. 对砂土可认为已完成最终沉降量的100%

C. 对低压缩性的粘性土,在施工期间只完成最终沉降量的50%~80%

D. 对高压缩性的粘性土,在施工期间只完成最终沉降量的5%~20%

答案：BCD

86.下列地基中,适用于强夯法处理的是( )

A. 淤土、淤泥质土

B. 松散的粉细砂

C. 粉土

D. 含大块孤石的杂填土

答案：ABC

87. 下列叙述正确的是( )

A. 框架结构的变形由沉降差控制

B. 单层排架结构的变形由沉降差控制

C. 多层或高层建筑结构的变形由倾斜值所控制

D. 高耸结构的变形由倾斜值所控制

答案：AD

88. 下列哪几种情况可能出现桩侧负摩阻力?( )

A. 地面有大面积堆载

B. 人工降低地下水

C. 灵敏度较高的饱和粘性土层中

D. 欠固结的新填土地基中

答案：ABCD

89.基底压力直线分布的假设适用于( )

A. 深基础的结构计算

B. 联合基础的结构计算

C. 浅基础的结构计算

D. 基底尺寸较小的基础结构设计

答案：ABC

90. 地基基础设计必须满足以下哪几个条件?( )

A. 基底压应力不得超过地基承载力特征值

B. 基础沉降不得超过地基变形允许值

C. 具有足够的稳定性

D. 具有美观性

答案：ABC