基础工业工程*★ZZ212008——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.不是实施精益生产的具体手法的是( )

A.生产同步化

B.生产均衡化

C.生产人性化

D.生产柔性化

答案：C

2.以下哪项不是快速换模的好处 ( )

A.增加批量大小

B.减少加工中的存货

C.缩短备货时间

D.提高生产灵活性

答案：A

3.精益化用以消除过量生产的方法不包括( )

A.拉动式生产

B.均衡生产

C.持续改善

D.大批量生产

答案：D

4.以下哪项不是精益化管理的理念? ( )

A.由生产成本定义产品价值

B.以拉动代替推动

C.强调价值的流动

D.追求尽善尽美

答案：A

5.精益生产的两大支柱是( )

A.价值流和一个流

B.消除浪费和不良品

C.准时化和自働化

D.准时化和5S

答案：C

6.以下关于宽放率表达正确的是( )

A.宽放率=某类宽放时间/正常时间×100%。

B.宽放率=某类宽放时间/基本时间×100%。

C.宽放率=某类宽放时间/生产时间×100%。

D.宽放率=某类宽放时间/总体时间×100%。

答案：A

7.操作是指工人为了完成某工序加工而进行的一系列独立完整的劳动活动,按其范围的大小可以分为( )

A.简单操作和复杂操作

B.手动操作和机动操作

C.基本操作和辅助操作

D.单一操作和综合草组

答案：D

8.以下属于非员工造成的非生产时间是( )

A.违章作业造成的停工时间

B.寻找材料、工具、修理与本人无关的工具

C.自行做与生产无关或本职外的工作

D.修理自己造成的返修品

答案：B

9.劳动定额的主要表现形式是时间定额,但同时也表现为产量定额,时间定额与产量定额的关系是( )

A.互为倒数

B.独立关系

C.正比关系

D.相关关系

答案：A

10.在程序分析中,符号“O”表示( )

A.操作

B.运输

C.检验

D.贮存

答案：A

11.‘不必要的动作要减少’是动作经济原则的( )之一点;

A.着眼点

B.基本思想

C.基本方法

D.基本动作

答案：B

12.为了平衡操作者双手负荷,可以开展( )。

A.双手操作分析

B.单手操作分析

C.操作分析

D.人一机联合操作分析

答案：A

13.对制品制造过程进行分析改进的技术是( )

A.操作分析

B.工艺流程分析

C.作业流程分析

D.动作分析

答案：B

14.5W1H提问技术中的what表示( )

A.何处做

B.何时做

C.如何做

D.做什么

答案：D

15.工艺流程分析的分析改进对象只包括加工和( )

A.装配

B.检验

C.包装

D.储存

答案：B

16.平衡率改善的基本原则是通过调整工序的( )来使各工序作业时间接近或减少这一偏差。

A.作业内容

B.工序内容

C.人员

D.设备

答案：A

17.平衡率=( )÷(人数*CT)*100% 。

A.投入总工时

B.各工序时间总和

C.作业总工时 
D浪费工时

答案：B

18.通过平衡生产线可以减少工序的在制品,真正实现“( )”。

A.平均化

B.人均化

C.一个流

D.二个流

答案：C

19.通过平衡生产线可以提高作业员及设备工装的工作效率;减少单件产品的工时消耗,降低( )(等同于提高人均产量)。

A.动作浪费

B.工时浪费

C.机器闲置

D.成本

答案：D

20.生产现场的效益改善的核心即消除工序不平衡,消除( ),实现“一个流”.

A.工时浪费

B.工序浪费

C.人员浪费

D.动作浪费

答案：A

21.工作抽样的观察时刻是( )。

A.随意确定

B.固定时刻

C.随机确定

D.不需确定

答案：C

22.从观察记录开始就启动秒表,在每个作业要素结束时记下结束时刻,直至作业结束停止秒表的计时方法为( )。

A.连续测时法

B.反复计时法

C.循环计时法

D.抽样计时法

答案：A

23.具有平均熟练程度的操作者,在标准作业条件和环境下,以正常的作业速度和标准的程序和方法,完成某项作业所需要的总时间为( )。

A.作业时间

B.宽放时间

C.定额时间

D.标准时间

答案：D

24.将实测作业时间调整为正常作业时间的方法是( )

A.作业测定

B.测时

C.工作抽样

D.工作评比

答案：D

25.生产工人在工作班内为完成生产任务,直接和间接的全部工时消耗属于( )。

A.作业时间

B.宽放时间

C.定额时间

D.非定额时间

答案：A

26.价值流分析的结果是形成三个文件,不包括 ( )

A.价值流现状图

B.总结报告

C.价值流未来图

D.实施计划

答案：B

27.平衡生产线就是令生产线上各工位的作业时间尽可能趋近于( )

A.各工位的平均作业时间

B.各工位中最短的作业时间

C.各工位中最长的作业时间

D.节拍时间

答案：D

28.控制生产速度的指标是( )

A.生产成本

B.生产周期

C.生产节拍

D.生产品质

答案：C

29.以下哪项不是标准时间测定包含的主要因素 ( )

A.在正常的操作条件

B.作业者要有良好的熟练程度

C.作业标准规定的方法

D.适合少数作业者的劳动强度与速度

答案：D

30.有一产品组装个工序标准时间分别为25S、20S、23S、24S、25S、24S、25S。共7个工序,此产品组装站的平衡率为( )。

A.95%

B.85%

C.75%

D.60%

答案：A

31.生产线的平衡损失率计算公式平衡损失率= ( )-平衡率。

A.4

B.3

C.2

D.1

答案：D

32.有一产品组装个工序标准时间分别为23S、27S、20S、24S、19S、30S、23S,共7个工序,其中瓶颈工时(Cycle time)为( )。

A.23S

B.27S

C.30S

D.19S

答案：C

33.平衡率改善中( ),重新排布生产工序,相对来讲,在作业内容相对较多的情况下容易线平衡。

A.取消相关工序

B.合并相关工序

C.重排相关工序

D.简化相关工序

答案：B

34.平衡率改善的基本原则首先应考虑对( )进行改善。

A.瓶颈工序

B.作业工序

C.相关工序

D.生产工序

答案：A

35.精益生产方式认为成本控制的重点应放在哪一阶段( )

A.产品开发阶段

B.产品制造阶段

C.产品存储阶段

D.产品销售阶段

答案：A

36.在速度评价法里,关于正常作业时间表述正确的是( )

A.正常作业时间=某作业实测的总体时间×速度评定系数

B.正常作业时间=某作业实测的平均时间×速度评定系数

C.正常作业时间=某作业实测的基本时间×速度评定系数

D.正常作业时间=某作业实测的辅助时间×速度评定系数

答案：B

37.企业精益生产的起点在( )

A.销售

B.计划

C.采购

D.仓库

答案：A

38.标准种类是标准横向领域的划分,分为基础标准、方法标准,或者分为管理标准、工作标准和其他标准等,在以上各类标准中,所占比重最大的是( )

A.工作标准

B.方法标准

C.基础标准

D.管理标准

答案：A

39.什么不是精益生产方式追求的无止境的尽善尽美的目标( )

A.低成本

B.无废品

C.零库存

D.产品单一化

答案：D

40.在企业或事业单位定员中,警卫员、检修工、值班电工的定员方式属于( )

A.工作岗位定员

B.按比例定员

C.按设备定员

D.按效率定员

答案：B

41.导入SMED(Single Minute Exchange of Die快速换模)的步骤不包括( )

A.区分内部和外部的要素

B.将外部作业转移到内部

C.减少内部工作

D.减少外部作业

答案：B

42.完全由员工手工操作或借助简单工具完成基本工艺过程所消耗的时间属于( )

A.机动的基本时间

B.手动的基本时间

C.机手并动的基本时间

D.辅助时间

答案：B

43.工作评比法的关键是如何确定( )。

A.计算公式

B.作业时间

C.作业方法

D.评比系数

答案：D

44.以工序作业时间为对象,对构成工序的作业要素进行周期重复观察,并测定工时消耗’的方法是( )。

A.测时

B.作业测定

C.工作抽样

D.工作评比

答案：A

45.工作抽样的主要目的是调查活动事项的( )。

A.消耗时间

B.工作时间

C.停工时间

D.发生次数和发生率

答案：D

46.生产工人在工作班内为完成生产任务,直接和间接的全部工时消耗属于( )。

A.作业时间

B.宽放时间

C.定额时间

D.非定额时间

答案：C

47.将实测作业时间调整为正常作业时间的方法是( )

A.作业测定

B.测时

C.工作抽样

D.工作评比

答案：D

48.为执行基本作业而进行的各项辅助操作所消耗的时间为( )。

A.辅助时间

B.基本作业时间

C.作业时间

D.宽放时间

答案：A

49.以工序作业时间为对象,对构成工序的作业要素进行周期重复观察,并测定工时消耗的方法是( )。

A.测时

B.作业测定

C.工作抽样

D.工作评比

答案：A

50.工作班开始和结束于清扫工作地,收拾和整理工具的时间为( )。

A.准备与结束时间

B.作业时间

C.作业宽放时间

D.个人需要与休息宽放时间

答案：A

51.生产工人在工作班内为完成生产任务,直接和间接的全部工时消耗属于( )。

A.作业时间

B.宽放时间

C.定额时间

D.非定额时间

答案：C

52.将动作分析和动作时间结合在一起的预定时间标准是( )。

A.模特法(MOD)

B.MTM法

C.WF法

D.PTS法

答案：A

53.企业按实物流动的特点进行分类,可以分为( )

A.大量生产和成批生产

B.连续生产和间断生产

C.普通生产和精细生产

D.自动化生产与手工生产

答案：B

54.几个操作者共同完成一项作业,对几个操作者之间的配合关系进行分析称为( )。

A.手工操作分析

B.工组分析

C.动作分析

D.工组联合操作分析

答案：D

55.系数评定法作为一种评定方法,以下哪一种要素是它需要考虑的要素( )

A.技巧性

B.复杂性

C.综合性

D.实用性

答案：A

56.工业工程与工作研究同其他专业工程相比更重视的是( )。

A.物的因素

B.技术因素

C.人的因素

D.环境因素

答案：C

57.在企业或事业单位定员中,警卫员、检修工、值班电工的定员方式属于( )

A.工作岗位定员

B.按比例定员

C.按设备定员

D.按效率定员

答案：B

58.以操作者为对象开展程序分析适宜采用( )。

A.人一机操作分析

B.人型流程图分析

C.物型流程图分析

D.双手操作分析

答案：D

59.以下属于组织性的宽放时间的是( )

A.适当休息、喝水等造成的时间

B.寻找材料、工具、修理与本人无关的工具

C.办理交接班手续

D.修理自己造成的返修品

答案：C

60.工作研究的对象应为( )。

A.作业系统

B.工程系统

C.社会系统

D.环境系统

答案：A

61.为了解决生产线平衡问题就必须对各工序的作业时间进行( ),以使生产线顺畅流动。

A.平等化

B.平均化

C.人均化

D.公平化

答案：B

62.生产率是( )之比

A.利润与工资

B.成本与利润

C.消耗与利润

D.产出与投入

答案：D

63.经过这样的作业细化之后,各工序的时间在理论上,实现上都是不能完全相同,在就势必存在工序作业( )的现象。

A.工时不均

B.负荷不均

C.人员不均

D.时间浪费

答案：B

64.IE从事的规划侧重于( )规划

A.生产发展

B.技术发展

C.管理

D.人事

答案：B

65.制造业的生产线由于分工作业,简化了作业难度,使作业熟练度容易提高,从而提高了( )。

A.作业效率

B.作业时间

C.作业熟练度

D.作业难度

答案：A

66.IE强调的优化是( )的优化

A.生产要素

B.系统整体

C.局部

D.分级

答案：B

67.生产线平衡的目的是通过平衡生产线使现场更加容易理解“( )”。

A.流程化

B.标准化

C.平均化

D.一个流

答案：D

68.生产线平衡是对生产的全部工序进行( ),调整作业负荷,以使各作业时间尽可能相近的技术手段和方法 ,是生产流程设计及作业标准化中最重要的方法。

A.平确化

B.平均化

C.标准化

D.流程化

答案：C

69.工业工程的首要任务是( )

A.供应系统的设计

B.服务系统的设计

C.生产系统的设计

D.管理系统的设计

答案：C

70.在IE的萌芽和奠基时间,首先应用于( )

A.建筑业

B.制造业

C.冶金业

D.服务业

答案：B

71.吉尔布雷斯夫人的主要贡献是创造了( )。

A.时间研究

B.动作研究

C.甘特图

D.统计质量控制

答案：B

72.泰勒是科学管理的创始人,他创立了( )。通过改进操作方法,科学地制定劳动定额;采用标准化,极大地提高了效率、降低了成本。

A.时间研究

B.动作研究

C.甘特图

D.工序图

答案：A

73.经济学上,用( )来衡量生产系统的转换功能,表示生产要素的使用效率。

A.效率

B.经济效果

C.效益

D.生产率

答案：D

74.工业工程的功能具体表现为( )等四个方面。

A.预测、设计、改善和设置

B.把人员、物料、设备和能源组成集成系统

C.规划、设计、评价和创新

D.降低成本、减少消耗、提高效率、保证安全

答案：C

75.工业工程是一门( )。

A.专业工程学科

B.管理学科

C.跨学科的边缘学科

D.企业管理

答案：C

二、判断题

76.要衡量生产线平衡状态的好坏,我们必须设定一个定值来表示,即生产线平衡率或平衡损失率以百分率表示。 ( )

答案：正确

77.当平衡率达到85%以上,就可以基本实现“一个流”。( )

答案：正确

78.调整平衡率都是无法真正实现“一个流”所追求的理念。( )

答案：正确

79. 设备的整顿和掌握设备的整顿基准不属于自主保全四大基本功。( )

答案：正确

80.要注重团队合作是正确的设备管理观念。( )

答案：正确

81.现场管理水准提升的对象是4M。 ( )

答案：正确

82.现场管理中5S指的是:整理、整顿、清洁、清扫、素养(修身)。( )

答案：错误

83.用更好的工作方法并遵守标准的规定去作业就是标准化。( )

答案：正确

84.不同的人在没有设定条件下作出不同的事情,不同的人在预先设定的条件下作出相同的事情。( )

答案：正确

85.标准是生产活动最基本的条件,也是工作的依据,同样可以说是现阶段最好的工作方法。( )

答案：正确

86.现场管理水准提升的对象是4M,即人、机、料、环境。 ( )

答案：错误

87.要做到全数品质保证,我们必须坚持“三不”的原则,即不制造不良品、不接受不良品、不让不良品流出。( )

答案：正确

88.以品质为中心我们要做到永远优先考虑满足顾客的质量。( )

答案：正确

89.平衡率改善的基本原则增加各作业员,只要平衡率提高了,人均产能就等于提高了,单位产品成本也随之下降。( )

答案：正确

90.平衡率改善的基本原则是通过调整工序的作业内容来使各工序作业时间接近或减少偏差。 ( )

答案：正确

91.在尽可能平衡的情况下,调整工序是平衡生产线的方向。 ( )

答案：错误

92.现场管理中以质量为基准,就是要求我们树立“后期工序就是用户”的观念,进行“全数保证质量”的实践。( )

答案：正确

93.按照企业的经营目标,从生产方面而言,当100%地发挥了人·物·设备所具有的能量时,就意味着可以生产出符合质量(Q)·交货期(D)·成本(C)预期目标的商品。( )

答案：正确

94.“现场管理”是日产生产方式中产品制造的基础,“现场管理”只在所有的生产现场开展。( )

答案：错误

95. 建立中转库是准时制采购的方法一种。( )

答案：正确

96.现场管理的目的就是最大限度地激活人、物、设备的作用,在每道工序保证完美质量的前提下追求高效率化。( )

答案：正确

97.推行设备U型布置的要点包括设备布置的流水线化、站立式作业、人与设备分离和培养多能工。( )

答案：正确

98.目视管理“三要点”包括无论是谁都能判断是好是坏(异常);能迅速判断,精度高;判断结果不会因人而异。( )

答案：正确

99.库存带来的浪费是七大浪费的根源。 ( )

答案：正确

100.现场应完成的任务中包括不断的进行改善,这里的改善不管是有效益还是无效益都是我们所欢迎的。( )

答案：错误

101.由现场管理规定的产品制造模式告诉我们,可以在任何时候生产下道工序所需的产品。( )

答案：错误

102.决定生产线的作业周期的工序时间只有一个,即最长工序时间就是瓶颈时间。 ( )

答案：正确

103.生产现场的改善与革新永远围绕着质量,效益,原料消耗(成本)这几方面进行的。 ( )

答案：正确

104.通过平衡生产线可以提高作业员及设备工装的工作效率。 ( )

答案：正确

105.当一个人完成全部工序,生产一个产品时,它的平衡率是100%。 ( )

答案：正确