机电控制技术基础*★ZZ212016——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.PLC是在什么控制系统基础上发展起来的

A.单片机控制系统

B.工控机

C.网络控制

D.机器人

答案：A

2. PLC的输出方式为继电器型时,适用驱动的负载是

A. 感性

B. 交流

C. 直流

D. 交直流

答案：D

3. 梯形图编程时,并联触点组与后续多个触点串联时,应将并联触点组放在

A. 右边

B. 上边

C. 左边

D. 下边

答案：C

4. 以下哪些设备可以作为PLC的输入设备

A. 接触器的线圈

B. 限位开关

C. 指示灯

D. 继电器

答案：B

5. 可编程序控制器中使用的梯形图是一种

A. 硬件电路图

B. 机械图

C. 结构组成

D. 编程语言

答案：D

6. 下述对PLC存储器描述错误的是

A. 存放输入信号

B. 存放数据

C. 存放用户程序

D. 存放系统程序

答案：A

7. 热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片

A.温度效应不同

B.强度不同

C.膨胀系数不同

D.所受压力不同

答案：C

8. 在三相异步电动机的Y-△启动控制电路中,定子绕组接成Y型是为了实现

A. 降压

B. 升压

C. 增大电流

D. 减小阻抗

答案：A

9. 电流继电器的符号为:

A.KG

B.KS

C.KA

D.KT

答案：C

10. 电动机使用中严重过载时需要的保护电器是

A. 熔断器

B. 电流继电器

C. 热继电器

D. 速度继电器

答案：A

11. 速度继电器根据其工作原理主要用于

A. 限制最高转速

B. 测量转速

C. 设置工作转速

D. 反接制动

答案：D

12. 用于三相交流异步电动机反接制动切除反相电源的控制电器是

A.空气式时间继电器

B.速度继电器

C.数字式时间继电器

D.电动式时间继电器

答案：B

13. 关于交流电动机调速方法不正确的是

A.在定子回路中外串附加电阻调速

B.变频调速

C.改变磁极对数调速

D.调压调速

答案：A

14. 三相异步电动机同步转速为,转子转速为,那么旋转磁场和转子间的相对转速是多少?

A.

B. 0

C.

D.

答案：C

15.绕线式异步电动机采用转子串电阻启动时

A.启动转矩小、启动电流大

B.启动转矩大、启动电流大

C.启动转矩大、启动电流小

D.启动转矩小、启动电流小

答案：C

16. 交流电动机人为机械特性可以改变的参数是

A. 转子电压

B. 转子频率

C. 转子转矩

D. 定子电阻

答案：D

17. 旋转磁场的同步转速与转子转速存在差值的电动机是

A. 同步电动机

B.异步电动机

C.直流电动机

D.步进电动机

答案：B

18. 直流电动机反馈制动状态的出现是电动机的实际转速超过了

A.额定转速

B.启动转速

C.临界转速

D. 理想空载转速

答案：D

19. 当直流电动机的实际转速大于空载转速时,这种状态称为

A.反接制动状态

B.反馈制动状态

C.电动状态

D.能耗制动

答案：B

20. 直流电动机的作用是

A.将电能转换成机械能

B. 将机械能转换成电能

C.电能和机械能互相转换

D. 将化学能转换成机械能

答案：A

21. 直流电机运行于电动机状态时的电磁转矩是

A.拖动转矩,其方向与转动方向相同

B.制动转矩,其方向与转动方向相反

C.拖动转矩,其方向与转动方向相反

D.制动转矩,其方向与转动方向相同

答案：A

22. 关于直流电动机调速方法正确的有

A.变极调速

B.变频调速

C.改变转差率调速

D.改变电枢电压调速

答案：D

23. 负载转矩与转速的平方成正比的机械是

A.恒功率型

B.恒转矩型

C.离心式机械

D.直线型机械

答案：C

24. 多轴拖动系统转动部分进行折算时采用功率守恒原则的是

A.拖动转矩

B.负载转矩

C.转动惯量

D.飞轮转矩

答案：B

25. 电动机运行状态如图所示,当时,判断正确的是

A.匀速

B.减速

C.加速

D.不确定

答案：A

26. 多轴旋转拖动系统转动惯量的折算中,是把转动惯量折算到

A. 电动机轴上

B. 负载轴上

C. 第一中间轴上

D. 第二中间轴上

答案：A

27. 单轴旋转拖动系统运动方程中的含义是

A. 速度

B. 加速度

C. 转动惯量

D. 飞轮力矩

答案：A

28. 单轴旋转拖动系统运动方程中的含义是

A. 角速度

B. 角加速度

C. 转动惯量

D. 转矩

答案：C

29. 在数控机床控制系统中,对于想实现控制的目标量或控制量是

A.温度

B.位置

C.压力

D.湿度

答案：B

30. 人本身通过判断和操作进行的控制叫作

A. 自动控制

B. 手动控制

C. 机械控制

D. 温度控制

答案：B

31. 下列不属于PLC 的模拟量控制的是

A.温度

B.液位

C.压力

D.灯亮灭

答案：D

32. PLC的输出方式为晶闸管型时,适用驱动的负载是

A. 感性

B. 交流

C. 直流

D. 交直流

答案：B

33. OUT指令能够驱动

A.输入继电器

B. 输出继电器

C. 辅助继电器

D. 定时器

答案：B

34. PLC的工作方式是

A. 等待工作方式

B. 中断工作方式

C. 随机工作方式

D. 循环扫描工作方式

答案：D

35. 可编程序控制器的可靠性高主要来源于

A. 采用软件编程

B. 采用中央处理器

C. 采用光电隔离

D. 采用联网通讯技术

答案：C

36. PLC输入端口与现场输入信号连接采用的是

A. 晶闸管电路

B. 晶体管电路

C. 光电耦合电路

D. 继电器

答案：C

37. 时间继电器的作用是

A. 短路保护

B. 过电流保护

C. 延时通断主回路

D. 延时通断控制回路

答案：D

38. 为了实现电动机的连续运转,控制电路设计的关键环节要考虑的是

A. 互锁触点

B. 复合按钮

C. 自锁触点

D. 联锁触点

答案：C

39. 在三相电动机的正反转控制电路中,为了避免主电路的电源两相短路采取的措施是

A. 自锁

B. 互锁

C. 接触器

D. 热继电器

答案：B

40. 接触器的符号为

A.KG

B.KC

C.KA

D.KM

答案：D

41. 热继电器在电路中可起到保护作用是

A.短路

B.过流过热

C.失温

D.失压

答案：B

42. 一般低压电器按用途划分用作执行电器的是

A. 开关电器

B. 电磁离合器

C. 热继电器

D. 接触器

答案：B

43. 关于交流电动机制动方法错误的有

A.直接制动

B.反馈制动

C.反接制动

D.能耗制动

答案：A

44. 三相异步电动机同步转速为,转子转速为,那么旋转磁场和同步转速间的相对转速是多少?

A.

B. 0

C.

D.

答案：B

45. 梯形图编程时,并联触点组与后续多个触点串联时,应将并联触点组放在

A. 右边

B. 上边

C. 左边

D. 下边

答案：C

46.交流电动机调速方法中

A.磁极对数越多,转速越高

B.磁极对数越少,转速越低

C.磁极对数越多,转速越低

D.磁极对数越少,转速不变

答案：C

47. PLC的输出方式为晶体管型时,适用驱动的负载是

A. 感性负载

B. 交流负载

C. 直流负载

D. 弹性负载

答案：C

48. 交流电动机定子绕组通以三相交流电产生的是

A. 转矩

B.电磁力

C.旋转磁场

D.热量

答案：C

49. END指令的功能为

A. 程序结束

B. 空指令

C. 暂停指令

D. 返回指令

答案：A

50. 交流电动机人为机械特性可以改变的参数是

A. 转子电压

B. 定子频率

C. 转子转矩

D. 转子频率

答案：B

51. PLC梯形图程序中,可以用来取代时间继电器的是

A. 计数器

B. 速度继电器

C. 辅助继电器

D. 热继电器

答案：A

52. 直流电动机处于制动状态时机械特性曲线过坐标系原点的是

A.反馈制动

B.电源反接制动

C.能耗制动

D.倒拉反接制动

答案：C

53. PLC应用最广泛的编程语言是

A.汇编语言

B. C语言

C. 逻辑功能图语言

D. 梯形图

答案：D

54. 直流电动机能自动改变线圈中电流方向的器件是

A.电刷

B.换向器

C.定子

D.转子

答案：B

55. 可编程序控制器的组成里没有的是

A. 中央处理单元

B. 光盘驱动器

C. 存储器

D. 输入输出模块

答案：B

56. 直流发电机的电磁转矩为

A.拖动转矩

B. 阻转矩

C. 位能转矩    
D 势能转矩

答案：B

57. 交流接触器的作用是

A. 频繁通断主回路

B. 频繁通断控制回路

C. 保护主回路

D. 保护控制回路

答案：A

58. 直流发电机将电枢绕组感应的交流电动势转换成直流电动势的是

A.换向极

B.电刷装置

C.换向器

D.主磁极

答案：C

59. 行程开关的符号为:

A.SK

B.SB

C.ST

D.SQ

答案：C

60. 直流电动机的启动方法主要有

A.直接启动

B.降压启动

C.启动

D.励磁电路串接外加电阻启动

答案：B

61. 电磁机构中,吸引线圈的作用是

A. 将电能转化成磁场能量

B. 将磁场能转化成电能

C. 将电能转换成热能

D. 将电能转换成电磁力

答案：A

62. 因摩擦、非弹性体的压缩、拉伸与扭转等作用产生的转矩是

A.电磁转矩

B.反抗转矩

C.位能转矩

D.飞轮转矩

答案：B

63. 把线圈额定电压为220V的交流接触器误接入380V的交流电源上会发生的问题是

A. 接触器正常工作

B. 接触器产生震动

C. 烧毁线圈

D. 烧毁触点

答案：C

64. 与物体的转矩无关的物理量是

A. 质量

B. 温度

C. 回转半径

D. 加速度

答案：B

65. 常用的自动电器是

A. 刀开关

B. 转换开关

C. 行程开关

D. 继电器

答案：C

66. 电动机运行状态如图所示,当时,判断正确的是

A.匀速

B.减速

C.加速

D.不确定

答案：B

67. 可以对电动机起保护作用的电器是

A. 磁力启动器

B. 电流继电器

C. 接触器

D. 电磁铁

答案：B

68. 多轴旋转拖动系统飞轮转矩的折算中,是把飞轮转矩折算到

A. 电动机轴上

B. 负载轴上

C. 第一中间轴上

D. 第二中间轴上

答案：A

69. 关于交流电动机调速方法正确的是

A.变频调速

B.改变磁通调速

C.改变转子电压

D.定子串电阻调速

答案：A

70. 单轴旋转拖动系统运动方程中的含义是

A. 速度

B. 加速度

C. 转动惯量

D. 飞轮力矩

答案：D

71. 三相异步电动机同步转速为,转子转速为,那么旋转磁场和定子间的相对转速是多少?

A.

B. 0

C.

D.

答案：A

72. 单轴旋转拖动系统运动方程中的含义是

A. 角速度

B. 角加速度

C. 转动惯量

D. 转矩

答案：A

73. 交流电动机人为机械特性可以改变的参数是

A.转子电压

B. 转子频率

C.转子转矩

D. 定子电压

答案：D

74. 组成完整机电传动系统除了有电源、电气控制、传动机构、工作机构外,还有的是

A.液压缸

B.气压缸

C.电动机

D.发电机

答案：C

75. 交流电动机的旋转磁场是由

A. 转子转动产生的

B.定子转动产生的

C.转子感应电流产生的

D.定子通电相序产生的

答案：D

76. 在自动控制系统中,被控对象的输出量要求保持为某一恒定值的是

A.飞行航线

B.记录曲线

C.液位

D.加工轮廓

答案：C

77. 起重设备在下放重物过程中能匀速安全下降是因为

A. 下降速度慢

B. 有制动

C. 有减速器

D. 有配重

答案：B

78. 直流电动机倒拉反接制动机械特性图中以稳定速度下放重物的点在

A.第一象限

B.第二象限

C.第三象限

D.第四象限

答案：D

79. 在外界的作用下,直流电动机电枢外加电压和感应电动势的极性相同的这种工作状态称为

A.反接制动状态

B.反馈制动状态

C.能耗制动状态   
D 加速状态

答案：A

80. 直流发电机的作用是

A.将电能转换成机械能

B.将机械能转换成电能

C.电能和机械能互相转换

D.将机械能转换成化学能

答案：B

81. 直流发电机中的电磁转矩方向与转子的旋转方向

A.相同

B.相反

C.成45度角

D.随换向器而变化

答案：B

82. 直流电动机制动方法中不采用的有

A.反馈制动

B.反接制动

C.能耗制动

D.直接制动

答案：D

83. 恒功率型机械设备的机械特性是

A.拖动转矩与转速成正比

B.拖动转矩与转速成反比

C.负载转矩与转速成正比

D.负载转矩与转速成反比

答案：D

84. 转动的物体与直线运动的物体,具有保持运动状态的性质叫

A. 重量

B. 弹性

C. 惯性

D. 惯量

答案：C

85. 电动机运行状态如图所示,当时,判断正确的是:

A.匀速

B.减速

C.加速

D.不确定

答案：C

86. 多轴旋转拖动系统负载转矩的折算中,是把负载转矩折算到

A. 电动机轴上

B. 负载轴上

C. 第一中间轴上

D. 第二中间轴上

答案：A

87. 单轴旋转拖动系统运动方程中的含义是

A. 角速度

B. 加速度

C. 转动惯量

D. 转矩

答案：B

88. 单轴旋转拖动系统运动方程中的含义是

A. 角速度

B. 角加速度

C. 转动惯量

D. 转矩

答案：B

89. 机电传动的目的是

A. 将电能转变为机械能

B. 将机械能转变为电能

C. 将光能转变为机械能

D. 将机械能转变为光能

答案：A

90. 在自动控制系统中,被控对象的输出量要求按照给定规律运行的是

A. 温度

B. 压力

C. 液位

D. 加工轮廓

答案：D

二、多选题

91.继电器按反映信号的种类可以分为:

A.电流继电器

B.电压继电器

C.速度继电器

D.压力继电器

E.热继电器

答案：ABCDE

92.交流电动机的转子组成主要有:

A.铁心

B.换向器

C.换向极

D.机座

E.绕组

答案：AE

93.鼠笼式异步电动机可以采用的启动方法有:

A.星形-三角形接法转换

B.串入电阻

C.串入频敏变阻器

D.采用自耦变压器

E.直接起动

答案：ADE

94.绕线式三相异步电动机可采用的调速方法有

A.改变电源频率f

B.改变额定电压

C.改变额定电流

D.改变转子磁极对数P

E.改变转差率S

答案：ADE

95.直流电动机与交流电动机比较具有的优点是

A.结构简单

B.制造容易

C.调速性好

D.机械特性好

E.维护方便

答案：CD

96.直流电动机的定子组成主要有

A.主磁极

B.换向器

C.换向极

D.机座

E.端盖和轴承

答案：ACDE

97.直流电机电枢组成主要由有

A.电枢铁心

B.电枢绕组

C.换向器

D.换向极

E.轴、风扇

答案：ABDE

98.在制动过程中,动能产生的动态转矩与电动机相平衡的转矩是

A.拖动转矩

B.制动转矩

C.负载转矩

D.电磁转矩

E.飞轮转矩

答案：BC

99.多轴拖动系统转动部分进行折算时采用动能守恒原则的是

A.拖动转矩

B.负载转矩

C.转动惯量

D.飞轮转矩

E.电磁转矩

答案：CD

100.机电传动的发展大体上没有经历的阶段是

A.单电机拖动

B.双电机拖动

C.多电机拖动

D.成组拖动

E.网络拖动

答案：BE

101.电气控制系统中常设的保护环节是

A.过电流保护

B.短路保护

C.零(欠)电压保护

D.过载保护

E.零励磁保护

答案：BCDE

102.交流异步鼠笼电动机的制动方法有:

A. 反馈制动

B.倒拉反接制动

C.电容反接制动

D.电阻反接制动

E.能耗制动

答案：ABDE

103.三相异步电动机带动负载启动时要满足

A.启动转矩大

B.启动电流大

C.启动要平稳

D.启动要安全可靠

E.启动时功率损失小

答案：ACDE

104.下列关于三相异步交流电动机叙述正确的是:

A.是在额定运行情况下,电动机轴上输出的机械功率

B.是在额定运行情况下,外加于定子绕组上的相电压

C.是在额定电压下,轴端有额定功率输出时,定子绕组的相电流

D.为我国规定的标准工业用电频率

E.是在额定运行的情况下,电动机的转数(r/min)

答案：ADE

105.下面针对普通直流电动机改变主磁通调速的特点正确的是:

A.可以平滑无级调速

B.调速范围小

C.机械特性硬度变软

D.适合于恒功率调速

E.适合于恒转矩调速

答案：ABCD

106.直流电动机按励磁方式分有:

A.他励电动机

B.并励电动机

C.串励电动机

D.复励电动机

E.自励电动机

答案：ABCDE

107.关于直流电动机叙述正确的是

A.E与Ia方向相同

B.E与Ia方向相反

C.T为驱动转矩

D.T为阻转矩

E.E为电源电动势

答案：BC

108.电动机自身不产生的转矩为

A.位能转矩

B.反抗转矩

C.驱动转矩

D.阻转矩

E.电磁转矩

答案：ABD

109.在负载转矩的折算中,不采用的原则是

A.功率守恒原则

B.动能守恒原则

C.动量守恒原则

D.位能守恒原则

E.势能守恒原则

答案：BCDE

110.机电传动的发展大体上经历的阶段是

A.单电机拖动

B.双电机拖动

C.多电机拖动

D.成组拖动

E.网络拖动

答案：ACD

111.交流接触器触头类型有

A.动合(常开)主触头

B.动断(常闭)主触头

C.动合(常开)辅助触头

D.动断(常闭)辅助触头

E.自锁触头

答案：ABCD

112.交流电动机的定子结构组成主要有

A.铁心

B.换向器

C.换向极

D.机座

E.绕组

答案：ADE

113.交流电动机的降压起动控制电路主要有

A.Y-△降压起动

B.定子回路串电阻

C.转子回路串电阻

D.自耦变压器

E.延边三角形

答案：ABDE

114.异步电动机的固有机械特性曲线有四个特殊点,它们是

A.理想空载工作点

B.制动工作点

C.额定工作点

D.启动工作点

E.临界工作点

答案：ACDE

115.直流电动机的转子组成主要有

A.电枢铁心

B.换向器

C.换向极

D.电枢绕组

E.轴和风扇

答案：ABDE

116.直流发电机按励磁方式分有

A.他励发电机

B.并励发电机

C.串励发电机

D.复励发电机

E.自励发电机

答案：ABCDE

117.关于直流发电机叙述正确的是

A.E与Ia方向相同

B.E与Ia方向相反

C.T为驱动转矩

D.T为阻转矩

E.E为电源电动势

答案：ADE

118.负载转矩可以分为

A.位能转矩

B.反抗转矩

C.拖动转矩

D.启动转矩

E.电磁转矩

答案：AB

119.在转动惯量和飞轮转矩的折算中,不采用的原则是:

A.功率守恒原则

B.动能守恒原则

C.动量守恒原则

D.位能守恒原则

E.势能守恒原则

答案：ACDE

120.机电传动的目的是把电能转换为机械能,它的主要功能应包括:

A.起动

B.停止

C.调速

D.起重

E.发电

答案：ABC