计算机工业控制ZZ211013——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.PID控制算法中,TI是指( )

A.比例系数

B.积分时间常数

C.微分时间常数

D.误差

答案：B

2.PID控制算法中,TD是指( )

A.比例系数

B.积分时间常数

C.微分时间常数

D.误差

答案：C

3.PID控制中的时间常数越大,积分作用越( )

A.强

B.弱

C.不变

D.不确定

答案：B

4.PID控制中的D是指( )

A.比例环节

B.积分环节

C.微分环节

D.反馈环节

答案：C

5.12位A/D转换器的精度为( )

A.0.244

B.0.387

C.0.412

D.0.446

答案：A

6.10位A/D转换器的精度为( )

A.0.845

B.0.977

C.1.222

D.1.456

答案：A

7.设某采样时刻得到采样值依次为35H、30H、2DH、2FH、34H,采用算术平均值滤波所得的有效采样值为( )

A.30H

B.31H

C.32H

D.33H

答案：B

8.某位移测量系统中,位移测量仪表的量程为0-100mm,采用8位 A/D转换器转换后输出为00H~FAH,若某时刻A/D转换器输出的数字量为64H,此时的位移值为( )

A.20mm

B.30mm

C.40mm

D.50mm

答案：C

9.一个满刻度输入电压V=10v的8位A/D转换器的分辨率是( )

A.39.063mv

B.40.144mv

C.40.378mv

D.41.231mv

答案：A

10.一个满刻度输入电压V=5v的10位A/D转换器的分辨率是( )

A.4.88mv

B.5.88mv

C.6.88mv

D.7.88mv

答案：A

11.ADC0809的转换开始引脚是( )

A.EOC

B.START

C.ALE

D.OE

答案：B

12.DAC0832的ILE引脚功能是( )

A.片选,低电平有效

B.片选,高电平有效

C.输入锁存,高电平有效

D.写,低电平有效

答案：C

13.DAC0832转换精度为( )

A.4位

B.8位

C.12位

D.16位

答案：B

14.A/D转换器是指( )

A.模数转换

B.数模转换

C.模模转换

D.数数转换

答案：A

15.以下缩写代表片上系统的是( )

A.EMPU

B.MCU

C.SOC

D.S/H

答案：B

16.以下缩写代表采样/保持器的是( )

A.EMPU

B.MCU

C.SOC

D.S/H

答案：D

17.以下缩写代表物联网系统的是( )

A.DDC

B.SCC

C.ITS

D.FCS

答案：C

18.PID控制算法中,KP是指( )

A.比例系数

B.积分时间常数

C.微分时间常数

D.误差

答案：A

19.某微机控制系统使用PI调节方法,采样周期T=6s ,, 现测得:,则PI控制误差为( )

A.5

B.6

C.7

D.8

答案：C

20.PID控制中的比例系数越大,调节作用越( )

A.大

B.小

C.不变

D.不确定

答案：A

21.PID控制中的P是指( )

A.比例环节

B.积分环节

C.微分环节

D.反馈环节

答案：A

22.8位A/D转换器的精度为( )

A.3.906

B.4.622

C.4.998

D.5.265

答案：A

23.以下不属于微机控制系统硬件的是( )

A.接口电路

B.主机

C.外部设备

D.操作系统

答案：D

24.设某采样时刻得到采样值依次为35H、30H、2DH、2FH、34H,采用中值滤波所得的有效采样值为( )

A.30H

B.31H

C.32H

D.33H

答案：A

25.某数字测量系统中,测量压力的量程为100 Pa-1300Pa,经8位A/D转换器转换后输出为0-FFH,若某时刻压力值为500 Pa,此时的A/D转换器输出的数字量为( )

A.33H

B.44H

C.55H

D.66H

答案：C

26.一个满刻度输入电压V=6v的8位A/D转换器的分辨率是( )

A.23.438mv

B.24.536mv

C.25.525mv

D.25.875mv

答案：A

27.一个满刻度输入电压V=10v的12位A/D转换器的分辨率是( )

A.2.34mV

B.2.4mV

C.2.44mV

D.2.5mV

答案：C

28.ADC0809的结束引脚是( )

A.EOC

B.START

C.ALE

D.OE

答案：A

29.DAC0832的引脚功能是( )

A.片选,低电平有效

B.片选,高电平有效

C.输入锁存,高电平有效

D.写,低电平有效

答案：D

30.D/A转换器是指( )

A.模数转换

B.数模转换

C.模模转换

D.数数转换

答案：B

31.以下属于CD4051特性的是( )

A.单4路,单向

B.单4,双向

C.单8路,单项

D.单8路,双向

答案：D

32.以下缩写代表嵌入式微控制器的是( )

A.EMPU

B.MCU

C.SOC

D.S/H

答案：B

33.以下缩写代表集散控制系统的是( )

A.DDC

B.SCC

C.ITS

D.DCS

答案：D

34.以下缩写代表计算机监督系统的是( )

A.DDC

B.SCC

C.ITS

D.FCS

答案：B

35.以下可用于抑制积分饱和的是( )

A.遇限削弱积分法

B.加权平均法

C.低通滤波法

D.归一参数整定法

答案：A

36.PID控制中,用于消除净差的环节是( )

A.比例环节

B.积分环节

C.微分环节

D.反馈环节

答案：B

37.步进电机的齿距角取决于( )

A. 转子齿数

B. 运行拍数

C.步距角

D.通电相序

答案：A

38.PID控制中的I是指( )

A.比例环节

B.积分环节

C.微分环节

D.反馈环节

答案：B

39.16位A/D转换器的精度为( )

A.0.015

B.0.066

C.0.084

D.0.102

答案：A

40.就控制系统的随动和抗干扰的性能方面而言,要求采样周期( )

A.大

B.小

C.随动

D.不确定

答案：B

41.某位移测量系统中,位移测量仪表的量程为100-800mm,采用8位 A/D转换器转换后输出为0AH-64H,若某时刻位移为450mm, 此时A/D转换器输出的数字量为( )

A.35H

B.37H

C.39H

D.40H

答案：B

42.某温度测量系统中,温度测量仪表的量程为10℃-250℃,采用8位A/D转换器转换后输出为00H-F0H,若某时刻A/D转换器输出的数字量为A0H,此时的温度值为( )

A.10℃

B.100℃

C.150℃

D.170℃

答案：D

43.一个满刻度输入电压V=5v的14位A/D转换器的分辨率是( )

A.0.11mv

B.0.235mv

C.0.305mv

D.0.441mv

答案：C

44.ADC0809的地址锁存允许引脚是( )

A.EOC

B.START

C.ALE

D.OE

答案：C

45.DAC0832的IOUT1引脚功能是( )

A.模拟电流输入端

B.模拟电流输出端

C.模拟电压输入端

D.模拟电压输出端

答案：A

46.DAC0832的引脚功能是( )

A.片选,低电平有效

B.片选,高电平有效

C.输入锁存,高电平有效

D.写,低电平有效

答案：A

47.D/A转换器是指( )

A.模数转换

B.数模转换

C.模模转换

D.数数转换

答案：B

48.CD4051可用作( )

A.4进1出

B.8进1出

C.16进1出

D.32进1出

答案：B

49.以下缩写代表嵌入式微处理器的是( )

A.EMPU

B.MCU

C.SOC

D.S/H

答案：A

50.以下缩写代表现场总线控制系统的是( )

A.DDC

B.SCC

C.ITS

D.FCS

答案：D

51.以下缩写代表直接数字控制系统的是( )

A. DDC

B. SCC

C. ITS

D. FCS

答案：A

二、多选题

52.以下关于积分时间常数TI的大小对PID调节作用影响的叙述正确的有( )

A.TI表示积分速度的大小,即消除净差的能力

B.TI越大,积分速度越慢,积分作用也越弱

C.TI越小积分作用越强,但过小(大于零)将引起调节的振荡。

D.TI是对调节作用的一种预判

答案：ABC

53.以下为消除积分饱和效应的方法是( )

A.遇限制消除积分法

B.积分分离法

C.平均插值法

D.低通滤波法

答案：AB

54.在串行通信中,数据传送工作方式有( )

A.单工方式

B.半双工方式

C.全双工方式

D.同步方式

答案：ABC

55.以下属于大功率场效应管开关特点的有( )

A.输入阻抗高

B.关断漏电流小

C.响应速度快

D.与同功率继电器相比,体积较小,价格便宜。

答案：ABCD

56.以下为按键防抖动措施的是( )

A.硬件上可采用滤波防抖电路

B.硬件上可采用双稳态防抖电路

C.软件上采用延时方法消除抖动

D.软件上可采用中断判断方法

答案：ABC

57.以下为A/D和D/A转换器作用的有( )

A.将数字量转换成模拟量

B.将数字量插值到数字量

C.将模拟量转换成数字量

D.将模拟量插值到模拟量

答案：ABCD

58.PID控制参数Kp过小对系统性能的影响有( )。

A.系统响应较慢

B.若不考虑积分与微分环节,系统几乎无反馈响应

C.使系统产生振荡

D.使系统稳定性变坏

答案：AB

59.以下属于数字滤波方法的有( )

A.程序判断滤波

B.中值滤波

C.算术平均值滤波

D.RC低通数字滤波

答案：ABCD

60.以下属于三相步进电机工作方式的有( )

A.单三拍

B.双三拍

C.三相六拍

D.六相六拍

答案：ABC

61.控制系统中,以下为常用的报警方式的是( )

A.声音

B.光

C.语音报警

D.图形与声音混合报警

答案：ABCD

62.以下属于按键确定因素的有( )

A.按下时间最长的为当前按键

B.最先按下的键为当前按键

C.最后释放的键看成是输入键

D.若系统设有复合键,按程序扫描处理。

答案：ABCD

63.以下分类属于A/D转换器按转换原理分类的有( )

A.计数器式

B.双积分式

C.逐次逼近型

D.并行 A/D

答案：ABCD

64.PID调节中的P、I、D环节分别是( )

A.比例

B.积分

C.微分

D.差分

答案：ABC

65.以下属于现场总线的有( )

A.CAN总线

B.LONWORKS总线

C.PROFIBUS总线

D.HART总线

答案：ABCD

66.NPN型场效应管的三个引脚分别是指( )

A.源级S

B.控制栅极G

C.漏极D

D.集电极C

答案：ABC

67.以下属于LED显示屏按颜色基色分类的是( )

A.单基色显示屏

B.双基色显示屏

C.全彩色显示屏
D、共阴极屏

答案：ABC

68.以下属于微型机检查判断 A/D 转换结束方法的有( )

A.中断方式

B.查询方式

C.软件延时方法

D.下降沿方式

答案：ABC

69.以下属于微型计算机控制系统的有( )

A.操作指导控制系统

B.直接数字控制系统(DDC)

C.计算机监督系统(SCC)

答案：ABC

三、复合题

用微型机并行接口控制的静态显示电路,如下图所示:

70.左边第1个数码管的地址是(   )

A.4000H

B.4100H

C.4200H

D.4300H

答案：B

71.左边第2个数码管的地址是(   )

A.4000H

B.4100H

C.4200H

D.4300H

答案：B

72.左边第3个数码管的地址是(   )

A.4000H

B.4100H

C.4200H

D.4300H

答案：C

73.左边第4个数码管的地址是(   )

A.4000H

B.4100H

C.4200H

D.4300H

答案：D

某显示电路如图所示:

74.图中为7段数码管译码电路的是(   )

A.74LS47

B.74LS373

C.74LS244

D.74LS138

答案：A

75.图中增加总线驱动能力的元器件是(   )

A.74LS47

B.74LS373

C.74LS244

D.74LS138

答案：C

76.图中为锁存器,将显示数据进行锁存的元器件是(   )

A.74LS47

B.74LS373

C.74LS244

D.74LS138

答案：B

77.图中为选段译码器的元器件是(   )

A.74LS47

B.74LS373

C.74LS244

D.74LS138

答案：D

用步进电机带动一个10圈的多圈电位计来调整电压,假定其调节范围为0~10V:

78.三相步进电机三相单三拍的相序为:(1 分)

A.A-B-C-A

B.A-AB-B-BC-C-CA-A

C.AB-BC-CA-AB

D.A-B-C-D

答案：A

79.现在需要把电压从 3V 升到 3.1V,步进电机的行程角度为

A.3

B.6

C.18

D.36

答案：D

80.在5V基础上,要使行程角度为72,需把电压升到(   )

A.5.1V

B.5.2V

C.5.3V

D.5.4V

答案：B

某温度测量系统(假设为线性关系)的测温范围为0~350℃,经ADC0809转换后对应的数字量为00H~FFH。

81.ADC0809的转换位数为(   )(1 分)

A.8位

B.10位

C.12位

D.16位

答案：A

82.根据题意,测量显示值为00H,对应的温度是(   )

A.0℃

B.100℃

C.300℃

D.350℃

答案：A

83.根据题意,测量显示值为FFH,对应的温度是(   )

A.0℃

B.100℃

C.300℃

D.350℃

答案：D

某步进电机的控制电路原理图如图所示:

84.图中存在的错误是(   )

A.二极管6A6方向接反了

B.IRF640型号错误

C.R1电阻不应接入

D.4N25内部光线方向错误

答案：A

85.以下关于图中4N25的作用叙述不正确的是(   )

A.将单片机的控制信号与电机部分的电源隔开

B.避免电机电源及驱动部分对单片机造成干扰

C.提高可靠性

D.信号放大

答案：D

86.以下关于图中Rp和Cp作用叙述不正确的是(   )

A.消除电机线圈通断电产生的电压尖峰

B.限流

C.积分放大器

D.负载调和器

答案：A

87.图中元器件7406是(   )

A.与门

B.或门

C.非门

D.异或门

答案：C

用微型机并行接口控制的静态显示电路,如下图所示:

88.图中为7段数码管译码电路的是(   )

A.74LS32

B.74LS377

C.74LS244

D.74LS138

答案：B

89.图中增加总线驱动能力的元器件是(   )

A.74LS32

B.74LS377

C.74LS244

D.74LS138

答案：C

90.图中为锁存器,将显示数据进行锁存的元器件是(   )

A.74LS32

B.74LS377

C.74LS244

D.74LS138

答案：D

91.图中元器件74LS32的作用是(   )

A.与门

B.与非门

C.或门

D.或非门

答案：B

某温度测量系统,测量仪表的量程为200~1000℃,对应8位A/D 转换器的00H~FFH:

92.A/D转换器的分辨率为(1 分)

A.

B.

C.

D.

答案：A

93.A/D转换器测量显示值为40H时,对应温度为(   )

A.32

B.64

C.128

D.256

答案：B

94.温度600℃时,测量显示值是(   )

A.80H

B.ABH

C.C0H

D.EFH

答案：A

DAC0832的VREF接-10V,IOUT1接运算器的异名端:

95.输入为80H时,输出电压应该是(   )(1 分)

A.2.55V

B.4.9266V

C.4.9657V

D.9.9314V

答案：B

96.输入为7FH时,输出电压应该是(   )

A.2.55V

B.4.9266V

C.4.9657V

D.9.9314V

答案：C

97.输入为FEH时,输出电压应该是(   )

A.2.55V

B.4.9266V

C.4.9657V

D.9.9314V

答案：D

用微型机控制的D/A转换电路,如下图所示:

98.DAC0832的作用是(   )

A.将模拟量转换为数字量

B.将数字量转换为模拟量

C.将数字量进行保持输出

D.将模拟量进行保持输入

答案：B

99.图中DAC0832采用的控制方式是(   )

A.单缓冲

B.双缓冲

C.单极性

D.双极性

答案：B

100.图中DAC0832输出的电压极性为(   )

A.单缓冲

B.双缓冲

C.单极性

D.双极性

答案：A

101.8255A的端口地址是(   )

A.6C00H-6FFFH

B.7000H-7FFFH

C.8000H-8FFFH

D.A000H-AEFFH

答案：A

如图为采用8255A 接口的4×8 键盘矩阵:

102.8255A 控制口的地址为

A.8000H

B.8001H

C.8002H

D.8003H

答案：D

103.8255A端口A的地址为

A.8000H

B.8001H

C.8002H

D.8003H

答案：A

104.8255A端口B的地址为

A.8000H

B.8001H

C.8002H

D.8003H

答案：B

105.8255A端口C的地址为

A.8000H

B.8001H

C.8002H

D.8003H

答案：C

某温度测量系统,测量仪表的量程为0~1200℃,用一个12位A/D 转换器:

106.0℃时,测量显示值是(   )(1 分)

A.000H

B.012H

C.120H

D.900H

答案：A

107.900℃时,测量显示值是(   )

A.000H

B.120H

C.C00H

D.FFFH

答案：C

108.转换器分辨率是 (   )

A.0.001V

B.0.293V

C.0.255V

D.0.5V

答案：B

设某12位A/D转换器的输入电压为0~+5V

109.其最小量化单位为(   ) (1 分)

A.0.00122V

B.0.00222V

C.0.00250V

D.0.00325V

答案：A

110.当输入模拟量为3.75V时的数字量为(   )

A.10H

B.A0H

C.ABH

D.C0H

答案：D

111.当输入模拟量为5V时的数字量为(   )

A.E8H

B.EDH

C.FAH

D.FFH

答案：D