交通规划★HZ212008——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.道路红线是指( )。

A.规划道路的路幅边界线

B.道路上用来标记的红色线条

C.图纸上用红笔画的表示道路的线条

D.紧急事件发生时拉起作为警戒的红色布条

答案：A

2.立体交叉范围内规划人行道最小净宽应大于( )。

A. 1.5m

B. 2.0m

C. 2.5m

D. 3.0m

答案：A

3.快速公交专用车道单车道宽度不应小于( )m。

A. 3.00

B. 3.25

C.3.50

D. 3.75

答案：C

4.公交首末站的服务半径通常以( )设置。

A. 100m

B. 200m

C. 350m

D. 550m

答案：C

5.以下哪种分配方法不属于非平衡分配法。( )

A.全有全无分配

B.容量限制——增量分配

C.多路径分配

D.系统最优分配

答案：D

6.以下哪些因素属于交通流分配中用户在路径选择时体现的随机性。( )

A.定义或描述的网络参数不适当

B.计算误差

C.由于感知差异导致用户选择路径的差异

D.规划采用的理论方法不一

答案：C

7.能比较敏感的反映交通小区之间行驶时间变化的分布预测模型是( )。

A.福莱特模型(Fratar)

B.Logit模型

C.佛尼斯模型(Furness)

D.重力模型

答案：D

8.交通分布中的平均增长系数法的系数是指( )。

A. 产生量的增长系数

B. 吸引量的增长系数

C. 产生量和吸引量的增长系数的平均值

D. 以上都不对

答案：C

9.美国公路局重力模型是一种( )。

A.无约束重力模型

B.单约束重力模型

C.双约束重力模型

D.以上都不对

答案：B

10.在环形放射状交通网络中,放射线的作用是( )。

A.承担过境出行

B.连接卫星城之间的出行

C.承担主城和卫星城之间的内外出行

D.可以较好地满足地形、水系及其它限制条件

答案：C

11.下列哪个内容不属于交通规划的范畴之内。( )

A.交通需求预测

B.交通法规的制定

C.交通调查

D.交通系统评价

答案：B

12.规划交通量超过( )pcu/h当的交叉口不宜采用环形交叉口。

A. 900

B. 1800

C. 2700

D. 3600

答案：C

13.平面交叉口常规公共汽(电)车停靠站宜布置在交叉口( )。

A.进道口

B.出道口

C.进道口或出道口

D.以上都不对

答案：B

14.下面可能是城市快速路的设计速度的是( )km/h。

A. 30~50

B. 40~60

C. 50~70

D. 60~80

答案：D

15.以下哪种分配方法假设路网上没有交通拥挤,路阻是固定不变的。( )

A.全有全无分配

B.用户平衡分配

C.随机用户平衡分配

D.动态交通分配

答案：A

16.在交通分配中,最简单最基本的分配方法是( )。

A.用户最优分配方法

B.全有全无分配方法

C.系统最优分配方法

D.增量加载分配方法

答案：B

17.以下出行分布预测模型,不属于分布预测综合法的是( )。

A.重力模型

B.介入机会模型

C.最大熵模型

D.底特律法

答案：D

18.以下分布交通量预测方法中,能够考虑小区位置系数影响的方法是( )。

A.平均增长系数法

B.底特律法(Detroit)

C.福莱特法(Fratar)

D.佛尼斯法(Furness)

答案：C

19.无约束重力模型( )。

A.仅满足发生约束条件

B.仅满足吸引约束条件

C.不满足发生吸引约束条件

D.发生吸引约束条件均满足

答案：C

20.交通规划分析模型以( )为基本分析单元。

A.乡镇

B.行政县

C.交通小区

D.省、市

答案：C

21.下面的哪一种城市交通网络结构的形成与城市的自然地理形式相关。()

A.放射式

B.自由式

C.环形放射式

D.方格网式

答案：B

22.某机动车停车场只有1个出入口,则该停车场的最大停车位应为()。

A. 50

B. 100

C. 200

D. 500

答案：A

23.商业步行区距城市次干路的距离不宜大于()。

A. 50m

B. 100m

C. 200m

D. 500m

答案：C

24.快速路基本路段一条车道的基本通行能力随着设计速度的增大而()。

A. 变大

B. 变小

C.不变

D. 视情况而定

答案：A

25.信号交叉口服务水平评价的指标是()。

A. 行程车速

B. 密度

C. 地点车速

D. 延误

答案：D

26.路段的最大交通量在()服务水平下最大。

A. 一级

B. 二级

C.三级

D. 四级

答案：D

27.在下面的四种方法中,不能用于出行分布预测的方法是()。

A.原单位法

B.平均增长系数法

C.佛尼斯法

D.重力模型法

答案：A

28.下面的各类交通调查中,一般采用哪种交通调查来校核 OD 调查的精度?()

A.分隔核查线调查

B.路段交通量调查

C.地点车速调查

D.交叉口流量调查

答案：A

29.随着出行距离的增加,自行车这种交通方式的分担(或划分)率()。

A.单调升高

B.单调降低

C.先增大后减小

D.先减小后增大

答案：C

30.按照交通设施分类,交通规划可以分为( )。

A.公共交通规划和特定用户交通规划。

B.交通网络规划和交通节点规划。

C.旅客交通规划和货物交通规划。

D.长期交通规划、短期交通规划和中期交通规划。

答案：B

二、判断题

31.市内机动车公共停车位的分布在中心区应少于非中心区。( )

答案：错误

32.近期应严格控制交通流量大的主次干道路内停车供给。( )

答案：正确

33.路外停车场是公共停车场的供应主体。( )

答案：正确

34.鼓励配建停车场对外开放。( )

答案：正确

35.路内停车场在城市停车中起主导作用。( )

答案：错误

36.平面交叉口的进出口应设展宽段。( )

答案：正确

37.隧道进出口30m范围内,不宜设港湾式公共交通停靠站。( )

答案：错误

38.在城市立体交叉口,宜设置平面交叉口。( )

答案：错误

39.支路应满足公共交通线路行驶的要求。( )

答案：正确

40.一条道路上设置的公交线路一般不宜低于3~5条。( )

答案：错误

41.建议将吸引人流多的商店和公共建筑设置在次干路上。( )

答案：正确

42.公交车辆中途停靠站站距在市中心一般应比郊区要大。( )

答案：错误

43.次干路兼具交通性和生活性两种主要功能。( )

答案：正确

44.交叉口附近设置中途站点时,一般设在过交叉口 50m以外处。( )

答案：正确

45.城市公交发展模式与城市发展规模形态和客流强度分布有着直接的关系。( )

答案：正确

46.在城市公共交通规划设计中,方向不均衡系数取值为1.2~1.4。( )

答案：正确

47.城市的平均出行距离与城市的规模无关。( )

答案：错误

48.与公交首未站相连的出入口道应尽量接近平面交叉口。( )

答案：错误

49.城市交通战略规划不需要公众参与。( )

答案：错误

50.国家级历史文化名城,应少建或不建高架路。( )

答案：正确

51.城市交通战略规划属于城市长远发展规划。( )

答案：正确

52.对于平原水网城市的郊区快速路,高路堤是首选形式。( )

答案：错误

53.增长系数法用于交通分布预测的不必要求被预测区域有较完整的现状OD表。( )

答案：错误

54.小县城适宜修建快速路。( )

答案：错误

55.交通分布预测是交通规划四阶段预测模型的第三步。( )

答案：错误

56.西安老城区为方格形道路网。( )

答案：正确

57.选用多元回归分析法时,应该注意自变量之间的相互独立性。( )

答案：正确

58.深圳市道路网偏向于带形道路网。( )

答案：正确

59.在交通需求预测时,一般要求各小区的发生交通量之和与吸引交通量之和相等。( )

答案：正确

60.多路径交通分配考虑了出行者在复杂交通网络中选择出行路径的随机因素。( )

答案：正确

61.建立个人分类模型所需要的样本数比基于家庭模型多几倍。( )

答案：错误

62.容量限制交通分配法的每一次OD分表不采用最短路分配。( )

答案：错误

63.一般情况下城市交通规划中的交通区划分比区域公路交通规划中的要大。( )

答案：错误

64.在拥挤型交通网络上,有迭代分配模型的结果明显优于无迭代分配模型。( )

答案：正确

65.OD调查中所说的起讫点是和实际道路网络中的交叉口相对应的。( )

答案：错误

66.信号交叉口的延误受信号周期的影响较小。( )

答案：错误

67.所谓交通区重心就是指交通区的几何中心。( )

答案：错误

68.车道宽度不足对车速的影响远小于宽度富余对车速的影响。( )

答案：错误

69.划分交通区的区域一般应包括与规划区域有较大交通联系的其它区域。( )

答案：正确

70.交叉分类法服从的假定是家庭规模变化的程度很小。( )

答案：正确

71.划分交通小区时应该划分的越小越好。( )

答案：错误

72.我国《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)规定,城市土地利用分10大类。( )

答案：错误

73.家庭收人对弹性出行没有影响。( )

答案：错误

74.家庭规模越大,人均出行次数越多。( )

答案：错误

75.土地利用是影响出行产生的主要因素之一。( )

答案：正确

76.交通规划需要对未来需求进行科学预测。( )

答案：正确

77.交通系统建设规划应遵循需要和可能相结合原则。( )

答案：正确

78.省域级线网规划直接影响区一般以地区行政区划为单位划分交通小区。( )

答案：错误

79.交通基础设施建设的规划期限一般长于交通基础设施的管理规划。( )

答案：正确

80.交通规划一般分为近期、中期、远期三个阶段。( )

答案：正确

81.公交首末站宜选择设在紧靠客流集散点和道路客流主要方向的同侧。( )

答案：正确

82.放射式轨道交通线网布局模式适合于人口分布比较均匀、没有明显市中心的城市。( )

答案：错误

83.成都市的轨道交通适宜选取网格式结构。( )

答案：错误

84.目前城市公共交通方式中,地铁的单向运能最大。( )

答案：正确

85.公共交通标准车以车身长度7~10m的640型单节公共汽车为标准车。( )

答案：正确

86.城市出入口道路兼具城市道路和城市对外交通的双重功能。( )

答案：正确

87.大城市长途公路客运站一般设置在城市外围区,且宜集中设置。( )

答案：错误

88.城市快速路一般应靠近学校、医院等场所。( )

答案：错误

89.城市主干路可以是景观性的,也可以是生活性的。( )

答案：错误

90.我国大城市中心区公共交通适宜采用轨道交通+干线公交+常规公交的模式。( )

答案：正确

91.正常车流下,道路上车速基本上与交通负荷(V/C)呈线性相关关系。( )

答案：正确

92.路段零流车速与交叉口间距有关。( )

答案：正确

93.美国联邦公路管理局路阻函数模型(BPR模型)适用于我国城市交通网络分析。( )

答案：错误

94.邻接目录表能表示节点之间交通线路的阻抗。( )

答案：错误

95.邻接矩阵只能表示节点之间是否存在连接关系。( )

答案：正确

96.路边询问法适用于区域机动车出行OD调查。( )

答案：正确

97.货物出行抽样调查则大多采用分层抽样,按行业或运量大小分类抽样。( )

答案：正确

98.调查对象越复杂,抽样率应越小。( )

答案：错误

99.出行的基本属性之一是每次出行要有一定的目的。( )

答案：正确

100.规划区域内的交通区划分一般比规划区域外的交通区划分要小。( )

答案：正确

101.交通规划的期限最长不超过20年。( )

答案：错误

102.铁路交通系统规划不是区域交通系统专项规划。( )

答案：错误

103.城市智能交通系统规划是城市交通系统专项规划。( )

答案：正确

104.枢纽规划不属于交通规划的范畴。( )

答案：错误

105.交通规划分为区域交通系统规划与城市交通系统规划。( )

答案：正确