机械工程测试技术★ZZ211006——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.截断的正弦波信号的频谱是( )。

A.离散谱

B.高频谱

C.低频谱

D.连续谱

答案：D

2.自功率谱密度是( )的傅里叶变换。

A.自相关函数

B.脉冲响应函数

C.频率响应函数

D.互相关函数

答案：A

3.如果一个信号的最高频率为100HZ,为避免频率混叠,采样频率应大于( )。

A.100HZ

B.600HZ

C.200HZ

D.1000HZ

答案：B

4.理想滤波器在通频带之内幅频特性为( ).

A. 0

B. 与频率成正比

C.常数

D.1/2

答案：C

5.同步解调是在调幅信号基础上乘以( )。

A.同频率的测试信号

B.调幅信号

C.调制信号

D.同频率的载波信号

答案：D

6.交流电桥的平衡条件为( ).

A.相邻两臂阻抗乘积相等

B.相邻两臂阻抗之和相等

C.相对两臂阻抗乘积相等

D.相对两臂阻抗之和相等

答案：C

7.( )是能量转换型传感器。

A.压电传感器

B.电容传感器

C.电阻传感器

D.电感传感器

答案：A

8.变极距式电容传感器的灵敏度与( )成反比。

A.面积

B.极距

C.极距的平方

D.介质

答案：C

9.当电阻应变片式传感器拉伸时,该传感器电阻( )。

A.变小

B.不变

C.不确定

D.变大

答案：D

10.两个系统的传递函数分别为H1(S)与H1(S),串联后总的传递函数为( )。

A. H1(S)+H1(S)

B. H1(S)H1(S)

C. H1(S)/H1(S)

D. 0

答案：B

11.一阶系统在ω =1/τ处,相位滞后为( )。

A.450

B.900

C.1800

D.0

答案：A

12.测试系统不失真测试的幅频特性为( )。

A. 0

B.450

C. 常数

D. 与ω成线性关系

答案：C

13.瞬变非周期信号的频谱具有( )特点

A.连续

B.离散

C.模拟

D.数字

答案：A

14.周期信号的频谱具有( )特点

A.连续

B.离散

C.模拟

D.数字

答案：B

15.获得非周期时域信号的频谱用( )数学工具。

A.付里叶级数

B.傅立叶变换

C.拉氏变换

D.时序分析

答案：B

16.A/D转换器的位数越多,则量化误差则( )。

A.越大

B.越小

C.不变

D.无关

答案：B

17.两个ω1与ω2不同频率的正弦波,其互相关函数为( )。

A.两个频率的正弦波

B.零

C.频率为ω1的正弦波

D.频率为ω2的正弦波

答案：B

18.采样是把连续时间信号变成( )的过程

A.模拟信号

B.数字信号

C.离散时间信号

D.频率信号

答案：C

19.直流电桥的平衡条件为( ).

A.相邻两臂电阻乘积相等

B.相邻两臂电阻之和相等

C.相对两臂电阻乘积相等

D.相对两臂电阻之和相等

答案：C

20.滤波器的截止频率是其幅频特性值等于( )时所对应的频率。

A.A0/2

B.A0/1.414

C.A0/3

D.A0/4

答案：B

21.低通滤波器的作用是( )

A.滤除高频信号

B.滤除低频信号

C.滤除直流信号

D.滤除中频信号

答案：A

22.金属丝应变片的工作原理是利用金属材料的( )。

A.变形

B.电阻率变化

C.弹性模量变化

D.泊松比变化

答案：A

23.半导体应变片的工作原理是基于( )效应。

A.压电

B.涡流

C.压阻

D.光电

答案：C

24.为了使电缆的长短不影响压电式传感器的灵敏度,应选用( )放大器。

A.电压

B.微分

C.电荷

D.积分

答案：C

25.测试系统不失真测试的相频特性为( )

A.0

B.450

C.常数

D.与ω成线性关系

答案：D

26.连续信号X(t)与单位脉冲信号δ(t)进行卷积,其结果为( )。

A. X(t)

B.X(t-t0)

C.X(t0)

D.零

答案：A

27.二阶系统的动态特性参数为阻尼比与( )。

A.时间常数

B.刚度

C.固有频率

D.强度

答案：C

28.获得周期性时域信号的频谱用( )的数学工具

A.付里叶级数

B.傅立叶变换

C.拉氏变换

D.时序分析

答案：A

29.模似信号是指时间和幅值都具有( )特性的信号

A.连续

B.离散

C.模拟

D.数字

答案：A

30.工程中常见的周期信号其谐波的幅值随谐波的频率增加而( )。

A.不变

B. 减小

C. 增加

D. 不确定

答案：B

31.截断的方波信号的频谱是( )。

A.离散谱

B.连续谱

C.低频谱

D.高频谱

答案：B

32.功率谱密度函数是在( )上来描述随机信号。

A.时域

B.频域

C.幅值域

D.时延域

答案：B

33.如信号被矩形窗函数截断,则截断后的信号必然成为( )带宽的信号。

A.有限

B.无限

C.恒定

D.不确定

答案：B

34.理想滤波器是一种( )系统.

A.物理不可实现

B.可实现

C.调频

D.调幅

答案：A

35.信号的调幅在频频上可以看成是频谱( )。

A.相乘

B.相加

C.相减

D.搬移

答案：D

36.滤波器是一种( )装置,可使信号特定频率成分通过,而极大衰减其他频率成分.

A.调相

B.调频

C.选频

D.调幅

答案：C

37.半导体应变片的工作原理是利用半导体材料的( )。

A.变形

B.电阻率变化

C.弹性模量变化

D.泊松比变化

答案：B

38.半导体应变片的灵敏系数比金属应变片的灵敏系数( )。

A.大

B.小

C.相等

D.不确定

答案：A

39.传感器的灵敏度越高,则线性范围就( )。

A.越大

B.越小

C.不变

D.不确定

答案：B

40.方波信号的谐波频率是基波频率的( )。

A.偶数倍

B.自然数倍

C.奇数倍

D.小数倍

答案：C

41.信号是信息的( )。

A.载体

B.描述

C.形式

D.数量表示

答案：A

42.将信号在时域进行时移,则在频域信号将会( )。

A.不变

B.扩展

C.压缩

D.仅有相移

答案：D

43.从时域上看,系统的输出是输入与该系统( )响应的卷积。

A.正弦

B.余弦

C.随机

D.单位脉冲

答案：D

44.一阶系统的时间常数为T,被测信号的角频率为1/T,则信号经过测试系统后,输出信号与输入信号的相位差为( ).

A.-π/4

B.1

C.0   
nullΠ

答案：A

45.测试装置输出信号的拉氏变换和输入信号的拉氏变换之比称为装置的( )。

A.频率响应函数

B.脉冲响应函数

C.单位脉冲函数

D.传递函数

答案：D

二、多选题

46.相关分析有以下哪些应用?

A.提取信号中的周期成分

B.测距

C.去噪

D.排除干扰

E.得到信号的频率构成

答案：ABCD

47.交流电桥的平衡条件有哪些?

A.相对两臂电阻乘积相等

B.相对两臂阻抗之模乘积相等

C.相对两臂(阻抗)阻抗角之和相等

D.相邻两臂阻抗之模乘积相等

答案：BC

48.电桥按接入参与变化的桥臂数可以分为哪几种类型?

A.直流电桥

B.单臂电桥

C.交流电桥

D.半桥

E.全桥

答案：BDE

49.选用传感器时应考虑哪些因素?

A.电容

B.电感

C.静态特性

D.动态特性

E.电阻

答案：CD

50.测试系统的失真方式有以下哪几种?

A.幅值失真

B.频率失真

C.相位失真

D.时间失真

E.功率失真

答案：AC

51.测试系统的频率特性包括哪些?

A.幅频特性

B.幅值谱

C.相频特性

D.相位谱

E.功率谱

答案：AC

52.描述测试系统动态特性的函数包括以下哪几项?

A.传递函数

B.单位脉冲函数

C.频率响应函数

D.单位脉冲响应函数

E.幅值谱

答案：ACD

53.单位脉冲函数具有哪些性质?

A.抽样特性

B.频谱为均匀谱

C.积分面积为1

D.卷积特性

E.微分特性

答案：ABCD

54.傅里叶级数有哪几种表达式?

A.三角函数表达式

B.周期函数表达式

C.复指数表达式

D.能量表达式

答案：AC

55.确定性信号可以分为哪几类?

A.周期信号

B.准周期信号

C.数字信号

D.模拟信号

E.瞬态信号

答案：ABE

56.信号采样中低通滤波器的作用是?

A.滤掉低频成分

B.使信号变为限带信号

C.避免在模拟信号采样中产生混叠

D.滤掉高频成分

E.避免泄露

答案：BCD

57.滤波器性能参数有哪些?

A.截止频率

B.波纹幅度

C.品质因数

D.带宽

E.初相角

答案：ABCD

58.下面哪些关于理想滤波器的说法是正确的?

A.可实现的

B.不可实现的

C.通频带内的相频特性为常数

D.通频带内的相频特性与频率成正比

答案：BD

59.电容式传感器可以通过改变哪几种参量来改变电容量?

A.面积

B.磁场

C.极距

D.介质

E.电阻

答案：ACD

60.实现不失真测试的条件是什么?

A.A(ω)=A0=常量

B.相频特性为0

C.φ(ω)=-t0ω

D.幅频特性为线性关系

E.幅频特性为0

答案：AC

61.测试系统的干扰类型有哪些?

A.电磁干扰

B.电源干扰

C.噪声干扰

D.信道干扰

E.温度干扰

答案：ABD

62.线性系统有以下哪些性质?

A.比例性

B.叠加性

C.频率保持性

D.微分性

E.乘积性

答案：ABCD

63.信号按能否用数学表达式表达可分为哪几类信号?

A.确定性信号

B.模拟信号

C.随机信号

D.周期信号

答案：AC

64.信号的频谱包括哪些?

A.幅频特性

B.幅值谱

C.相频特性

D.相位谱

答案：BD

65.周期三角波的频谱具有哪些特点?

A.连续性

B.离散性

C.收敛性

D.谐波性

答案：BCD

66.信号预处理包括哪些?

A.电压幅值调理,以便适宜于采样

B.必要的滤波,以提高信噪比

C.隔离信号中的直流分量

D.如原信号经过调制,则应先行解调

E.相关处理

答案：ABCD

67.信号的调制包括哪几种?

A.调频

B.电桥

C.调幅

D.调相

答案：ACD

68.滤波器按照选频特性可以分为哪几种?

A.低通滤波器

B.RC滤波器

C.高通滤波器

D.带通滤波器

E.带阻滤波器

答案：ACDE

69.传感器按输入量可以分为以下几类?

A.位移

B.能量转换型

C.温度

D.速度

E.电气式

答案：ACD

70.测试系统的失真方式有以下哪几种?

A.幅值失真

B.频率失真

C.相位失真

D.时间失真

E.功率失真

答案：AC

71.测试系统的频率特性包括哪些?

A.幅频特性

B.幅值谱

C.相频特性

D.相位谱

E.功率谱

答案：AC

72.描述测试系统传递函数有以下哪些特性?

A.与输入有关关

B.与输入无关

C.与输出有关

D.与输出无关

E.与系统的初始状态无关

答案：BDE

73.把信号从时域转换到频域的数学工具是什么?

A.拉氏变换

B.傅里叶级数

C.卷积运算

D.傅里叶变换

答案：BD

74.信号按照其能量有限性可以分为以下哪两类信号?

A.确定性信号

B.随机信号

C.能量信号

D.功率信号

答案：CD

75.周期信号频谱具有哪些特点?

A.离散性

B.连续性

C.谐波性

D.收敛性

E.递增性

答案：ACD

三、判断题

76.在信号离散化过程中,首先需要先将信号变为频率有限的信号。

答案：正确

77.加窗相当于将窗外的信号置零。

答案：正确

78.信号截断后必然产生泄露。

答案：正确

79.纯电阻交流电桥需同时平衡电阻与电容。

答案：正确

80.滤波器的截止频率为通带幅值衰减10DB频率。

答案：错误

81.电阻应变片为结构性传感器。

答案：错误

82.互功率谱为互相关函数的傅里叶变换。

答案：正确

83.电桥相邻两臂电阻同向变化,则产生的输出电压将相互叠加。

答案：错误

84.将高通与低通滤波器串联可获得带通或带阻滤波器。

答案：正确

85.电阻式传感器为自发电传感器。

答案：错误

86.单位脉冲函数在实际中是不可实现的。

答案：正确

87.单位脉冲函数的频谱是均匀谱。

答案：正确

88.压电式传感器的工作原理为压阻效应。

答案：错误

89.为避免混叠,采样时应首先采用低通滤波器将信号变为频率有限信号。

答案：正确

90.直流电桥平衡条件为相邻两臂电桥乘积相等。

答案：正确