机械设计*★ZZ212018——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.影响蜗杆传动效率的主要因素是( )。

A.加装风扇损耗

B.搅油损耗

C.轴承摩擦损耗

D.啮合摩擦损耗

答案：D

2.采用蜗杆变位传动时,( )。

A.仅对蜗杆进行变位

B.仅对蜗轮进行变位

C.同时对蜗杆、蜗轮进行变位

答案：B

3.在其他条件相同时,若增加蜗杆头数,则齿面滑动速度( )。

A.增加

B.保持不变

C.减小

D.可能增加或减小

答案：A

4.图所示蜗杆传动简图中,图( )转向是正确的。

A.A

B.B

C.C

D.D

答案：C

5.蜗轮材料为HT200的开式蜗杆传动,其主要失效形式是( )。

A.齿面点蚀

B.齿面磨损

C.齿面胶合

D.蜗轮轮齿折断

答案：B

6.直齿圆柱齿轮传动,其齿根弯曲疲劳强度主要取决于( )。

A.模数和齿宽

B.中心距和齿宽

C.中心距和齿数

D.中心距和模数

答案：A

7.齿面硬度为56~62HRC的合金钢齿轮的加工工艺过程为( )。

A.齿坯加工、淬火、磨齿、滚齿

B.齿坯加工、淬火、滚齿、磨齿;

C.齿坯加工、滚齿、渗碳淬火、磨齿

D.齿坯加工、滚齿、磨齿、淬火

答案：C

8.在直齿圆柱齿轮设计中,若中心距保持不变,而把模数增大,则可以( )。

A.提高齿面接触强度

B.提高轮齿的弯曲强度

C.弯曲与接触强度均可提高

D.弯曲与接触强度均不变

答案：B

9.在设计闭式硬齿面传动中,当直径一定时,应取较少的齿数,使模数增大以( )。

A.提高齿面接触强度

B.提高轮齿的抗弯曲疲劳强度

C.减少加工切削量,提高生产率

D.提高抗塑性变形能力

答案：B

10.一对齿轮传动,小齿轮为45钢调质,大齿轮为45钢正火,两个齿轮齿面接触应力为( )。

A.σH1=σH2

B.σH1<σH2

C.σH1>σH2

D.σH1≠σH2

答案：A

11.若要使链传动的瞬时传动比等于常数,则条件是( )。

A.大链轮齿数Z2上为小链轮齿数Z1的整数倍

B.Z2=Z1

C.Z2=Z1,且中心距a是节距p的整数倍

D.Z2=3Z1,a=40p

答案：C

12.链条由于静强度不够而被拉断的现象,多发生在( )情况下。

A.低速重载

B.高速重载

C.高速轻载

D.低速轻载

答案：A

13.链传动中心距过小的缺点是( )。

A.链条工作时易颤动,运动不平稳

B.链条运动不均匀性和冲击作用增强

C.小链轮上的包角小,链条磨损快

D.容易发生“脱链现象”

答案：C

14.在一定转速下,要减轻链传动的运动不均匀性和动载荷,应( )。

A.增大链节距和链轮齿数

B.减小链节距和链轮齿数

C.增大链节距,减小链轮齿数

D.减小链条节距,增大链轮齿数

答案：D

15.链传动作用在轴和轴承上的载荷比带传动要小,这主要是因为( )。

A.链传动只用来传递较小功率

B.链速较高,在传递相同功率时,圆周力小

C.链传动是啮合传动,无需大的张紧力

D.链的质量大,离心力大

答案：C

16.链传动的张紧轮应装在( )。

A.靠近小链轮的松边上

B.靠近小链轮的紧边上

C.靠近大链轮的松边上

D.靠近大链轮的紧边上

答案：A

17.设计链传动时,链节数最好取( )。

A.偶数

B.奇数

C.质数

D.链轮齿数的整数的整数倍

答案：A

18.链传动设计中,一般链轮最多齿数限制在zmax=120以内,是为了( )。

A.减小链传动的不均匀

B.限制传动比

C.减少链节磨损后链从链轮上脱落下来的可能性

D.保证链轮轮齿的强度

答案：C

19.带传动的主动轮是( )。

A.直径较大的轮

B.运动和动力输入的轮

C.运动和动力输出的轮

D.直径较小的轮

答案：B

20.当摩擦系数与初拉力一定时,则带传动在打滑前所能传递的最大有效拉力随( )的增大而增大。

A.带轮的宽度

B.小带轮上的包角

C.大带轮上的包角

D.带的线速度

答案：B

21.带传动中,从动轮上发生弹性滑动时,则( )。

A.带的速度小于从动带轮的圆周速度

B.带的速度大于从动带轮的圆周速度

C.带的速度等于从动带轮的圆周速度

D.不确定

答案：B

22.矩形花键联接通常采用( )定心。

A.小径

B.大径

C.侧边

D.齿廓

答案：A

23.半圆键联接的主要优点是( )。

A.对轴的削弱较轻

B.键槽的应力集中小

C.键槽加工方便

D.传递的载荷大

答案：C

24.普通平键联接与楔键联接相比,最重要的优点是( )。

A.键槽加工方便

B.对中性好

C.应力集中小

D.可承受轴向力

答案：B

25.受横向工作载荷,普通螺栓连接时螺栓所受载荷为( )。

A.工作载荷+预紧力

B.工作载荷+残余预紧力

C.预紧力

D.残余预紧力

答案：C

26.当两个被联接件之一太厚,不宜制成通孔,且联接不需要经常拆装时,往往采用( )。

A.双头螺柱连接

B.紧定螺钉连接

C.螺栓连接

D.螺钉连接

答案：B

27.在下列四种具有相同公称直径和螺距,并采用相同配对材料的传动螺旋副中,传动效率最高的是( )。

A.单线矩形螺旋副

B.单线梯形螺旋副

C.双线矩形螺旋副

D.双线梯形螺旋副

答案：C

28.采用悬置螺母的作用是( )。

A.使螺母中各圈螺纹受力均匀

B.减小螺栓系统的刚度

C.作为联接的防松措施

D.防止螺栓受弯曲载荷

答案：A

29.由试验知,有效应力集中、绝对尺寸和表面状态只对( )有影响。

A.应力幅

B.平均应力

C.应力幅和平均应力

D.循环特性

答案：A

30.已知某转轴在弯-扭复合应力状态下工作,其弯曲与扭转作用下的计算安全系数分别为 Sσ =6.0;Sт =18 ,则该轴的实际计算复合安全系数S为( )。

A.12.0

B.18.0

C.5.69

D.6.0

答案：C

31.两圆柱体接触,其直径D1=2D2 ,弹性模量 E1=2E2,长度B1=2B2,则其接触应力δ1 和δ2 的关系是( )。

A.δ1=δ2

B.δ1=2δ2

C.δ1=4δ2

D.δ1=8δ2

答案：A

32.某零件的δs=500MP ,δ-1=220MP ,工作应力δm=300MP , δa=100MP ,工作点位于塑性安全区,则该零件的安全系数为( )。

A.1.78

B.5.0

C.1.25

D.1.67

答案：C

33.某结构尺寸相同的零件,当采用( )材料制造时,其有效应力集中系数最大。

A.40Cr

B.35钢

C.HT200

D.45钢

答案：A

34.机械零件可能产生疲劳断裂时,应按照( )准则计算。

A.强度

B.热平衡

C.刚度

D.耐磨性

答案：A

35.在非液体摩擦滑动轴承设计中,限制轴承压强p的主要目的是( )。

A.防止轴承衬材料发生过渡摩擦

B.防止轴承衬材料发生塑性变形

C.防止轴承衬材料因压力过大而过度发热

D.防止出现大的摩擦阻力矩

答案：A

36.图示,两轴承分别为圆锥滚子轴承。已知:作用在轴上的轴向载荷FA=400N,两轴承的派生轴向力分别为S1=200N,S2 =300N,则两轴承所受的轴向力A1、A2分别为( )。

A.A1 =300N;A2 =400N

B.A1 =200N;A2 =600N

C.A1 =200N;A2 =300N

D.A1 =600N ;A2 =200N

答案：B

37. 下面四种情况中,( )__可能形成雷诺动压润滑油膜。

A.A

B.B

C.C

D.D

答案：A

38. 轴可分为转轴、心轴、传动轴,其中转轴是指 ( ) 的轴。

A.工作中要转动

B.同时受弯矩、扭矩作用

C.只受扭矩作用

D.只受弯矩作用

答案：B

39. 当滚动轴承主要承受径向力、轴向力较小而转速较高时,应优先考虑选用 ( ) 。

A.深沟球轴承

B.调心球轴承

C.角接触球轴承

D.推力球轴承

答案：A

40.刚性凸缘联轴器结构简单,( )补偿位移和减振缓冲作用。

A.具有

B.同时具有

C.有时具有

D.但不具有

答案：D

41.在下列四个蜗杆直径计算公式中

① D1=mq  ② D1=mz1  ③D1=D2/i  ④ D1=2a/(i+1)
其中有( )是错误的。

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

答案：C

42.齿轮中心距a(或分度圆D)和齿宽B一定时,齿轮轮齿所受弯曲应力σF 的大小主要取决于( )。

A.齿轮表面硬度

B.齿轮模数

C.齿轮齿数

D.齿轮材料

答案：B

43.有两个标准直齿圆柱齿轮,齿轮1的模数m1=2mm,齿数Z1=24;齿轮2的模数m2=5,齿数Z2=24,那么,这两个齿轮的齿形系数( )。

A.YFa1< YFa2

B.YFa1> YFa2

C.YFa1= YFa2

答案：C

44.已知两轴在空间交错90°,并且传递载荷及传动比都较大,则宜选用( )。

A.圆柱直齿齿轮传动

B.圆柱斜齿齿轮传动

C.蜗杆蜗轮传动

D.圆锥齿轮传动

答案：C

45.为了提高齿轮传动的齿面接触强度,应( )。

A.分度圆直径不变条件下增大模数

B.增大分度圆直径

C.分度圆直径不变的条件下增加齿数

D.减小齿宽

答案：B

46.对软齿面的闭式齿轮传动,设计计算时应先进行( )计算。

A.齿根弯曲强度

B.齿面接触疲劳强度

C.短期过载强度校核

D.胶合

答案：B

47.一定型号的V带传动,当小带轮转速一定时,其所能传递的功率增量ΔP取决于( )。

A.大带轮上的包角

B.传动比

C.小带轮上的包角

D.带的线速度

答案：B

48.设计V带传动时,发现带的根数过多,可采用( )来解决。

A.增大小带轮基准直径

B.换用更小截面型号的V带

C.减小中心距

D.增大传动比

答案：A

49.一增速带传动,带的最大应力发生在带( )处。

A.进入从动轮

B.进入主动轮

C.退出主动轮

D.退出从动轮

答案：D

50.在带传动的稳定运行过程中,带横截面上拉应力的循环特性是( )。

A.r = -1

B.0<r<+1

C.r = 0

D.0<r<-1

答案：B

51.用( )提高带传动传递的功率是不合适的。

A.增大小带轮基准直径

B.增加带轮表面粗糙度

C.增大中心距

D.适当增加初拉力

答案：B

52.带传动的中心距过大时,会导致( )。

A.带的寿命缩短

B.带的工作噪声增大

C.带在工作时出现颤动

D.带的弹性滑动加剧

答案：C

53.带传动采用张紧轮张紧时,合理的张紧轮位置为( )。

A.松边靠近大带轮的内侧

B.紧边靠近小带轮的内侧

C.紧边靠近小带轮的外侧

D.松边靠近大带轮的外侧

答案：A

54.国标规定,V带有( )__型号。

A.A、B、C、D、E、F、G七种

B. Y、Z、A、B、C、D、E七种

C. Y、Z、A、B、C、D六种

D.A、B、C、D、E、F六种

答案：B

55.链传动中作用在轴和轴承上的载荷比带传动要小,主要是因为 ( )_。

A.链传动传递的功率小

B.链速传递的圆周力小

C.链是啮合传动,无需很大的初拉力

D.链的质量大

答案：C

56.带传动工作时的弹性滑动是由于( )。

A.小带轮包角过小

B.带与带轮间的摩擦系数太低

C.带的初拉力太小

D.带的松、紧边拉力不等

答案：D

57.设平键联接原来传递的最大转矩为 M,现欲增为1.5M ,则应( )。

A.安装一对平键

B.将轴直径增大到1.5倍

C.将键宽增大到1.5倍

D.将键高增大到1.5倍

答案：A

58.矩形花键联接通常采用( )定心。

A.小径

B.大径

C.侧边

D.齿廓

答案：A

59.半圆键联接的主要优点是( )。

A.对轴的削弱较轻

B.键槽的应力集中小

C.键槽加工方便

D.传递的载荷大

答案：C

60.普通平键联接与楔键联接相比,最重要的优点是( )。

A.键槽加工方便

B.对中性好

C.应力集中小

D.可承受轴向力

答案：B

61.受横向工作载荷,普通螺栓连接时螺栓所受载荷为( )。

A.工作载荷+预紧力

B.工作载荷+残余预紧力

C.预紧力

D.残余预紧力

答案：C

62.当两个被联接件之一太厚,不宜制成通孔,且联接不需要经常拆装时,往往采用( )。

A.双头螺柱连接

B.紧定螺钉连接

C.螺栓连接

D.螺钉连接

答案：B

63.在下列四种具有相同公称直径和螺距,并采用相同配对材料的传动螺旋副中,传动效率最高的是( )。

A.单线矩形螺旋副

B.单线梯形螺旋副

C.双线矩形螺旋副

D.双线梯形螺旋副

答案：C

64.由试验知,有效应力集中、绝对尺寸和表面状态只对( )有影响。

A.应力幅

B.平均应力

C.应力幅和平均应力

D.循环特性

答案：A

65.当零件其一截面上存在几个应力集中源时,零件的有效应力集中系数应取( )。

A.各有效应力集中系数之和

B.各有效应力集中系数中的最大值

C.各有效应力集中系数的乘积

D.各有效应力集中系数的平均值

答案：B

66.在载荷和几何尺寸相同的情况下,钢制零件间的接触应力( )铸铁零件间的接触应力。

A.>

B.≤

C.=

D.<

答案：A

67.零件的截面形状一定,如绝对尺寸(横截面尺寸)增大,疲劳强度将随之( )。

A.增高

B.不变

C.降低

D.提高或不变

答案：C

68.有一根阶梯轴,用45钢制造,截面变化处过度圆角的应力集中系数 =1.58, 表面状态系数 = 0.82,尺寸系数 =0.68,则其疲劳强度综合影响系数 = ( )。

A.0.35

B.0.88

C.1.14

D.2.83

答案：D

69.润滑的主要作用( )。

A.减摩、降温、防锈、减振

B.提高零件轴的刚度

C.提高零件的承载能力

D.提高零件轴的强度

答案：A

70. 疲劳曲线是指材料试件的 ( ) 之间的关系曲线。

A.疲劳极限σ-1与应力循环次数N

B.疲劳极限σ0与应力循环次数N

C. 疲劳极限σrN 与应力循环次数N

D. 疲劳极限σrN应力循环基数N0

答案：C

71.同一根轴的两端支承,虽然承受载荷不等,但通常采用一对同型号的滚动轴承,这是因为( )。

A.采购同类型号的一对轴承比较方便

B.可以提高轴的强度

C.可以使轴承装拆方便

D.可以一次镗出两轴承孔,保证两轴承孔同心

答案：D

72.设计键联接的几项主要内容是: ①按轮毂长度选择键的长度; ②按使用要求选择键的适当类型; ③按轴的直径选择键的剖面尺寸; ④对键进行必要的强度校核。在具体设计时,一般顺序是( )。

A.④→①→③→②

B.③→④→②→①

C.①→③→②→④

D.②→③→①→④

答案：D

73.只能承受轴向载荷而不能承受径向载荷的滚动轴承是( )。

A.深沟球轴承

B.角接触球轴承

C. 推力球轴承

D.圆柱滚子轴承

答案：C

74.只能承受径向载荷而不能承受轴向载荷的滚动轴承是( )。

A.深沟球轴承

B.角接触球轴承

C.推力球轴承

D.圆柱滚子轴承

答案：D

75.对软齿面的闭式齿轮传动,设计计算时应先进行( )计算。

A.齿根弯曲强度

B.齿面接触疲劳强度

C.短期过载强度校核

D.胶合

答案：B

76.开式齿轮传动常见的失效形式是( )。

A.齿面疲劳点蚀

B.齿面磨损

C.齿面胶合

D.齿面塑性变形

答案：B

77.开式齿轮传动常见的失效形式是( )。

A.齿面疲劳点蚀

B.齿面磨损

C.齿面胶合

D.齿面塑性变形

答案：B

78. 蜗杆传动的下列配对材料中,性能较好的是( )。

A.钢和铸铁

B.钢和青铜

C.钢和钢

D.青铜和青铜

答案：B

79. 按齿面接触强度设计齿轮时,应将( )中较小者代入设计公式。

A.[σF1]/YF1与[σF2]/YF2

B.[σH1]与[σH2]

C.[σH1]/YF1与[σH2]/YF2

D. [σF1]与[σF2]

答案：B

80.大尺寸的蜗轮通常采用组合结构,其目的是( )。

A.提高刚度

B.提高传动效率

C.增大使用寿命

D.节省贵重金属

答案：D

81.齿轮传动轮齿失效的可能形式有( )。

A.折断

B.疲劳点蚀

C.齿面胶合

D.皆有可能

答案：D

82.在设计滚子链时,一般将链节数取成偶数,其主要目的是( )。

A.防止脱链

B.提高传动平稳性

C.避免使用过渡链节

D.减小链的重量

答案：C

83.各种型号V带的横截面都为等腰梯形,其夹角为40°,而带轮槽的夹角一般为( )。

A.大于40°

B.等于40°

C.小于40°

D.没有具体的规定

答案：C

84. 为使磨损均匀,链轮的齿数最好是( )。

A.两链轮齿数互质

B.链轮齿数与链节数成比例

C.链轮齿数与链节数互质

D.两链轮的齿数成整数比

答案：C

85. V带带轮的最小直径取决于( )。

A.带的型号

B.传动比

C.带的线速度

D.高速轴的转速

答案：A

86. 在开口传动中,V带用得比平带多,这是因为( )。

A.V带截面积大,强度大

B.V带与带轮接触面积大

C.V带无接头

D.V带与带轮间的摩擦系数大

答案：D

87. 在设计滚子链时,一般将链节数取成偶数,其主要目的是( )。

A.防止脱链

B.提高传动平稳性

C.避免使用过渡链节

D.减小链重量

答案：C

88.当被联接件不太厚(可以制通孔),并且两端具有扳手空间时,宜选用的联接类型是( )联接。

A.普通螺栓

B.紧定螺栓

C.双头螺柱

D.螺钉联接

答案：A

89.带传动中,带的最大应力发生在( )( )。

A.带的紧边退出大轮处

B.带的松边退出小轮处

C.带的紧边进入小轮处

D.带的松边进入大轮处

答案：C

90.带传动不能保证准确的传动比,其主要原因是由于( )。

A. 带的打滑

B. 带的弹性滑动

C. 带的材料不遵从虎克定律

D. 带容易磨损

答案：B

91. V带标记代号“B2280”表示( )。

A.A型,基准长度2280mm

B.B型,内周长度2280mm

C.B型,基准长度2280mm

D.B型,外周长度2280mm

答案：C

92.采用悬置螺母的作用是( )。

A.使螺母中各圈螺纹受力均匀

B.减小螺栓系统的刚度

C.作为联接的防松措施

D.防止螺栓受弯曲载荷

答案：A

93.受轴向变载荷作用的紧螺栓联接,当增大螺栓直径时,螺栓的疲劳强度( )。

A.提高

B.降低

C.不变

D.可能提高,也可能降低

答案：B

94.当螺栓组承受横向载荷或旋转力矩时,该螺栓组中的螺栓( )。

A.必受剪应力作用

B.必受拉应力作用

C.同时受到剪切和拉伸

D.既可能受剪切,也可能受拉伸

答案：D

95.受轴向变载荷的螺栓联接中,已知预紧力QP = 8000 N,工作载荷:Fmin = 0, Fmax= 4000 N,螺栓和被联接件的刚度相等,则在最大工作载荷下,剩余预紧力为( )。

A.2000 N

B.4000 N

C.6000 N

D.8000 N

答案：C

96.某单个螺栓联接,要求被联接件接合面不分离,假定螺栓的刚度CL与被联接件的刚度CF相等,联接的预紧力为QP。现在对联接施加轴向载荷,当外载荷F达到与预紧力QP的大小相等时,( )。

A.被联接件发生分离,联接失效

B.被联接件即将发生分离,联接不可靠

C.联接可靠,但不能继续加载

D.联接可靠,只要螺栓强度足够,载荷F还可以继续增加到接近预紧力QP的两倍

答案：D

97.当螺纹公称直径、牙型角线数相同时,细牙螺纹的效率( )粗牙螺纹的效率。

A.大于

B.等于

C.小于

D.大于或等于

答案：C

98.在常用螺纹类型中,主要用于传动的是( )。

A.矩形螺纹、梯形螺纹、普通螺纹

B.矩形螺纹、锯齿形螺纹、管螺纹

C.梯形螺纹、普通螺纹、管螺纹

D.梯形螺纹、矩形螺纹、锯齿螺纹

答案：D

99.零件的工作安全系数为( )。

A.零件的极限应力比许用应力

B.零件的工作应力比许用应力

C.零件的极限应力比零件的工作应力

D.零件的工作应力比零件的极限应力

答案：C

100.机械零件可能出现过大的弹性变形时,应按照( )准则计算。

A.热平衡

B.强度

C.耐磨性

D.刚度

答案：D

101.通常,轴采用阶梯轴形式,其目的主要是为了( )( )。

A.加工方便

B.适合高速

C.便于轴上零件装拆与定位

D. 保证轴的刚度

答案：C

102.在轴向工作载荷F作用下,螺栓所受的总拉力F0为   。

A.

B.

C.

D.

答案：B

103.在图示材料的材料极限应力图中有三个特殊点,即A、B、F。其中B点为( )。

A.对称循环应力

B.脉动循环应力

C.静应力

答案：B

104. 有一转轴,初步结构设计后计算其弯曲强度和刚度,发现强度足够,刚度稍感不足,下列改进措施中,( )是最合理的。

A.尺寸不变,改用机械性能更好的高强度钢

B.适当减小载荷

C.改用更便宜的钢材,适当增大直径

D.材质不变,适当增大直径

答案：C

105. 在销孔是盲孔或拆卸困难的场合,最好采用( )。

A.圆柱销

B.内螺纹圆锥销

C.开尾圆锥销

D. 圆锥销

答案：B

二、判断题

106.滚动轴承的代号为62225,则表明该轴承为内径为25mm。

答案：错误

107.在轴向工作载荷和残余预紧力不变的情况下,提高被联接件的刚度可以提高螺栓的疲劳强度。

答案：正确

108.相互啮合的齿轮,齿面接触疲劳强度通常不等。

答案：错误

109.齿轮软、硬齿面以HB350为界的。

答案：正确

110.平键的工作面是上下面。

答案：错误

111.细牙螺纹是常用螺纹。

答案：错误

112.所谓零件的失效是指零件由于某种原因不能正常工作。

答案：正确

113.润滑油的粘度越大,内摩擦阻力越大,即流动性越差。

答案：正确

114.轴承代号“61206”的含义是:轴承内径是30mm,直径系列是轻系列,公差等级是普通级,类型是深沟球轴承。

答案：正确

115.为提高蜗轮的整体强度,通常对较大的蜗轮常采用组合式的结构。

答案：错误

116.在公称直径相同时,因为粗牙螺纹的螺距比细牙螺纹的大,所以粗牙螺纹的自锁性好,因此粗牙螺纹是常用螺纹。

答案：错误

117.在轴上同一处,安装两个半圆键时,一般最好使它们隔180°布置。

答案：错误

118.在轴的初步设计计算中,轴的最小直径是按弯曲强度来初步计算的。

答案：错误

119.蜗杆传动的蜗杆导程角γ一定等于蜗轮的螺旋角β。

答案：正确

120.一般软齿面的闭式齿轮传动,齿轮轮齿最常见的失效是疲劳点蚀。

答案：正确