建筑工程计量与计价TM212013——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),外脚手架的计算规则是( )

A.按所服务对象的垂直投影面积计算

B.按搭设的水平投影面积计算

C.按建筑面积计算

D.按搭设长度乘以搭设层数以延长米计算

答案：A

2.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),现浇钢筋混凝土墙、板模板工程量计算时正确的是( )

A.单孔面积≤0.3 m2 的孔洞应予扣除,洞侧壁模板面积不并入墙、板工程量内

B.单孔面积≤0.3 m2 的孔洞不予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内

C.单孔面积>0.3 m2 时孔洞不予扣除,洞侧壁模板面积不并入墙、板工程量内计算

D.单孔面积>0.3 m2 时孔洞应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算

答案：D

3.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于天棚装饰工程量计算,说法正确的是( )。

A.灯带(槽)按设计图示尺寸以框外围面积计算

B.灯带(槽)按设计图示尺寸以延长米计算

C.送风口按设计图示尺寸以结构内边线面积计算

D.回风口按设计图示尺寸以面积计算

答案：A

4.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GBT50854—2013),关于块料楼地面工程量计算,下列说法错误的是( )。

A.按设计图示尺寸以面积计算

B.扣除凸出地面的设备基础

C.不扣除间壁墙

D.增加门洞的开口部分

答案：C

5.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GBT50854—2013),关于楼地面工程量计算,说法正确的是( )

A.整体面层工程量按设计图示尺寸以面积计算

B.块料踢脚线只能按延长米计算

C.石材台阶面装饰设计图示以台阶最上踏步外沿水平投影面积计算

D.塑料板楼地面按设计图示尺寸以重量计算

答案：A

6.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于屋面防水工程量计算,说法正确的是( )。

A.斜屋面卷材防水按水平投影面积计算

B.女儿墙、伸缩缝等处卷材防水弯起部分不计

C.屋面排水管按设计图示数量以根计算

D.屋面变形缝卷材防水按设计图示尺寸以长度计算

答案：D

7.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于现浇混凝土梁工程量计算的说法,正确的是( )。

A.圈梁区分不同断面按设计中心线长度计算

B.过梁工程不单独计算,并入墙体工程计算

C.异形梁按设计图示尺寸以体积计算

D.拱形量按设计拱形轴线长度计算

答案：C

8.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于地基处理工程量计算的说法,正确的是( )。

A.换填垫层按照图示尺寸以面积计算

B.铺设土工合成材料按图示尺寸以辅助长度计算

C.强夯地基按图示处理范围和深度以体积计算

D.振冲密实(不填料)的按图示处理范围以面积计算

答案：D

9.根据《建筑工程建筑面积规范》(GB-T 50353-2013),建筑物室外楼梯,其建筑面积( )

A.按水平投影面积计算全面积

B.按结构外围面积计算全面积

C.依附于自然层按水平投影面积的1/2计算

D.依附于自然层按结构外围面积的1/2计算

答案：C

10.根据《建筑工程建筑面积规范》(GB-T50353-2013),形成建筑空间,结构净高2.18m部位的坡屋顶,其建筑面积( )

A.不予计算

B.按1/2面积计算

C.按全面积计算

D.视使用性质确定

答案：C

11.投标人在投标报价时,应优先被采用为综合单价编制依据的是( )

A.企业定额

B.地区定额

C.行业定额

D.国家定额

答案：A

12.完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日,超运距用工0.05工日,辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为( )工日/10m3

A.6.05

B.5.85

C.7.00

D.7.15

答案：D

13.下列机械工作时间中,属于有效工作时间的是( )

A.筑路机在工作区末端的掉头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间

答案：B

14.根据我国现行工程造价构成,属于固定资产投资中积极部分的是( )。

A.建筑安装工程费

B.设备及工、器具购置费

C.建设用地费

D.可行性研究费

答案：B

15.下列说法中,符合工程计价基本原理的是( )。

A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算

B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段

C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价

答案：C

16.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于大型机械设备进出场及安拆项目说法正确的是( )

A.大型机械设备进出场及安拆费包括在施工机具使用费之内

B.所有大型机械设备均会产生大型机械设备安拆费

C.大型机械设备进出场费由机械设备的运输费组成,不包括装卸及辅助材料费

D.工程量按使用机械设备的数量以台次计算

答案：D

17.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),满堂脚手架的计算规则是( )

A.按所服务对象的垂直投影面积计算

B.按搭设的水平投影面积计算

C.按建筑面积计算

D.按搭设长度乘以搭设层数以延长米计算

答案：B

18.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013),计算墙面抹灰工程量时不应扣除( )。

A.墙裙

B.踢脚线

C.门洞口

D.窗洞口

答案：B

19.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),石材踢脚线工程量应( )。

A.不予计算

B.并入地面面层工程量

C.按设计图示尺寸以长度计算

D.按设计图示长度乘以高度以面积计算

答案：D

20.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),门窗工程量计算正确的是( )。

A.木门框按设计图示洞口尺寸以面积计算

B.金属纱窗按设计图示洞口尺寸以面积计算

C.石材窗台板按设计图示以水平投影面积计算

D.木门的门锁安装按设计图示数量计算

答案：D

21.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)规定,关于现浇混凝土柱工程量计算,说法正确的是( )。

A.有梁板矩形独立柱工程量按住设计截面积乘以自柱基底面至板面高度以体积计算

B.无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算

C.框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算

D.构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算

答案：D

22.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于砖砌体工程量计算说法正确的是( )。

A.砖基础工程量中不含基础砂浆防潮层所占体积

B.使用同一种材料的基础与墙身以设计室内地面为分界

C.实心砖墙的工程量中不应计入凸出墙面的砖垛体积

D.坡屋面有屋架的外墙高有基础顶面算至屋架下弦底面

答案：B

23.某建筑首层建筑面积500m2,场地较为平整,其自然地面标高为+87.5m,设计室外地面标高为+87.15m,则其场地土方清单列项和工程量分别为( )。

A.按平整场地列项:500m2

B.按一般土方列项:500m2

C.按平整场地列项:175m3

D.按一般土方列项:175m3

答案：D

24.根据《建筑工程建筑面积规范》(GB-T 50353-2013),围护结构不垂直于水平面,结构净高为2.15m楼层部位,其建筑面积应( )

A.按顶板水平投影面积的1/2计算

B.按顶板水平投影面积计算全面积

C.按底板外墙外围水平面积的1/2计算

D.按底板外墙外围水平面积计算全面积

答案：D

25.根据《建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),关于建筑面积计算说法正确的是( )。

A.以幕墙作为围护结构的建筑物按幕墙外边线计算建筑面积

B.高低跨内相连通时变形缝计入高跨面积内

C.多层建筑首层按照勒脚外围水平面积计算

D.建筑物变形缝所占面积按自然层扣除

答案：A

26.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),下列关于工程量清单项目编码的说法中,正确的是( )

A.第三级编码为分部工程顺序码,由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置,不得重码

C.同一标段含有多个单位工程,不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

答案：B

27.关于工程定额,下列说法正确的是( )

A.劳动定额主要表现形式为时间定额,机械消耗定额主要表现形式为产量定额

B.企业定额是企业内部使用的预算定额

C.补充定额只能在指定范围内使用

D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制

答案：C

28.按定额反映的生产要素消耗内容分类,工程建设定额可分为( )

A.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和投资估算指标

B.劳动定额、机械消耗定额和材料消耗定额

C.劳动定额、机械消耗定额、材料消耗定额和费用定额

D.建筑工程定额、安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额以及工程建设其他费用定额

答案：B

29.下列费用项目中,应在研究试验费中列支的是( )。

A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用

B.新产品试验费

C.施工企业技术革新的研究试验费

D.设计模型制作费

答案：A

30.项目可行性研究阶段对应的基本建设经济文件是( )。

A.投资估算

B.设计概算

C.施工图预算

D.竣工决算

答案：A

31.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于垂直运输工程量计算规则正确的是( )

A.可以按建筑面积计算

B.可以按运输重量计算

C.可以按运输体积计算

D.可以按运输距离计算

答案：A

32.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),综合脚手架的计算规则是( )

A.按所服务对象的垂直投影面积计算

B.按搭设的水平投影面积计算

C.按建筑面积计算

D.按搭设长度乘以搭设层数以延长米计算

答案：C

33.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013),关于抹灰工程量说法正确的是( )。

A.墙面抹灰工程量应扣除墙与构件交接处面积

B.有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算

C.内墙裙抹灰不单独计算

D.外墙抹灰按外墙展开面积计算

答案：B

34.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GBT50854—2013),关于水泥砂浆楼地面工程量计算,下列说法错误的是( )。

A.按设计图示尺寸以面积计算

B.扣除凸出地面的设备基础

C.不扣除间壁墙

D.增加门洞的开口部分

答案：D

35.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于门窗工程量计算,说法正确的是( )。

A.木质门带套工程量应按套外围面积计算

B.门窗工程量计量单位与项目特征描述无关

C.门窗工程量按图示尺寸以面积为单位时,项目特征必须描述洞口尺寸

D.门窗工作量以数量“樘”为单位时,项目特征必须描述洞口尺寸

答案：D

36.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于现浇混凝土板工程量计算的说法,正确的是( )。

A.空心板按图示尺寸以体积计算,扣除空心所占面积

B.雨棚板从外墙内侧算至雨棚板结构外边线按面积计算

C.阳台板按墙体中心线以外部图示面积计算

D.天沟板按设计图示尺寸中心线长度计算

答案：A

37.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于砖砌体工程量计算的说法,正确的是( )。

A.空斗墙按设计图示尺寸以外形体积计算,其中门窗洞口里边的实砌部分不计入

B.空花墙按设计图示尺寸以外形体积计算,其中空洞部分体积应予以扣除

C.实心体柱按设计图示尺寸以体积计算,钢筋混凝土梁垫、梁头所占体积应予以扣除

D.空心砖围墙中心线长乘以高以面积计算

答案：C

38.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),当土方开挖长≤3倍底宽,且底面积≥150㎡,开挖尝试为0.8m时,清单项目应列为( )。

A.平整场地

B.挖一般土方

C.挖沟槽土方

D.挖基坑土方

答案：B

39.根据《建筑工程建筑面积规范》(GB-T 50353-2013),建筑物间有两侧护栏的架空走廊,其建筑面积( )

A.按护栏外围水平面积的1/2计算

B.按结构底板水平投影面积的1/2计算

C.按护栏外围水平面积计算全面积

D.按结构底板水平投影面积计算全面积

答案：B

40.根据《建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,建筑物大厅内的层高在2.20米以上的回(走)廊,建筑面积计算正确的是( )

A.按回(走)廊水平投影面积并入大厅面积

B.不单独计算建筑面积

C.按结构底板水平投影面积计算

D.按结构底板水平面积的1/2计算

答案：C

41.竣工结算的编制单位是( )。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.造价站

答案：A

42.材料预算价格是指( )

A.材料出厂价

B.材料供应价

C.材料出厂价与采购保管费之和

D.从其来源地运到工地仓库后的出库价格

答案：D

43.工人工作时间分析中,非定额时间的内容不包括( )

A.多余或偶然工作时间

B.休息时间

C.停工时间

D.违反劳动纪律的时间

答案：B

44.住房公积金属于( )。

A.直接费

B.规费

C.企业管理费

D.措施费

答案：B

45.下面按建设项目建设的性质分类的是( )。

A.筹建项目

B.投产项目

C.改建项目

D.大型建设项目

答案：C

二、多选题

46.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),现浇混凝土构件工程量计算争取的有( )。

A.构造柱按柱断面尺寸乘以全高以体积计算,嵌入墙体部分不计

B.框架柱工程量按柱基上表面至柱顶以高度计算

C.粱按设计图示尺寸以体积计算,主粱与次粱交接处按主梁体积计算

D.混凝土弧形墙按垂直投影面积乘以墙厚以体积计算

E.挑檐板按设计图示尺寸以体积计算

答案：CE

47.某工程石方清单为暂估项目,施工过程中需要通过现场签证确认实际完成工程量,挖方全部外运。已知开挖范围为底长25m,宽度9m,使用斗容量为10m3的汽车平装外运55车,则关于石方清单列项和工程量,说法正确的有( )。

A.按挖一般石方列项

B.按挖沟槽石方列项

C.按挖基坑石方列项

D.工程量357.14m3

E.工程量550.00m3

答案：AD

48.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,关于建筑面积计算正确的为( )。

A.建筑物顶部有围护结构的电梯机房不单独计算

B.建筑物顶部层高为2.10m的有围护结构的水箱间不计算

C.围护结构不垂直于水平面的楼层,应按其底板面外墙外围水平面积计算

D.建筑物室内提物井不计算

E.建筑物室内楼梯按自然层计算

答案：CE

49.下列费用中,属于土地征用及迁移补偿费的是( )。

A.土地使用权出让金

B.安置补助费

C.土地补偿费

D.征地管理费

E.土地契税

答案：BCD

50.下列项目中,在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括( )。

A.试运转所需原料、动力的费用

B.单台设备调试费

C.试用转所需的机械使用费

D.试运转产品的销售收入

E.施工单位参加联合试运转人员的工资

答案：ACE

51.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)规定,关于金属结构工程量计量正确的为( )。

A.钢吊车梁工程量应计入制动板、制动梁、制动桁架和车挡的工作量

B.钢筋工程量中不计算铆钉、螺栓工程量

C.压型钢板墙板工程量不计算包角、包边

D.钢板天沟按设计图示尺寸以长度计算

E.成品雨篷按设计图示尺寸以质量计算

答案：ABC

52.某坡地建筑基础,设计基底垫层宽为8.0m,基础中心线长为22.0m,开挖深度为1.6m,地基为中等风化软岩,根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)规定,关于基础石方的项目列项或工程量计算正确的为( )。

A.按挖沟槽石方列项

B.按挖基坑石方列项

C.按挖一般石方列项

D.工程量为281.6m3

E.工程量为22.0m

答案：CD

53.关于建筑面积计算,说法正确的有( )。

A.露天游泳池按设计图示外围水平投影面积的1/2计算

B.建筑物内的储水罐按平台投影面积计算

C.有永久顶盖的室外楼梯,按楼梯水平投影面积计算

D.建筑物主体结构内的阳台按其结构外围水平面积计算

E.宽度超过2.10m的雨蓬按结构板的水平投影面积的1/2计算

答案：CDE

54.下列工程建设其他费用中,按规定将形成固定资产的有( )。

A.市政公用设施费

B.可行性研究费

C.场地准备及临时设施费

D.专有技术使用费

E.生产准备费

答案：ABC

55.根据我国现行工程造价构成,设备购置费包括的费用有( )。

A.达到固定资产标准的各种设备

B.未达到固定资产标准的设备

C.达到固定资产标准的工具、器具

D.未达到固定资产标准的工具、器具

E.非标准设备的设计费

答案：ACE

56.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854—2013),墙面防水工程量计算正确的有( )

A.墙面涂膜防水按设计图示尺寸以质量计算

B.墙面砂浆防水按设计图示尺寸以体积计算

C.墙面变形缝按设计图示尺寸以长度计算

D.墙面卷材防水按设计图示尺寸以面积计算

E.墙面防水搭接用量按设计图示尺寸以面积计算

答案：CD

57.关于现浇混凝土墙工程量计算,说法正确的有( )。

A.一般的短肢剪力墙,按设计图示尺寸以体积计算

B.直形墙、挡土墙按设计图示尺寸以体积计算

C.弧形墙按墙厚不同以展开面积计算

D.墙体工程量应扣除预埋铁件所占体积

E.墙垛及突出墙面部分的体积不计算

答案：AB

58.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353),下列建筑中不应计算建筑面积的有( )。

A.单层建筑利用坡屋顶净高不足2.10m的部分

B.单层建筑物内部楼层的二层部分

C.多层建筑设计利用坡屋顶内净高不足1.2m的部分

D.外挑宽度大于1.2m但不足2.10m的雨篷

E.建筑物室外台阶所占面积

答案：CDE

59.根据分部组合计价原理,单位施工可依据( )等的不同分解为分部工程。

A.结构部位

B.路段长度

C.施工特点

D.材料

E.工序

答案：ABC

60.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中,属于建筑安装工程企业管理的有( )。

A.仪器仪表使用

B.工具用具使用

C.建筑安装工程一切险

D.地方教育附加费

E.劳动保险费

答案：BDE

三、判断题

61.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》(GB50854--2013)规定,带骨架幕墙按设计图示框外围尺寸以面积计算,与幕墙同种材质的窗所占面积需扣除。( )

答案：错误

62.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》(GB50854--2013)规定,墙面一般抹灰工程量应扣除踢脚线所占面积。( )

答案：错误

63.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013),基础回填和室内回填土方应合并计算。( )

答案：错误

64.以幕墙作为围护结构的建筑物,应按幕墙外边线计算建筑面积。( )

答案：正确

65.构成或计划构成永久工程一部分的机电设备,其费用属于设备购置费。( )

答案：错误

66.建筑工程计价原理是项目的分解与组合。( )

答案：正确

67.垂直运输项目特征会描述建筑物的檐口高度,当平屋顶时系指屋面板顶高度。( )

答案：错误

68.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》(GB50854--2013)规定,内墙抹灰面积计算时若有吊顶天棚,高度算至天棚底。( )

答案：正确

69.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),楼梯面层工程量按水平投影面积计算,楼梯与楼地面相连时,若无梯口梁,算至最上一层踏步边沿加250mm。( )

答案：错误

70.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),块料楼地面工程量计算时门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。( )

答案：错误

71.根据平法16G图集计算梁支座负筋,其中间支座第一排负筋长度=2×[max (第一跨,第二跨)净跨长]/3+支座宽。

答案：正确

72.根据平法16G图集,当梁腹板高度h≥250mm时,须配置梁侧面构造筋。( )

答案：错误

73.构造柱嵌接墙体部分马牙槎应单独列项计算。( )

答案：错误

74.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013),土方体积应按挖掘后的虚方体积计算。( )

答案：错误

75.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013),若开挖设计长为21m,宽为8m,深度为1.2m的土方工程,在清单中列项应为挖基坑。( )

答案：错误

76.地下室结构层高在2.1m及以上的,应计算全面积。( )

答案：错误

77.室内单独设置的有围护设施的悬挑看台,应按看台维护结构外围水平面积计算建筑面积。( )

答案：错误

78.预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的。( )

答案：正确

79.为组织采购和供应材料所需要的采购费,也是材料费的一部分。( )

答案：正确

80.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),现浇混凝土台阶端头两侧不另计算模板面积。( )

答案：正确

81.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),里脚手架的计算规则是按搭设的水平投影面积计算。( )

答案：错误

82.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),水泥砂浆楼地面工程量计算时门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。( )

答案：正确

83.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),现浇水磨石楼地面工程量计算时应扣除间壁墙及≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。( )

答案：错误

84.根据平法16G图集,主次梁交接的位置如果设置吊筋,应该设置在次梁上。( )

答案：错误

85.箱式满堂基础中柱、梁、墙、板分别按《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》附录中现浇柱、现浇梁、现浇墙、现浇板相关项目分别编码列项。( )

答案：正确

86.根据《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013)规定,混凝土压顶按设计图示尺寸以水平投影面积计算。( )

答案：错误

87.基础土方开挖深度应按基础垫层底表面标高至交付施工现场地标高确定,无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。( )

答案：正确

88.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》(GB50854--2013)规定,挖土方体积按照虚方体积计算。( )

答案：错误

89.停工时间是指由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间。( )

答案：错误

90.补充定额是指随着设计、施工技术的发展,现行定额不能满足需要的情况下,为了补充缺陷所编制的定额。( )

答案：正确