模拟电子技术XX212004——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.电路如图所示,输出电压UO为( )

A.5V

B.10V

C.12V

D.22V

答案：C

2.串联型稳压电路中的调整管必须工作在( )状态。

A.放大

B.饱和

C.截止

D.开关

答案：A

3.放大电路引负反馈后放大倍数下降,通频带

A.变窄

B.变宽

C.不变

D.不确定

答案：B

4.一放大电路,若想增大输入电阻,并稳定输出电压,应引入什么反馈?

A.电压串联负反馈

B.电压并联负反馈

C.电流串联负反馈

D.电流并联负反馈

答案：A

5.以下电路中,可用作电压跟随器的是哪个?

A.共基极电路

B.差分放大电路

C.共集电极电路

D.共射极电路

答案：C

6.电路如图所示,输入电压为方波信号,则输出电压uO为

A.正弦波

B.方波

C.三角波

D.尖峰脉冲

答案：C

7.放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是( )

A.耦合电容和旁路电容的存在

B.半导体管极间电容和分布电容的存在

C.半导体管的非线性特性

D.放大电路的静态工作点不合适

答案：B

8.射极输出器的特点是?

A.电压放大倍数大于1,输出电阻高,输入电阻低

B.电压放大倍数接近1,输出电阻高,输入电阻低

C.电压放大倍数大于1,输出电阻低,输入电阻低

D.电压放大倍数接近1,输出电阻低,输入电阻高

答案：D

9.若放大电路静态工作点过高,可能出现

A.饱和失真

B.截止失真

C.交越失真

D.线性失真

答案：A

10.直流稳压电源中滤波电路的目的是()。

A.将交流变为直流

B.将高频变为低频

C.将交、直流混合量中的交流成分滤掉

D.将直流流变为交流

答案：C

11.场效应管在正常放大时,管子工作在()。

A.可变电阻区

B.饱和区

C.夹断区

D.不确定

答案：B

12.单相桥式整流电路,电容滤波后,负载电阻RL上平均电压等于()

A.0.9U2

B.U2

C.1.2U2

D.1.4U2

答案：C

13.用一只直流电压表测量一只接在电路中的稳压二极管(2CW13)的电压,读数只有0.7V,这种情况表明该稳压管

A.工作正常

B.接反

C.已经击穿

D.是锗管

答案：B

14.在输入量不变的情况下,引入反馈后发生以下哪种变化,则说明引入的是负反馈。

A.输入电阻增大

B.输出量增大

C.净输入量增大

D.净输入量减小

答案：D

15.测得电路中工作在放大区的某晶体管三个极的电位分别为0V、0.7V和4.7V,则该管为以下哪种类型?

A.NPN硅管

B.NPN锗管

C.PNP硅管

D.PNP锗管

答案：A

16.一放大电路,若想减小输入电阻,并减小输出电阻,应引入什么反馈?

A.电压串联负反馈

B.电压并联负反馈

C.电流串联负反馈

D.电流并联负反馈

答案：B

17.BJT三极管工作在放大区的条件是( )。

A.发射结正偏,集电结正偏

B.发射结反偏,集电结反偏

C.发射结反偏,集电结正偏

D.发射结正偏,集电结反偏

答案：D

18.以下电路中,可用作电压跟随器的是哪个?

A.共源极电路

B.共栅极电路

C.共基极电路

D.共漏极电路

答案：D

19.以下对PN结的描述正确的是?

A.加反向电压使空间电荷区变窄

B.加正向电压使空间电荷区变宽

C.加反向电压使空间电荷区变宽

D.外加电压不会改变空间电荷区的宽度

答案：C

20.采用积分电路可实现以下波形变换

A.将方波转换成三角波

B.将三角波转换成方波

C.将正弦波转换成方波

D.将正弦波转换成三角波

答案：A

21.在N型半导体中

A.只有自由电子

B.只有空穴

C.有空穴也有电子

D.没有空穴也没有自由电子

答案：C

22.放大电路在低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是

A.耦合电容和旁路电容的存在

B.半导体管极间电容和分布电容的存在

C.半导体管的非线性特性

D.放大电路的静态工作点不合适

答案：A

23.多级放大电路的输入级采用共集电极电路是为了什么?

A.使电压放大倍数大

B.使不失真输出电压大

C.使输入电阻增大

D.使带负载能力强

答案：C

24.若单管共射放大电路出现截止失真,可以()来消除这种失真。

A.增大RB

B.减小RB

C.增大RC

D.减小RC

答案：B

25.串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是什么?

A.基准电压

B.采样电压

C.基准电压与采样电压之差

D.输出电压

答案：C

26.一个MOSFET的转移特性如图所示,则该场效应管是以下哪种类型?

A.P沟道耗尽型MOS管

B.N沟道增强型MOS管

C.P沟道增强型MOS管

D.N沟道耗尽型MOS管

答案：D

27.整流的目的是什么?

A.将交流变为直流

B.将高频变为低频

C.将正弦波变为方波

D.将直流变为交流

答案：A

28.稳压管正常工作时,是其工作在()。

A.正向导通

B.反向截止

C.反向击穿区

D.正向死区

答案：C

29.想要稳定电路的静态工作点,应该引( )负反馈。

A.电压

B.直流

C.电流

D.交流

答案：B

30.在某放大电路中测得BJT管三个极的静态电位分别为2.8V、2.1V和4V,则该管为以下哪种类型?

A.NPN硅管

B.NPN锗管

C.PNP硅管

D.PNP锗管

答案：A

31.一放大电路,若想增大输入电阻,并减小输出电阻,应引入什么反馈?

A.电压串联负反馈

B.电压并联负反馈

C.电流串联负反馈

D.电流并联负反馈

答案：A

32.如果在放大电路中测得BJT三极管的两个PN结都正偏,则该三极管的状态是()。

A.放大状态

B.截止状态

C.饱和状态

D.倒置状态

答案：C

33.以下电路中,可用作电压跟随器的是哪个?

A.共漏极电路

B.差分放大电路

C.共基极电路

D.共射极电路

答案：A

34.PN结加正向电压时,空间电荷区将如何变化?

A.变窄

B.基本不变

C.变宽

D.不确定

答案：A

35.欲将方波电压转换成三角波电压,应选用以下哪个电路?

A.比例运算电路

B.加法电路

C.微分电路

D.积分电路

答案：D

36.在杂质半导体中,少数载流子的浓度主要取决于什么?

A.温度

B.杂质浓度

C.掺杂工艺

D.晶体缺陷

答案：A

37.当信号频率等于放大电路的fL或fH时,放大倍数的值约下降到中频时的多少?

A.0.5倍

B.0.7倍

C.0.9倍

D.1.2倍

答案：B

38.多级放大电路的输出级采用射极输出方式是为了什么?

A.使电压放大倍数大

B.使不失真输出电压大

C.使输出电阻增大

D.使带负载能力强

答案：D

39.单管共射放大电路的交、直流负载线如图所示,则电源电压VCC为多少?

A.6V

B.10V

C.4V

D.2.5V

答案：B

40.一个MOSFET的转移特性如图所示,则该场效应管是以下哪种类型?

A.P沟道耗尽型MOS管

B.N沟道增强型MOS管

C.P沟道增强型MOS管

D.N沟道耗尽型MOS管

答案：C

41.电路如图所示,稳压管DZ正向压降视为零,它的稳定电压为7V,则回路中的电流等于多少?

A.0mA

B.10mA

C.25mA

D.5.75mA

答案：A

42.在某放大电路中测得BJT管三个极的静态电位分别为0V、-10V和-9.3V,则该管为以下哪种类型?

A.NPN硅管

B.NPN锗管

C.PNP硅管

D.PNP锗管

答案：A

43.如果在放大电路中测得三极管发射结为正向偏置,集电结也为正向偏置,则此管的工作状态为以下哪种状态?

A.放大状态

B.截止状态

C.饱和状态

D.倒置状态

答案：C

44.PN结加反向电压时,空间电荷区将如何变化?

A.变窄

B.基本不变

C.变宽

D.不确定

答案：C

45.在杂质半导体中,多数载流子的浓度主要取决于什么?

A.温度

B.杂质浓度

C.掺杂工艺

D.晶体缺陷

答案：B

二、复合题

功率放大电路如图所示。

46.【单项选择题】时,应调至多大?

A.0V

B.10V

C.15V

D.5V

答案：B

47.【单项选择题】,管子饱和压降V,则最大不失真输出功率约为

A.66.7W

B.33.3W

C.16.7W

D.6.75W

答案：D

48.若管子饱和压降V,则电路的最大效率η约为70.7%

答案：正确

49.D1与D2的作用是克服交越失真()

答案：正确

电路如图所示,设“运放”是理想的。

50.【单项选择题】说明A1构成什么功能的电路?

A.同相放大电路

B.反相放大电路

C.加法电路

D.减法电路

答案：A

51.【单项选择题】说明A2构成什么功能的电路?

A.同相放大电路

B.反相放大电路

C.加法电路

D.减法电路

答案：B

52.【单项选择题】写出uo1与uI的关系式为()

A.uo1=uI

B.uo1=-uI

C.uo1=2uI

D.uo1=-2uI

答案：C

53.【单项选择题】写出uo与uI的关系式为()

A.uo=2uI

B.uo=-2uI

C.uo=4uI

D.uo=5uI

答案：C

电路如图所示,已知晶体管的=60,,=0.7V。

54.【单项选择题】基极电流IBQ约等于()

A.4.2mA

B.41.9uA

C.30uA

D.20uA

答案：B

55.【单项选择题】集电极电流ICQ约等于()

A.4mA

B.3mA

C.2.5mA

D.1.5mA

答案：C

56.【单项选择题】集电极与发射极之间的电压VCEQ约等于()

A.10V

B.6V

C.4.5V

D.3.5V

答案：C

57.该放大电路的小信号等效电路为以下电路()

答案：正确

58.【单项选择题】该电路的电压增益的计算式为()

A.

B.

C.

D.

答案：A

59.该电路的输入电阻为()

答案：正确

60.该电路的输出电阻约为Rc()

答案：正确

61.若输入电压,则输出电压的有效值约为1.8V()

答案：正确

62.若输出端接3kΩ的负载电阻,则电路的电压增益变为-90()

答案：正确

一单电源互补对称功放电路如图所示,设为正弦波,已知VCC=12V,RL=8Ω。

63.静态时电容两端的电压为

答案：正确

64.【单项选择题】在的情况下,负载上可能得到的最大输出功率为()

A.9W

B.5W

C.4.5W

D.2.25W

答案：D

65.【单项选择题】每个管子的最大管耗约为()

A.1.8W

B.1W

C.0.45W

D.0.25W

答案：C

66.该电路存在交越失真()

答案：正确

电路如图所示,设“运放”是理想的。

67.【单项选择题】说明A1构成什么功能的电路?

A.同相放大电路

B.反相放大电路

C.积分电路

D.微分电路

答案：C

68.【单项选择题】说明A2构成什么功能的电路?

A.同相放大电路

B.反相放大电路

C.加法电路

D.减法电路

答案：B

69.【单项选择题】写出uo1与uI的关系式为()

A.uo1=uI

B.uo1=-uI

C.

D.

答案：C

70.【单项选择题】写出uo与uI的关系式为()

A.

B.

C.

D.

答案：A

如图所示电路,已知三极管的=60,rbe=952Ω,试求:

71.【单项选择题】基极电流IBQ约等于()

A.40uA

B.38uA

C.30uA

D.20uA

答案：C

72.【单项选择题】集电极电流ICQ约等于()

A.2.4mA

B.1.8mA

C.1.2mA

D.1mA

答案：B

73.【单项选择题】集电极与发射极之间的电压VCEQ约等于()

A.10.2V

B.6.6V

C.4.8V

D.6V

答案：C

74.该放大电路的小信号等效电路为以下电路()

答案：正确

75.【单项选择题】该电路的电压增益的计算式为()

A.

B.

C.

D.

答案：A

76.该电路的输入电阻为()

答案：正确

77.该电路的输出电阻约为Rc()

答案：正确

78.若去掉电容Ce,则电路电压增益的大小将增大()

答案：错误

79.若去掉电容Ce,则电路的输入电阻将增大()

答案：正确

在图所示功放电路中,已知VCC=12V,RL=8Ω。输入为正弦电压。

80.该电路存在交越失真()

答案：正确

81.【单项选择题】在的情况下,负载上可能得到的最大输出功率为()

A.8W

B.9W

C.10W

D.18W

答案：B

82.【单项选择题】每个管子的最大管耗约为()

A.9W

B.6W

C.1.8W

D.0.9W

答案：C

83.【单项选择题】每个管子的耐压至少应为多少?

A.12V

B.20V

C.24V

D.30V

答案：C

电路如图所示,设“运放”是理想的。

84.【单项选择题】说明A1构成什么功能的电路?

A.同相放大电路

B.反相放大电路

C.加法电路

D.减法电路

答案：A

85.【单项选择题】说明A2构成什么功能的电路?

A.同相放大电路

B.反相放大电路

C.加法电路

D.减法电路

答案：D

86.【单项选择题】写出vo1与vi1的关系式为()

A.vo1=9vi1

B.vo1=-9vi1

C.vo1=10vi1

D.vo1=-10vi1

答案：C

87.【单项选择题】写出vo2与vi1、vi2的关系式为()

A.vo=11vi2-10vi1

B.vo=11vi2-100vi1

C.vo=11vi2+10vi1

D.vo=11vi2+100vi1

答案：B

图所示电路,晶体管的=100,=。

88.【单项选择题】集电极电流ICQ约等于()

A.1mA

B.2mA

C.3mA

D.4mA

答案：A

89.【单项选择题】基极电流IBQ约等于()

A.100mA

B.1mA

C.10uA

D.100uA

答案：C

90.【单项选择题】集电极与发射极之间的电压VCEQ约等于()

A.7V

B.6.7V

C.6V

D.5.7V

答案：D

91.该放大电路的小信号等效电路为以下电路()

答案：正确

92.【单项选择题】该电路的电压增益的计算式为()

A.

B.

C.

D.

答案：B

93.【单项选择题】该电路的输入电阻的计算式为()

A.Ri=

B.Ri=

C.Ri=

D.Ri=

答案：D

94.【单项选择题】该电路的输出电阻的计算式为()

A.Ro≈Rc

B.Ro≈RL

C.Ro≈Re1

D.Ro≈Re2

答案：A

95.若去掉电容Ce,则电路电压增益的大小将增大()

答案：错误

96.若去掉电容Ce,则电路的输入电阻将增大()

答案：正确

三、判断题

97.由运放组成的电压跟随器电路的特点:Av=1,Ri→∞,Ro→0。()

答案：正确

98.差动放大电路的主要特点是有效放大差模信号,有力抑制共模信号;

答案：正确

99.在RC桥式正弦波振荡电路中,若RC串并联选频网络中的电阻均为R,电容均为C,则其振荡频率f0=1/RC。()

答案：错误

100.RC正弦波振荡器中的放大电路电压放大倍数等于1/3才满足振幅平衡条件。()

答案：正确

101.图所示电路中,二极管D处于导通状态。()

答案：正确

102.集成运放的虚短特性是指。()

答案：错误

103.P型半导体带正电,N型半导体带负电。()

答案：错误

104.电路中引入负反馈后,只能减小非线性失真,而不能消除失真。()

答案：正确

105.在RC桥式正弦波振荡电路中,若RC串并联选频网络中的电阻均为R,电容均为C,则其振荡频率f0=1/2πRC。()

答案：正确

106.N型半导体中的多子是带负电的自由电子载流子,因此说N型半导体带负电。()

答案：错误