砌体结构TM212019——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1. 7度地震区,砌体房屋无锚固女儿墙(非出入口处)的最大高度为( )。

A.0.5m

B.1.0m

C.1.2m

D.1.5m

答案：A

2.多层砌体结构房屋设置防震缝的下列叙述中,不恰当的是( )。

A.6度、7度时,房屋立面高差在4m以上宜设置防震缝

B.防震缝两侧均应设置墙体

C.防震缝宽宜采取70-100 mm

D.8度、9度时,房屋错层且楼面高差较大时,宜设置防震缝

答案：A

3.下列关于构造柱设置的叙述中不正确的是( )。

A.楼梯间四角宜设置构造柱

B.外墙四角宜设置构造柱

C.构造柱一定要单独设置基础

D.大房间内外墙交接处应设置构造柱

答案：C

4.刚性和刚弹性方案房屋的横墙厚度不宜小于( )。

A.90mm

B.120mm

C.180mm

D.240mm

答案：C

5.砌体结构中对墙、柱高厚比验算是保证( )。

A.构件的受压承载力

B.构件的截面尺寸

C.构件的稳定性

D.构件的受弯承载力

答案：C

6.设计墙体时,当发现其承载力不够时,应( ),以满足承载力的要求。

A.加大横墙间距

B.加大纵墙间距

C.增加房屋高度

D.加大墙体截面尺寸和提高材料强度等级

答案：D

7.在混合结构房屋内力计算时,可根据( )判断房屋的静力计算方案。

A.横墙的间距

B.楼(屋)盖的类型

C.横墙的间距及楼(屋)盖的类型

D.房屋墙体所用材料

答案：C

8.如图所示的砖砌体局部均匀受压平面,其局部抗压强度提高系数应为( )。

A.1.25

B.2.28

C.2.00

D.2.50

答案：C

9.砌体受压构件的承载力计算公式中,下面说法正确的是( )。

A. A代表扣除孔洞的净截面面积

B. f代表砌体抗压强度标准值

C.代表考虑高厚比和轴向力的偏心距e对受压构件强度的影响

D.代表考虑初始偏心距对受压构件强度的影响

答案：C

10.网状配筋砖砌体中的体积配筋率不应小于( )。

A.0.15%

B.0.2%

C.1%

D.0.1%

答案：D

11.承重的矩形截面独立砖柱,其截面尺寸不应小于( )。

A.120mm×240mm

B.240mm×240mm

C.370mm×370mm

D.240mm×370mm

答案：D

12.砌体处于局部受压时,其抗压强度( )。

A.不提高也不降低

B.降低

C.提高

D.不可定

答案：C

13.砂浆强度为零,指的是( )。

A.气温为0℃时的砂浆强度

B.刚砌筑完时的砂浆强度

C.求变形时的砂浆强度

D.冻结法施工砌体融化后的砂浆强度

答案：B

14.砌体在轴心受压时,单个块体的受力状态为( )。

A.受压

B.受剪、受压

C.受弯、受压

D.受弯、受剪、受压、受拉

答案：D

15.砖砌体受压第一阶段的受力特征是( )。

A.水平灰缝先裂

B.竖向灰缝先裂

C.单砖先裂

D.出现连续裂缝

答案：C

16.挑梁倾覆破坏时,其倾覆点在( )。

A.墙边

B.距墙边处

C.距墙边处

D.墙厚的1/2处

答案：B

17.圈梁兼作过梁时,在洞口处应( )。

A.按圈梁计算

B.按过梁计算

C.按构造确定

D.无需计算

答案：B

18.当过梁上砖砌墙体高度大于过梁净跨时,过梁上的墙体荷载应按下列哪项选取?( )

A.不考虑墙体荷载

B.按高度为过梁净跨1/3的墙体均布自重采用

C.按高度为过梁净跨1/2的墙体均布自重采用

D.按过梁上墙体的全部高度的均布自重采用

答案：B

19.砖砌体水平灰缝的标准厚度为( )。

A.2-4mm

B.4-6mm

C.10-12mm

D.15-18mm

答案：C

20.当施工质量控制等级为A级时,砌体强度设计值可乘以的调整系数为( )。

A.1.1

B.1.05

C.0.9

D.0.89

答案：B

21.8度地震区,多层砖砌体房屋中圈梁的纵向钢筋不应低于( )。

A.48

B.412

C.416

D.420

答案：B

22.下列关于多层砌体房屋结构体系的叙述,不正确的是( )。

A.应优先采用横墙承重或纵、横墙共同承重的结构体系

B.纵横墙的布置均匀对称,沿平面宜对齐

C.楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处

D.同一轴线上的窗洞可相互错开

答案：D

23.规定抗震横墙最大间距的主要原因是( )。

A.不使楼盖的跨度过大,满足变形要求

B.增加纵墙的横向支承,避免纵墙的弯曲破坏

C.使楼盖具有足够的平面内刚度,传递水平地震作用

D.减小房屋结构的扭转效应

答案：C

24.组合砖墙砌体结构房屋,构造柱的间距不宜大于( )。

A.4m

B.5m

C.6m

D.7m

答案：A

25.在竖向荷载作用下,多层砌体刚性房屋纵墙内力计算简图与( )相同。

A.横向连续梁

B.横向简支梁

C.竖向连续梁

D.竖向简支梁

答案：D

26.墙、柱高厚比( ),稳定性越好。

A.越大

B.越小

C.适中

D.不超过30

答案：B

27.刚性和刚弹性方案房屋的横墙最大水平位移值应满足( )。

A.umaxH4000

B.umaxH4500

C.umaxH3000

D.umaxH3500

答案：A

28.已知如图所示梁高,跨度,梁支承长度为240mm,墙厚,砌体抗压强度。判断屋面梁下墙顶截面处的偏心距e值与下列( )最接近。

A.52mm

B.61mm

C.120mm

D.178mm

答案：A

29.在( )情况下,梁端支承处墙宜加壁柱。

A.大梁跨度为4.8m,梁端支承在240mm砖墙上

B.大梁跨度为6.0m,梁端支承在240mm砖墙上

C.大梁跨度为4.2m,梁端支承在190mm的小型空心砌块墙上

D.大梁跨度为4.2m,梁端支承在240mm的空心砖墙上

答案：B

30.梁端局部受压时,规范规定当不小于( )时,不考虑上部荷载的影响。

A.5

B.4

C.3

D.2

答案：C

31.对无筋砌体受压构件按内力设计值计算的轴向力的偏心距e不应超过( )。

A.0.5y

B.0.6y

C.0.7y

D.0.65y

答案：B

32.砌体局部受压抗压强度提高的主要原因是( )。

A.局部砌体处于三向受力状态

B.套箍作用和应力扩散作用

C.受压面积小

D.砌体起拱作用而卸载。

答案：B

33.横向配筋砌体在轴向压力作用下,钢筋受拉,此时钢筋的受拉变形比砌体横向变形( )。

A.大

B.小

C.相同

D.无关

答案：B

34.砌体沿齿缝截面破坏的抗拉强度,主要由( )决定。

A.块体的强度等级

B.灰缝的厚度

C.砂浆的强度等级

D.砂浆中的水泥用量

答案：C

35.砖砌体的抗压强度主要取决于( )。

A.砂浆中水泥用量

B.施工质量

C.砖和砂浆的强度

D.灰缝厚度

答案：C

36.计算挑梁的抗倾覆力矩设计值时,挑梁的抗倾覆荷载为砌体与楼面恒荷载( )之和。

A.组合值

B.准永久值

C.设计值

D.标准值

答案：D

37.对于砌体结构现浇钢筋混凝土楼(屋)盖房屋,设置顶层圈梁,主要是在( )起的作用最大。

A.发生地震时

B.发生温度变化时

C.在房屋中部发生比两端大的沉降时

D.在房屋两端发生比中部大的沉降时

答案：D

38.非地震区砖砌体结构中,门窗洞口采用钢筋砖过梁时,其洞口宽度不应超过( )。

A.1.2m

B.1.5m

C.1.8m

D.2.0m

答案：B

39.烧结空心砖的孔洞率大于( )。

A.30%

B.35%

C.40%

D.45%

答案：B

40.砌体结构的可靠指标β要求( )。

A.≥2.7

B.≥3.2

C.≥3.7

D.≥4.2

答案：C

41.钢筋混凝土构造柱的截面尺寸不应小于( )。

A.180mm×180mm

B.180mm×240mm

C.240mm×240mm

D.240mm×300mm

答案：B

42.限制多层砌体房屋高宽比的主要原因是( )。

A.提高房屋结构的整体延性

B.保证房屋在强震下不发生整体倾覆

C.避免墙的高厚比过大

D.增强基础与房屋上部结构的共同作用

答案：B

43.地震区构造柱与圈梁连接处,纵筋的布置方式为( )。

A.构造柱纵筋贯通圈梁

B.圈梁纵筋贯通构造柱

C.构造柱与圈梁纵筋均切断

D.施工方便

答案：A

44.为了减轻房屋在正常使用条件下,由温差和砌体干缩变形引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置( )。

A.沉降缝

B.伸缩缝

C.抗震缝

D.施工缝

答案：B

45.在水平风荷载作用下,多层刚性方案房屋承重纵墙内力计算时可视为( )。

A.横向连续梁

B.横向简支梁

C.竖向连续梁

D.竖向简支梁

答案：C

46.砌体结构中,对墙、柱高厚比验算是保证( )。

A.砌体构件不致承载力不足

B.砌体构件侧向不致刚度不足

C.砌体构件不致丧失稳定

D.砌体结构的刚性方案

答案：C

47.影响砌体结构房屋空间工作性能的主要因素是( )。

A.房屋结构所用块材和砂浆的强度等级

B.房屋屋盖、楼盖的类别和横墙间距

C.圈梁和构造柱的设置是否满足规范要求

D.外纵墙的高厚比和门窗洞口的开设是否超过规定

答案：B

48.试指出图所示局部均匀受压情况下,局部抗压强度提高系数的正确值为( )。

A.2.5

B.1.54

C.1.25

D.2.0

答案：B

49.对砌体受压构件,《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)规定当高厚比为( )时,考虑纵向弯曲的影响。

A.β﹤3

B.β﹥7

C.β﹥8

D.β﹥3

答案：D

50.梁端荷载设计值产生的支承反力距墙内边缘距离为 ( )。

A.0.35a0

B.0.40a0

C.0.45a0

D.0.50a0

答案：B

51.砌体受压承载力计算公式中的表示( )。

A.砌体的高厚比对承载力的影响

B.荷载偏心距对承载力的影响

C.块材强度对承载力的影响

D.砌体的高厚比及荷载偏心距对承载力的影响

答案：D

52.砌体局部受压承载力验算中,局部抗压强度提高系数受到限制的原因是( )。

A.防止砌体发生劈裂破坏

B.防止局压面积以外的砌体破坏

C.防止构件失稳破坏

D.防止砌体过早发生局压破坏

答案：A

53.网状配筋砖砌体是指( )。

A.在砖砌体的水平灰缝中设置钢筋网片

B.在砖砌体表面配钢筋网片,并抹砂浆面层

C.在砖砌体表面配钢筋网片,并设混凝土面层

D.在砖砌体的竖向灰缝中设置钢筋网片

答案：A

54.当验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体强度时,砂浆强度按( )进行验算。

A.0

B.M2.5

C.M5

D.M7.5

答案：A

55.砌体内的单块砖是处于( )状态。

A.均匀受压

B.局部受压

C.受弯

D.复杂应力

答案：D

56.当挑梁上无砌体时,挑梁埋人砌体长度与挑出长度之比宜大于( )。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

答案：D

57.现浇钢筋混凝土圈梁的截面最小高度和最小纵筋配置为( )。

A.高度不应小于120mm,纵筋不应少于48

B.高度不应小于120mm,纵筋不应少于410

C.高度不应小于180mm,纵筋不应少于410

D.高度不应小于180mm,纵筋不应少于412

答案：B

58.在进行过梁计算时,对于砖砌体,当过梁上的墙体高度( )时,应按墙体的均布自重采用。

A.hw<ln/3

B.hwln/3

C.hw<ln/2

D.hwln/2

答案：A

59.当施工质量控制等级为C级时,砌体强度设计值应乘以的调整系数为( )。

A.1.1

B.0.9

C.0.89

D.0.8

答案：C

60.烧结多孔砖的孔洞率不大于( )。

A.15%

B.35%

C.25%

D.45%

答案：B

二、多选题

61.对于同一强度等级的水泥砂浆、水泥石灰砂浆,下列( )叙述是正确的。

A.用水泥砂浆砌筑的砌体比用水泥石灰砂浆砌筑的砌体强度要高

B.水泥砂浆的和易性、保水性比水泥石灰砂浆差

C.水泥砂浆砌体的防潮性能比水泥石灰砂浆好

D.施工操作时水泥砂浆的施工难度小于水泥石灰砂浆

答案：BC

62.当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度为( )。

A.不应小于两者垂直间距的1倍

B.不应小于两者垂直间距的2倍

C.不得小于500mm

D.不得小于1000mm

答案：BD

63.砌体结构可应用于下列哪些方面( )

A.住宅、教学楼等民用建筑

B.挡墙

C.小型车间

D.围堰

答案：ABCD

64.砖砌体的强度与砖和砂浆强度的关系说法正确的是( )。

A.砖的抗压强度恒大于砂浆的抗压强度

B.砂浆的抗压强度恒小于砖的抗压强度

C.砌体的抗压强度随着砂浆的强度提高而提高

D.砌体的抗压强度随着砖的强度提高而提高

答案：CD

65.下列关于圈梁的叙述,正确的是( )。

A.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状

B.圈梁的主要作用是提高构件的承载能力

C.刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接

D.圈梁可减轻地基不均匀沉降对房屋引起的不利影响

答案：ACD

66.砌体结构的缺点有( )。

A.自重大

B.抗拉、抗弯、抗剪强度低

C.抗裂性能差

D.砌筑工作量大

答案：ABCD

67.《砌体结构设计规范》规定,在防潮层以下、稍潮湿的基土上砌体所用的砖石材料和砂浆,其最低强度等级为( )。

A.烧结普通砖MU15

B.混凝土砌块MU7.5

C.混合砂浆M7.5

D.水泥砂浆M5

答案：ABD

68.圈梁的作用是( )。

A.提高构件的承载能力

B.可减轻地基不均匀沉降对房屋引起的不利影响

C.增强房屋的整体性

D.增强房屋的空间刚度

答案：BCD

69.砌体结构的优点有( )。

A.取材方便

B.造价较低

C.施工简单

D.砌筑工作量大

答案：ABC