隧道工程HZ212011——在线考试复习资料

一、单选题

1.隧道施工防排水设施应与?

A.截水工程相结合

B.堵水工程相结合

C.排水系统相结合

D.运营防排水工程相结合

答案：D

2.喷射混凝土应?

A.自下而上进行

B.自上而下进行

C.从左向右进行

D.从右向左进行

答案：A

3.长隧道的照明可分为?

A.3个区段

B.4个区段

C.5个区段

D.6个区段

答案：C

4.隧道施工中采用辅助坑道的最主要目的是?

A.提高通风效果

B.便于组织出碴、运输

C.增辟工作面,长隧短挖,缩短工期

D.利于排水

答案：C

5.铁路隧道围岩分为?

A.3级

B.4级

C.5级

D.6级

答案：D

6.地质条件较好的情况下,为了加快隧道施工进度,可采用?

A.全断面法

B.侧壁导坑法

C.长台阶法

D.短台阶法

答案：A

7.影响围岩稳定的最主要因素是?

A.地质构造

B.节理发育

C.地下水

D.断层

答案：A

8.按所处位置不同,隧道一般可分为?

A.山岭隧道

B.水底隧道

C.城市隧道

D.以上都是

答案：D

9.预裂爆破的起爆顺序是?

A.周边眼——掏槽眼——辅助眼

B.周边眼——辅助眼——掏槽眼

C.辅助眼——掏槽眼——周边眼

D.掏槽眼——辅助眼——周边眼

答案：A

10.隧道中喷射混凝土一般采用?

A.干喷

B.湿喷

C.潮喷

D.混合喷

答案：B

11.模筑混凝土衬砌采用先拱后墙法施工时,拱脚以上1m范围内的超挖,应采用的填充材料为?

A.浆砌片石

B.同强度混凝土

C.透水性填料

D.片石混凝土

答案：B

12.公路隧道对防排水工程的质量要求为?

A.拱部边墙不滴水

B.路面不冒水、不积水

C.设备箱洞处不渗水

D.以上均是

答案：D

13.喷射混凝土应采用硬质洁净的?

A.细砂或中砂

B.细砂或粗砂

C.中砂或粗砂

答案：C

14.隧道喷射混凝土应加?

A.缓凝剂

B.引气剂

C.速凝剂

D.减水剂

答案：C

15.隧道施工防排水工作的原则是?

A.进洞前先做好地表排水系统

B.不断完善防排水措施

C.选择不妨碍施工的防排水措施

D.按防、截、排、堵相结合来综合治理

答案：D

16.隧道的附属建筑物的作用是?

A.确保行车安全、舒适

B.保持洞内能见度和清洁空气

C.防止隧道渗水和行车舒适

D.保持洞内路面干燥

答案：A

17.隧道开挖中采用的凿岩机主要有?

A.风动和液压凿岩机

B.风动和电动凿岩机

C.液压和电动凿岩机

D.以上都是

答案：A

18.拱圈混凝土浇筑顺序应从两侧拱脚向拱顶?

A.上下进行

B.交错进行

C.对称进行

D.前后进行

答案：C

19.当用锤敲击检查喷层与围岩粘结情况时,发现有空响声,应?

A.增加锚杆

B.加钢拱架

C.再加喷一层混凝土

D.凿除喷层,洗净重喷

答案：D

20.隧道施工方法的确定应根据?

A.施工进度

B.隧道跨度

C.作业时间

D.地质条件

答案：D

21.地质差、断面大对地表下沉有严格要求的情况下,适宜用?

A.全断面法

B.侧壁导坑法

C.长台阶法

D.短台阶法

答案：B

22.盾构法最适用于?

A.破碎岩层

B.硬岩地层

C.松软地层

D.完整岩层

答案：C

23.影响围岩完整性的主要因素是?

A.地质构造作用

B.节理发育程度

C.地下水作用

D.岩层厚度

答案：A

24.洞口支挡工程应?

A.在雨季之前完成

B.在土石方开挖之后完成

C.在土石方开挖之前完成

D.结合土石方开挖一并完成

答案：D

25.按埋深不同,隧道一般可分为?

A.深埋隧道、浅埋隧道

B.水底隧道、城市隧道

C.深埋隧道、中埋隧道

D.公路隧道、铁路隧道

答案：A

26.洞内有大面积渗漏水时,宜采用钻孔将水集中汇流引入排水沟。其钻孔的位置、数量、孔径、深度、方向和渗水量等应作详细记录,是为了?

A.继续观察渗水量

B.临时排水设施的畅通

C.集中排水、确定水泵的功率

D.在做衬砌时确定拱墙背后排水设施的位置

答案：D

27.光面爆破的起爆顺序是?

A.周边眼——掏槽眼——辅助眼

B.周边眼——辅助眼——掏槽眼

C.辅助眼——掏槽眼——周边眼

D.掏槽眼——辅助眼——周边眼

答案：D

28.围岩压力不包括?

A.冲击应力

B.地下水压力

C.膨胀压力

D.松动压力

答案：B

29.超前小导管的外插角约为?

A.10°~15°

B.3°~5°

C.5°~10°

D.15°~20°

答案：A

30.某公路隧道单洞长2500m,按规范分类为?

A.中隧道

B.短隧道

C.长隧道

D.特长隧道

答案：C

31.隧道勘察有可行性勘察、初步勘察和?

A.施工勘察

B.设计勘察

C.详细勘察

D.综合勘察

答案：C

32.隧道翼墙式洞门翼墙的主要作用是?

A.美化作用

B.抵抗山体推力

C.排水

D.以上都不对

答案：B

33.管棚的外插角约?

A.1°~2°

B.2°~3°

C.3°~4°

D.4°~5°

答案：A

34.污浊空气经由隧道上部抽出洞外,新鲜空气由下部压人隧道,再经风管到下道坑工作面,是隧道机械通风中的?

A.抽出式风管通风

B.压入式风管通风

C.混合式风管通风

D.高差式风管通风

答案：C

35.二次衬砌混凝土施工,下列叙述正确有?

A.初期支护与二次衬砌间空隙,由于对隧道结构影响不大,为了节约成本可不填

B.泵混凝土浇筑二衬时,可先从一边浇筑完成后再浇筑另一边

C.二次衬砌施工完后再施工隧道仰拱

D.二次衬砌施工前应仔细检查已铺设的防水层有无破损,并同时清除防水层表面粉尘

答案：D

36.盾构法最适用于?

A.破碎岩层

B.硬岩地层

C.松软地层

D.完整岩层

答案：C

37.确保砂浆锚杆粘结力和锚固力的核心是?

A.砂浆的质量

B.钻孔要用高压水冲洗干净

C.杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%

D.安设后,其端部3d内不得悬挂重物

答案：A

38.复合式衬砌的防水层施工应在?

A.初期支护前

B.初期支护完成后立即

C.初期支护变形基本稳定之后

D.根据进度需要

答案：C

39.典型岩体的应力应变曲线分为?

A.3个阶段

B.4个阶段

C.5个阶段

D.6个阶段

答案：B

40.某公路隧道单洞长2000m,按规范分类为?

A.中隧道

B.短隧道

C.长隧道

D.特长隧道

答案：C

41.单向交通隧道白天的照明可划分为?

A.入口段、过渡段、基本段和出口段

B.入口段、适应段、中间段和出口段

C.接近段、入口段、过渡段、中间段和出口段

D.入口段、基本段和出口段

答案：C

42.产生岩爆的两个决定性因素是?

A.地层中是否有涌水和岩层是否有裂隙

B.围岩涌水压力和岩石强度

C.围岩岩性和地应力

D.钻爆所用药量和掘进深度

答案：C

43.隧道施工现场总体布置通常宜以?

A.洞口为中心

B.弃碴场为中心

C.运输枢纽为中心

D.原材料堆场为中心

答案：A

44.隧道工程中,常用做系统锚杆和超前支护的锚杆为?

A.端头锚固型锚杆

B.全长粘结型锚杆

C.混合式锚杆

D.摩擦式锚杆

答案：B

45.洞门端墙的砌筑与墙背回填应两侧同时进行,防止对衬砌边墙产生?

A.土压力

B.水压力

C.偏压

D.变形压力

答案：C

46.新奥法是?

A.一种施工方法

B.矿山法

C.锚喷支护

D.以上都不对

答案：D

47.隧道最小纵坡不宜小于?

A.0.3%

B.0.4%

C.0.5%

D.0.6%

答案：A

48.按地质条件不同,隧道一般可分为?

A.岩石隧道、土质隧道

B.水底隧道、城市隧道

C.山岭隧道、海峡隧道

D.公路隧道、铁路隧道

答案：A

49.按岩石强度,饱和抗压极限强度为10MPa的围岩可称为?

A.极软岩

B.中硬岩

C.硬质岩

D.软岩

答案：D

50.将洞壁附近不稳定的岩体固定在深层稳定的岩体上,这是锚杆的?

A.悬吊效应

B.组合梁效应

C.加固效应

D.抗剪效应

答案：A

51.隧道利用竖井通风属于下列哪类通风方式?

A.纵向式

B.横向式

C.半横向式

D.混合式

答案：B

52.射流式通风属于下列哪类通风方式?

A.纵向式

B.横向式

C.半横向式

D.混合式

答案：A

53.新奥法采用锚喷作为初期支护的理论依据是?

A.支护是承受地应力的主要结构

B.承受围岩扰动后的松动压力

C.充分发挥围岩的自承能力

D.操作简便施工快捷

答案：C

54.公路隧道净空是指?

A.公路建筑限界以内的空间

B.围岩开挖轮廓线包围的空间

C.衬砌截面中点连线以内的空间

D.衬砌内轮廓线包围的空间

答案：D

55.选定隧道洞门位置(确定隧道长度)的原则为?

A.早进早出

B.晚进晚出

C.早进晚出

D.晚进早出

答案：C

56.隧道工程的主体建筑物为?

A.洞内行车道路面

B.洞身衬砌和洞门

C.防排水构造物

D.通风和照明设施

答案：B

57.新奥法施工有别于传统的矿山法施工最主要的一个环节是?

A.喷混凝土

B.监控量测

C.打锚杆

D.架设钢支撑

答案：B

58.隧道台阶法施工决定台阶长短的最主要因素是?

A.地质情况

B.施工难易

C.地下水

D.施工机械

答案：A

59.岩体的初始应力指两个方面,一个是自重应力,另一个是?

A.构造应力

B.地下水压力

C.膨胀压力

D.松动压力

答案：A

60.某隧道单洞长600m,按规范分类为?

A.中隧道

B.短隧道

C.长隧道

D.特长隧道

答案：A

二、多选题

61.隧道运营通风方式包括?

A.自然通风

B.机械通风

C.吸风

D.送风

答案：AB

62.锚杆的支护效应包括?

A.悬吊效应

B.组合梁效应

C.加固效应

D.粘结效应

答案：ABC

63.分部开挖法包括?

A.台阶法

B.环形开挖留核心土法

C.侧壁导坑法

D.CD法

答案：BCD

64.棚式明洞包括?

A.盖板式

B.悬臂式

C.刚架式

D.拱式

答案：ABC

65.隧道地层注浆的方法有?

A.渗入性注浆

B.劈裂性注浆

C.压密性注浆

D.高压喷灌注浆

答案：ABCD

66.新奥法施工方法分为?

A.全断面法

B.台阶法

C.分部开挖法

D.侧壁导坑法

答案：ABC

67.按照隧道衬砌结构的断面形式不同有?

A.直墙式衬砌

B.曲墙式衬砌

C.复合式衬砌

D.装配式衬砌

答案：AB

68.隧道明洞的类型包括?

A.拱式明洞

B.棚式明洞

C.台阶式明洞

D.削竹式明洞

答案：AB

69. 隧道洞门的作用有?

A.保持洞口仰坡、边坡的稳定

B.汇集和排除地表水

C.使车辆不受落石、滚石的威胁

D.标志及美化作用

答案：ABCD

70.铁路隧道的避车洞分为?

A.大避车洞

B.中避车洞

C.小避车洞

D.微避车洞

答案：AC

71.锚杆施工质量检测内容包括?

A.锚杆长度

B.注浆密实度

C.抗拔力

D.外观质量

答案：ABC

72.隧道控制爆破的方式包括?

A.预裂爆破

B.光面爆破

C.微差爆破

D.消能爆破

答案：AB

73.隧道掘进机主要分为?

A.凿岩机

B.软岩盾构机

C.钻孔台车

D.硬岩TBM

答案：BD

74.开敞式掘进机的形式包括?

A.单撑靴式

B.双撑靴式

C.三撑靴式

D.无撑靴式

答案：AB

75.喷射混凝土的工艺有?

A.干喷

B.湿喷

C.潮喷

D.混合喷

答案：AB

76.隧道地质调查的内容有?

A.工程水文地质

B.不良地质

C.地震烈度

D.有害气体

答案：ABCD

77.我国铁路隧道围岩分级通过?

A.地下水修正

B.断层修正

C.地应力修正

D.褶皱修正

答案：AC

78.隧道炮眼主要包括?

A.掏槽眼

B.周边眼

C.辅助眼

D.聚能眼

答案：ABC

79.隧道遇到溶洞的处理方法有?

A.引

B.堵

C.越

D.绕

答案：ABCD

80.隧道工程由?

A.衬砌组成

B.洞门组成

C.主体建筑物组成

D.附属建筑物组成

答案：CD

81.山岭隧道位置的选择主要是确定?

A.垭口

B.高程

C.变坡点

D.线路长度

答案：AB

82.围岩压力包括?

A.膨胀压力

B.松动压力

C.形变压力

D.库伦土压力

答案：ABC

83.台阶法包括?

A.长台阶法

B.短台阶法

C.中台阶法

D.微台阶法

答案：ABD

84.新奥法的施工原则包括?

A.少扰动

B.早喷锚

C.勤量测

D.紧封闭

答案：ABCD

85.隧道施工的辅助坑道有?

A.竖井

B.斜井

C.平行导坑

D.横洞

答案：ABCD

86.掏槽眼的形式有?

A.斜眼掏槽

B.直眼掏槽

C.曲眼掏槽

D.以上都是

答案：AB

87.隧道按照长度的不同分为?

A.短隧道

B.长隧道

C.中隧道

D.特长隧道

答案：ABCD

88.隧道通风的方式包括?

A.自然通风

B.吸风

C.机械通风

D.送风

答案：AC

89.隧道的坡道形式有?

A.单坡

B.人字坡

C.平坡

D.复合坡

答案：AB

90.洞身衬砌承受的荷载有?

A.围岩压力

B.地下水压力

C.车辆载重

D.衬砌自重

答案：ABD