数控技术ZZ211008——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.指令G40的含义是 ( )

A.刀具右补偿

B.刀具左补偿

C.逆时针圆弧插补

D.取消刀具补偿

答案：D

2.程序段 G90 G01 X80 F120的含义是 ( )

A.直线插补,进给120mm/min,到达工件坐标X轴80mm处

B.直线插补,进给120mm/min,X轴移动80mm

C.直线插补,进给120m/min,到达工件坐标X轴80mm处

D.快速定位;进给120mm/min,到达工件坐标X轴80mm处

答案：A

3.FANUC数控系统中M98的含义是 ( )

A.循环返回到起始平面

B.子程序返回

C.调用子程序

D.循环返回参考平面

答案：C

4.圆弧插补段程序中,用-R表示圆弧半径的情况是 ( )

A.圆弧圆心角小于或等于180°

B.圆弧圆心角大于或等于180°

C.圆弧圆心角小于180°

D.圆弧圆心角大于180°

答案：B

5.以下指令代码指令中辅助功能指令代码是 ( )

A.G06

B.F300

C.M08

D.T0101

答案：C

6.辅助功能指令M02代表( )

A.程序停止

B.程序结束

C.主轴停止

D.计划停止

答案：B

7.绝对值编程的指令是 ( )

A.G17

B.G90

C.G91

D.G92

答案：B

8.MDI表示( )

A.手动资料输入模式

B.编辑操作模式

C.字带操作模式

D.手动模式

答案：D

9.数控加工采用一次装夹完成加工的目的是 ( )

A.减少换刀时间

B.减少重复定位误差

C.减少空运行时间

D.简化加工程序

答案：B

10.箱体类零件的一般加工顺序是 ( )

A.先孔后面,基准面先行

B.先孔后面

C.先面后孔,基准面先行

D.先面后孔

答案：C

11.下列关于G54与G92指令说法中不正确的是 ( )

A.G54与G92都是用于设定工件坐标系

B.G92是通过程序来设定工件坐标系

C.G92所设定的工件坐标系原点与当前刀具所在的位置无关

D.G54所设定的工件坐标系原点与当前刀具所在的位置无关

答案：C

12.数控系统中的PLC是 ( )

A.多微处理器

B.显示器

C.可编程序逻辑控制器

D.环形分配器

答案：C

13.指令G41的含义是 ( )

A.刀具右补偿

B.刀具左补偿

C.逆时针圆弧插补

D.取消刀具补偿

答案：B

14.点位控制只准确控制坐标运动的( )

A.加工路径

B.运动轨迹

C.位置

D.加工速度

答案：C

15.程序段 G90 G01 X100 F100的含义是 ( )

A.直线插补,进给100mm/min,到达工件坐标X轴100mm

B.直线插补,进给100mm/min,X轴移动100mm

C.直线插补,进给100m/min,到达工件坐标X轴100mm

D.快速定位;进给100mm/min,到达工件坐标X轴100mm

答案：A

16.不属于数控机床的分类方式是 ( )

A.按运动方式分类

B.按工艺用途分类

C.按坐标轴分类

D.按系统的功能水平分类

答案：C

17.FANUC数控系统中G98的含义是 ( )

A.循环返回到起始平面

B.子程序返回

C.调用子程序

D.循环返回参考平面

答案：A

18.数控铣床在利用刀具半径补偿功能编程时,依据的原则是 ( )

A.按刀具中心轨迹编程

B.按工件要求编程

C.按铣床运行轨迹编程

D.按工件实际轮廓尺寸编程

答案：D

19.大于180度的圆弧编程格式中,圆弧半径应采用( )

A.R正值

B.I、J、K

C.R负值

D.P、Q、R

答案：C

20.为使程序简洁、减少出错几率、提高工作的效率,编程时总希望程序段数( )

A.较少

B.最少

C.较多

D.最多

答案：B

21.刀具指令代码是 ( )

A.G02

B.F200

C.M04

D.T0202

答案：D

22.半闭环控制系统的位置检测装置在( )

A.机床导轨上

B.伺服电机上

C.机床移动部件上

D.数控装置上

答案：B

23.编制整圆程序时采用的编程方法是 ( )

A.用绝对坐标I或K指定圆心

B.用半径R编程

C.用相对坐标I或K指定圆心

D.用半径R—编程

答案：C

24.若步进电机在3相3拍运行时步距角为3°,则3相6拍运行时步距角是 ( )

A.0.75°

B.1.5°

C.3°

D.6°

答案：B

25.程序结束的代码是 ( )

A.M00

B.M01

C.M02

D.M03

答案：C

26.步进电机的常用的整步工作方式是 ( )

A.三相三拍

B.三相双三拍

C.三相六拍

D.通电方式

答案：B

27.选择定位基准要遵循的原则是 ( )

A.粗基准原则

B.基准重合原则

C.互为基准原则

D.精基准原则

答案：B

28.与步进电机输出的转速成正比的是 ( )

A.脉冲数目

B.脉冲频率

C.脉冲当量

D.脉冲信号

答案：B

29.关于加工中心说法中不正确的是 ( )

A.进行合理的工艺分析

B.自动换刀要有足够的空间

C.尽量采用机内对刀

D.尽量采用工序集中

答案：C

30.数控机床中常用的测量角度的测量元件是 ( )

A.磁栅

B.感应同步器

C.光栅

D.旋转变压器

答案：D

31.英文DNC的缩写是指( )

A.计算机辅助设计

B.可编程控制器

C.直接数字控制装置

D.主轴驱动装置

答案：C

32.测量反馈装置的作用是为了( )

A.提高机床的定位精度、加工精度

B.提高机床的使用寿命

C.提高机床的安全性

D.提高机床的灵活性

答案：A

33.下面哪种方式不属于数控机床的分类方式( )

A.按运动方式分类

B.按用途分类

C.按控制方式分类

D.按主轴在空间的位置分类

答案：D

34.低档数控机床最多联动轴数为( )

A.1

B.2~3

C.4

D.5以上

答案：B

35.开环和闭环控制系统主要区别在于( )

A.数控装置

B.驱动装置

C.伺服装置

D.反馈装置

答案：D

36.编程人员常使用的坐标系是 ( )

A.机床坐标系

B.机床参考坐标系

C.直角坐标系

D.工件坐标系

答案：D

37.数控铣床在利用刀具半径补偿功能编程时,下面说法中正确的是 ( )

A.按刀具中心轨迹编程

B.按工件要求编程

C.按工件轮廓尺寸编程

D.按机床运行轨迹编程

答案：C

38.逐步比较插补法的四拍工作顺序是 ( )

A.进给控制、偏差判别、新偏差计算、终点判别

B.偏差判别、新偏差计算、进给控制、终点判别

C.终点判别、偏差判别、进给控制、新偏差计算

D.偏差判别、进给控制、新偏差计算、终点判别

答案：D

39.对于复杂轮廓曲线的零件可以用若干直线段或圆弧段去逼近,必须满足允许的( )

A.编程误差

B.编程指令

C.编程语言

D.编程路线

答案：A

40.不属于加工轨迹的插补方法是 ( )

A.脉冲乘法器

B.逐点比较法

C.数据采样法

D.样条计算法

答案：D

41.闭环伺服系统结构特点是 ( )

A.无检测环节

B.直接检测工作台的位移、速度

C.检测伺服电机的转角

D.检测元件装在任意位置

答案：B

42.加工箱体类零件平面时应选择的数控机床是 ( )

A.数控车床

B.数控铣床

C.数控钻床

D.数控镗床

答案：B

43.为提高精度,步进电动机运行时常采用的通电方式是 ( )

A.三相单三拍

B.三相双三拍

C.三相六拍

D.四相八拍

答案：C

44.数控机床描述对其进给传动系统要求中错误的是 ( )

A.高的传动精度

B.响应速度快

C.大惯量

D.低摩擦

答案：C

45.步进电机工作的根本原因是 ( )

A.通电脉冲信号

B.错齿

C.三相电源

D.通电脉冲频率

答案：B

46.数控机床作空运行试验的目的是 ( )

A.检验加工精度

B.检验功率

C.检验程序是否能正常运行

D.检验程序运行时间

答案：C

47.驱动元件主要用功率步进电机的伺服系统是 ( )

A.开环系统

B.半闭环系统

C.闭环系统

D.测量系统

答案：A

48.有关数控机床坐标系的说法,其中错误的是 ( )

A.刀具相对于静止的工件而运动的原则

B.标准的坐标系是一个右手直角笛卡尔坐标系

C.主轴旋转的顺时针方向是按右旋螺纹进入工件的方向

D.Z轴的正方向是使工件远离刀具的方向

答案：D

49.数控机床中用作测量角度的检测元件是 ( )

A.感应同步器

B.脉冲编码器

C.激光干涉仪

D.光珊

答案：B

50.数控车床的Z坐标是 ( )

A.水平轴

B.向上

C.向下

D.指向尾座方向

答案：D

51.数控机床中用作测量位移的检测元件是 ( )

A.感应同步器

B.脉冲编码器

C.激光干涉仪

D.旋转变压器

答案：A

52.数控系统所规定的最小设定单位是 ( )

A.数控机床的运动精度

B.机床的加工精度

C.脉冲当量

D.数控机床的传动精度

答案：C

53.CNC装置是数控机床的( )

A.主体

B.辅助装置

C.核心

D.进给装置

答案：C

54.具有自动交换刀具系统的数字控制机床是 ( )

A.车削中心

B.铣削中心

C.加工中心

D.FMC

答案：C

55.解决两段曲线间的尖角过渡问题而采用的刀具半径补偿的方法是 ( )

A.H矢量补偿方法

B.B功能刀具补偿方法

C.C功能刀具补偿方法

D.D功能刀具补偿方法

答案：C

56.逐点比较法直线插补中偏差函数大于零,表明刀具在直线的( )

A.上方

B.下方

C.起点

D.直线上

答案：A

57.机床数控系统是一种( )

A.速度控制系统

B.电流控制系统

C.压力控制系统

D.位置控制系统

答案：D

58.首次试切加工零件时的快速倍率开关要置于( )

A.最低档

B.较低档

C.较高档

D.最高档

答案：B

59.数控机床描述对其主传动系统要求中错误的是 ( )

A.调速范围宽

B.功率足够

C.刚性好

D.电机种类

答案：D

60.Z轴为垂直轴时,从主轴向立住看去,运动正方向指向右方向的轴是 ( )

A.X轴

B.Y轴

C.Z轴

D.C轴

答案：A

61.在G54中设置的数值是 ( )

A.工件坐标系的原点相对机床坐标系原点偏移量

B.刀具的长度偏差值

C.工件坐标系原点

D.工件坐标系的原点相对对刀点的偏移量

答案：A

62.指令G42的含义是 ( )

A.刀具右补偿

B.刀具左补偿

C.逆时针圆弧插补

D.取消刀具补偿

答案：A

63.G91 G01 X50.0 Y-20.0 F表示( )

A.刀具快速移动到X=50,Y=-20处

B.编程错误

C.刀具按进给速度移动到X=50,Y=-20处

D.刀具按进给速度向X正方向移动50,Y负方向移动20

答案：D

64.FANUC数控系统中M99的含义是 ( )

A.循环返回到起始平面

B.子程序返回

C.调用子程序

D.循环返回参考平面

答案：B

65.圆弧编程格式中XYZ表示为( )

A.圆弧的起点坐标

B.圆弧的终点坐标

C.圆心坐标

D.圆弧的半径

答案：B

66.以下指令代码指令中准备功能指令代码是 ( )

A.G03

B.F200

C.M05

D.T0202

答案：A

67.顺时针整圆编程格式中,圆弧半径应采用( )

A.R负值

B.R 正值

C.P、Q、R

D.I、J、K

答案：D

68.增量值编程的指令是 ( )

A.G17

B.G90

C.G91

D.G92

答案：C

69.下列工序划分的方法中不正确的是 ( )

A.按所用刀具划分

B.按粗精加工划分

C.按批量大小划分

D.按加工部位划分

答案：C

70.确定加工路线原则说法中正确的是 ( )

A.加工路线最长

B.数值计算复杂

C.保证被加工零件的精度及表面粗糙度

D.编程困难

答案：C

71.英文缩写CNC是指( )

A.计算机辅助设计

B.可编程控制器

C.计算机数字控制装置

D.主轴驱动装置

答案：C

72.数控系统将其处理结果向伺服系统发出执行命令的形式是 ( )

A.输入信号

B.脉冲信号

C.位移信号

D.反馈信号

答案：B

73.不属于数控机床伺服系统的元件是 ( )。

A.驱动元件

B.执行元件

C.位置检测元件

D.编程元件

答案：D

74.指出下列使用刀具补偿说法中错误的是 ( )

A.计算方便

B.编制程序简单

C.便于修正尺寸

D.便于测量

答案：D

75.数控机床的控制装置包括

A.伺服电机和驱动系统

B.程序载体和光电阅读机

C.信息处理、输入输出装置

D.位移、速度检测装置和反馈系统

答案：C

76.闭环控制系统的位置检测装置在( )

A.传动丝杠上

B.伺服电机上

C.机床移动部件上

D.数控装置上

答案：C

77.若步进电机在3相3拍运行时步距角为1.5°,则3相6拍运行时步距角是 ( )

A.0.75°

B.1.5°

C.3°

D.6°

答案：A

78.步进电机的半步工作方式是 ( )

A.三相三拍

B.三相双三拍

C.三相六拍

D.通电方式

答案：C

79.与步进电机输出角位移成正比的是 ( )

A.脉冲数目

B.脉冲频率

C.脉冲当量

D.脉冲信号

答案：A

80.在数控机床中不用作测量位移的检测元件是 ( )

A.感应同步器

B.脉冲编码器

C.磁栅

D.光珊

答案：B

81.常用的测量直线位移的测量元件是 ( )

A.光电编码盘

B.旋转变压器

C.光栅

D.测速发电机

答案：C

82.数控机床性能的强弱主要取决于( )

A.数控系统

B.伺服系统

C.检测系统

D.机床

答案：B

83.数控机床功能的强弱主要取决于( )

A.数控系统

B.伺服系统

C.检测系统

D.机床

答案：A

84.数控系统每出一个进给脉冲机床就产生一个相应的位移量,称做是 ( )

A.脉冲

B.脉冲当量

C.插补

D.单位插补

答案：B

85.基准脉冲插补方法中应用最广的是 ( )

A.脉冲乘法器

B.逐点比较法

C.数据采样法

D.其它方法

答案：B

86.逐点比较法直线插补的偏差函数小于零,表明刀具在直线的( )

A.上方

B.下方

C.起点

D.直线上

答案：B

87.插补运算的任务是确定刀具的( )

A.速度

B.加速度

C.运动轨迹

D.运动距离

答案：C

88.数控机床开机时进行回参考点操作,其目的是 ( )

A.准备开始工作

B.建立机床坐标系

C.换刀

D.建立工件坐标系

答案：B

89.Z轴为水平轴时,从主轴向工件看去,运动正方向指向右方向的轴是 ( )

A.X轴

B.Y轴

C.Z轴

D.C轴

答案：A

90.数控机床的重要技术参数中不包括( )

A.精度指标

B.坐标轴指标

C.运动指标

D.高度指标

答案：D

二、多选题

91.以下准备代码中,刀具补偿功能使用的代码有( )

A.G40

B.G41

C.G42

D.G43

E.G99

答案：ABCD

92.零件加工采用工序集中的原则,其优点有( )

A.易于保证加工面之间的位置精度

B.便于管理

C.可以降低对工人技术水平的要求

D.可以减小工件装夹时间

E.降低机床的磨损

答案：ABD

93.数控加工中心的刀库形式有( )

A.转塔式刀库

B.园盘式刀库

C.短刀库

D.链式刀库

E.四方刀架

答案：BD

94.适合于在加工中心上加工的零件有( )

A.需要频繁改型的产品

B.多工位和多工序可集中的零件

C.贵重的零件

D.精度要求较高的零件

E.装夹困难的零件

答案：ABCD

95.在切削加工中主运动包括有( )

A.工件的转动

B.工件的平动

C.刀具的转动

D.刀具的平动

E.机床运动

答案：ABCD

96.适宜于加工中心加工的主要零件有( )

A.加工精度较高的大批量零件

B.结构形状复杂、普通机床难加工的零件

C.外形不规则的异型零件

D.既有平面又有孔系的零件

E.盘、轴类零件

答案：BCD

97.以下准备代码中不可以用作程序原点设置的代码有( )

A.G02

B.G40

C.G76

D.G92

E.G98

答案：ABCE

98.车削加工时不宜作为定位基准的面有( )

A.已加工表面

B.过渡表面

C.不加工表面

D.待加工表面

E.毛坯面

答案：BCDE

99.有关数控机床坐标系的说法,正确的有( )

A.刀具相对于静止的工件而运动的原则

B.标准的坐标系是一个右手直角笛卡尔坐标系

C.主轴旋转的顺时针方向是按右旋螺纹进入工件的方向

D.Z轴的正方向是使工件远离刀具的方向

E.标准的坐标系是一个左手直角笛卡尔坐标系

答案：ABC

100.数控机床的技术参数中包括( )

A.精度指标

B.高度指标

C.运动指标

D.速度指标

E.强度指标

答案：ACDE

101.下列零件中不适合于数控铣床加工的有( )

A.轴类零件

B.变斜角类零件

C.曲面类零件

D.平面类零件

E.盘类零件

答案：AE

102.提高零件加工生产效率的途径有( )

A.缩短基本时间

B.缩短辅助时间

C.缩短休息时间

D.缩短工作地服务时间

E.缩短加工工序

答案：ABD

103.以下准备代码中可以用作程序原点设置的代码有( )

A.G54

B.G55

C.G76

D.G92

E.G98

答案：ABD

104.下列划分工序的方法中正确的有( )

A.按所用刀具划分工序

B.以加工部位划分工序

C.按粗、精加工划分工序

D.按不同的加工时间划分工序

E.按加工零件的大小划分工序

答案：ABC

105.实现切削加工的基本运动有( )

A.主运动

B.进给运动

C.调整运动尾座

D.分度运动

E.旋转运动

答案：AB

106.不适合数控铣削的主要加工对象有( )

A.平面类零件

B.变斜角类零件

C.曲面类零件

D.轴类零件

E.盘类零件

答案：ABC

107.适合于在加工中心上加工的零件有( )

A.需要频繁改型的产品

B.多工位和多工序可集中的零件

C.贵重的零件

D.精度要求较高的零件

E.装夹困难的零件

答案：ABCD

108.加工中心的特点有( )

A.工序集中

B.对加工对象适应性强

C.加工精度高

D.加工生产率高

E.加工批量大

答案：ABCD