土力学*★TM212020——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.土坡在正常和持久情况下工作比在非常和短暂情况下工作的安全系数( )

A.大些

B.相等

C.小些

D.不确定

答案：A

2.简化Bishop法在分析边坡稳定性时,忽略了( )

A.土条间的作用力

B.土条间法向力

C.土条间切向力

D.土条摩擦力

答案：C

3.挡土墙背面的粗糙程度加强,造成朗金土压力计算结果( )

A.土压力偏大

B.压力偏小

C.被动土压力偏大

D.主动土压力偏大

答案：D

4.朗肯土压力理论认为,如果使挡土墙后填土的粘聚力c增大,则( )

A.主动土压力减小,被动土压力减小

B.主动土压力增大,被动土压力减小

C.主动土压力减小,被动土压力增大

D.主动土压力增大,被动土压力增大

答案：A

5.若挡土墙的墙背竖直且光滑,墙后填土水平,黏聚力为0,采用朗肯解和库仑解,得到的主动土压力( )

A.朗肯解大

B.相同

C.库伦解大

D.以上结果都有

答案：B

6.无侧限抗压强度试验属于( )

A.不固结不排水剪

B.固结不排水剪

C.固结排水剪

D.固结快剪

答案：A

7.土的强度破坏通常是由于( )

A.基底压力大于土的抗压强度所致

B.土的抗拉强度过低所致

C.土中某点的剪应力达到土的抗剪强度所致

D.在最大剪应力作用面上发生剪切破坏所致

答案：C

8.饱和粘性土的抗剪强度指标

A.排水条件有关

B.与基础宽度有关

C.与试验时的剪切速率无关

D.与土中孔隙水压力是否变化无关

答案：D

9.在土的压缩性指标中( )

A.压缩模量a 与压缩模量Es 成正比

B.压缩模量a与压缩模量Es 成反比

C.压缩系数越大,土的压缩性越低

D.压缩模量越小,土的压缩性越低

答案：B

10.室内压缩实验中,当土样竖向应力承受p1=100kPa,其孔隙比为e1=0.628,当土样竖向应力承受p2=200kPa,其孔隙比为e2=0.568,则该土属于( )

A.正常固结土

B.低压缩性土

C.中压缩性土

D.高压缩性土

答案：D

11.引起土体的压缩变形的主要原因( )

A.土孔隙中气体和液体的排出

B.土颗粒骨架的自身压缩

C.孔隙流体的自身压缩

D.土骨架和孔隙流体的自身压缩

答案：A

12.宽度为3m的条形基础,作用在基础底面的竖向荷载N=1000kN/m ,偏心距e=0.7,基底最大压应力为( )kPa。

A.800

B.417

C.833

D.400

答案：C

13.单向偏心的矩形基础,当偏心距e <l/6(l为偏心一侧基底边长)时,基底压应力分布图简化为( )

A.矩形

B.梯形

C.三角形

D.抛物线形

答案：B

14.深度相同时,随着离基础中心点距离的增大,地基中竖向附加应力( )

A.斜线增大

B.斜线减小

C.曲线增大

D.曲线减小

答案：D

15.在9m厚的粘性土层上进行开挖,下面为砂层,砂层顶面具有7.5m高的水头。问开挖深度为6m时,基坑中水深h至少多大才能防止发生流土现象( )

A.3.12m

B.4.38m

C.1.38m

D.3.38m

答案：C

16.在防治渗透变形措施中,哪些措施是在控制水力坡降( )

A.上游做垂直防渗帷幕或设水平铺盖

B.下游挖减压沟

C.溢出部位铺设反滤层

D.下游设压重

答案：A

17.下列哪一种土样更容易发生流砂( )

A.粗砂或砾砂

B.细砂或粉砂

C.粉土

D.粘土

答案：B

18.对土粒产生浮力的是( )

A.毛细水

B.重力水

C.强结合水

D.弱结合水

答案：B

19.试验测得甲、乙两种土样的塑性指数分别为5、15,则( )

A.甲土样的粘粒含量大于乙土样

B.甲土样的粘粒含量小于乙土样

C.两土样的粘粒含量相等

D.难以判别

答案：B

20.在下列指标中,不可能大于1的指标是( )

A.含水量

B.孔隙比

C.液性指数

D.饱和度

答案：D

21.土坡中最危险的滑动面,就是指( )

A.滑动力最大的面

B.稳定性系数最小的面

C.抗滑力最小的面

D.滑动路径最短的面

答案：B

22.无黏性土坡的稳定性,( )

A.与坡高无关,与坡角无关

B.与坡高无关,与坡角有关

C.与坡高有关,与坡角有关

D.与坡高有关,与坡角无关

答案：B

23.某一重力式挡土墙,若墙后填土性质相同,则静止土压力E0,主动土压力Ea和被动土压力Ep的大小关系是( )

A.E0>Ea>Ep

B.Ep>Ea>E0

C.Ep>E0>Ea

D.Ea>E0>Ep

答案：C

24.提高挡土墙后填土质量,使土的抗剪强度增大,将使作用于墙背的( )

A.主动土压力减小

B.主动土压力增大

C.被动土压力减小

D.被动土压力不变

答案：A

25.朗肯土压力理论中,当墙后填土达到主动朗肯状态时,填土破裂面与水平面夹角为( )

A.45º+ϕ/2

B.45º-ϕ/2

C.45º

D.ϕ/2

答案：B

26.饱和软粘土的不排水抗剪强度等于其无侧限抗压强度试验的( )

A.2 倍

B.1 倍

C.1/2 倍

D.1/4 倍

答案：C

27.在下列影响土的抗剪强度的因素中. 最重要的因素是试验时的( )

A.排水条件

B.剪切速率

C.应力状态

D.应力历史

答案：A

28.土中一点发生剪切破坏时,破裂面与大主应力作用面的夹角为( )

A.45º+Φ

B.45º+Φ/2

C.45º

D.45º-Φ/2

答案：B

29.所谓的固结,主要是指( )

A.总应力引起超孔隙水压力增长的过程

B.超孔隙水压力消散,有效应力增长的过程

C.总应力不断增加的过程

D.总应力引起超孔隙水压力降低的过程

答案：B

30.已知两基础形状、面积及基底压力均相同,但埋置深度不同,若忽略坑底回弹的影响,则( )

A.两基础沉降相同

B.埋深大的基础沉降大

C.埋深大的基础沉降小

D.以上都不对

答案：C

31.超固结比ORC=1的土属于( )

A.正常固结土

B.超固结土

C.欠固结土

D.非正常土

答案：A

32.地下水位下降,土中有效自重应力发生的变化是( )

A.原水位以上不变,原水位以下增大

B.原水位以上不变,原水位以下减小

C.变动后水位以上不变,变动后水位以下减小

D.变动后水位以上不变,变动后水位以下增大

答案：A

33.土中自重应力起算点位置为( )

A.基础底面

B.天然地面

C.室内设计地面

D.室外设计地面

答案：B

34.密实砂土边坡表现出滑动特征后,要处理边坡,处理的目的是防止继续滑动,这时滑动面抗剪强度应取( )

A.峰值强度

B.残余强度

C.比例极限

D.零

答案：B

35.基底附加应力P0作用下,地基中附加应力随深度Z增大而减小,Z的起算点为( )

A.基础底面

B.天然地面

C.室内设计地面

D.室外设计地面

答案：A

36.大堤护岸边坡,当河水位骤降到低水位时,边坡稳定性发生的变化是( )

A.边坡稳定性降低

B.边坡稳定性无变化

C.边坡稳定性有提高

D.难以确定

答案：A

37.管涌形成的条件中,除具有一定的水力条件外,还与土粒几何条件有关,下列叙述正确的是( )

A.不均匀系数小于10的土比不均匀系数大于10的土更容易发生管涌

B.不均匀系数大于10的土比不均匀系数小于10的土更容易发生管涌

C.与不均匀系数没有关系

D.不均匀系数小于10的土与不均匀系数大于10的土都容易发生管涌

答案：B

38.挡土墙后面的填土为中砂,其内摩擦角为28°,墙背铅垂,土面水平,则按朗肯土压理论,主动土压力时,土中破坏面与墙背面的夹角为( )

A.0

B.45º

C.59º

D.31º

答案：D

39.下列何种土层最易发生管涌( )

A.一般粘土层

B.均匀粗砂层

C.粗砂与粉砂互层

D.均匀细砂层

答案：C

40.地下室外墙所受的土压力可视为( )

A.主动土压力

B.被动土压力

C.静止土压力

D.静止水压力

答案：C

41.下列关于影响土体渗透系数的因素中描述正确的为:①粒径大小和级配;②结构与孔隙比;③饱和度;④矿物成分;⑤渗透水的性质( )

A.①②对渗透系数有影响

B.④⑤对渗透系数无影响

C.①②③④⑤对渗透系数均有影响

D.③④⑤对渗透系数无影响

答案：C

42.当挡土墙后的填土处于被动极限平衡状态时,挡土墙( )

A.在外荷载作用下偏离墙背土体

B.在外荷载作用下推挤墙背土体

C.被土压力推动而偏离墙背土体

D.被土体限制而处于原来位置,无运动趋势

答案：B

43.一块1kg的土样,置放一段时间后,含水量由25%下降到20%,则土中的水减少了( )kg。

A.0.06

B.0.05

C.0.04

D.0.03

答案：C

44.土中一点发生剪切破坏时,破裂面与小主应力作用面的夹角为( )

A.45º+Φ

B.45º+Φ/2

C.45º

D.45º-Φ/2

答案：D

45.对于填土,我们可通过控制( )来保证其具有足够的密实度。

A.γs

B.γ

C.γd

D.γsat

答案：C

46.若代表土中某点应力状态的莫尔应力圆与抗剪强度包线相切,则表明土中该点( )

A.任一平面上的剪应力都小于土的抗剪强度

B.某一平面上的剪应力超过了土的抗剪强度

C.在相切点所代表的平面上,剪应力正好等于抗剪强度

D.在最大剪应力作用面上,剪应力正好等于抗剪强度

答案：C

47.已知土的液限30%,塑限10%,则此土的土名为( )

A.粘土

B.粉质粘土

C.粉土

D.淤泥

答案：A

48.室内压缩试验的排水条件为( )

A.单面排水

B.先固结,后不排水

C.不排水

D.双面排水

答案：D

49.土的一维固结微分方程表示( )

A.土的压缩性大小与固结快慢

B.土的固结度与时间和深度的关系

C.孔隙水压力与时间和深度的关系

D.孔隙水压力与时间的关系

答案：C

50.土视为e--p曲线越陡,说明( )

A.压缩模量越小

B.压缩模量越大

C.土的压缩性越高

D.土的变形越大

答案：C

51.评价地基土压缩性高低的指标( )

A.固结系数

B.压缩系数

C.沉降影响系数

D.渗透系数

答案：B

52.可按平面问题求解地基中附加应力的基础是:( )

A.柱下独立基础

B.墙下条形基础

C.片筏基础

D.箱形基础

答案：B

53.宽度均为b,基底附加应力均为P0的基础,同一深度处,附加应力数值最大的是:( )

A.方形基础

B.矩形基础

C.条形基础

D.圆形基础(b为直径)

答案：C

54.成层土中竖向自重应力沿深度的增大而发生的变化为:( )

A.折线减小

B.折线增大

C.斜线减小

D.斜线增大

答案：B

55.砂类土的重要特征是( )

A.灵敏度与活动度

B.塑性指数与液性指数

C.饱和度与含水量

D.颗粒级配与密实度

答案：D

56.对施工速度较快,而地基土的透水性差相排水条件不良时,可采用三轴仪的( )结果计算抗剪强度。

A.不固结不排水试验

B.固结不排水试验

C.固结排水试验

D.不固结排水试验

答案：A

57.饱和土的渗透固结实际上是( )

A.土中颗粒体积逐渐减小

B.土中孔隙水体积逐渐减小

C.土体孔隙体积逐渐减小

D.上述说法均不正确

答案：C

58.当粘性土的液性指数为0.5时,土所处的状态为( )

A.坚硬

B.可塑

C.流塑

D.流动

答案：B

59.在下列指标中不能直接测定,只能换算求得的是( )

A.天然重度

B.土粒相对密度

C.含水量

D.孔隙比

答案：D

60.土中粘土颗粒含量越多,其塑性指数( )

A.越大

B.越小

C.不变

D.不确定

答案：A

二、多选题

61.关于重力式挡土墙墙背的描述中,下列说法错误的是( )

A.就所受土压力而言,仰斜墙比俯斜墙大

B.用于路堑墙时,仰斜墙的开挖与回填量均比俯斜墙小

C.仰斜墙适用于地面横坡较陡的情况

D.仰斜墙适用于地面横坡较缓的情况

答案：AC

62.当施工进度快,且地基土的透水性低、排水条件不良时,不宜选择下述哪些试验指标( )

A.不固结不排水试验

B.固结不排水试验

C.固结排水试验

D.慢剪试验

答案：BCD

63.单向压缩分层总和法的假设条件包括( )

A.基底附加应力认为是作用于地表的局部柔性荷载

B.计算地基中的附加应力时,将地基当作均质地基进行计算

C.计算土层压缩变形引起的地基沉降时,只考虑竖向附加应力作用

D.土层压缩时不发生侧向变形

答案：ABCD

64.地基附加应力计算分为哪几类( )

A.平面问题

B.空间问题

C.均布荷载问题

D.非均布荷载问题

答案：AB

65.土的渗透变形的主要形式有( )

A.管涌

B.流土

C.接触冲刷

D.接触流失

答案：ABCD

66.粘性土中含水量不同,可分别处于哪几种状态( )

A.固态

B.半固态

C.半液态

D.流动态

答案：ABD

67. 朗肯土压力理论的基本假设条件包括( )

A.墙背直立

B.墙背光滑

C.滑动土体为楔形的刚性体

D.墙后填土面水平

答案：ABD

68.关于土的抗剪强度指标的选用,下列说法正确的是( )

A.采用总应力分析法时,用不排水或固结不排水强度指标

B.采用有效应力分析法时,用有效应力强度指标

C.分析挖方土坡的长期稳定性,采用有效应力分析法

D.分析稳定渗流条件下的稳定性,采用总应力分析法

答案：ABC

69.饱和土中任意点的总应力总是等于( )之和

A.有效应力

B.总应力

C.孔隙水压力

D.附加应力

答案：AC

70.土中的应力中主要的是( )

A.附加应力

B.渗透压力

C.自重应力

D.构造应力

答案：ABC

71.下列关于渗透力的描述正确的为( )

A.渗透力方向与渗透方向一致

B.渗透力数值与水头梯度成正比

C.渗透力是一种体积力

D.渗透力方向与渗透方向垂直

答案：ABC

72.影响土的压实性的因素,主要包括土的( )

A.级配

B.结构

C.含水量

D.击实功能

答案：ABCD

73.土压力的类型有哪几种( )

A.静止土压力

B.主动土压力

C.被动土压力

D.饱和土压力

答案：ABC

74.下列试验方法中,能测定土的抗剪强度指标的室内试验有( )

A.直接剪切试验

B.三轴压缩试验

C.十字板剪切试验

D.无侧限抗压强度试验

答案：ABD

75.饱和土的沉降由( )组成

A.瞬时沉降

B.固结沉降

C.次压缩沉降

D.压缩沉降

答案：ABC

76.关于土中应力说法正确的是( )

A.土中应力按产生的原因分为自重应力和附加应力

B.土的自重应力不引起土的变形

C.土的自重应力会引起土的变形

D.附加应力是使地基失去稳定和产生变形的主要原因

答案：ACD

77.影响土的渗透系数的主要因素有( )

A.粒度成分

B.矿物成分

C.土的结构构造

D.温度

答案：ABCD

78.粘土矿物的主要代表性矿物有( )

A.高岭石

B.蒙脱石

C.伊利石

D.石英石

答案：ABC

三、判断题

79.按库仑理论计算作用在墙上的土压力时,墙背粗糙比光滑的好( )

答案：正确

80.在与大主应力面夹角α=45º的平面上剪应力最大,故该平面总是首先发生剪切破坏( )

答案：错误

81.除土的性质外,试验时的剪切速率是影响土体强度的最重要的因素( )

答案：错误

82.在弱透水土层中,若地下水位短时间下降,则土的自重应力不会明显增大( )

答案：正确

83.土的静止侧压力系数K0为土的侧向与竖向自重应力之比( )

答案：错误

84.砂性土渗透试验可以用常水头渗透仪进行( )

答案：正确

85.水在土中渗流时,土处于渗流破坏状态的条件是:临界水力梯度为2( )

答案：错误

86.用条分法分析黏性土坡稳定性时,需假定几个可能的滑动面,这些滑动面均是最危险的滑动面( )

答案：错误

87.坡脚堆土,土坡的稳定生降低( )

答案：错误

88.对饱和软粘土,常用无侧限抗压强度试验代替三轴仪不固结不排水剪切试验( )

答案：正确

89.地下水位的下降会增加土层的自重应力,引起地基沉降( )

答案：正确

90.分层总和法确定地基沉降计算深度的标准是σZ≤0.1σc( )

答案：错误

91.粘性土坡坡高增大,土坡的稳定性增大( )

答案：错误

92.在不考虑后期外界因素影响的情况下,边坡的安全系数在施工刚结束时最小,并随着时间的增长而增大( )

答案：正确

93.渗透系数k是综合反映土体渗透能力的一个指数,渗透系数可在试验室或现场试验测定( )

答案：正确

94.土发生冻胀的原因是因为冻结时土中的水向冻结区迁移和积聚的结果( )

答案：正确

95. 库伦土压力理论假定土体的滑裂面是平面,计算结果对主动土压力偏差较小而被动土压力偏差较大( )

答案：正确

96.甲土的含水量大于乙土,则甲土的饱和度大于乙土( )

答案：错误

97.十字板剪切试验不能用来测定软粘土的灵敏度( )

答案：错误

98.砂土的抗剪强度由摩擦力和粘聚力两部分组成( )

答案：错误

99.直接剪切试验的优点是可以严格控制排水条件,而且设备简单、操作方便( )

答案：错误

100.固结度表示的是t时刻孔隙水压力的消散程度( )

答案：正确

101.土体的固结时间与其透水性无关( )

答案：错误

102.饱和黏土层在单面排水下条件下的固结时间为双面排水时间的2倍( )

答案：错误

103.若地表为一无限大的水平面,则土的重力在土中任一竖直面上产生的剪应力等于零( )

答案：正确

104.由于土中自重应力属于有效应力,因而与地下水位的升降无关( )

答案：正确

105.由于达西定律只适用于层流情况,对粗砂、砾石、卵石等粗颗粒不适合( )

答案：正确

106.粘土中自由水的渗流受到结合水的粘滞作用会产生很大的阻力,只有克服结合水和自由水的抗剪强度后才能开始渗流( )

答案：错误

107.土粒的粒径越粗,则透水性越强,可塑性越大( )

答案：错误

108. 与粒径组成相比,矿物成分对粘性土性质的影响更大( )

答案：正确