土力学与地基基础TM211012——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.设置于深厚的软弱土层中,无较硬的土层作为桩端持力层,或桩端持力层虽然较坚硬但桩的长径比很大的桩,可视为( )

A.端承桩

B.摩擦端承桩

C.端承摩擦桩

D.部分挤土桩

答案：C

2.某挡土墙墙后填土为粗砂,当墙后水位上升时,墙背受到的侧压力变化是( )

A.变大

B.变小

C.不变

D.变为零

答案：A

3.柱下独立基础发生冲切破坏是由于( )

A.柱周边处基础高度不足

B.地基承载力不足

C.基底面积过小

D.基础材料抗压强度不足

答案：A

4.深基础不包括( )

A.沉井基础

B.沉箱基础

C.箱型基础

D.桩基础

答案：C

5.振动沉管灌注桩,按成桩影响分类应为( )

A.非挤土桩

B.部分挤土桩

C.挤土桩

D.摩擦桩

答案：C

6.土中一点发生破坏时,其破坏类型应该是( )

A.受拉破坏

B.受压破坏

C.受扭破坏

D.受剪破坏

答案：D

7.以下基础形式中不需要按刚性角要求设计的是( )

A.墙下混凝土条形基础

B.墙下条形砖基础

C.墙下条形毛石基础

D.墙下钢筋混凝土条形基础

答案：D

8.某黏性土地基在固结度达到80%时的沉降量为80mm,则最终固结沉降量为( )

A.320mm

B.250mm

C.160mm

D.100mm

答案：D

9.室内压缩实验中,完全侧限意味着( )

A.土粒体积不变

B.土样体积不变

C.孔隙体积不变

D.土样横截面积不变

答案：D

10.基底压力的实际分布情况是( )

A.曲线分布

B.三角形分布

C.梯形分布

D.均匀分布

答案：A

11.对一软土试样进行无侧限抗压强度试验,测得其无侧限抗压强度为30kPa,则该土的不排水抗剪强度为( )

A.40kPa

B.20kPa

C.15kPa

D.5kPa

答案：C

12.反映土体结构性强弱的指标是()

A.饱和度

B.灵敏度

C.重度

D.相对密实度

答案：B

13.下列说法中,错误的是( )

A.曲线越平缓,土的压缩性越低

B.压缩模量越小,土的压缩性越高

C.压缩模量越大,土的压缩性越高

D.压缩模量越大,土的压缩性越低

答案：C

14.属于土体抗剪强度原位测试的是( )

A.三轴压缩试验

B.直剪试验

C.无侧限抗压强度试验

D.十字剪切板试验

答案：D

15.土的三相比例指标中,可以用实验直接测定的指标是( )

A.含水量

B.孔隙比

C.土的干密度

D.土粒的浮密度

答案：A

16.下列土中，压缩曲线最平缓的是( )

A.杂填土

B.淤泥

C.淤泥质土

D.密实砂土

答案：D

17.不会产生桩身负摩阻力的情况是( )

A.欠固结土沉降

B.湿陷性土湿陷

C.地下水位上升

D.地下水位下降

答案：C

18.下列指标中,不可能大于1的指标是( )

A.含水量

B.孔隙比

C.液性指数

D.饱和度

答案：D

19.若挡土墙墙身向土体方向发生位移,墙体所受到的土压力是( )

A.静止土压力

B.主动土压力

C.被动土压力

D.运动土压力

答案：C

20.室内压缩曲线越陡,说明土的( )

A.压缩模量越大

B.压缩系数越小

C.压缩性越高

D.压缩指数越小

答案：C

21.当基础宽度大于()或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其他原位测试、规范表格等方法确定的地基承载力特征值应进行修正。

A.3m

B.0.5m

C.1m

D.1.5m

答案：A

22.下列矿物质中,亲水性最强的是( )

A.伊利石

B.高岭石

C.石英

D.蒙脱石

答案：D

23.对无筋扩展基础控制宽高比的原因是( )

A.材料的抗压强度较高

B.限制基础底面的宽度

C.地基承载力低

D.材料的抗弯拉强度较低

答案：D

24.自然界中的岩石,按其成因可划分为( )

A.花岗岩、大理岩、页岩

B.岩浆岩、沉积岩、变质岩

C.微风化岩、中风化岩、强风化岩

D.碳酸岩、硅酸岩、硫酸岩

答案：B

25.某桩基采用为大直径扩底桩,桩长8米。地基土层为自稳性较好的黏土。则宜采用的施工方法是( )

A.钢筋混凝土预制桩

B.沉管灌注桩

C.人工挖孔桩

D.静压桩

答案：C

26.土中一点发生剪切破坏时,破裂面与小主应力作用面的夹角为( )

A.45°+φ

B.45°+φ/2

C.45°

D.45°-φ/2

答案：D

27.下列基础中,属于柔性基础的是( )

A.筏板基础

B.砖基础

C.毛石基础

D.素混凝土基础

答案：A

28.某黏性土地基在固结度达到50%时的沉降量为100mm,则最终固结沉降量为( )

A.400mm

B.250mm

C.200mm

D.140mm

答案：C

29.未经搬运作用的沉积物为( )

A.坡积物

B.残积物

C.洪积物

D.冲积物

答案：B

30.对于冻胀土中的基础,基础埋深要求正确的是( )

A.基础底面必须位于设计冻深以下

B.基础底面下允许保留不超过规范要求厚度的冻土

C.基础顶面必须位于设计冻深以下

D.基础顶面下允许保留不超过规范要求厚度的冻土

答案：B

31.三轴压缩试验中的不固结不排水试验,与快剪试验中的( )相对应。

A.固结快剪试验

B.慢剪试验

C.快剪试验

D.不固结慢剪试验

答案：C

32.土体中固体颗粒的质量与土体体积之比,称为( )

A.土的密度

B.土的饱和密度

C.土的有效重度

D.土的干密度

答案：D

33.若土的压缩曲线(e-p曲线)较平缓,则表明( )

A.土的压缩性较大

B.土的压缩性较小

C.土的密实度较大

D.土的孔隙比较小

答案：B

34.若代表土中应力状态的莫尔应力圆远远低于抗剪强度包络线,则表明该土体( )

A.任一平面上的剪应力都小于土的抗剪强度

B.某一平面上的剪应力超过了土的抗剪强度

C.某一平面上剪应力正好等于抗剪强度

D.在最大剪应力作用面上,剪应力刚好等于抗剪强度

答案：A

35.土颗粒级配曲线较陡说明( )

A.土粒大小相差悬殊

B.该粒径范围土颗粒较少

C.土颗粒大小比较集中

D.土的级配良好

答案：C

36.临界水头梯度近似等于( )

A.1g/cm3

B.1

C.2g/cm3

D.2

答案：A

37.土的三项基本物理性质指标可由实验室直接测定其数值,包括土的含水量、密度和( )

A.孔隙比

B.饱和度

C.浮重度

D.土粒比重

答案：D

38.历史上所经受的先期固结压力小于现有覆盖土重的土层称为( )

A.正常固结土

B.超固结土

C.欠固结土

D.先期固结土

答案：C

39.土的结构按其颗粒的排列及联结,一般分为:单粒结构、蜂窝结构和( )

A.纠缠结构

B.错落结构

C.絮状结构

D.粉末结构

答案：C

40.在地表浅处、局部隔水层的上部且具有自由水面的地下水称为( )

A.自由水

B.上层滞水

C.潜水

D.承压水

答案：B

41.属于非挤土桩的是( )

A.预制方桩

B.沉管灌注桩

C.钻孔桩

D.预应力管桩

答案：C

42.若挡土墙墙高相等、墙后填土情况相同,则墙后土压力最大的是( )

A.墙背竖直的挡墙

B.仰斜式挡墙

C.俯斜式挡墙

D.衡重式挡墙

答案：C

43.当基础宽度大于3m或埋置深度大于( )时,从载荷试验或其他原位测试、规范表格等方法确定的地基承载力特征值应进行修正。

A.0.3m

B.0.5m

C.1m

D.1.5m

答案：B

44.浅基础不包括( )

A.柱下条形基础

B.柱下独立基础

C.沉井基础

D.箱型基础

答案：C

45.某场地在桩身范围内有较厚的粉细砂层,地下水位较高。若不采取降水措施,则不宜采用( )

A.钢筋混凝土预制桩

B.沉管灌注桩

C.人工挖孔桩

D.钢管桩

答案：C

46.土中一点发生剪切破坏时,破裂面与大主应力作用面的夹角为( )

A.45°+φ

B.45°+φ/2

C.45°

D.45°-φ/2

答案：B

47.埋置深度、基底附加压力均相同但面积不同的两基础,其沉降关系为( )

A.两基础沉降相同

B.面积大的基础沉降大

C.面积大的基础沉降小

D.无法判断

答案：B

48.某黏性土地基在固结度达到40%时的沉降量为100mm,则最终固结沉降量为( )

A.400mm

B.250mm

C.200mm

D.140mm

答案：B

49.在饱和土的排水固结过程中,通常孔隙水压力u与有效应力σ’将发生如下的变化( )

A.u不断减小,σ’不断增大

B.u不断增加,σ’不断减小

C.u与σ’均不断减小

D.u与σ’均不断增加

答案：A

50.除岩石地基外,浅基础的埋置深度不宜小于( )

A.0.1m

B.0.3m

C.0.4m

D.0.5m

答案：D

51.对一软土试样进行无侧限抗压强度试验,测得其无侧限抗压强度为40kPa,则该土的不排水抗剪强度为( )

A.40kPa

B.20kPa

C.10kPa

D.5kPa

答案：B

52.当( )时,粗粒土具有良好的级配。

A.Cu≥5且1≤Cc≤3

B.Cu≤5且1≤Cc≤3

C.Cc≥5且1≤Cu≤3

D.Cu≤5或1≤Cc≤3

答案：A

53.若土的压缩曲线(e-p曲线)较陡,则表明( )

A.土的压缩性与地基沉降较大

B.土的压缩性与地基沉降较小

C.土的密实度较大

D.土的孔隙比较小

答案：A

54.若代表土中某点应力状态的莫尔应力圆与抗剪强度包线相切,则表明土中该点( )

A.任一平面上的剪应力都小于土的抗剪强度

B.某一平面上的剪应力超过了土的抗剪强度

C.在相切点所代表的平面上,剪应力正好等于抗剪强度

D.在最大剪应力作用面上,剪应力刚好等于抗剪强度

答案：C

55.土颗粒级配曲线出现水平段说明( )

A.曲线不均匀,不陡峭

B.级配不好

C.孔隙比小

D.不存在该粒径区段的土粒

答案：D

56.某砂土的最大孔隙比,最小孔隙比,天然孔隙比,则该砂土的密实状态应属于( )

A.密实的

B.中密的

C.松散的

D.无法判断

答案：B

57.粘性土的塑性指数Ip越大,表示土的( )

A.含水量越大

B.粘粒含量越高

C.粉粒含量越高

D.天然重度越大

答案：B

58.历史上所经受的先期固结压力大于现有覆盖土重的土层称为( )

A.正常固结土

B.超固结土

C.欠固结土

D.先期固结土

答案：B

59.对无粘性土的工程性质影响最大的因素是( )

A.含水量

B.密实度

C.矿物成分

D.颗粒的均匀程度

答案：B

60.根据地质成因分类 ,可将第四纪沉积物的土体划分为( )

A.残积土、坡积土、洪积土、冲积土等

B.高岭土、伊利土、蒙脱土等

C.冻土、湿陷性土、膨胀土等

D.岩浆岩、沉积岩、变质岩等

答案：A

二、多选题

61. 地基处理的目的是( )

A. 改善剪切特性

B. 改善压缩特性

C. 改善透水特性

D. 改善动力特性

答案：ABCD

62. 对于桩端全断面进入持力层的深度,说法正确的是( )

A. 粘性土、粉土不宜小于2d

B. 砂土不宜小于1.5d

C. 碎石类土不宜小于1d

D. 当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于2d

答案：ABC

63. 三合土基础不适用于( )

A. 4层和4层以下的民用建筑

B. 5层和5层以下的民用建筑

C. 6层和6层以下的民用建筑

D. 7层和7层以下的民用建筑

答案：BCD

64. 确定刚性基础台阶宽高比允许值的依据是( )。

A. 地基土的工程性质

B. 基础材料类型及质量

C. 地基沉降量的大小

D. 基础底面处的平均压力

答案：BD

65. 下列哪几种情况可能出现桩侧负摩阻力?( )

A. 地面有大面积堆载

B. 人工降低地下水

C. 灵敏度较高的饱和粘性土层中

D. 欠固结的新填土地基中

答案：ABCD

66. 膨胀土的特征为( )

A. 遇水膨胀

B. 失水膨胀

C. 遇水收缩

D. 失水收缩

答案：AD

67. 衡量土的粒径级配是否良好,常用的判别指标是( )。

A. Cu

B. Cc

C. Cv

D. C

答案：AB

68. 工程地质勘察报告书所附的图表一般包括( )。

A. 勘探点平面布置图

B. 工程地质剖面图

C. 土工试验成果表

D. l:100000 比例尺的地形图

答案：ABC

69. 欠固结土地基的沉降量是由两部分组成的,分别是( )。

A. 地基附加应力所引起的沉降

B. 地基自重应力所引起的沉降

C. 已完成的自重固结沉降

D. 未完成的自重固结沉降

答案：AD

70. 挡土墙的类型包括( )

A.重力式

B.悬臂式

C.扶壁式

D.锚杆式

答案：ABCD

71.湿陷性黄土地基处理常用的方法有( )

A. 强夯法

B. 挤密法

C. 垫层法

D. 预浸水法

答案：ABCD

72.桩顶在竖向荷载作用下的传递规律为( )。

A. 桩侧摩阻力先于桩端摩阻力发挥作用

B. 桩端摩阻力先于桩侧摩阻力发挥作用

C. 桩侧摩阻力有其极限值

D. 桩侧摩阻力随深度一直线性增大

答案：AC

73. 按桩的承载性状分为( )。

A. 摩擦型桩

B. 端承型桩

C. 预制桩

D. 灌注桩

答案：AB

74.基础的主要作用在于( )。

A. 传递荷载

B. 扩散荷载

C. 承受荷载

D. 调整变形

答案：ABD

75. 采用砂垫层处理软弱土地基的主要作用在于( )。

A. 提高基础下地基持力层的承载力

B. 减少沉降量

C. 加速软弱土层的排水固结

D. 避免泥土污染上部结构

答案：ABC

76. 确定刚性基础台阶宽高比允许值的依据是( )。

A. 地基土的工程性质

B. 基础材料类型及质量

C. 地基沉降量的大小

D. 基础底面处的平均压力

答案：BD

77. 粘性土的状态包括( )

A.硬塑

B.可塑

C.流塑

D.软塑

答案：ABCD

78.下列地基基础设计等级属于甲级的是( )

A.33层的高层建筑

B.开挖深度为14m的基坑

C.对地基变形有特殊要求的建筑物

D.复杂地质条件下的坡上建筑物

答案：ACD

79. 土的抗剪强度指标包括( )

A. 土的粘聚力

B. 土的内摩擦角

C. 土的剪应力

D. 土的正应力

答案：AB

80. 在土的三相比例指标中,不能由实验直接测定的指标是( )

A. 含水量

B. 孔隙比

C. 土的密度

D. 土粒的相对密度

答案：BD

81. 挡土墙的稳定性验算应满足( )

A. Kt≥1.1

B. Kt≥1.6

C. Ks≥1.3

D. Ks≥1.5

答案：AC

82. 无需进行内力分析和截面强度计算的基础有( )

A.砖基础

B.混凝土基础

C.桩基础

D.箱型基础

答案：AB

83. 减少地基不均匀沉降危害的措施包括( )

A.设置圈梁

B.控制建筑物的长高比

C.设置沉降缝

D.使相邻建筑物保持一定距离

答案：ABCD

84. 桩基按成桩过程中的挤土效应分为( )

A.挤土桩

B.端承桩

C.摩擦桩

D.部分排土桩

E.非挤土桩

答案：ADE

85. 一般建筑物在施工过程中就开始沉降,下列有关在施工期间完成的沉降量大小的正确叙述是( )

A. 对砂土可认为已完成最终沉降量的80%

B. 对砂土可认为已完成最终沉降量的100%

C. 对低压缩性的粘性土,在施工期间只完成最终沉降量的50%~80%

D. 对高压缩性的粘性土,在施工期间只完成最终沉降量的5%~20%

答案：BCD

86. 下列地基中,适用于深层搅拌法处理的是( )

A. 淤土、淤泥质土

B. 松散的粉细砂

C. 粉土

D. 含大块孤石的杂填土

答案：ABC

87. 下列叙述正确的是( )。

A. 框架结构的变形由沉降差控制

B. 单层排架结构的变形由沉降差控制

C. 多层或高层建筑结构的变形由倾斜值所控制

D. 高耸结构的变形由倾斜值所控制

答案：AD

88.基底压力直线分布的假设适用于(   )

A. 深基础的结构计算

B. 联合基础的结构计算

C. 浅基础的结构计算

D. 基底尺寸较小的基础结构设计

答案：ABC

89. 在土的三相比例指标中,可以用实验直接测定的指标是( )

A. 含水量

B. 孔隙比

C. 土的密度

D. 土粒的相对密实度

答案：AC

90. 《规范》规定砂土的密实度可以用( )确定。

A. 孔隙率

B. 密度

C. 相对密实度

D. 标准贯入锤击数

答案：ACD