用电管理及监察——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.电力客户服务主体是指(    )。

A.供电企业职工

B.抄表人员

C.电能消费者

D.电力柜台服务人员

答案：C

2.企业全体员工一致的价值取向称为(    )。

A.企业价值观

B.企业精神

C.企业道德

D.企业理念

答案：A

3.以下不属于电费工作质量指标的是(    )。

A.实抄率

B.违章用电率

C.差错率

D.均价

答案：B

4.下列属于日常营业工作但不属于用电变更工作的是(    )。

A.改压

B.终止用电

C.暂停

D.窃电的查处

答案：D

5.客户正式用电后,由于生产经营情况发生变化,考虑到原有电容量过大,不能全部利用,提出减少供用电合同规定的一种变更用电事宜,称为(    )。

A.减容

B.改类

C.暂换

D.分户

答案：A

6.暂停用电不足(    )天者,不予扣减基本电费。

A.10

B.15

C.20

D.25

答案：B

7.当线路电流不超过电能表的(    )时,可直接接入电能表。

A.最大电流

B.最小电流

C.额定电流

D.工作电流

答案：C

8.电度电价是以(    )计算的电价。

A.客户耗用的电量

B.客户用电的接用容量

C.客户用电的有功损耗电量

D.客户用电的无功损耗电量

答案：A

9.业务扩充也称作用电报装,简称业扩,是供电企业(    )行为。

A.售前服务

B.售中服务

C.售后服务

D.审查

答案：A

10.人体安全电压为不高于(    )。

A.12V

B.36V

C.24V

D.48V

答案：B

11.长时间连续负荷时,电动机容量应按照(    )进行选择。

A.PN= Pmax

B.PN< Pmax

C.PN> Pmax

D.可任意选择

答案：C

12. 配电网中存在电感性供电设备时,电能损耗(    )。

A.增大

B.减小

C.不变

D.可能增大,也可能减小

答案：A

13. 按损耗的变化规律可以分为负载损耗、(    )和其它损耗三类。

A.可变损耗

B.技术损耗

C.空载损耗

D.不明损耗

答案：C

14. 降低线损的措施包括技术措施和(    )。

A.管理措施

B.诱导措施

C.财政措施

D.激励措施

答案：A

15.以下不属于电力客户服务基本特征的是(    )。

A.无形性

B.广泛性

C.易变性

D.有偿性

答案：D

16.功率因数是指有功功率在(    )中所占的比重。

A.无功功率

B.视在功率

C.瞬时功率

D.平均功率

答案：B

17.电能客户服务指的是以(    )为载体,用以交易和满足客户需要的本身无形和不发生实物所有权转移的活动。

A.电能商品

B.柜台服务

C.咨询服务

D.现场服务

答案：A

18.需求侧管理的对象不包括(    )。

A.客户终端的主要用能设备

B.可与电能相互替代的用能设备

C.与用电相关的环境设施

D.负荷控制系统的终端

答案：D

19.暂拆原因消除,客户要求复装接电时,须先申请并按规定交付费用。手续完成后,供电企业应在(    )日内为该客户复装接电。

A.15

B.10

C.5

D.3

答案：C

20.需求侧资源指的是(    )。

A.供电企业采用的有效激励措施

B.客户潜在的节电资源

C.供电企业的管理对象

D.客户的用电方式

答案：B

21.营业质量管理体系包含(    )、质量责任制、考核和奖惩制度。

A.营业管理机构

B.过程管理机构

C.责任管理机构

D.质量管理机构

答案：D

22.以下不属于填谷技术措施的是(    )。

A.增加季节性客户负荷

B.增添低谷用电设备

C.增加蓄能用电

D.能源替代运行

答案：D

23.日常营业工作的主要内容有(    )两类。

A.管理、服务

B.客户名称变更、用电容量变动

C.电能计量、违章稽查

D.解答客户询问、排解用电的纠纷

答案：A

24.《供电营业规则》中规定,供电企业供电时的额定频率为(    )。

A.50Hz

B.60Hz

C.45Hz

D.55Hz

答案：A

25.电能表的额定电压是根据电网(    )确定的,其额定电流按客户(    )合理配置。

A.供电电压、用电负荷电流

B.负荷电压、供电电流

C.线路电压、负荷功率

D.负载电压、负荷电流

答案：A

26.为了衡量在规定时间内负荷变动的情况,以及考核电气设备利用的程度,通常用(    )表示。

A.年负荷曲线

B.负荷持续曲线

C.负荷曲线

D.负荷率

答案：D

27.电压互感器是将(    )的一种变换装置。

A.低电压转换成高电压

B.高电压转换成低电压

C.低电流转换成高电流

D.高电流转换成低电流

答案：B

28.根据电网的(    )可以确定电能表的额定电压。

A.有功功率

B.无功功率

C.供电电流

D.供电电压

答案：D

29.供电企业对低压供电客户送审的受电工程设计文件和有关资料审核的时限要求是最长不超过(    )天。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：C

30.将电气设备的金属外壳与电源(发电机或变压器)接地中性线(零线)作金属性连接,这种方式称为(    )。

A.零线接地

B.金属接地

C.保护接地

D.保护接零

答案：D

31.电动机建立旋转磁场需要(    )。

A.无功功率

B.有功功率

C.定子绕组电流

D.转子绕组电流

答案：A

32.电力客户服务客体是指(    )。

A. 供电企业职工

B. 抄表人员

C. 电能消费者

D. 电力柜台服务人员

答案：A

33.不属于降低变压器损耗的技术措施是(    )。

A.合理选择变压器的类型

B.平衡变压器的电压

C.合理选择变压器的容量

D.平衡变压器的三相负荷

答案：B

34. 企业形象是指企业的(    )通过各种传播媒介在社会公众心目中产生的一种综合反映。

A.形象

B.行为

C.态度

D.服务

答案：B

35.不属于降低线损的技术措施的是(    )。

A.配电网升压改造

B.合理选择导线截面

C.降低功率因数

D.合理安排设备检修

答案：C

36.用电变更属于电力营销活动中的(    )范畴。

A.业务扩充

B.日常营业

C.用电检查

D.电费管理

答案：B

37.变压器损耗有功功率包括铁芯损耗和(    )。

A.绕组损耗

B.固定损耗

C.不明损耗

D.负荷损耗

答案：A

38.质量管理的方法主要有(    )两种。

A.营业管理、过程管理

B.营业管理、全过程管理

C.全员质量、营业管理

D.全过程质量、全员质量

答案：D

39.电容器补偿方式主要有个别补偿、(    )和集中补偿三种。

A.就地平衡

B.就地补偿

C.批量补偿

D.分组补偿

答案：D

40.日常营业是(    )工作的一个组成部分。

A.营业管理

B.业务扩充

C.质量管理

D.质量责任

答案：A

41.在电网低谷时段增加客户的电力电量需求,使得电网负荷趋于平衡的技术称为(    )。

A.填谷

B.削峰

C.移峰填谷

D.错峰

答案：A

42.最大需量的测定需要有一个(    )机构和一个时限机构组成。

A.电压测量

B.功率测量

C.电流测量

D.容量测量

答案：B

43.以下不属于需求侧管理实施步骤的是(    )。

A.系统分析

B.资源预测

C.技术评估

D.建账立卡

答案：D

44.运行中的电流互感器二次绕组严禁(    )。

A.开路

B.接地

C.短路

D.与其他设备连接

答案：A

45.(    )是通过直接负荷控制或可中断负荷控制来降低电网峰荷和降低客户变压器容量。

A.调峰

B.填谷

C.削峰

D.移峰填谷

答案：C

46.电能计量装置是指(    )。

A.累计电量的电能表

B.电能表及计量用互感器

C.电能表、互感器及其二次回路

D.电能表、互感器、二次回路及电能计量柜(箱)

答案：D

47.电压偏差是指实际电压偏移额定值的大小,一般用(    )表示。

A.固定值

B.额定值

C.实际值

D.相对值

答案：D

48.业扩工程有内部工程和(    )工程两种类别。

A.外部

B.接入

C.受电

D.接出

答案：A

49.用电负荷是指电能客户的用电设备在某一时刻向电网取用(    )的总和。

A.电功率

B.电压

C.电能

D.无功功率

答案：A

50.人体与带电体直接接触形成的触电称为(    )。

A.间接接触触电

B.直接接触触电

C.接触触电

D.身体触电

答案：B

51.当电源电压一定时,电动机的铁损随负荷变化(    )。

A.呈线性增加

B.呈非线性增加

C.呈非线性减小

D.不变

答案：D

52.不属于供电线损计算方法的是(    )。

A.损失因数法

B.均方根电流法

C.平均值电流法

D.最大负荷损耗小时法

答案：C

53.线损率是指功率损耗占(    )的百分比。

A.有功功率

B.无功功率

C.输出功率

D.输入功率

答案：D

54.供电损耗包括(    )损耗和功率损耗。

A.电压

B.电流

C.电能

D.空载

答案：C

55.并联电容器组的连线方式有三角形接线和(    )方式。

A.星形接线

B.环形接线

C.放射式接线

D.树枝式接线

答案：A

56.需求侧管理的运营活动主要由(    )完成。

A.用户

B.供电企业

C.运营企业

D.发电厂

答案：B

57.需求侧管理是为减少(    )和电力需求所进行的管理活动,是供电企业采用有效的激励和诱导措施以及适宜的运作方式。

A.线路损失

B.有功损失

C.电量节约

D.电量消耗

答案：D

58.需求侧管理的手段包括财政手段、诱导手段、行政手段、(    )四种。

A.管理手段

B.技术手段

C.执行手段

D.导向手段

答案：B

59.电能质量是指(    )与供电可靠性。

A.波形质量

B.电流质量

C.电能质量

D.电压质量

答案：C

60.电力负荷是指发电厂或电力系统在某一时刻所承担的某一范围耗电设备所消耗的电功率总和,单位用(    )表示。

A. kvar

B.kW

C. kV

D. kA

答案：B

二、多选题

61.供电服务内容包括(    )。

A.柜台服务

B.现场服务

C.咨询服务

D.电力急修服务

答案：ABCD

62.日常质量管理体系包括(    )。

A.质量管理机构

B.质量责任制

C.考核制度

D.奖惩制度

答案：ABCD

63. 抄表工作包括抄表(    )、抄表(    )及抄表方式等内容。

A.周期

B.日期

C.内容

D.工具

答案：AB

64.电能表接入电路的方式有(    )。

A.直接接入

B.经电压互感器接入

C.经电流表接入

D.经电流互感器接入

答案：ABD

65.常见的反窃电措施有(    )。

A.采用全封闭的计量柜

B.采用双向计量式电表

C.配电变压器低压套管至计量装置间的二次回路接线可加护套管

D.采用止逆式电表

答案：ABCD

66.业务扩充的受理方式主要有(    )。

A.营业柜台受理

B.上门受理

C.电话受理

D.网站受理

答案：ACD

67.供用电合同的主要类别有(    )。

A.低压供用电合同

B.零时供用电合同

C.特殊供用电合同

D.高压供电合同

答案：ABCD

68.电气设备的(    )、(    )及(    )都是为了保证人身安全的,故统称为安全接地。

A.零线的重复接地

B.保护接地

C.保护接零

D.零线不接地

答案：ABC

69.降低线损的技术措施有(    )。

A.配电网升压改造

B.合理调整运行电压

C.提高功率因数

D.合理选择导线截面

答案：ABCD

70.需求侧管理的目标主要集中在(    )和(    )上。

A.客户电力

B.电量的节约

C.电量消耗

D.电力需求

答案：AB

71. 客户服务技术支持系统的主要功能有(    )。

A.电力故障报修

B.客户投诉

C.停电预告

D.业务监督

答案：ABCD

72.以下属于日常营业工作的是(    )。

A.用电变更

B.换表

C.临时用电

D.违章用电

答案：ABCD

73.按用电容量,电价可以分为(    )。

A.居民生活电价

B.单一制电价

C.两部制电价

D.商业电价

答案：BC

74.下列属于电能表错误接线的有(    )。

A.电压回路和电流回路发生短路或断路

B.电压互感器和电流互感器极性接反

C.与中性线对应的端钮要接牢固

D.电能表元件中没有接入规定相别的电压和电流

答案：ABD

75.换表主要包括(    )。

A.故障换表

B.容量变更换表

C.新装换表

D.年久换表

答案：ABD

76.供用电合同的内容有(    )。

A.电费结算协议

B.未经双方协商确认的供电方案

C.电能计量装置安装完工报告

D.电力调度协议

答案：ACD

77.低压报装竣工检查项目有(    )。

A.配电室接地检查

B.资质审核

C.资料验收

D.安装质量验收

答案：BCD

78.安全用电管理的技术措施有(    )。

A.停电

B.装设遮拦

C.遮挡指示牌

D.验电

答案：ABD

79.电能在从发电厂到客户的输配电过程中,发生的一定能量损失即(    ),其对应的电功率即为(    )。

A.线路损失

B.负载损失

C.负载损失负荷

D.线路损失负荷

答案：AD

80.解决电力不平衡的方法有(    )。

A.调整发电机

B.调整负荷

C.有功就地补偿

D.无功就地补偿

答案：BD

81.电力客户服务的基本特征有(    )。

A.无形性

B.不可分性

C.易逝性

D.不变性

答案：ABC

82.用电变更工作的主要有(    )。

A.暂停

B.减容量

C.迁址

D.改压

答案：ABCD

83.按生产和流通环节,电价可以分为(    )。

A.上网电价

B.互供电价

C.销售电价

D.直供电价

答案：ABC

84.关于三相四线有功电能表接入电路中,下列说法正确的有(    )。

A.应按正相序接线

B.中性线即零线与相线不能接错位置

C.与中性线对应的端钮一定要接牢

D.应按负相序接线

答案：ABC

85.更正系数求取方法有(    )。

A.实测法

B.误差法

C.错误接线分析法

D.正确接线分析法

答案：AC

86.供用电合同的主要条款有(    )。

A.供电方式、供电质量和供电时间

B.用电容量、用电地址和用电性质

C.计量方式和电价、电费结算方式

D.违约责任

答案：ABCD

87.业务扩充的三审包括(    )和供电可能性审查。

A.供电安全性的审查

B.供电时效性的审查

C.供电必要性的审查

D.供电合理性的审查

答案：CD

88.人体与带电体直接接触形成的触电分为(    )。

A.直接触电

B.单相触电

C.三相触电

D.两相触电

答案：BD

89.无功功率补偿原则为(    )。

A.就地补偿

B.就地平衡

C.个别补偿

D.分组补偿

答案：AB

90.需求侧管理的手段有以下哪几种(    )。

A.财政手段

B.诱导手段

C.行政手段

D.技术手段

答案：ABCD