液压与气压传动——在线考试复习资料2021版

一、单选题

1.可实现差动连接的滑阀机能是( )

A.P

B.Y

C.M

D.O

答案：A

2.可使液压缸锁紧、液压泵卸荷的是( )型阀

A.H

B.M

C.O

D.P

答案：B

3.中位机能是( )型的换向阀在中位时可实现系统卸荷

A.M

B.P

C.O

D.Y

答案：A

4.下列属于方向控制阀的是( )

A.溢流阀

B.减压阀

C.调速阀

D.单向阀

答案：D

5.不考虑泄漏时,液压缸运动速度取决于( )

A.油液粘度

B.流量

C.压力

D.负载

答案：B

6.要实现工作台往复运动速度不一致,可采用( )

A.双出杆活塞式液压缸

B.组合柱塞缸

C.活塞面积为活塞杆面积2倍的差动式液压缸

D.单出杆活塞式液压缸

答案：D

7.缸筒较长时常采用的液压缸形式是( )

A.活塞式

B.无杆式

C.摆动式

D.柱塞式

答案：D

8.伸缩缸活塞伸出顺序是( )

A.由大到小

B.从小到大

C.大小同时

D.依据流量大小

答案：A

9.液压缸差动连接工作时,缸的( )

A.运动速度增加了

B.压力增加了

C.运动速度减小了

D.压力减小了

答案：A

10.液压泵的理论流量( )实际流量

A.大于

B.小于

C.相等

D.无关于

答案：A

11.单作用式叶片泵的转子每转一转,吸油、压油各( )次

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：A

12.恒定流是( )

A.流动随时间按一定规律变化

B.各空间点上的运动要素不随时间变化

C.各过流断面的速度分布相同

D.迁移加速度为0

答案：B

13.液压系统中的压力取决于( )

A.负载

B.流量

C.速度

D.溢流阀

答案：A

14.对于传动比要求严格的场合,液压传动( )

A.不适宜

B.适宜

C.可以适宜,也可以不适宜

答案：A

15.一部完整的机器一般由三部分组成,按顺序依次为( )

A.传动机→原动机→工作机

B.传动机→工作机→原动机

C.原动机→工作机→传动机

D.原动机→传动机→工作机

答案：D

16.液压马达的作用是将( )

A.液压能转换成机械能

B.控制压力

C.机械能转换成液压能

D.控制流量

答案：A

17.液压马达的输入的理论流量和实际流量的关系是( )

A.等于

B.小于

C.无关

D.大于

答案：B

18.某一点的压力大于大气压力,则其绝对压力是( )

A.大气压力加相对压力

B.大气压力加真空度

C.真空度

D.大气压力减真空度

答案：A

19.要求能使液压缸锁紧,并能实现中位卸荷的三位换向阀的中位机能是( )

A.O型

B.M型

C.H型

D.P型

答案：B

20.常用电磁换向阀用于控制油液的( )

A.流量

B.压力

C.流动方向

D.流动速度

答案：C

21.缸是将液压能转变为机械能的转换装置,是( )

A.执行元件

B.动力元件

C.控制元件

D.辅助元件

答案：A

22.下列几种泵在结构上不可作成变量泵的是( )

A.齿轮泵

B.单作用叶片泵

C.径向柱塞泵

D.轴向柱塞泵

答案：A

23.考虑泄漏时,液压缸运动速度取决于( )

A.油液粘度

B.流量

C.压力

D.负载

答案：B

24.负载大,功率大的机械设备上的液压系统可使用( )

A.齿轮泵

B.叶片泵

C.柱塞泵

D.螺杆泵

答案：C

25.下面各种阀中( )的阀芯是常开的。

A.溢流阀

B.顺序阀

C.减压阀

D.单向阀

答案：C

26.现工作台往复运动速度不一致,可采用( )

A.双出杆活塞式液压缸

B.组合柱塞缸

C.活塞面积为活塞杆面积2倍的差动式液压缸

D.单出杆活塞式液压缸

答案：D

27.能是( )型的换向阀在中位时可实现系统卸荷

A.M

B.P

C.O

D.Y

答案：A

28.影响液压泵容积效率下降的主要原因是( )

A.工作压力

B.内摩擦力

C.工作腔容积变化量

D.泄漏

答案：D

29.液压泵输出油液的多少,主要取决于( )

A.额定压力

B.负载

C.密封工作腔容积大小变化

D.电机功率

答案：C

30.将发动机输入的机械能转换为液体的压力能的液压元件是( )

A.液压泵

B.液压马达

C.液压缸

D.控制阀

答案：A

31.恒定流动中,流体质点的加速度( )

A.等于零

B.等于常量

C.随时间变化而变化

D.与时间无关

答案：D

32.工作原理的最大特点是( )

A.调速阀进出口的压力差保持不变

B.调速阀内节流阀的进出油口压力差保持不变

C.调速阀内减压阀的进出油口压力差保持不变

D.调速阀内溢流阀的进出油口压力差保持不变

答案：B

33.调速阀工作原理的最大特点是( )。

A.调速阀进出口的压力差保持不变

B.调速阀内节流阀的进出油口压力差保持不变

C.调速阀内减压阀的进出油口压力差保持不变

D.调速阀内溢流阀的进出油口压力差保持不变

答案：B

34.牌不清楚,不许拆开,则( )判别是溢流阀还是减压阀

A.通过灌油法,有出油的是溢流阀

B.通过灌油法,有出油的是减压阀

C.通过灌油法,有出烟的是溢流阀

D.通过灌油法,有出烟的是减压阀

答案：B

35.相对压力的起算基准是( )

A.绝对真空

B.1个标准大气压

C.当地大气压

D.液面压力

答案：C

36.差动连接的滑阀机能是( )

A.P

B.Y

C.M

D.O

答案：A

37.下面几种类型的油可适用于高压液压系统的是( )

A.普通液压油

B.抗磨液压油

C.机械油

D.汽轮机油

答案：B

38.能实现摆动运动的液压缸是( )

A.柱塞式液压缸

B.齿条式液压缸

C.差动液压缸

D.双出杆液压缸

答案：B

39.缸活塞伸出顺序是( )。

A.由大到小

B.从小到大

C.大小同时

D.依据流量大小

答案：A

40.能量转换装置是液压传动装置的组成部分。下列属于能量转换装置的是( )

A.控制元件、辅助元件

B.动力元件、执行元件

C.泵与阀

D.油缸和阀

答案：B

41.变直径管,直径d1=320mm,d2=160mm,流速V1=1.5m/s。V2为( )

A.3m/s

B.4m/s

C.6m/s

D.9m/s

答案：C

42.可使流量不随( )的变化而变化

A.进口油压

B.负载

C.温度

D.通流面积

答案：B

43.某点的真空度为65000Pa,当地大气压为0.1MPa,该点的绝对压力为( )

A.35000Pa

B.55000Pa

C.65000Pa

D.165000Pa

答案：A

44.( )的阀芯是常开的

A.溢流阀

B.顺序阀

C.减压阀

D.单向阀

答案：C

45.小电磁铁来控制较大液流的是( )换向阀

A.手动

B.机动

C.电磁

D.电液

答案：D

46.油液粘度因温度升高而( )

A.保持不变

B.升高

C.降低

D.无规律

答案：C

47.变阀和阀体间的相对位置来控制油液流动方向的阀叫( )

A.换向阀

B.顺序阀

C.减压阀

D.调速阀

答案：A

48.液压缸锁紧、液压泵卸荷的是( )型阀

A.H

B.M

C.O

D.P

答案：B

49.液压泵的理论流量( )实际流量

A.大于

B.小于

C.相等

D.无关于

答案：A

50.方向控制阀的是( )

A.溢流阀

B.减压阀

C.调速阀

D.单向阀

答案：D

51.长时常采用的液压缸形式是( )

A.活塞式

B.无杆式

C.摆动式

D.柱塞式

答案：D

52.元件密封性能的好坏( )影响液压系统的工作性能和效率

A.直接

B.间接

C.不会

D.以上都不正确

答案：A

53.将液体的压力能转换为旋转运动机械能的液压执行元件是( )

A.液压泵

B.液压马达

C.液压缸

D.控制阀

答案：B

54.将发动机输入的机械能转换为液体的压力能的液压元件是(  )

A.液压泵

B.液压马达

C.液压缸

D.液压阀

答案：A

55.液压缸快速进退的速度相等,应使无杆腔直径与活塞杆直径之比为( )

A.0.707

B.0.866

C.1.414

D.1.732

答案：C

56.在负载较大,并有快速和慢速运动行程要求的机械设备液压系统中,可使用( )

A.齿轮泵

B.螺杆泵

C.限压式变量叶片泵

D.轴向柱塞泵

答案：C

57.缸差动连接工作时,缸的( )

A.运动速度增加了

B.压力增加了

C.运动速度减小了

D.压力减小了

答案：A

58.限制齿轮泵压力提高的主要因素是( )

A.流量脉动

B.困油现象

C.泄漏

D.径向不平衡力

答案：C

59.以下选项中不是液压传动优点的为( )

A.操纵控制方便,可以实现大范围无级调速

B.容易实现过载保护

C.适宜在很高或很低的温度下工作

D.容易实现机器的自动化

答案：C

60. 以下能实现摆动运动的液压缸是( )。

A.柱塞式液压缸

B.齿条式液压缸

C.差动液压缸

D.双出杆液压缸

答案：B

二、多选题

61.快速运动回路又称增速运动回路,常用的快速运动回路有( )

A.液压缸差动连接回路

B.采用储能器的快速运动回路

C.双液压泵供油回路

D.采用增速缸的回路

答案：ABCD

62.下列属于速度控制回路的是( )

A.调速回路

B.快速运动回路

C.速度换接回路

D.充液增速回路

答案：ABCD

63.下列属于多缸动作控制回路的是( )

A.顺序动作回路

B.同步回路

C.多缸快慢速互不干扰回路

D. 进油节流调速回路

答案：ABC

64.下列属于方向控制回路的是( )

A.换向控制回路

B.锁紧回路

C.减压回路

D.进油节流调速回路

答案：AB

65.齿轮泵的结构特点有()

A.泄露

B.径向不平衡力

C.困油现象

D.流量脉动

答案：ABCD

66.下列属于动力元件的有()

A.齿轮泵

B.叶片泵

C.柱塞泵

D.液压马达

答案：ABC

67.下列属于速度控制回路的是( )

A.调速回路

B.快速运动回路

C.速度换接回路

D.充液增速回路

答案：ABCD

68.按操纵方式分,换向阀主要类型有( )

A.手动式

B.机动式

C.液动式

D.电磁式

答案：ABCD

69.活塞与活塞杆之间的连接方式可以是( )

A.螺纹连接

B.单半环连接

C.双半环连接

D.锥销连接

答案：ABCD

70.缸筒与缸盖之间的连接方式可以是( )

A.法兰式连接

B.半环式连接

C.拉杆式连接

D.螺纹式连接

答案：ABCD

71.下列属于压力控制回路的是( )

A.调压回路

B.平衡回路

C.卸荷回路

D.保压回路

答案：ABCD

72.快速运动回路又称增速运动回路,常用的快速运动回路有( )

A.液压缸差动连接回路

B.采用储能器的快速运动回路

C.双液压泵供油回路

D.采用增速缸的回路

答案：ABCD

73.下列属于速度控制回路的是( )

A.调速回路

B.快速运动回路

C.速度换接回路

D.充液增速回路

答案：ABCD

74.在液压系统中,溢流阀的主要用途有( )

A.可使系统压力恒定

B.对系统起过载保护作用

C.产生回油阻力,改善执行元件的运动平稳性

D.实现远程调压

答案：ABCD

75.活塞与活塞杆之间的连接方式可以是( )

A.螺纹连接

B.单半环连接

C.双半环连接

D.锥销连接

答案：ABCD

76.与齿轮泵和叶片泵相比,柱塞泵有如下优点( )

A.密封性好

B.流量容易改变

C.流量变化范围大

D.价格便宜

答案：ABC

77.下列属于方向控制回路的是( )

A.换向控制回路

B.锁紧回路

C.减压回路

D.进油节流调速回路

答案：AB

78.为了改善叶片的受力状况,高压叶片泵可采用的措施有( )

A.减小作用在叶片底部的油液的压力

B.减小叶片底部承受压力油的面积

C.采用双叶片结构

D.采用字母叶片结构

答案：ABCD

79.下列属于压力控制回路的是( )

A.调压回路

B.平衡回路

C.卸荷回路

D.保压回路

答案：ABCD

80.缸体组件包括( )

A.缸筒

B.缸盖

C.导向套

D.活塞

答案：ABC

81.下列属于压力控制回路的是( )

A.调压回路

B.平衡回路

C.卸荷回路

D.保压回路

答案：ABCD

82.快速运动回路又称增速运动回路,常用的快速运动回路有( )

A.液压缸差动连接回路

B.采用储能器的快速运动回路

C.双液压泵供油回路

D.采用增速缸的回路

答案：ABCD

83.下列属于速度控制回路的是( )

A.调速回路

B.快速运动回路

C.速度换接回路

D.充液增速回路

答案：ABCD

84.下列属于多缸动作控制回路的是( )

A.顺序动作回路

B.同步回路

C.多缸快慢速互不干扰回路

D. 进油节流调速回路

答案：ABC

85.下列属于方向控制回路的是( )

A.换向控制回路

B.锁紧回路

C.减压回路

D.进油节流调速回路

答案：AB

86.顺序阀在液压系统中的应用主要有( )

A.控制多个执行元件的顺序动作

B.与单向阀组成平衡阀

C.做卸荷阀用

D.安装在液压缸回路上产生背压

答案：ABCD

87.缸体组件包括( )

A.缸筒

B.缸盖

C.导向套

D.活塞

答案：ABC

88.下列属于执行元件的有( )

A.单杆活塞缸

B.双杆活塞缸

C.摆动缸

D.柱塞缸

答案：ABCD

89.为了改善叶片的受力状况,高压叶片泵可采用的措施有( )

A.减小作用在叶片底部的油液的压力

B.减小叶片底部承受压力油的面积

C.采用双叶片结构

D.采用字母叶片结构

答案：ABCD

90.与齿轮泵和叶片泵相比,柱塞泵有如下优点( )

A.密封性好

B.流量容易改变

C.流量变化范围大

D.价格便宜

答案：ABC